Załącznik nr  1B – zakres nr 1 -  Gwoździe

Załącznik 1B Zakres nr 1 Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru granicznego b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany *wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty, do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty, do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 4. | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5; w składzie: - gwóźdź uniwersalny udowy, - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13mm, dł. 150-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka Materiał: stal lub tytan. Sterylny | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 7. | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka Materiał: stal lub tytan. Sterylny | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 8. | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 9. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 10. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy(dł150- 250mm), - śruba zaślepiająca Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 11. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia w składzie: -gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm), -śruba zaślepiająca Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 12. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 13. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości piszczelowej (Ø 11-13mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 14. | Gwóźdź śródszpikowy do kości udowej blokowany odkolanowo typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy odkolanowy (Ø 11-13mm, dł. 150-440mm), - śruba zaślepiająca | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 15. | Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 16. | Wkręty blokujące trzonowe Ø 6,5mm dł. 65-125mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 17. | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 18. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia Ø 2,7mm i Ø 3,5mm i wkręt do kości drobnych samogwintujący 2,7/2,0 | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 19. | Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa typu Gamma (szt. 2 na komplet) | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 20. | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 21. | Śruba szyjkowa do gwoździ typu Gamma fi 11mm oraz Ø 12mm dł 70-125mm Sterylna | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 22. | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 23. | Plytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118-374mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 24. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 25. | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 26. | Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych – z instrumentarium przeziernym do gwoździ Gamma oraz wielopłaszczyznowych- umowa użyczenia Zał. Nr 3. do SWZ Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania DHS i DCS – umowa jw. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającego w ramach umowy pokrycie implantów diamentem nanokrystalicznym. Zapisy dotyczące użyczenia instrumentarium zawarte są w załączniku Nr 3 do SWZ umowy, którą należy wypełnić i załączyć do oferty. | Tak | (*) | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował wyrób, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis parametru granicznego”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B – zakres nr 2    Płytki, wkręty

Załącznik 1B Zakres nr 2 Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru granicznego b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany *wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka endobutton 4x12 | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 2. | Klamry kostne | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 3. | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 4,5mm – wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 4. | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 3,5mm – wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 5. | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem na całej długości wkręta – wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 6. | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 16 mm -wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 7. | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 32 mm – wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 8. | Wkręt do kości łódkowatej o średnicy 3,5 i 4,0 mm – wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 9. | Wkręt kostkowy o średnicy 4,5 mm – wszystkie długości | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wkręt do kości drobnych o średnicy 2mm – wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 11. | Wkręty do kości drobnych o średnicy 2,7mm – wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 12. | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 4,5 mm i 5,0,i 7,0 mm – wszystkie długości oraz wiertła kaniulowane dopasowane do rozmiaru wkręta. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 13. | Śruby Herberta kaniulowane, Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 14. | Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 2,4 /3,3 mm, dł. 14 – 40 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 15. | Śrubokręt do kaniulowanych śrub Herberta | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 16. | Grotowkręty typu Apex i Shanza – wszystkie rozmiary. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 17. | Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 18. | Endery modyfikowane fi 4,5 | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 19. | Endery fi 3,5 | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 20. | Wkręty kompresyjne kaniulowane | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 21. | Groty Steimanna gwintowane o średnicy 4 do 5 mm i długości 150 – 300 mm tytanowe i pokryte diamentem nanokrystalicznym | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 22. | Podkładki dośrub dopasowane do rozmiaruów śrub | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 23. | Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych – z instrumentarium przeziernym do gwoździ Gamma oraz wielopłaszczyznowych- umowa użyczenia Zał. Nr 3. do SWZ Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania DHS i DCS – umowa jw. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającego w ramach umowy pokrycie implantów diamentem nanokrystalicznym. Zapisy dotyczące użyczenia instrumentarium zawarte są w załączniku Nr 3 do SWZ umowy, którą należy wypełnić i załączyć do oferty.. | Tak | (*) | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował wyrób, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis parametru granicznego”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B – zakres nr 3 Druty

Załącznik 1B Zakres nr 3 Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru granicznego b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drut do ceklarzu 5m średnica od 0,2 do 1,5 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 2. | Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm i długości 150mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 3. | Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm i długości 310 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 4. | Gwóźdź Rush'a o średnicy 2,4 do 6,4 mm – wszystkie długości | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 5. | Groty Steimanna o średnicy 4 do 5 mm i długości 80 - 300 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 6. | Drut Kirschnera gwintowany średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 310 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 7. | Drut Kirschnera gwintowany średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 210 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 8. | Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm i długości 310 mm tytanowe i pokryte diamentem nanokrystalicznym | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 9. | Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych – z instrumentarium przeziernym do gwoździ Gamma oraz wielopłaszczyznowych- umowa użyczenia Zał. Nr 3. do SWZ Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania DHS i DCS – umowa jw. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającego w ramach umowy pokrycie implantów diamentem nanokrystalicznym. Zapisy dotyczące użyczenia instrumentarium zawarte są w załączniku Nr 3 do SWZ umowy, którą należy wypełnić i załączyć do oferty.. | Tak | (*) | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował wyrób, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis parametru granicznego”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 4 Płytki do zespoleń, wkręty

Załącznik 1B Zakres nr 4 Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru granicznego b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 2. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 3. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 4. | Płytka blokująco – kompresyjna prosta, wąska, cienka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał: stal lub tytan | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 5. | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 6. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 7. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 8. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otwów w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 9. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w trzonie płytki i 5 otwów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 10. | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworow w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 11. | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość 62mm. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 12. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 13. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7 mm, otwór kompresyjny pod wkręty korowe 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4-5 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 47 do 63 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 6 do 8 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 2,0 mm. Szerokość głowy płytki 22,5; 27,5 i 34 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 14. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 15. | Płytka grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej, w kształcie litery H. 14 otworów w tym 10 otworów blokowanych z gwintem stożkowym z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7 mm oraz 4 podłużna otwory pod wkręty korowe 2,4/2,7 mm. Płytka posiada 5 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Szerokość płytki 30 mm, wysokość 49 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 16. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 17. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej prosta, anatomicznie wygięta, boczna. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 50 do 60 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 18. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 32 do 52 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 19. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 33 do 53 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 20. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady oraz trzonu kości promieniowej, dłoniowa, w kształcie litery T. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Głowa płytki o zmniejszonej grubości podgięta anatomicznie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 95 do 240 mm, od 5 do 15 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 3,0 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 21. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 22. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 23. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 24. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 25. | Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna piszczelowa podporowa „T”. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 68 do 212 mm, od 3 do 12 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 26. | Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna piszczelowa podporowa „L”. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 69 do 117 mm, od 3 do 6 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 27. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 69 mm do 183 mm, od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 28. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 29. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 30. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 31. | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 32. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 33. | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 108 mm do 396 mm, od 2 do 18 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 34. | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 35. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 36. | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 37. | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 38. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 39. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 40. | Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Wysokość klina od 0 do 7 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 41. | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta do stopy. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym, nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4 mm, oraz otwory kompresyjne do śrub korowych 2,7 mm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 54 do 124mm, od 3 do 10 otworów. Grubość płytki 1,8 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 42. | Płytki w kształcie litery T, skośna, prawa i lewa. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. W części poprzecznej 2 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki 2 otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek oraz co najmniej 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 33mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 43. | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 56 do 308mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 44. | .Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 45. | Płytka wygięta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 229 do 336mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 46. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym i torx – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 47. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym i torx – średnica 5,0mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 48. | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica: 7,3mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 49. | Wkręty korowe średnica z gniazdem sześciokątnym i torx 2,7; 3,5; 4,5mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 50. | Śruba blokowana zmienno-kątowa o średnicy 2,4mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 51. | Statyw do śrub zmiennokątowych z pełną rozmiarówką wkretów | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 52. | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 3,5 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 15mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 54. | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał: stal lub tytan. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 55. | Płytka Y 3. Płytka blokująca, 4 otwory w trzonie płyty, 3 otwory w nasadzie. Długość 33 mm, grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 56. | Płytka T 3. Płytka blokująca, 4 otwory w trzonie płyty, 3 otworyw nasadzie. Długość 30 mm, grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 57. | Płytka dwumostkowa. Płytka blokująca, 4 – otworowa. Długość 15 mm, grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm.. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 58. | Płytka czteromostkowa. Płytka blokująca, 8 – otworowa w wersji lewej i prawej. Długość 23 mm, grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 59. | Płytka do osteotomii. Płytka blokująco - kompresyjna, z otworem do pozycjonowania płyty. Od 4 do 5 otworów w trzonie płyty, 2 otwory w nasadzie. Długość płytki 27-32 mm, grubość 1,2 mm. Otwory w trzonie płytki z kompresją dwustronną pod wkręty korowe Ø1,5 mm, blokowane otwory w nasadzie płytki pod wkręty blokowane Ø2,0 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 60. | Płytka kłykciowa. Płytka blokująco – kompresyjna, 7 - otworowa w trzonie płyty, 2 otwory w nasadzie. Długość płytki 54 mm, grubość 1,3 mm. Otwory w trzonie płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. Otwory blokowane w nasadzie z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 61. | Płytka adaptacyjna T. Płytka blokująco - kompresyjna, 7 otworów w trzonie płyty oraz 2 – otworowa w nasadzie. Długość płytki 52,5 mm, grubość 1,3 mm. Otwory w trzonie płytki jak i nasadzie dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 62. | Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująca, od 5 do 15 otworów. Długość płytki 29 – 89 mm, grubość Ø1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 63. | Płytka prosta. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 6 otworów. Długość płytki 23-36 mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. Otwory blokowane na końcach płytki z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm również umożliwiające użycie wkrętów korowych Ø 2,0mm | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 64. | Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 12 otworów. Długość płytki 26 – 81 mm, grubość 1,3 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 65. | Wkręt blokowany samogwintujący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub torx | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 66. | Wkręt blokowany samowiercący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub torx | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 67. | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub torx | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 68. | Wkręt korowy samogwintujący Ø 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo krzyżowe lub sześciokątne | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 69. | Statyw do śrub do systemu 2.0 z pełną rozmiarówką wkretów | Tak | (*) | Bez punktacji |
| 70. | Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych – z instrumentarium przeziernym do gwoździ Gamma oraz wielopłaszczyznowych- umowa użyczenia Zał. Nr 3. do SWZ Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania DHS i DCS – umowa jw. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającego w ramach umowy pokrycie implantów diamentem nanokrystalicznym. Zapisy dotyczące użyczenia instrumentarium zawarte są w załączniku Nr 3 do SWZ umowy, którą należy wypełnić i załączyć do oferty. | Tak | (*) | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował wyrób, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis parametru granicznego”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ...................................................