Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 - STYMULATORY SSIR z ELEKTRODĄ.

Załącznik 1B Zakres nr 1  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - STYMULATORY SSIR z ELEKTRODĄ . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Czułość przy zaprogramowaniu trybu VVIR z min. zakresem: 1,0 - 5,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Czułość przy zaprogramowaniu trybu AAIR – min. zakresem: 0,5 – 4,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Algorytm automatycznego doboru parametrów czułości | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Amplituda impulsu programowana w zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie 0,15-1,5 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Polarność stymulacji (a/v) – unipolarne, bipolarne, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.8.. | Polarność wyczuwania (a/v) – unipolarna lub biopolarna dostępna przy wszystkich ustawieniach (unipolarna dla wyczuwania przedsionkowego >0,5mV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.9.. | Algorytm automatycznego ograniczenia energii impulsu w kanale komorowym z układem detekcji depolaryzacji | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.0.. | Elektrody A i V mocowanie pasywne i aktywne oraz długości do wyboru | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.1.. | Elektrody uwalniające steryd z końcówki | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.2.. | Min. 1 sensor aktywności pacjenta | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Automatyczny program zwalniający częstość stymulacji w godzinach nocnych | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczny codzienny pomiar amplitudy załamka P lub R z wykreśleniem trendu | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.5.. | Minimalna żywotność stymulatora 10 lat (ustawienia nominalne) z automatycznym przewidywaniem żywotności stymulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Układ stymulujący certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.7.. | Możliwość zapisania kontroli stymulatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 30 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.8.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, sumarycznie, trend występowania arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności, możliwość zapamiętania min. 4 zapisów wewnątrzsercowych | Tak |  | Bez punktacji |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 -  STYMULATORY DDDR z elektrodami, w tym do stymulacji pęczka Hisa.

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - STYMULATORY DDDR z ELEKTRODAMI w tym do stymulacji pęczka Hisa . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Czułość w kanale komorowym – z min. zakresem: 1,0- 5,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Czułość w kanale przedsionkowym – z min. zakresem: 0,18 – 4,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Refrakcja w kanale przedsionkowym programowana manualnie albo automatycznie w zakresie min. 250-425 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość programowania zmiennego czasu refrakcji całkowitej “blanking” w kanale przedsionkowym i komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Amplituda impulsu w kanale komorowym programowana w zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie 0,25-1,5 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |

| 1.8.. | Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0.. | Polarność wyczuwania (a/v) – unipolarna lub biopolarna dostępna przy wszystkich ustawieniach (unipolarna dla wyczuwania przedsionkowego >0,5mV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.1.. | Żywotność stymulatora min. 9 lat (ustawienia nominalne) z automatycznym przewidywaniem żywotności stymulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.2.. | Algorytm automatycznego ograniczenia energii impulsu w kanale przedsionkowym i komorowym z układem detekcji depolaryzacji | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Algorytm okresowego zmniejszenia częstości podstawowej stymulacji (np. histereza, program nocny) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego z max. opóźnieniem przedsionkowo-komorowym nie mniejszym niż 300 ms, | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zakresu impedancji | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Możliwość wykonania nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego w kanale przedsionkowym | Tak |  | Bez punktacji |

| 2.7.. | Elektrody przedsionkowe i komorowe: mocowane pasywne i aktywne oraz długość do wyboru | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.. | Elektrody uwalniające steryd z końcówki | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.9.. | Dostępne elektrody dedykowane do stymulacji pęczka Hisa wraz z koszulką naczyniową do ich wprowadzania o stałej lub zmiennej krzywiźnie | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.0... | Min. 1 sensor aktywności pacjenta | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.1.. | Algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po podłączeniu stymulatora | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.2.. | Układ stymulujący certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.3.. | Algorytm automatycznej zmiany trybu stymulacji w przypadku wystąpienia arytmii przedsionkowej | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.4.. | Możliwość zapisania kontroli stymulatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 30 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 3.5.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość zapamiętania zapisów wewnątrzsercowych, trend występowania arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności, statystyka algorytmu promującego własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Bez punktacji |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 3 -  STYMULATORY DDDR z ELEKTRODAMI.

Załącznik 1B Zakres nr 3   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - STYMULATORY DDDR z ELEKTRODAMI. |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Czułość w kanale komorowym – z min. zakresem: 1,0- 5,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Czułość w kanale przedsionkowym – z min. zakresem: 0,18 – 4,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Refrakcja w kanale przedsionkowym programowana manualnie albo automatycznie w zakresie min. 300-425 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość programowania zmiennego czasu refrakcji całkowitej “blanking” w kanale przedsionkowym i komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Amplituda impulsu w kanale komorowym programowana w zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie 0,25-1,5 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |

| 1.8.. | Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0.. | Polarność wyczuwania (a/v) – unipolarna lub biopolarna dostępna przy wszystkich ustawieniach (unipolarna dla wyczuwania przedsionkowego >0,5mV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.1.. | Żywotność stymulatora min. 9 lat (ustawienia nominalne) z automatycznym przewidywaniem żywotności stymulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.2.. | Algorytm automatycznego ograniczenia energii impulsu w kanale przedsionkowym i komorowym z układem detekcji depolaryzacji | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Algorytm okresowego zmniejszenia częstości podstawowej stymulacji (np. histereza, program nocny) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego z max. opóźnieniem przedsionkowo-komorowym nie mniejszym niż 300 ms, | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zakresu impedancji | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Możliwość wykonania nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego w kanale przedsionkowym | Tak |  | Bez punktacji |

| 2.7.. | Elektrody przedsionkowe i komorowe: mocowane pasywne i aktywne oraz długość do wyboru | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.. | Elektrody uwalniające steryd z końcówki | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.9.. | Min. 1 sensor aktywności pacjenta | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.0... | Algorytm automatycznego wykrywania polarności elektrod po podłączeniu stymulatora | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.1.. | Układ stymulujący certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.2.. | Algorytm automatycznej zmiany programu stymulatora w przypadku detekcji badania rezonansem magnetycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.3.. | Algorytm automatycznej zmiany trybu stymulacji w przypadku wystąpienia arytmii przedsionkowej | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.4.. | Możliwość zapisania kontroli stymulatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 3.5.. | Możliwość wykonania kontroli stymulatora przy użyciu telemetrii o zasięgu 3m. | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 3.6.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość zapamiętania zapisów wewnątrzsercowych (min.8), trend występowania arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności, statystyka algorytmu promującego własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Bez punktacji |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 4 -  STYMULATORY  RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-P) Z KOMPLETEM ELEKTROD.

Załącznik 1B Zakres nr 4 Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - STYMULATORY RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-P) Z KOMPLETEM ELEKTROD. |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Czas pracy przy nastawieniach nominalnych min. 7 lat z automatyczną oceną przewidywanej żywotności stymulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.4.. | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z dostępnymi koszulkami o min. 2 różnych krzywiznach, z cewnikiem balonowym do wenografii oraz subselektorami | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Elektrody do stymulacji lewej komory z mandrynami o co najmniej 2 twardościach oraz możliwością implantacji metodą “over the wire”, o mocowaniu pasywnym, dwu- i czterobiegunowe , sterydowe, o różnych długościach i co najmniej 2 krzywiznach mocujących do wyboru, | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Elektrody przedsionkowe i komorowe, sterydowe, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym i średnicy max. 6F różne długości do wyboru | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.7.. | Czułość w kanale komorowym – z min. zakresem: 1,0- 5,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.8.. | Czułość w kanale przedsionkowym – z min. zakresem: 0,18 – 4,0 mV | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.9.. | Refrakcja w kanale przedsionkowym programowana manualnie albo automatycznie w min. zakresie 300-500 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.0.. | Amplituda impulsu w kanale komorowym programowana w min. zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie 0,25-1,5 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.1.. | Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.2.. | Dostępna negatywna histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Możliwość programowania opóźnienia międzykomorowego (V-V delay) w min. zakresie 0-80 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczny pomiar amplitudy sygnałów w kanale przedsionkowym i komorowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Algorytm okresowego zmniejszenia częstości podstawowej stymulacji (np.: histereza, program nocny) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.7.. | Możliwość wykonania kontroli stymulatora przy użyciu telemetrii o zasięgu 3m. | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.8.. | Możliwość zapisania kontroli stymulatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.9.. | Min. 1 rodzaj sensora aktywności pacjenta | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.0.. | Układ stymulujący certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 3.1.. | Funkcje statystyczne wymagane: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w trzech kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość zapamiętania zapisów wewnątrzsercowych (min. 8), trend arytmii przedsionkowych, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności | Tak |  | Bez punktacji |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 5 -  DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z ELEKTRODAMI  /ICD VR/.

Załącznik 1B Zakres nr 5  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z ELEKTRODAMI /ICD VR/ . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Max. energia defibrylacji 40J | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Stymulacja antyarytmiczna min. 2 typy w tym wymagane: burst, ramp | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.8.. | Elektrody defibrylujące o max. średnicy < 9F, sterydowe, o aktywnym mocowaniu, jedno- i dwukoilowe o różnych długościach do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.9.. | Możliwość wyboru elektrod defibrylujących z łącznikami DF-1 lub DF-4 | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.0.. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.1.. | Min. 2 algorytmy różnicowania arytmii nadkomorowych w tym wymagana morfologia QRS | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.2.. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.3.. | Możliwość korzystania ze zdalnego systemu monitoringu parametrów urządzenia aktywnego w Polsce | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczna archiwizacja kontroli kardiowertera/defibrylatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.5.. | Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym 1 pkt - Nie |
| 2.6.. | Funkcje statystyczne min.: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, pamięć zapisów wewnątrzsercowych związanych z terapią antyarytmiczną | Tak |  | Bez punktacji |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 6 -  DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ DETEKCJI ARYTMII PRZEDSIONKOWYCH  /ICD VR DX/ .

Załącznik 1B Zakres nr 6   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ DETEKCJI ARYTMII PRZEDSIONKOWYCH /ICD VR DX/ . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Max. dostępna energia defibrylacji 40J | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Stymulacja antyarytmiczna 2 typy w tym wymagane: burst, ramp | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.8.. | Elektrody defibrylujące sterydowe, o max. średnicy 9F, o dł. min 65 cm, z dodatkowymi elektrodami przedsionkowymi, min. 2 odległości między elektrodą defibrylującą i przedsionkową do wyboru, mocowanie aktywne | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.9.. | Możliwość detekcji arytmii przedsionkowych oraz użycia dwujamowego algorytmu dyskryminacji arytmii komorowej | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.0.. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.1.. | Min. 2 algorytmy różnicowania arytmii nadkomorowych | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.2.. | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego w przypadku stosowania trybu stymulacji VDD | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczna sygnalizacja ERI | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.5.. | Możliwość korzystania ze zdalnego systemu monitoringu parametrów urządzenia aktywnego w Polsce | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Automatyczna archiwizacja kontroli kardiowertera/defibrylatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.7.. | Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym 1 pkt - Nie |
| 2.8.. | Funkcje statystyczne min.: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość symulacji ustawień czujnika aktywności, pamięć zapisów wewnątrzsercowych związanych z terapią antyarytmiczną | Tak |  | Bez punktacji |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 7 -  DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI  /ICD DR/ .

Załącznik 1B Zakres nr 7   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE Z ELEKTRODAMI /ICD DR/ . |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Max. dostępna energia defibrylacji 40J | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.5.. | Stymulacja antyarytmiczna min. 2 typy w tym wymagane: burst, ramp | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.6.. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.7.. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.8.. | Elektrody defibrylujące sterydowe, o max. średnicy 9F, aktywne mocowanie, jedno- i dwukoilowe o różnych długościach, do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.9.. | Elektrody przedsionkowe, sterydowe, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym, różne długości do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.0.. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.1.. | Możliwość wyboru elektrod defibrylujących z łącznikami DF-1 lub DF-4 | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.2.. | Min. 2 algorytmy różnicowania arytmii nadkomorowych, w tym wymagana morfologia QRS | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.3.. | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 2.4.. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.5.. | Automatyczna sygnalizacja ERI | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.6.. | Możliwość korzystania ze zdalnego systemu monitoringu parametrów urządzenia aktywnego w Polsce | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.7.. | Układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 2.8.. | Automatyczna archiwizacja kontroli kardiowertera/defibrylatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 30 pkt –Tak 1 pkt - Nie |
| 2.9.. | Funkcje statystyczne min.: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, pamięć zapisów wewnątrzsercowych związanych z terapią antyarytmiczną | Tak |  | Bez punktacji |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 8 -  KARDIOWERTERY/DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD .

Załącznik 1B Zakres nr 8   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - KARDIOWERTERY/DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD . . |  |
| 1.1.. | Zapewnienie trzech programatorów do urządzeń (Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia/użyczenia w celu realizacji umowy) | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 1.2.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 1.3.. | Max. energia defibrylacji 40 J | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.4.. | Rozpoznawanie arytmii w 3 strefach (2xVT, VF) | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.5.. | Stymulacja antyarytmiczna min. 2 typy w tym wymagane: burst, ramp | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.6.. | Możliwość zaprogramowania stymulacji antyarytmicznej jako pierwszej terapii przy rozpoznaniu VF | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.7.. | Możliwość zaprogramowania przerwania VT kardiowersją | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.8.. | Elektrody defibrylujące jedno – i dwukoilowe, sterydowe, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym, różnych długościach i odległości między elektrodami defibrylującymi, łącznik DF-1 lub DF-4 – do wyboru. | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 1.9.. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, o mocowaniu aktywnym lub pasywnym, różne długości do wyboru | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.0.. | Możliwość wyboru układu elektrod komorowych: DF-1/IS-1, DF-1/IS-4 , DF-4/IS-4, DF-4/IS-1 | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.1.. | Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z koszulkami o różnych dostępnych krzywiznach, z cewnikiem balonowym do wenografii oraz prowadnikiem angioplastycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.2.. | Cewniki do kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej (subselektory), kompatybilne z zestawem do cewnikowania zatoki wieńcowej o różnym kształcie do wyboru, umożliwiające wprowadzenie do bocznicy prowadnika angioplastycznego lub elektrody lewokomorowej | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.3.. | Elektrody do LV z mandrynami o co najmniej 2 sztywnościach, możliwością implantacji metodą “over the wire”, sterydowe, o różnych długościach oraz rozstawie biegunów stymulujących, co najmniej 2 krzywiznach mocujących do wyboru, dostępne elektrody dwu i czteropolowe | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.4.. | Możliwość programowania V-V delay w zakresie 0-80 ms | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.5.. | Dostępna histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego (w tym negatywna) | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.6.. | Algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.7.. | Możliwość stymulacji dwupunktowej w kanale lewokomorowym | Tak | (**) | Bez punktacji |  |
| 2.8.. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 2.9.. | Automatyczna sygnalizacja ERI | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 3.0.. | Możliwość korzystania ze zdalnego, systemu monitoringu parametrów urządzenia aktywnego w Polsce | Tak |  | Bez punktacji |  |
| 3.1.. | Możliwość wykonania testu defibrylacji i kontroli urządzenia przy użyciu telemetrii o zasięgu min. 2 m | Tak |  | Bez punktacji |  |  |
| 3.2.. | Dostępny układ certyfikowany do badań rezonansem magnetycznym | Tak | (**) | Bez punktacji |  |  |
| 3.3.. | Dostępny algorytm automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo-komorowego | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |  |  |
| 3.4.. | Automatyczna archiwizacja kontroli kardiowertera/defibrylatora w pamięci programatora lub zapisu w formacie elektronicznym celem archiwizacji w systemie informatycznym | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 15 pkt –Tak 1 pkt - Nie |  |  |
| 3.5.. | Funkcje statystyczne min.: krótko i długookresowy rozkład częstości rytmu własnego i wystymulowanego w obu kanałach, odsetek pobudzeń własnych i wystymulowanych, trend oporności elektrod, możliwość zapamiętania zapisów wewnątrzsercowych | Tak |  | Bez punktacji |  |  |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 9 -     INTRODUKTORY Z ROZRYWALNĄ KOSZULKĄ (PEEL-AWAY)

Załącznik 1B Zakres nr 9  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - INTRODUKTORY Z ROZRYWALNĄ KOSZULKĄ (PEEL-AWAY). |
| 1.1.. | Rozmiar 6-10F | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.2.. | Koszulka posiadająca nacięcia umożliwiające jej usunięcie bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Odporność na załamania, w tym możliwość mechanicznego zaciśnięcia koszulki celem ograniczenia wypływu krwi bez jej uszkodzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.4.. | Koszulka wykonana z PTFE z domieszką grafitu ułatwiającą wprowadzenie introduktora przez tkanki | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.5.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Zestaw zawierający igłę do nakłucia naczynia, strzykawkę min. 10 ml, prowadnik 0,035” z atraumatycznymi końcówkami: w kształcie J i drugą prostą, rozszerzadło oraz koszulkę naczyniową | Tak |  | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis upoważnionego wykonawcy)

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 10 - ELEKTRODY BIPOLARNE DO CZASOWEJ STYMULACJI PRZEZŻYLNEJ

Załącznik 1B Zakres nr 10  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - ELEKTRODY BIPOLARNE DO CZASOWEJ STYMULACJI PRZEZŻYLNEJ. |
| 1.1.. | Średnica 6 F | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.2.. | Długość min. 110 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Elektrody bipolarne | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.4.. | Ważność sterylizacji min.12 miesięcy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 1.5.. | Końcówka elektrody z wygięciem ułatwiającym wprowadzenie do prawej komory | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Budowa elektrody bez kanału centralnego, umożliwiająca wprowadzenie jej do prawej komory bez użycia mandrynu | Tak |  | Bez punktacji |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis upoważnionego wykonawcy)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 11 -  Prowadniki wieńcowe o śr. 0,014 cala

Załącznik 1B Zakres nr 11  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Prowadniki wieńcowe o śr. 0,014 cala . |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Końcówka prowadnika prosta lub zagięta do wyboru | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Końcówka prowadnika pokryta powłoką hydrofilną | Tak | (**) | Bez punktacji |
| 1.4.. | Możliwość pomiaru parametrów elektrycznych w naczyniu docelowym przy użyciu prowadnika | Tak/Nie | (*) | Parametr oceniany 30 pkt –Tak Możliwość pomiaru parametrów elektrycznych w naczyniu docelowym przy użyciu prowadnika 1 pkt -Nie |
| 1.5.. | Długość: min. 175 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Zróżnicowana sztywność (“podparcie”) prowadnika (min. 2) do wyboru | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.7.. | Min. 3 cm końcówki prowadnika widoczne w promieniach RTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.8.. | Dopuszczenie do stosowania przy implantacji elektrod lewokomorowych typu over the wire | Tak |  | Bez punktacji |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 12-    Papier termiczny do programatorów  St Jude Medical Merlin

Załącznik 1B Zakres nr 12  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Papier termiczny do programatorów St Jude Medical Merlin |
| 1.1.. | Możliwość użycia w programatorach St Jude Medical Merlin | Tak |  | Bez punktacji |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis upoważnionego wykonawcy)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 13 -    Papier termiczny do programatorów Biotronik

Załącznik 1B Zakres nr 13  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Papier termiczny do programatorów Biotronik ICS 3000 . |
| 1.1.. | Możliwość użycia w programatorach Biotronik Renamic | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Możliwość użycia w programatorach Biotronik ICS 3000 | Tak |  | Bez punktacji |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis upoważnionego wykonawcy)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 14 -  Papier termiczny do programatorów  Medtronic 2090

Załącznik 1B Zakres nr 14  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Papier termiczny do programatorów Medtronic 2090 . |
| 1.1.. | Możliwość użycia w programatorach Medtronic 2090 | Tak |  | Bez punktacji |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis upoważnionego wykonawcy)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 15 -   AKCESORIA  DO IMPLANTACJI STYMULATORÓW

Załącznik 1B Zakres nr 15  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - AKCESORIA DO IMPLANTACJI STYMULATORÓW . |
| 1.1.. | Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 1.2.. | Mandryny proste do elektrod stymulujących ( w tym lewokomorowych) i defibrylujących o różnych stopniach sztywności i długościach w zakresie 53-88 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.3.. | Mandryny z końcówką zakrzywioną w kształcie litery J do elektrod stymulujących przedsionkowych długościach 53 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.4.. | Wkrętaki do gniazd mocujących elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.5.. | Zaślepki do gniazd typu IS-1 i DF-1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 1.6.. | Kapturki silikonowe do zabezpieczenia końcówki pozostawionej elektrody typu IS-1 i DF-1 | Tak |  | Bez punktacji |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

(podpis upoważnionego wykonawcy)

Miejscowość .......................................................... data ......................................................