## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka.

Zadanie 1 - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sygnalizacji     świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w obrębie ulicy Podchorążych w Płocku.

Zadanie 2 - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Jana Pawła II w obrębie pasażu Ignacego Jana Paderewskiego w Płocku.

- Podstawa opracowania:

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602  ustawy 19.08.1997 r. z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. Z póź. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 Nr 170 , poz. 1393, z póź. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

- Warunki i wytyczne z Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku i ENERGA-OPERATOR.

- Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej:

- Acyklicznej wzbudzanej przez pieszych za pomocą przycisków sensorowych z wideo/detekcją pojazdów na ulicy Piłsudskiego w obrębie ulicy Podchorążych w Płocku.

- Acyklicznej wzbudzanej przez pieszych za pomocą przycisków sensorowych z wideo/detekcją pojazdów na ulicy Jana Pawła II w obrębie pasażu Ignacego Jana Paderewskiego w Płocku.

W  terenie  objętym projektem występuje  pełne  uzbrojenie  techniczne  typu:  energetyka,  telefony, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg, etc.

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/:

- 71.32.25.00-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego.

- Zakres zamówienia.

- Przygotowanie materiałów do projektowania:

- analiza map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 do celów projektowych w niezbędnym zakresie (mapy przekaże Zamawiający)

- w miarę potrzeb uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

- Uzyskanie niezbędnych wymaganych przepisami opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdego zadania oddzielnie, w skład której wchodzą:

- opracowanie projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej (część elektryczna),

- opracowanie projektu ruchowego ww. sygnalizacji,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym szczególnie ochrony przeciwporażeniowej,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski,

- oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz że zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Opracowanie projektów usunięcia kolizji (energetycznych, gazowych, teletechnicznych itp.) w przypadku ich wystąpienia dla każdego zadania oddzielnie.

- O ile zajdzie taka potrzeba, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi i uzyskanie jego akceptacji dla każdego zadania oddzielnie.

- Opracowanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) dla obszaru oddziaływania projektowanej sygnalizacji świetlnej (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem) dla każdego zadania oddzielnie.

- Opracowanie dokumentacji przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania sygnalizacji świetlnej dla każdego zadania oddzielnie.

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia ceny za każde zadanie z osobna przed podpisaniem umowy.