TOM III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

aktualizacja na dzień 21.03.2024

| Poz. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor komputerowy z dodatkowym wyposażeniem o minimalnych parametrach: Przekątna 23,8" Panel LED IPS, matowa powłoka matrycy Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (Full HD) Format obrazu 16 : 9 Jasność Kontrast statyczny 250 cd/m² typowa 1000 : 1 Kąty widzenia poziomo/pionowo: min. 178°/178° prawo/lewo: min. 89°/89° góra/dół: min. 89°/89° Wejście sygnału HDMI x1 szt., DisplayPort x1 szt. HDCP USB HUB Tak x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) Zakres regulacji wysokość, obrót (Pivot), pochył Regulacja wysokości min. 150 mm Standard VESA Tak 100 x 100 mm Zasilacz wewnętrzny Współpraca z komputerem mini PC możliwość zamontowania z tyłu monitora (bezpośrednio lub w postaci uchwytu) komputera w obudowie mini PC Gwarancja 3 lata | 1 |
| 2. | Uchwyt montażowy do monitora Uchwyt dostosowany do oferowanego modelu monitora (Poz. 1 specyfikacji) umożliwiający trwałe zamontowanie z tyłu monitora komputera w obudowie mini PC przystosowanej do powieszenia (standard VESA). Uchwyt musi umożliwiać zamocowanie komputera w taki sposób, aby zachowana była swoboda regulacji wysokości monitora. Uwaga: Zaoferowanie tej pozycji wymagane jest jedynie w przypadku, jeżeli nie jest możliwy bezpośredni montaż komputera w obudowie mini PC w oferowanym modelu monitora (Poz. 1 specyfikacji) | 1 |
| 3. | Komputer stacjonarny w obudowie miniaturowej typ A do zastosowań biurowych o minimalnych parametrach: Typ Komputer stacjonarny w obudowie miniaturowej z zewnętrznym zasilaczem Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b wyniki testów CPU: nie mniej niż 243 pkt. Cinebench R15 64bit Single, nie mniej niż 1626 pkt. Cinebench R5 64bit Multi-C, nie mniej niż 17215 pkt. Passmark CPU Mark, min. 12 rdzeni Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 Liczba modułów pamięci Ilość slotów SO-DIMM 1 2 Pojemność całkowita pamięci Maksymalna pojemność pamięci 16 GB 64 GB Typ dysku twardego SSD M.2 NVMe Pojemność dysku twardego min. 500 GB Typ karty graficznej | zintegrowana, zgodna z procesorem Złącze HDMI 2.0 2 szt. lub 1 szt. (w przypadku, gdy komputer ma 1 złącze DisplayPort) Złącze DisplayPort 0 szt. lub 1 szt. (w przypadku, gdy komputer ma tylko 1 złącze HDMI 2.0) 3 szt. w przypadku , gdy komputer nie posiada HDMI Wbudowany układ dźwiękowy Zintegrowany Układ LAN Tak Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s Bezprzewodowa karta sieciowa Tak Bluetooth Tak Interfejsy 1 x DC-in 3 x USB 3.1 1 x USB 2.0 2 x Thunderbolt 4 lub 2 x USB Typ-C gen. 2 LAN 10/100/1000/2500 2 x HDMI lub 1 x HDMI i 1 x DisplayPort lub 0 x HDMI i 3 x DisplayPort Uwaga: w przypadku występowania złącza DisplayPort należy dołączyć kabel 1.8 m DisplayPort - HDMI Maksymalna liczba dysków możliwych do zamontowania w obudowie 2 (minimum) Standard dla dysków M.2 PCIe Charakterystyka obudowy Miniaturowa, przystosowana do trwałego mocowania z tyłu monitorów (wykorzystując standard VESA) Obudowa musi być przystosowana do stabilnego zamocowania komputera z tyłu takiego typu monitora o którym jest mowa w Poz. 1 specyfikacji. Montaż komputera z tyłu monitora musi się odbywać w taki sposób, aby konstrukcja mechaniczna monitora pozostała w stanie niezmienionym. System operacyjny MS Windows 11 Pro 64, Polski, OEM Gwarancja 3 lata |  | 1 |
| 4. | Komputer stacjonarny w obudowie stojącej typ B do zastosowań obliczeniowych o minimalnych parametrach: Rodzaj Komputer w pionowej obudowie stojącej typu midi-tower Płyta główna Ilość slotów pamięci 4 Wyjścia graficzne 2x cyfrowe Układ audio Tak Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną, 100/1000/2500 Mb/s Złącza rozszerzeń 1x PCIe 4.0 x16 2x PCIe x1 Złącza magazynów danych 4x SATA 6Gb/s 3x M.2 NVMe 4.0 x4 RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 dla SATA USB na tylnym panelu 1 x port USB 3.2 Gen 2 Type-A (czerwony) 2 x USB 3.2 Gen 1. 4 x USB 2.0 Rozmiar ATX Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b wyniki testów CPU: nie mniej niż 257 pkt. Cinebench R15 64bit Single, nie mniej niż 2358 pkt. Cinebench R5 64bit Multi-C, nie mniej niż 25009 pkt. Passmark CPU Mark, min. 10 rdzeni, wyposażony w układ graficzny Chłodzenie procesora pasujące do płyty głównej i z TDP dostosowanym do procesora Pamięć zgodna z płytą główną i z nią współpracująca Rodzaj pamięci DIMM DDR4 Wielkość zainstalowanej pamięci 2 x 32 GB = 64 GB Pojemność pojedynczego modułu pamięci 32 GB Karta graficzna 1 Typ Dedykowana Wielkość pamięci 8 GB Szerokość magistrali pamięci 128 bit DRAM Type GDDR6 Ilość rdzeni cuda min. 3072 Obsługa Microsoft DirectX tak, min. wersja 12 Obsługa OpenGL tak, min. wersja 4.6 Typ złącza PCI-E 4.0 x 16 Maksymalna rozdzielczość cyfrowa min. 4096x2160 Wyjścia 4x wyjście cyfrowe (DVI lub DP lub HDMI) Testy wydajnościowe karty graficznej dedykowanej min. 19699 pkt. Passmark G3D Mark Karta graficzna 2 Typ Zintegrowana Dysk twardy 1 (systemowy) Rodzaj dysku SSD Interfejs M.2 (2280) PCIe NVMe Gen3 Pojemność 1000 GB TBW 600 terabajtów lub gwarancja na dysk 5 lat Dysk twardy 2 Rodzaj dysk magnetyczny Interfejs Sata 6 Gb/s Rozmiar 3.5" Prędkość obrotowa 5400 obr/min Pojemność 2T B Cache 64 MB MTBF min. 1.000.000 h Obudowa Rodzaj obudowy pionowa typu midi-tower Materiał stal i plastik Przystosowana do płyt głównych formatu ATX, mikro ATX, ITX Liczba kieszeni 5,25" 1x5,25” (zewn.) Liczba kieszeni 3,5" Liczba kieszeni 2,5" 2 (2 x wewn.) 3 (3 x wewn.) Łącza na panelu przednim 2x USB 3.0, audio mikrofon wejście, audio słuchawkowe wyjście Chłodzenie z tyłu Chłodzenie z przodu 1 x wiatrak 2 x wiatrak Możliwość instalacji dodatkowych wiatraków tak, razem min. 3 szt. Sloty rozszerzeń 7 Uwaga obudowa musi być dostosowana do parametrów karty graficznej Zasilacz Model 750W Rodzaj ATX Wentylator min. 120 mm Zasilanie 12V min. 2 szt. PFC aktywne Sprawność 80 PLUS Żywotność pracy min. 100000 h Złącza 1 x ATX (20 + 4) 4 x PCI express (6 + 2) 1 x P4 + 4 1 x P8 6 x SATA 1 x MOLEX System operacyjny MS Windows 11 Pro 64, Polski, OEM Gwarancja 3 lata | 1 |
| 5. | Laptop typ A o przekątnej ekranu 16” o minimalnych parametrach: Wyświetlacz 16", rozdzielczość (1920x1080), matowy lub anti-glare, min. 300 nit Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b wyniki testów CPU: nie mniej niż 237 pkt. Cinebench R15 64bit Single, nie mniej niż 1456,5 pkt. Cinebench R5 64bit Multi-C; nie mniej niż 16579 pkt. Passmark CPU Mark, min. 10 rdzeni Grafika Zintegrowana Pamięć 16 GB SO-DIMM DDR5 Banki pamięci / wolne banki pamięci Maksymalna wielkość pamięci 2/1(dopuszczamy aby jedna pamięć była wlutowana w płytę główną przy zachowaniu wolnego banku pamięci umożliwiającego rozbudowę. 64 GB Dysk 512 GB SSD M.2 NVme Multimedia głośniki, kamera z przesłoną prywatności, mikrofon Łączność Wi-Fi (802.11 ax), BT (5.1) LAN RJ-45 10/100/1000 zintegrowane Porty 1x HDMI 1x USB-4 / Thunderbolt 4 (wspiera Power Delivery i DisplayPort) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (wspiera Power Delivery i DisplayPort) 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB 3.2 Gen audio - słuchawki/mikrofon (combo) Wydzielona klawiatura numeryczna Tak System operacyjny Windows 11 Pro 64, Polski Gwarancja 3 lata on-site | 1 |
| ! | Uwaga: Testy wydajnościowe na podstawie stron www: - dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 27.02.2024: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i “Cinebench R15 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R15 CPU 64b Multi-Core” na dzień 27.02.2024 https://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmark-List.2436.0.html - dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 27.02.2024: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ W przypadku komputerów i monitorów, wszystkie porty we/wy muszą znajdować się w obudowie urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczanie przejściówek/zewnętrznych urządzeń, chyba że zapisano to wprost w powyższej specyfikacji. | ! |
| 6. | Dysk wewnętrzny o minimalnych parametrach: Typ dysku wewnętrzny, SSD Pojemność 500 GB Format 2.5" Interfejs 2,5" SATA Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s Prędkość zapisu (maksymalna) 510 MB/s Rodzaj kości pamięci TLC Niezawodność MTBF 1 800 000 godz. Technologia TRIM tak 256-bitowe szyfrowanie danych AES tak Gwarancja 5 lat | 1 |
| 7. | Dysk zewnętrzny o minimalnych parametrach: Typ dysku zewnętrzny, magnetyczny Pojemność 1000 GB Format 2.5" Interfejs USB 3.2 Gen. 1 Dołączone akcesoria Kabel USB Gwarancja 3 lata | 1 |
| 8. | Kabel HDMI-HDMI o minimalnych parametrach: Typ HDMI - HDMI Złącze 1 HDMI męskie Złącze 2 HDMI męskie Standard HDMI v2.1 Długość 1,5 m Pozłacane styki Tak Dodatkowe informacje Obsługa HDMI Ethernet Wspiera 60 Hz (4K-Ultra HD), 60 Hz (8K), 120 Hz (Full HD) Wideo 3D, VR 32 kanałowy dźwięk Zwrotny kanał audio Przepustowość do 48 Gbps | 1 |