Załącznik nr 1.14

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO UTWORZENIA PRACOWNI AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ (PAP) - CKZ (DAWNIEJ ZPKZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  14.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV specyfikacji).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33- 300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-16)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ XIV:

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO UTWORZENIA PRACOWNI AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ (PAP)  - CKZ (DAWNIEJ ZPKZ)

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | zestaw dydaktyczny czujników | czujnik indukcyjny (1 szt.); czujnik pojemnościowy (1 szt.); czujnik optyczny dyfuzyjny (1 szt.); czujnik optyczny refleksyjny (1 szt.) reflektor na osi wiązki (1 szt.); koncentrator (1 szt.) zasilanie 24V DC; dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi dodatkowo do zestawu dołączony jest koncentrator sygnałów; koncentrator może służyć jako zadajnik sygnałów wejściowych lub wyjściowych do sterownika PLC; jest wyposażony w 8 diod sygnalizacyjnych LED, 4 wejścia i 4 wyjścia, złączkę zasilania 24 V, bezpiecznik oraz złączkę do sterownika PLC | kpl. | 2 |
| 2 | przyrząd do zdejmowania izolacji | nie wymagają ręcznej regulacji; automatyczne dopasowanie do średnicy przewodu; dane techniczne: zakres pracy: 0,2 - 6,0mm² (AWG 24-10); regulowany ogranicznik długości: 5,0 - 15,0 mm | sztuk | 8 |
| 3 | zaciskarka do tulejek | długość: 170 mm; zacisk: czterokątny; antypoślizgowe rączki samonastawny system szczęk; tulejki pojedyncze: 0,25-10 mm² tulejki podwójne: 2x 0,5-4 mm² | sztuk | 8 |
| 4 | zestaw wkrętaków płaskich i izolowanych | zestaw składa się z następujących wkrętaków: płaskie - 5,5x100mm, 8x150mm; płaskie równoległe - 2,5x50mm, 4x100mm, 5,5x150mm, 6,5x30mm, Ph 0x75mm, Ph 1x100mm, Ph 2x125mm Pz 0x75mm, Pz 1x100mm, Pz 2x125mm | kpl. | 8 |
| 5 | ucinaczki boczne | szczypce boczne zgodne z normą DIN 5749.; wykonane ze stali krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (55-60 HRC); dwumateriałowa, ergonomiczna rękojeść; jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV | sztuk | 8 |
| 6 | kombinerki izolowane | zgodne z normą EN 60900; certyfikat VDE 1000V; wykonane z wysokogatunkowej, odpornej na korozję, stali stopowej chromowo-niklowej rozetowe łączenie szczypiec krawędzie tnące, hartowane indukcyjnie o wysokiej twardości 58-60 HRC; odkuwane matrycowo dwukomponentowa, izolowana rękojeść umożliwiająca wygodny chwyt i operowanie szczypcami; rękojeść zabezpieczająca dłoń przed kontaktem z korpusem | sztuk | 8 |
| 7 | Multimetr cyfrowy | pakiet zawiera: 1 x Jednostka pomiarowa - multimetr cyfrowy; 1 x Torba; 1 x para sond; 1 x instrukcja obsługi; 1 x pudełko; Funkcje i parametry jednostki pomiarowej - multimetru cyfrowego: analogowa przepustowość: ACV / DCV / ACA / DCA 20kHz, 200k próbkowania A / D o wysokiej prędkości; ekran wyświetlacza HD; cyfrowy multimetr z 41-segmentowym analogowym wyświetlaczem słupkowym, szybkie próbkowanie A / D 200k, 4000 zlicza automatyczny zakres (można wybrać ręcznie), jednoprzyciskowy przełącznik graficznego wyświetlania przebiegu podczas pomiaru (funkcja graficznej reprezentacji przebiegu typu oscyloskop); wysoka niezawodność dzięki technologii kalibracji panelu i kalibracji pamięci, oszczędzając konieczności regulacji potencjometrem; zapisywanie 100 zestawów danych i 10 przebiegów niezależnie; zdolny do przechowywania przebiegu i danych podczas pomiaru; realizujący automatyczne rejestrowanie kształtu za pomocą jednego przycisku; wyświetlanie danych historycznych i pomiarów w czasie rzeczywistym na tym samym ekranie; funkcji automatycznego wyłączania; zawiera napięcie / prąd DC / AC, rezystancję, pojemność / mF (duża pojemność); częstotliwość / cykl pracy, test diody / ciągłości; pomiar częstotliwości z automatycznym zakresem przełączania 5Hz ~ 5MHz i maksymalnym wejściem 380V AC 14.10A Pomiar prądu przemiennego i stałego z ochroną przed błędem napięcia; konstrukcja podwójnej pojemności o pojemności 0,1nf-100uf; pozycja przekładni: pozycja przekładni 10 mf:ć | sztuk | 8 |
| 8 | Złączki szynowe | 4-przewodowa złączka przelotowa na szynę TS 35; dane elektryczne; parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1 napięcie znamionowe (III / 3) 500V; napięcie znamionowe udarowe (III / 3) 6kV; prąd znamionowy 24 A; parametry zacisku rodzaj montażu przyrząd montażowy; materiał podłączanego przewodu miedź; przewód jednodrutowy 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG; przewód linkowy 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG dł. odizolowania przewodu 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 cal łączna liczba zacisków 4; łączna liczba potencjałów 1; liczba poziomów 1 rodzaj oprzewodowania od czoła; wymiary; szerokość 5 mm / 0.197 inch; wysokość od górnej krawędzi szyny 27,5 mm / 1.083 inch; głębokość 55mm / 2.165 inch; dane mechaniczne konstrukcja pozioma; rodzaj montażu szyna montażowa 35 płaszczyzna opisu z boku dane materiałowe kolor szara materiał izolacyjny poliamid 66 (PA 66) obciążenie ogniowe 0.118 MJ | sztuk | 320 |
| 9 | Zasilacz laboratoryjny regulowany stabilizowany | stabilizowany zasilacz laboratoryjny (30V 5A) posiadający płynną regulacje napięcia i zabezpieczenia prądowego (tzn. po przekroczeniu danego obciążenia odcina zasilanie); funkcjonalność: regulacja: zgrubna i dokładna (napięcia oraz prądu (ograniczenia prądu); ograniczenie prądowe; zabezpieczenie przeciw zwarciowe; dwa zakresy pracy wyświetlacza prądowego mA / A; odczyt napięcia i prądu wyjścia na osobnych wyświetlaczach LED; dokładność wskazania napięcia 0.1V i prądu 0.01 A; parametry techniczne: napięcie zasilania: 230VAC +/- 10% 50/60Hz; napięcie wyjściowe 0÷30 V; prąd wyjściowy 0÷5 A; temperatura pracy: od -10°C do 40°C; wyświetlacz typu LED 3 1/2 cyfry; dokładność wskazań napięcia +/-(1%+1c); stabilność napięcia; stabilność źródła zasilania od 0.01% +2mV; stabilność zasilania zakłócenia od 1mV rms; | sztuk | 8 |
| 10 | Rozdzielnica elektryczna | specyfikacja: gniazdo 230V - 7 szt; wyłączniki nadprądowe: B16 1P - 7 szt; wyłącznik różnicowoprądowy 3 fazowy:63A 4P - 1 szt terminale - 2szt; dławik; pełne okablowanie gniazd; przewód zasilający - H07 RN - F (5G x 2,5 mm2) 60cm z wtyczką 16A 5P ( lub 32A5P na życzenie ); stopień ochrony: skrzynka IP65; Wymiary(+/- 30 mm) 300x230x120 mm; wymiary z gniazdami(+/- 30 mm): 300x230x135 mm | sztuk | 8 |
| 11 | Korytka grzebieniowe | korytko wyprodukowane zostało z samogasnącego, utwardzanego PCW i dostępne jest w kolorze szarym; korytko wyposażone zostało w pokrywę, która mocowana jest na zatrzaski; znajdujące się w przestrzeni międzyżebrowej wypustki umożliwiają pionowe wprowadzanie kabli i ich separację; wymiary 60x60 mm; długość całego produktu to 2 m | sztuk | 20 |
| 12 | Przewody instalacyjne | przewód linka LgY 1 x 0,75 NIEBIESKI 100m; przewód linka LgY 1 x 0,75 CZERWONY 100m; przewód linka LgY 1 x 0,75 CZARNY 100m | kpl. | 1 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ XIV:

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria

31300000-9 Drut i kabel izolowany