ZP.271.22.2024						      Krosno, dnia 05.03.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Czy projekt powinien zawierać procedurę pomiaru na obecność i wielkość cząsteczek aerozolu w strefie okołotężniowej?

Odpowiedź nr 1:

Obiekt tężni, który zostanie wykonany w ramach zamówienia nie będzie wykorzystywany jako obiekt pełniący funkcję lecznictwa uzdrowiskowego, z uwagi na powyższe Zamawiający nie jest zobligowany do spełnienia wymogów dla uzdrowisk, a zatem wymagań przeprowadzenia pomiaru na obecność i wielkość cząsteczek areozolu w strefie wokół tężni.

Pytanie nr 2:

Jaka instytucja i jaką metodą zbada mikroklimat wokół wybudowanej tężni na obecność aerozolu o właściwościach i wielkości cząstki umożliwiający dotarcie do układu oddechowego?

Odpowiedź nr 2:

W związku z tym, że obiekt nie znajduje się w terenie uzdrowiskowym, ani nie pełni funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, materiały przetargowe nie wskazują na konieczność  przeprowadzania badań mikroklimatu wokół tężni.

Pytanie nr 3:

Czy wypłata wynagrodzenia za wykonaną prace będzie uzależniona od pozytywnego wyniku badań na obecność aerozolu?

Odpowiedź nr 3:

SZW i wzór umowy nie przewidują uzależnienia zapłaty od pozytywnego wyniku badań na obecność areozolu.

Pytanie nr 4:

W jaki sposób będzie realnie wytwarzany aerozol solankowy o wielkości respiralnej cząstek mając na uwadze fakt, że spływająca solanka na kolumnę gałązek tarniny nie ma najmniejszych szans na wytworzenie aerozolu?

Odpowiedź nr 4:

Obiekt tężni służy do naturalnego wytwarzania tzw. „mgły wodnej" z roztworu solanki zawierającego naturalne związki soli. Mgła wodna zawiera krople wody solankowej wraz ze zjonizowanym przez nie powietrzem. W celu uzyskania zamierzonego efektu, tarnina (stanowiąca wypełnienie konstrukcji drewnianej tężni) oblewana jest wodą solankową, tłoczoną przez agregat pompowy, zainstalowany w zbiorniku tężni. Technologia tężni oparta będzie o medium solankowe, krążące w obiegu zamkniętym pomiędzy zbiornikiem tężni, instalacją rozprowadzającą solankę wraz z urządzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym. Spływ wody solankowej po gałązkach tarniny odbywać się będzie grawitacyjnie. Rozpylona solanka, na skutek nasłonecznienia i działania wiatru tworzy unoszące się aerozole. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat. Stężenie i zasięg „mgły” jest uzależniony od warunków atmosferycznych, przedmiotowa tężnia jest obiektem otwartym na wolnym powietrzu.

Pytanie nr 5:

Jaki jest preferowany sposób zabezpieczenia przed namnażaniem drobnoustrojów typu grzyby, pleśnie, bakterie w gąszczu wilgotnej tarniny, tak ażeby obiekt nie stwarzał zagrożenia epidemiologicznego?

Odpowiedź nr 5:

Obiekt jest przewidziany do realizacji w trybie projektuj i buduj. Do obowiązków Projektanta po stronie Wykonawcy będzie opracowanie rozwiązań technicznych i instrukcji obsługi oraz serwisowania obiektu w sposób zapewniający bezpieczną jego eksploatację. Zamawiający będzie wymagał takich opracowań od Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Jakie przewidziane są rozwiązania zabezpieczenia solanki przed namnażaniem groźnych drobnoustrojów w sieci do transportu wody solankowej, w zbiorniku i drewnianej konstrukcji tężni?

Odpowiedź nr 6:

Obiekt jest przewidziany do realizacji w trybie projektuj i buduj. Do obowiązków Projektanta po stronie Wykonawcy będzie opracowanie rozwiązań technicznych i instrukcji obsługi oraz serwisowania obiektu w sposób zapewniający bezpieczną jego eksploatację. Zamawiający będzie wymagał takich opracowań od Wykonawcy (np. lampa UV).

Pytanie nr 7:

Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej (tężnia solankowa) na suchy aerozol solny (tężnia solna)?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie narzuca ściśle technologii, opracowanie należy do Wykonawcy, podtrzymuje jednocześnie zastosowanie tężni solankowej. Projekt musi spełniać funkcje użytkową jako obiekt rekreacyjny, nie jest wymagany obiekt leczniczy. Należy zachować układ konstrukcyjny i formę obiektu pod kątem architektoniczno – budowlanym. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę otoczenie obiektu.

Stężenie i rodzaj solanki oraz metody zabezpieczenia jej przed namnażaniem groźnych drobnoustrojów w gałązkach tarniny należy opracować i przedstawić w dokumentacji projektowej.

Ponadto na etapie projektowania Zamawiający będzie wymagał pozytywnej opinii rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych względem projektowanej technologii. Projektowany obiekt nie może stanowić zagrożenia epidemiologicznego

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację, czy w cenie, w kosztach eksploatacji w okresie gwarancji należy uwzględnić cenę soli, którą należy dodawać do wody do zbiornika buforowego, czy tężnia będzie funkcjonować na bazie samej wody ?

Odpowiedź nr 8:

W zakresie Wykonawcy jest koszt pełnego napełnienia zbiornika solanką po przeprowadzeniu prób i rozruchów na dzień przekazania obiektu Użytkownikowi. W cenie serwisów w okresie gwarancji nie należy wyceniać samej solanki. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu pozwalającej na prawidłowe i skuteczne działanie tężni.

Pytanie nr 9:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 8 marca na 13 marca 2024 r.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

1) rozdział 18 pkt 7 i 11 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.1 i 8.3 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 13.03.2024 r. do godziny 10.00”.

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2024 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 219”.

2) rozdział 17.7 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.4 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, tj. do dnia 11.04.2024 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.