AE/ZP-27-50/20			                                                                           ZAŁĄCZNIK NR 6.2

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanej myjni ultradźwiękowej 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji“ | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020. | TAK |  |
|  | Typ, model | TAK |  |
|  | Wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory 1 tacy narzędziowej zgodnej z DIN 1/1. (500mm x 300mm x 200mm) +/-5% | TAK |  |
|  | Pojemność komory minimum 26 l | TAK |  |
|  | Myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę. | TAK |  |
|  | Przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych. | TAK |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 2kW. | TAK |  |
|  | Moc ultradźwięków minimum 500 W | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków maksymalnie 40 kHz. | TAK Punktacja: Warunek maks. - 0 pkt Minimalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Funkcja automatycznej degazacji roztworu myjącego dla zapewnienia optymalnych warunków mycia | TAK |  |
|  | Czas trwania procesu kontrolowany elektronicznie, nastawiany w zakresie do co najmniej 30 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość nastawy pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione. | TAK |  |
| Wyposażenie myjni |
|  | Kosz załadowczy wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwiający przepłukiwanie (mycie) narzędzi kanałowych podczas mycia ultradźwiękami. | TAK |  |
|  | Moduł umożliwia mycie minimum 6 narzędzi kanałowych podłączanych poprzez system szybko złączek. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Moduł tłoczący o wydajności wody minimum 1 L wody na minutę | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego uruchomienia modułu mycia narzędzi kanałowych poza komorą myjni ultradźwiękowej w przypadku, gdy narzędzia nie można reprocesować w urządzeniu ultradźwiękowym. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.