Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatora mikrobiologicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr post. ZP/01/2022

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora i aparatu

| Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii i grzybów |
| --- |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii i grzybów wraz z zestawem komputerowym i drukarką zewnętrzną, rok produkcji nie starszy niż 2015 | TAK, podać |  |  |
| 2 | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: Bakterie Gram-ujemne Bakterie Gram-dodatnie Neisseria, Haemophilus Bakterie beztlenowe i Corynebacterium Grzyby drożdżopodobne | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość oznaczania lekowrażliwości: Bakterie Gram-ujemne Bakterie Gram-dodatnie Grzyby drożdżopodobne | TAK |  |  |
| 4 | Aparat umożliwiający wykonanie jednocześnie od 1 do 15 badań, bez wpływu na koszty | TAK |  |  |
| 5 | Aparat umożliwiający wykonanie różnych rodzajów testów równocześnie | TAK |  |  |
| 6 | Automatyczne napełnianie testów w systemie | TAK |  |  |
| 7 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów w obrębie aparatu | TAK -5 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 8 | Na testach fabrycznie nadrukowane kody | TAK |  |  |
| 9 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
| 10 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Możliwość wykonywania testów bezpośrednio z podłoży chromogennych- metoda zwalidowana przez producenta, potwierdzone certyfikatem kompatybilności | TAK -5 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 11 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Wszystkie testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badań | TAK -5 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 12 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 minut | TAK |  |  |
| 14 | Identyfikacja i oznaczanie lekowrażliwości na oddzielnych, niezależnych testach | TAK |  |  |
| 15 | Identyfikacja drobnoustrojów na podstawie min. 40 cech biochemicznych | TAK, podać |  |  |
| 16 | Wyniki wrażliwości podawane w postaci MIC oraz kategorii S, I, R zgodny z EUCAST | TAK |  |  |
| 17 | Wyposażenie w program expert, umożliwiający weryfikację wyników lekowrażliwości | TAK |  |  |
| 18 | Interpretacja i zatwierdzanie testów wrażliwości | TAK |  |  |
| 19 | Rozpoznanie fenotypów i wykrywanie mechanizmów oporności | TAK |  |  |
| 20 | Program kontroli jakości | TAK |  |  |
| 21 | Termin ważności odczynników nie może być krótszy niż 4 miesiące licząc od daty ich dostarczenia, a podłoży na płytkach minimum 6 tygodni od daty ich dostarczenia | TAK |  |  |
| 22 | Dwukierunkowa transmisja danych | TAK |  |  |
| 23 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Oprogramowanie aparatu w języku polskim | TAK -5 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 24 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |
| 25 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatorów do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego wraz z dostarczeniem dodatkowego stanowiska komputerowego | TAK |  |  |
| 26 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy | Tak |  |  |
| 27 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie analizatora (chyba, ze Zamawiający wymagał złożenia instrukcji wraz z ofertą) | Tak |  |  |
| 28 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ | Tak |  |  |

| Aparat do posiewów krwi |
| --- |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | Aparat do posiewów krwi- rok produkcji nie starszy niż 2021rok | TAK, podać |  |  |
| 2 | Aparat do systemu do posiewów krwi- hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu | TAK |  |  |
| 3 | Nie mniej niż 100 miejsc pomiarowych w aparacie | TAK |  |  |
| 4 | Aparat z wbudowanym komputerem i ekranem dotykowym, z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami) | TAK |  |  |
| 5 | Rejestracja w aparacie i podgląd podstawowych danych dotyczących prób i pacjenta (minimum: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu oraz wynik i czas jego otrzymania) | TAK |  |  |
| 6 | Wprowadzanie danych do aparatu za pomocą czytnika kodów kreskowych | TAK |  |  |
| 7 | Podgląd i wydruk wykresu próby w trakcie inkubacji | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych i komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego | TAK |  |  |
| 9 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w razie awarii | TAK -5 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 10 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Możliwość ustalenia czasu inkubacji przez użytkownika dla indywidualnych butelek hodowlanych | TAK -5 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 11 | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik | TAK |  |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 13 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | TAK |  |  |
| 14 | Dostępne podłoża dla dorosłych tlenowe i beztlenowe oraz dla dzieci | TAK |  |  |
| 15 | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii | TAK |  |  |
| 16 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Czułość analityczna- próg wykrywalności: poniżej 6CFU/butelkę | TAK -5 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK/podać lub NIE ………………………. |  |
| 17 | Dostępne podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych potwierdzone instrukcją używania producenta w języku polskim | TAK |  |  |
| 18 | Możliwości posiewu małych objętości krwi minimum 0.5 ml- potwierdzone informacją w instrukcji używania producenta w języku polskim | TAK, podać |  |  |
| 19 | Butelki nietłukliwe z tworzywa sztucznego, nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i w czasie kontaktu z materiałem zakaźnym podczas pobierania go od pacjenta, zapobiegające wyciekowi materiału zakaźnego | TAK |  |  |
| 20 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi. | TAK |  |  |
| 21 | Butelki lekkie o ciężarze poniżej 80 g ze względu na koszty utylizacji za kg | TAK, podać |  |  |
| 22 | Jednoznaczne określenie w oprogramowaniu statusu butelek anonimowych(określenie jako butelki pozytywne i butelki negatywne) | TAK |  |  |
| 23 | Wstępna wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika w charakterystycznym dla oka ludzkiego kolorze pozwalającym na określenie próby preinkubowanej jako wstępnie dodatniej lub ujemnej | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość preinkubacji pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu- potwierdzone informacją w metodyce producenta | TAK |  |  |
| 25 | Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu | TAK |  |  |
| 26 | Jeden z algorytmów odczytu wzrostu drobnoustrojów progowy dający możliwość odczytu dodatniej próbki na wejściu | TAK |  |  |
| 27 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Etykieta z polem do opisu i odrywalną częścią kodu pozwalającą na jej wklejenie do książki laboratoryjnej | TAK -5 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 28 | Termin ważności podłoży płynnych do hodowli nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia | TAK |  |  |
| 29 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |
| 30 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy | Tak |  |  |
| 27 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu (chyba, ze Zamawiający wymagał złożenia instrukcji wraz z ofertą) | Tak |  |  |
| 28 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ | Tak |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji,

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Informacje dotyczące poz. Nr 47 Załącznika Nr 2 do SWZ (tabela Nr 1)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do pozycji Nr 47 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Wykonawca na podstawie ilości prognozowanych badań oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych zużywalne (typu np.: standardy, probówki, końcówki pipet, bateria UPS  itp.), by możliwe było wykonanie wymienionych badań przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do SIWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdego materiału eksploatacyjnego, zużywalnego oraz jego ilość. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w poz. Nr 47 Załącznika Nr 2 do SIWZ.

- Pozycję Nr 47 Załącznika Nr 2 do SIWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić materiały eksploatacyjne, zużywalne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.