Załącznik nr 2a do SWZ

Pakiet nr 1, poz.1

Wymagane parametry  oraz pozostałe wymagania dla endoprotez piersi okrągłych przyjmujących kształt „łzy” pod wpływem grawitacji:

| Lp. | Wymagane parametry i pozostałe wymagania | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | produkt sterylny, ważność sterylności produktu minimum 4 lata |  |
| 2 | powłoka gładka |  |
| 3 | wypełniony w 100% żelem silikonowym |  |
| 4 | bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni |  |
| 5 | wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej |  |
| 6 | minimum 3 warstwy elastomeru |  |
| 7 | protezy przyjmujące kształt „łzy” pod wpływem grawitacji |  |
| 8 | pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm (min. zakres pojemności 160 cm3- max zakres pojemności 700 cm3) |  |
| 9 | 4 projekcje |  |
| 10 | bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy |  |
| 11 | certyfikat CE |  |
| 12 | gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera |  |
| 13 | depozyt za pośrednictwem bloku operacyjnego: protezy w ilości co najmniej 30 sztuk. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

____________________________                            		___________________

Podpis i pieczątka Wykonawcy                                           	  	    Data

Pakiet nr 1, poz.2

Wymagane parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  endoprotez piersi anatomicznych zintegrowanych z systemem mocowania w miejscu implantacji:

| Lp. | Wymagane parametry i pozostałe wymagania | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | produkt sterylny, ważność sterylności produktu minimum 4 lata |  |
| 2 | powłoka gładka |  |
| 3 | wypełniony w 100% żelem silikonowym |  |
| 4 | zintegrowany system mocowania implantów do tkanki |  |
| 5 | radiologiczne wskaźniki położenia implantu |  |
| 6 | bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni |  |
| 7 | wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej. |  |
| 8 | minimum 3 warstwy elastomeru |  |
| 9 | pełny zakres rozmiarów: średnica od 11 cm do 13,5 cm, minimalny zakres pojemności 250 cm3, max zakres pojemności 600 cm3) |  |
| 10 | 2 projekcje, 3 wysokości |  |
| 11 | bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy |  |
| 12 | certyfikat CE |  |
| 13 | gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera |  |
| 14 | depozyt za pośrednictwem bloku operacyjnego: protezy w ilości co najmniej 10 sztuk. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

____________________________                            			___________________

Podpis i pieczątka Wykonawcy                                               			  Data