| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 3b do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 2

– Prace montażowo - instalacyjno - adaptacyjne i wyposażenie –

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27, fabrycznie nowego tomografu komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem oraz adaptacja pomieszczeń Pracowni TK wraz z sterownią w zakresie niezbędnym dla oferowanego typu urządzenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W ramach umowy wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca wykona:

DZIAŁANIE 1:

- Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego Tomografu Komputerowego 
wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem o parametrach nie mniejszych niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (część 1 OPZ) lub równoważnych oraz zgodnie z warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (część 1 OPZ).

DZIAŁANIE 2:

- Wykonanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych, obejmujące m.in. tynkowanie i malowanie w Pracowni TK wraz z sterownią:

  - demontaż nieniszczący obecnie używanego urządzenia wraz z pozostawieniem go we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

  - uzupełnienie tynków po pracach instalacyjnych, usunięcie starych wykładzin,

  - wykonanie kanałów kablowych dla aparatu wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu,

  - montaż nowej tablicy elektrycznej i wpięcia do WZL,

  - wykonanie wylewki betonowej na całości adaptacyjnych pomieszczeń, ułożenie nowej wykładziny elektrostatycznej (kolorystyka ustalona będzie w porozumieniu z Zamawiającym) wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu,

  - wykonanie gładzi, tynkowanie oraz malowanie farbą zmywalną akrylową o dużej wytrzymałości na ścieralność (kolorystyka ustalona będzie z Zamawiającym),

  - wykonanie osłon ścian pracowni oraz stropu wg projektu osłon radiologicznych,

  - wykonanie niezbędnego zasilania i montaż urządzenia Tomografu Komputerowego wraz ze wszystkimi urządzeniami współpracującymi z aparatem oraz wszelkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalowanych urządzeń,

  - wykonanie wymiany oświetlenia na oświetlenie typu LED, wymiana paneli w suficie typu Armstronga na nowe,

  - montaż lampy bakteriobójczej naściennej we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

- Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace adaptacyjno – modernizacyjne.

DZIAŁANIE 3:

- Dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych do Pracowni TK wraz z sterownią, niezbędnych do prawidłowej pracy instalowanego sprzętu.

- Parametry funkcjonalno-użytkowe urządzeń klimatyzacyjnych – 2 szt.

A - Dla klimatyzacji typ split

|  | Opis parametrów | Zakres /Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2023 | Tak |
| 2 | Klasa energetyczna minimum | A+ |
| 3 | Zakres pracy temp. zew. dla chłodzenia st.C: | .-15 do +45 |
| 4 | Zakres pracy temp. Zew. dla grzania st.C | .-15 do +20 |
| 5 | Moc chłodnicza kW od / do | 7 kW - 8 kW |
| 6 | Tryb | Auto, chłodzenie, suszenie, wentylacja, ogrzewanie |
| 7 | Funkcje zegara | Timer relatywny 24 h, Time]r wł./wył. |
| 8 | Wachlowanie | Tak |
| 9 | Zdalne sterowanie: | Tak |
| 10 | Typ wyświetlacza: | LED |
| 11 | Czynnik chłodniczy: | R32 |
| 12 | Głośność - nie głośniejszy niż | 50 dB(A) |
| 13 | Instrukcja, karta techniczna w języku polskim | Tak |
| 14 | Szkolenie personelu | Tak |

- Zamawiający wymaga, aby montażu klimatyzatorów dokonywały podmioty posiadające certyfikat autoryzowanego serwisu dla zaproponowanego urządzenia, a montażu klimatyzatorów dokonały osoby posiadające:

- uprawnienia w branży elektrycznej  (minimum jedną osobę posiadającą świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- uprawnienia w branży F-gazy minimum jedną osoba dla kategorii B.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca podczas wykonywania umowy zamontuje nowe urządzenia. Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku.

- W zaoferowaną  ofertę cenową, Wykonawca musi wliczyć wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Cena każdego z klimatyzatorów i urządzenia chłodniczego / klimatyzatora obejmuje koszt jego zakupu, dostawy, montażu, szkolenia i przeglądu oraz wszelkie inne prace i materiały niezbędne do ich działania, w tym w szczególności:

- urządzenie klimatyzacyjne, chłodnicze o parametrach określonych w powyższej tabelce,

- rurociąg chłodniczy wraz z ociepleniem – szacowana wielkość do 20 mb instalacji chłodniczej,

- instalacja elektryczna – szacowana wielkość do 20 mb instalacji elektrycznej, zabezpieczenie,

- instalacja wodna – szacowana wielkość do 10 mb  instalacji wodnej,

- koryto instalacyjne,

- konstrukcję nośną jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z amortyzatorami,

- montaż do najbliższej rozdzielni (rozdzielnia w budynku / piętro), uzupełnienie czynnika chłodniczego,

- pompę skroplin – w przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie,

- dokumenty związane z urządzeniami (instrukcję obsługi, kartę techniczną w języku polskim, kartę gwarancyjną),

- szkolenie personelu.

- Po uruchomieniu urządzeń Wykonawca przeszkoli osoby z obsługi urządzeń. Protokół szkoleń przedstawi podczas dokonania odbioru prac.

- Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na klimatyzatory i wykonane prace.

- Przegląd: co 12 miesięcy w okresie trwania gwarancji w miesiącu maju - pierwszy przegląd w maju 2025 r. W ramach przeglądu wykonawca dokona również czyszczenia filtrów, odpływu skroplin i dezynfekcji urządzeń.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie protokół odbioru prac sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez Strony.

DZIAŁANIE 4:

      - Dostawa do pomieszczeń Pracowni TK wraz z sterownią niezbędnego wyposażenia meblowego (pomieszczenie badań TK, sterownia oraz pokój przygotowań pacjenta):

- Taboret obrotowy o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.:

- Na kołach w komplecie z obrotową pompą gazową obrót min 360º,

- Podstawa chromowana,

- Średnica podstawy minimum 52 cm,

- Średnica podnóżka  minimum 41 cm,

- Wymiary minimalne : 50 x 49-62 cm,

- Średnica siedziska: minimum 35 cm.

- Taboret z regulowaną wysokością

- Fotel do biurka o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.:

- oparcie wysokie, funkcja wysuwu siedziska Podstawa chromowana,

- podłokietniki,

- amortyzator,

- materiał wykonania: tapicerka,

- kółka miękkie, samohamowne.

- Biurko o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.:

- Biurko  proste,

- Szerokość  min [mm]: 1000,

- Głębokość min  [mm]: 600,

- Wysokość min [mm]: 740,

- Grubość blatu min [mm]: 25,

- Kolor blatu biurka: Biały,

- Kolor obrzeża blatu: Biały,

- Kolor stelaża: Aluminium.

- Biurko z regulacją wysokości: Stopki poziomujące

Kontener mobliny o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.:

- Szerokość  min [mm]: 428,

- Głębokość min [mm]: 600,

- Wysokość korpusu  max [mm]: 500,

- Kolor korpusu: Biały,

- Kolor obrzeża korpusu: Biały,

- Kolor wieńca górnego: Biały,

- Obrzeże wieńca górnego: Biały,

- Kolor frontu: Biały,

- Obrzeże frontu kolor: Biały,

- Typ szuflady: Szuflada kompozytowa,

- Podział frontu: Trzy szuflady 3-3-3,

- Typ wysuwu: Częściowy wysuw - 80%,

- Typ uchwytu: Uchwyt boczny.

- Zabudowa meblowa – szafa garderobiana o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.

- Typ szafy: Szafa garderobiana,

- Wysokość korpusu min [mm]: 1850,

- Wysokość całkowita szafy max [mm]: 1900,

- Szerokość min [mm]: 800,

- Głębokość  min[mm]: 420,

- Rodzaj zamka: Zamek z gałką,

- Kolor korpusu: Biały,

- Kolor obrzeża korpusu: Biały,

- Kolor wieńca górnego: Biały,

- Kolor obrzeża wieńca górnego: Biały,

- Kolor frontu: Biały,

- Kolor obrzeża frontu: Biały,

- Kolor półki: Biały,

- Kolor obrzeża półki: Biały,

- Grubość wieńca górnego min [mm]: 18,

- Grubość ściany tylnej  min[mm]: 8,

- Rodzaj półek: Półka grubości min25mm,

- Rodzaj zawiasów: Cichy domyk,

- Drzwi - rodzaj: Podwójne.

- Zabudowa meblowa - szafa z częścią otwartą i drzwiami skrzydłowymi o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.

- Wysokość korpusu min [mm]: 1850,

- Wysokość całkowita szafy max  [mm]: 1900,

- Szerokość min [mm]: 800,

- Głębokość min [mm]: 420,

- Rodzaj szafy szafa kombi - z drzwiami skrzydłowymi,

- Rodzaj zamka: Zamek z gałką,

- Kolor korpusu: Biały,

- Kolor obrzeża korpusu: Biały,

- Kolor wieńca górnego: Biały,

- Kolor obrzeża wieńca górnego: Biały,

- Kolor frontu: Biały,

- Kolor obrzeża frontu: Biały,

- Kolor półki: Biały,

- Kolor obrzeża półki: Biały,

- Grubość wieńca górnego min [mm]: 18,

- Grubość ściany tylnej min [mm]: 8,

- Rodzaj półek: Półka grubości min 25mm,

- Rodzaj zawiasów: Cichy domyk.

- Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie meblowe.

- Wszystkie ww. prace są niezbędne do adaptacji pomieszczeń pod działalność pracowni TK dla oferowanego typu urządzenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Prace adaptacyjne i instalacyjne będą miały na celu przystosowanie pomieszczeń Zamawiającego pod działalność pracowni tomografii komputerowej z uwzględnieniem warunków niezbędnych dla dostarczonego przez Wykonawcę urządzenia TK, zgodnie z wytycznymi producenta przy uwzględnieniu konieczności spełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków i zastosowaniu przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych i BHP.

- W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych 
do ich wykonania materiałów, jak również do zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie wykonywania tych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy wszelką dokumentację niezbędną do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy, w tym: instrukcje obsługi w języku polskim oraz zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczony sprzęt w etykiety producenta.

- Po zrealizowaniu całości zamówienia tj. wszystkich czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokolarnie pracownię tomografii komputerowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem i niezbędnymi dokumentami, dotyczącymi działalności pracowni.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, 
w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Wykonawca potwierdzi odbycie szkolenia protokołem oraz imiennym certyfikatem /zaświadczeniem dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i doręczenia Zamawiającemu decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń pracowni tomografii i dostarczonego Zamawiającemu aparatu, wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz wykonanie testów akceptacyjnych, w cenie dostarczonego urządzenia.

- W razie gdyby wykonywane przez Wykonawcę prace wymagałyby dokonania przez Zamawiającego stosownych zgłoszeń lub uzyskania stosownych decyzji, przewidzianych przepisami prawa budowlanego, Wykonawca doręczy Zamawiającemu stosowną dokumentacją wymaganą przepisami prawa w zakresie niezbędnym dla dokonania tych zgłoszeń, bądź uzyskania owych decyzji.

- Wymienione prace należy wykonać w zakresie opisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325).

- Wszystkie prace montażowo – instalacyjne, adaptacyjne, wykonywane będą w czynnym obiekcie szpitalnym, w związku z tym konieczne jest:

- uzgadnianie z Działem Techniczno – Gospodarczym, czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych, sanitarnych,

- realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów oraz pracowników szpitala,

- przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ,

- Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń Zamawiającego, celem zapoznania się z pomieszczeniami, w których ma nastąpić montaż Tomografu Komputerowego i dokonaniem obmiarów na miejscu realizacji zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Techniczno – Gospodarczym oraz Kierownikiem Pracowni Tomografii Komputerowej.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego jest przyjęcie bez uwag:

- wykonania prac adaptacyjnych niezbędnych do pracy Pracowni TK wraz z sterownią zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- wyposażenia pracowni TK wraz z sterowną w niezbędne do bezkolizyjnej pracy wyposażenie (w tym m.in.: tomograf komputerowy wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem, klimatyzatory, meble),

- sprawne działanie całego dostarczonego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia stanowiących przedmiot umowy,

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot umowy,

- przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot umowy,

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego dostarczonego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia.