SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

| Lp. | Nazwa przyrządu pomiarowego | Typ | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Precyzyjny przetwornik ciśnienia | DM 01G M0K-1001-0-B1-200-1-000 | BD SENSORS | 1 |
| Kryteria podstawowe: | zakres pomiarowy : 0 ÷ 1 bar największy dopuszczalny błąd pomiaru: ± 0,05% FS mierzone medium: powietrze i nieagresywne gazy. |
| Kryteria dodatkowe: | przyłącze procesowe: gwint męski G1/2” gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Sporządził:         Samodzielny metrolog

Dariusz CHOJNACKI

tel. 261 412 989