Waga najazdowa ze stali nierdzewnejx1szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Waga najazdowa z nierdzewnymi przetwornikami pomiarowymi |  |
|  | Waga wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 o stopniu ochrony IP67/68 |  |
|  | Wyposażona w nierdzewny miernik wagowy PUE H315 |  |
|  | Długość przewodu łączącego miernik z platformą – min. 3m. |  |
|  | Waga wyposażona w jeden najazd na krótszym boku, po przeciwnej stronie zastosowano belkę oporową. |  |
|  | Obciążenie maksymalne [Max]:600 kg |  |
|  | Obciążenie minimalne [Min]: 4 kg |  |
|  | Dokładność odczytu [d]: 200 g |  |
|  | Zakres tary:-600 kg |  |
|  | Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych):50 g |  |
|  | Klasa dokładności OIML: III |  |
|  | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) |  |
|  | Stopień ochrony: IP 68 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik |  |
|  | Wymiar szalki 1200×2000 mm |  |
|  | obniżona część centralna wagi: 53 ±2 mm - wysokość bocznych band w których zabudowane są czujniki tensometryczne: 76 mm. Kąt najazdu: ~6° |  |
|  | Interfejs USB |  |
|  | Interfejs RS232 |  |
|  | Zasilanie: 100 – 240 V AC 50/60 Hz |  |
|  | Temperatura pracy -10 — +40 °C |  |
|  | Wilgotność względna powietrza 10% — 85% RH bez kondensacji |  |
|  | Waga legalizowana |  |

………………………

Podpis Wykonawcy