Załącznik  nr 8 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

OPIS PARAMETRÓW

Producent …........................ typ / model …....….................… rok produkcji …………………...

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (minimalne parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK oraz podać szczegółowe dane) |
| --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowa maszyna |  |
| 2 | uzyskany w trakcie kruszenia i przesiania materiał powinien mieć frakcję ok. 0 – 40 mm w zależności od nastaw |  |
| 3 | kruszarka wyposażona we wzmocniony kosz zasypowy (podawacz), wibracyjny z rusztem odsiewającym, z regulowaną prędkością podawania o pojemności około 0,7 m3 |  |
| 4 | maksymalna wysokość załadunku kruszarki – 3 000 mm |  |
| 5 | kruszarka wyposażona we wzmocnione wymienne szczęki kruszące posiadające możliwość hydraulicznej nastawy szczelin |  |
| 6 | kruszarka posiada rewers szczęki |  |
| 7 | minimalny wymiar komory kruszenia 700 x 400 mm |  |
| 8 | kruszarka posiada własny spalinowy silnik napędowy o mocy minimalnej 55 kW |  |
| 9 | zbiornik paliwa umożliwiający nieprzerwaną pracę przez 10 godzin |  |
| 10 | napęd gąsienicowy za pomocą stalowych gąsienic |  |
| 11 | kruszarka posiada przenośnik odbioru przekruszu (taśmociąg odbierający) umożliwiający niezakłócony transport przekruszu na wysokość minimum 1900 mm |  |
| 12 | kruszarka wyposażona w skrzynkę sterowniczą i bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |  |
| 13 | minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |
| 14 | maksymalna waga kruszarki 13000 kg |  |
| 15 | minimalna wydajność kruszenia w zależności od materiału i nastaw powinna wynosić około 15 ton/godz. przy nastawie 70 mm |  |
| 14 | wszystkie podzespoły i urządzenia fabrycznie nowe |  |
| 15 | europejski certyfikat CE, Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR), instrukcja obsługi w j. polskim, książka serwisową, katalog części / lista części zamiennych. |  |
| 16 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostęp do części eksploatacyjnych i zamiennych, serwis gwarancyjny na terenie bazy Zamawiającego |  |

* wypełnia Wykonawca

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.