SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 Euro

Przedmiot zamówienia:

# Dostawa ambulansu typu A2 – znak sprawy Adm 4A/2020

SIWZ zatwierdzona przez Dyrektora Zamawiającego w dniu 26.05.2020 r. ________

# I. Zamawiający.

# Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk, tel.  58  52-47-500; faks: 58  52-47-520; NIP: 957-07-28-045; REGON: 000293462

# e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

Wykonawcy po zapoznaniu się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ ponoszą ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości powyżej 30 000 EURO, nie przekraczającej jednak wyrażonej 
w złotych kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. z zm.)

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz/proceedings, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://wsp-bilikiewicz.pl/nowa_strona_3.htm, zwanej dalej Platformą.

Zamawiający dopuszcza formę składania ofert w postaci papierowej (tradycyjnej) lub elektronicznej. Wybór formy składania ofert zależy od decyzji Wykonawcy.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku fabrycznie nowego ambulansu transportowego typu A2 z wyposażeniem medycznym zgodnie ze Specyfikacją parametrów techniczno-użytkowych - załącznik nr 2 do SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

34114000-9 – pojazdy specjalne

34114121-3 – karetki

34114122-0 – pojazdy do transportu chorych.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania określone:

– w ustawie z dnia 29 października 2010 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466 z późn. zm.)

– w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2016 poz. 2022)

Wykonawca na własne ryzyko i koszt własny musi dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Ambulans transportowy A2 ma być fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2019 lub 2020r.), gotowy do użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

Ambulans musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów na terenie RP jako samochód „specjalny sanitarny”. Po dostarczeniu ambulansu Wykonawca z wszelkimi wymaganymi dokumentami zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji w/w pojazdu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji.

Minimalny okres gwarancji:

- min. 2 lata na pojazd (bez limitu kilometrów)

- min. 3 lata na lakier

- min. 5 lat na perforację blach nadwozia

- min. 2 lata na wyposażenie

- min. 2 lata na zabudowę

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na pojazd bazowy udzielona była przez producenta/importera pojazdu bazowego i realizowana w każdej autoryzowanej stacji obsługi (ASO) oferowanej marki pojazdu bazowego. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna autoryzowana stacji obsługi, o której mowa powyżej, była zlokalizowana w promieniu 50 km od siedziby Zamawiającego.

Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach.

Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych, specyfikacji technicznych, 
a zauważone rozbieżności,  które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu.

IV. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe, aukcja elektroniczna, umowa ramowa, dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.

1)	Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12-23. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Zamawiający żąda  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2)	Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 poz. 243), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli lub likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498).

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2-8 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.	O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 	postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ

c) zdolności technicznej lub zawodowej - o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostarczeniu 1 sztuki ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane. Wykonawca składa wykaz dostaw na wzorze załącznika nr 7 do SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawca może złożyć oświadczenie własne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 2 ppkt c powyżej, mogą być spełnione łącznie lub przez jednego z wykonawców.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 141 ustawy Pzp.

W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp.

IX. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  i wykazania braku postaw do wykluczenia.

- Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,  stanowiące Załączniki nr 3, 4 oraz 7 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają Oświadczenia (każdy z Wykonawców oddzielne) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia -  Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu - Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani będą do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz  ze złożeniem oświadczenia wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć powyższe oświadczenie wraz z ofertą. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia w/w oświadczenia  nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie, w terminie wskazanym powyżej.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, które stanowi Załącznik 3 i 4 do SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający nie prowadzi procedury z art. 24aa Pzp .

X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanej części, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, terminu gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń.

2) Specyfikację parametrów techniczno-użytkowych stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ – wypełniony i podpisany dokument będzie stanowił podstawę do oceny oferty pod kątem wymagań Zamawiającego,

3) oświadczenie Załącznik nr 3 do SIWZ,

4) oświadczenie Załącznik nr 4 do SIWZ,

5) wykaz dostaw Załącznik nr 7 do SIWZ wraz z dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie,

6) Katalog pojazdu ze zdjęciami i schemat zabudowy wnętrza.

2. Oferta (wraz z załącznikami) powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy papierowej – tradycyjnej - (napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty) lub elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w takiej sytuacji Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz wybierając przedmiotowe postępowanie).

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) – dotyczy oferty składanej w formie papierowej.

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę – dotyczy oferty składanej w formie papierowej.

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie papierowej (tradycyjnej) lub elektronicznej.

W sytuacji składania oferty w formie papierowej:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk „Oferta na dostawę ambulansu typu A2 – znak sprawy Adm 4A/2020” Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 1100"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Składając ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz wybierając przedmiotowe postępowanie należy załączyć pliki z ofertą. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa - składając ofertę w formie papierowej - były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Składając ofertę elektronicznie zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku oraz załączony w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

13.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

Na platformie zakupowej zmianę oferty dokonuje się poprzez złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. UWAGA: W przypadku składania kolejnej oferty (zmiana oferty) i wycofania poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, to do jego identyfikacji niezbędne jest kliknięcie w mail potwierdzający wycofanie złożonej oferty. W link należy kliknąć do czasu przewidzianego na składanie ofert.

16.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

W przypadku ofert składanych przez platformę zakupową potwierdzeniem wycofania oferty jest data kliknięcia w przycisk „Wycofaj ofertę” i potwierdzenie tej akcji. UWAGA: Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany do platformy, aby wycofać ofertę, należy tą operację potwierdzić poprzez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.	Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138,650, i 1118), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą elektroniczną. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące korzystania z platformy zakupowej znajdują się w Instrukcjach dla Wykonawców udostępnionych pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz po wybraniu postępowania w zakładce Instrukcje.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ ( Adm 4A/2020).

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego.

4.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl, faksem na nr (58) 51 47 520 lub za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz - formularza WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ przesyłając wniosek na adres: szpital@wsp-bilikiewicz.pl lub poprzez platformę zakupową i formularza WYŚLIJ WIADOMOŚĆ https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. XI. 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w kwestiach formalnych – Dorota Achcińska tel. (58)52 47 518, w godz. 8:00 – 14:00.

2) w kwestiach merytorycznych – Jakub Amsolik tel. (58) 52 47 504, w godzinach 8:00 – 14:00;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XII. Wymagania dotyczące Wadium. Zamawiający od Wykonawców nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą.

1. 	Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2.	Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku – pok. 4 do dnia

3 czerwca 2020r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X pkt 10

lub elektronicznie przez załączenie plików z ofertą  Wykonawcy na stronie internetowej przedmiotowego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz .

Jeden wykonawca składa jedną ofertę w wybrany przez siebie sposób. Złożenie oferty przez jednego wykonawcę w obu formach będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

2.	Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.	Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XIV. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 17, I piętro, pokój nr 5: w dniu

3 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

5. 	Otwarcie ofert jest jawne.

6. 	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4. 	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Zapłata za usługę następowała będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę.

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru pojazdu podpisany przez przedstawicieli każdej ze Stron umowy.

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, odrzucenie oferty.

1. Zamawiający dokona wyboru ofert w zakresie oferowanej części. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:

cena brutto oferty: 100 % ( max 100 pkt.)

Komisja  dokona oceny i przeliczenia, przyznając każdej ofercie, odpowiednią ilość punktów wg 	poniższego wzoru: ilość punktów  za  cenę  =  (cena najniższa / cena  badana )  x 100 pkt

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych ( art. 91 ust.5).

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

6.	Odrzucenie oferty.

1) Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:

a) będzie niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 		    nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie   	           	 	    zamówienia;

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 	   	    omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 	   	    związania ofertą ( art. 89 ust. 1 pkt 7a);

i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4.	W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Umowa.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim  umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej Specyfikacji.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia ustalone w Projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących umowę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, tj. na przykład pełnomocnictwo jeżeli umowę podpisuje osoba wskazana przez Wykonawcę; aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku udziału w postępowaniu osób fizycznych – na potwierdzenie, że osoby podpisujące umowę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

XX. Środki ochrony prawnej.

1. 	Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. 	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XXI. Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 	– Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 	– Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych

- Załącznik nr 3		– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 				   zamówienia publicznego,

- Załącznik nr 4 	– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- Załącznik nr 5 	– Projekt umowy;

- Załącznik nr 6		– Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
			   o której mowa w    art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p;

- Załącznik nr 7		- Wykaz dostaw

- Załącznik nr 8		- Klauzula informacyjna z art. 13  RODO.

# Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ambulansu typu A2

dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Dane dotyczące Wykonawcy:

# Nazwa: 		...................................................................................................................

# Siedziba: 		...................................................................................................................

# Nr tel/faks, e-mail 	...................................................................................................................

# nr NIP:		...................................................................................................................

# nr REGON: 		...................................................................................................................

# Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym ……………………………tel………….……………..

# e- mail:…………………………………………………

# Dane dotyczące Zamawiającego:

# Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

tel. (58) 52-47-500; faks: (58) 52-47-520

NIP: 957-07-28-045,     REGON: 000293462

Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 (konsorcjum/spółka cywilna*)*/jeżeli dotyczy/

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..………..……

Partnerzy:

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...……

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…..…

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….…………….…

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..……………e- mail …….…………………

*- właściwe podkreślić i wypełnić jeżeli dotyczy

Wykonawca jest/ nie jest małym/ średnim przedsiębiorcą (odpowiednie podkreślić) zgodnie z definicjami:

## Mały przedsiębiorca: Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

## Średni przedsiębiorca:  Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd bazowy z zabudową specjalistyczną i wyposażeniem | 1 |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |
|  | Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………… W tym stawka VAT: ……………………………….. |

- Oferujemy czas realizacji zamówienia: ……………………………..dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda terminu realizacji  dostawy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaproponował maksymalny okres dostawy tj. 90 dni kalendarzowych. Jeśli Wykonawca, zaoferuje termin dłuższy niż 90 dni kalendarzowych, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na okres:

Okres gwarancji na pojazd bazowy bez limitu kilometrów: ……………… m-cy (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce)

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda okresu ważności gwarancji na pojazd bazowy bez limitu przebiegu kilometrów, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaproponował minimalny wymagany okres gwarancji tj. 24 miesiące na pojazd bazowy bez limitu przebiegu kilometrów.

………. miesięcy ( min. 36 m-ce) na powłokę lakierniczą,

………. miesięcy ( min. 60 m-cy) na perforację blach nadwozia,

………..miesięcy ( min. 24 m-ce) na wyposażenie medyczne,

………. miesięcy ( min. 24 m-ce) na zabudowę specjalistyczną.

- Oświadczamy, iż zamówienie realizować będziemy:*

- samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.

- przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

*- właściwe podkreślić lub podkreślić i wypełnić

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

(włącznie z tym dniem).

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego wg akceptowanego przez nas Projektu umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Akceptuję, iż zapłata za realizowane zamówienia nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

- Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Zastrzeżenie Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegam w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz dołączam dokumenty na wykazanie,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Załączniki do formularza ofertowego

- Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych pojazdu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)

- Katalog pojazdu ze zdjęciami i schemat zabudowy.

_____________							_________________________________

Miejscowość, data 						(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela

Wykonawcy

# Załącznik nr 2 do SIWZ

| (pieczęć Dostawcy/Dostawców) | Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych – warunki graniczne Ambulans transportowy typu A2 |
| --- | --- |

| Lp. | Opis parametru / warunku | Wymaganie | Odpowiedź Dostawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE AMBULANSU |
| 1) | Producent -Firma | Podać |  |
| 2) | Nazwa/ typ | Podać |  |
| 3) | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4) | Rok produkcji | 2019 lub 2020 |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Ambulansu typu A2 - 8-osobowy z możliwością przewozu m.in. jednej osoby w pozycji leżącej oraz jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

| LP | WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM SAMOCHODU BAZOWEGO, ZABUDOWY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA W SPRZĘT MEDYCZNY | Informacja (opis) Wykonawcy lub potwierdzenie parametrów, wymogów poprzez wpisanie słowa „TAK” |
| --- | --- | --- |
| I. | NADWOZIE |  |
| 1. | Ambulans typu A2, zgodny z aktualnymi normami PN-EN 1789+A2:2015 |  |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 t |  |
| 3. | Typu „furgon całkowicie przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu zapewniający możliwość przewożenia 8 osób wraz z kierowcą (w tym 3 fotele fabrycznie zamontowane w kabinie kierowcy) oraz w pozostałej części furgonu możliwość przewożenie 5 pacjentów (trzech w pozycji siedzącej na fotelach i jednego pacjenta w pozycji leżącej i jednego na wózku inwalidzkim). |  |
| 4. | Dostęp do przedziału medycznego: - szerokość drzwi tylnych min.1600 (mm) - szerokość drzwi bocznych min. 120 (mm) |  |
| 5. | Wewnętrzne wymiary przedziału pacjenta: wysokość min. 1900 mm od podłogi do sufitu, długość min. 3200 mm, szerokość min. 1750 mm (pomiędzy ścianami wewnątrz) |  |
| 6. | Wszystkie szyby przedziału medycznego przyciemnione. |  |
| 7. | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o kąt min.2700 |  |
| 8. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu |  |
| 9. | Ściana działowa za fotelem kierowcy wyposażona w okno z możliwością kontaktu |  |
| 10. | Kolor nadwozia: biały |  |
| 11. | Fabryczny zbiornik paliwa min. 65l |  |
| II. | SILNIK |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany/ turbosprężarką, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa o mocy min. 140 KM |  |
| 2. | Pojemność silnika min.2100cm3 |  |
| 3. | Spełnia wymogi normy min. EURO 6 |  |
| 4. | Typ paliwa - olej napędowy |  |
| III | ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY |  |
| 1. | Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana, min. 6-biegowa + bieg wsteczny |  |
| 2. | Napęd na koła przednie |  |
| 3. | System stabilizacji toru jazdy ESP |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych przy ruszaniu ASR |  |
| 5. | Asystent bocznego wiatru |  |
| 6. | Zawieszenie przednie niezależne typu McPherson |  |
| 7. | Sterowanie sprzęgłem hydrauliczne |  |

| IV. | UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asystent układu hamulcowego BAS lub równoważny |  |
| 2. | Hamulce tarczowe kół przednich |  |
| 3. | Układ hamulcowy z systemem ABS |  |
| 4. | Elektroniczny system podziału sił hamowania EBV lub równoważny |  |
| 5. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 6. | Pełnowymiarowe koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu |  |
| 7. | Dodatkowo komplet 4 opon zimowych (w sumie dwa komplety opon: letnie i zimowe) |  |
| V. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 1. | Co najmniej 3 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V, do podłączenia urządzeń medycznych, w przedziale medycznym (ściana lewa) |  |
| 2. | Akumulator wzmocniony o pojemności min. 70Ah |  |
| 3. | Instalacja elektryczna 12 V |  |
| VI. | OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA |  |
| 1. | Ogrzewanie kabiny kierowcy cieczą chłodzącą silnik |  |
| 2. | Ogrzewanie przedziału medycznego - pasażerskiego cieczą chłodzącą silnik wraz z systemem utrzymywania zadanej temperatury. |  |
| 3. | Instalacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego - pasażerskiego i wymianę powietrza w czasie postoju włączana przez kierowcę w zależności od potrzeb |  |
| 4. | Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpyłowym |  |
| 5. | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego z możliwością niezależnego włączania i wyłączania dla przedziału medycznego wyposażona w systemem utrzymywania zadanej temperatury. |  |
| 6. | Panel sterujący zarządzający klimatyzacją i ogrzewaniem przedziału medycznego zainstalowany w kabinie kierowcy |  |
| VII. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO - DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |
| 1. | Pojazd oznakowany i wyposażony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 2. | Pas odblaskowy wykonany z folii typu 1 barwy niebieskiej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, pas odblaskowy wykonany z folii typu 1 barwy czerwonej umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 3. | Oznaczenie typu karetki „T” na bokach, jednych drzwiach tylnych oraz oznakowanie możliwości przewożenia osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |
| 4. | Krzyż „gwiazda życia” z trzech stron pojazdu |  |
| 5. | Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu |  |
| 6. | Logo Zamawiającego i dane teleadresowe na drzwiach kabiny kierowcy oraz pasażera – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |
| 7. | Dwie pojedyncze lampy z punktami świetlnymi typu LED ze światłem koloru niebieskiego zamontowane w przedniej części pojazdu, pojedyncza lampa typu kogut zamontowana w tylnej części dachu, głośnik o mocy min. 100 W wydający sygnał dźwiękowy modulowany z możliwością podawania komunikatów głosem, zamontowanym w komorze silnika. |  |

| VIII. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów |  |
| 2. | Centralny zamek wszystkich drzwi |  |
| 3. | Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy |  |
| 4. | Elektrycznie sterowane lusterka |  |
| 5. | Radioodtwarzacz fabryczny (1 DIN), MP3, Bluetooth, USB, głośniki |  |
| 6. | Klimatyzacja kabiny kierowcy minimum manualna |  |
| 7. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  |
| 8. | W przedziale kierowcy schowek na drobne przedmioty |  |
| 9. | Fotel kierowcy regulowany w min. 2 płaszczyznach |  |
| 10. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocującymi) |  |
| 11. | Urządzenie do wybijania szyb |  |
| 12. | Dywaniki gumowe kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy |  |
| 13. | Trzecie światło stop |  |
| 14. | Kolumna kierownicy regulowana w min. 2 płaszczyznach |  |
| 15. | Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  |
| 16. | Korektor ustawienia świateł |  |
| 17. | Gniazdo 12V na desce rozdzielczej |  |
| 18. | Lewarek do podnoszenia pojazdu wraz z kluczem do kół |  |
| 19. | Komputer pokładowy |  |
| 20. | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 21. | Kosz na odpady medyczne |  |
| 22. | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem |  |
| 23. | Fabryczne kluczyki min. 2 szt. |  |
| 24. | Alarm - znak bezpieczeństwa B klasa skuteczności PIMOT: druga - poziom standardowy (STD) |  |
| 25. | GPS – system do monitorowania i zarzadzania flotą |  |
| 26. | Kamera cofania z systemem wizualizacji i dźwiękiem |  |
| IX. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |
| 1. | Podłoga o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wzmocniona umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne oraz system zaczepów wózka inwalidzkiego |  |
| 2. | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego niepalnego w kolorze białym, łatwo zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne |  |
| 3. | Montaż na ścianie bocznej lewej w tylnej części przedziału medycznego dwóch szafek z otwieranymi, przeźroczystymi drzwiczkami do przechowywania wyposażenia medycznego oraz jednej szafki z drzwiczkami przesuwnymi na sprzęt medyczny |  |
| 4. | Montaż na ścianie lewej przedziału medycznego szafki zamykanej z uchwytem na butlę tlenową |  |
| 5. | Fronty szafek wykonane z tworzywa nieprzeźroczystego |  |
| 6. | Montaż na podłodze przedziału medycznego - pasażerskiego uchwytów do atestowanych zaczepów pozwalających bezpiecznie przypiąć wózek inwalidzki, dodatkowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażera przewożonego na wózku inwalidzkim w tylnej części zabudowy ściany prawej |  |
| 7. | W drugim rzędzie dwa fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa ze zintegrowanym zagłówkiem |  |
| 8. | W trzecim rzędzie na ścianie prawej, zainstalowany fotel obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa ze zintegrowanym zagłówkiem |  |
| 9. | Fotele obite materiałem tapicerskim zmywalnym o wysokiej odporności na zabrudzenia |  |
| 10. | Dodatkowy uchwyt obok drzwi bocznych ułatwiający wsiadanie pasażerów |  |

| 11. | Rampa najazdowa, składana umożliwiająca wjazd osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim do przedziału medycznego o długości min. 210cm i szerokości min. 60cm |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Lampy LED ze światłem rozproszonym w suficie przedziału medycznego – pasażerskiego, światło wewnętrzne zapalane automatycznie po otworzeniu drzwi |  |
| 13. | Oświetlenie przedziału medycznego włączane na konsoli sterującej w kabinie kierowcy |  |
| 14. | Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym - pasażerskim |  |
| 15. | Uchwyty na wlewy kroplowe |  |
| X. | PODSTAWA POD NOSZE |  |
| 1. | Długość: min 185 cm Szerokość: min 55 cm Wysokość min. 8 cm Ładowność minimum 250 kg |  |
| 2. | Zgodna z normą PN EN-1865-5 |  |
| 3. | Stabilna konstrukcja odporna na wstrząsy |  |
| 4. | Zabudowana w lewej części ambulansu w przedziale medycznym |  |
| 5. | Kieszeń na nosze zbierakowe |  |
| 6. | Dostarczyć wszystkie atesty oraz dokumenty podstawy noszy wraz z dostawą ambulansu |  |
| XI. | INSTALACJA TLENOWA |  |
| 1. | Reduktor tlenowy z manometrem ze stałym przepływem. Ciśnienie wejściowe: do 300 bar. Ciśnienie wyjściowe: 4 bar |  |
| 2. | Gniazdo tlenowe z punktem poboru typu AGA – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |
| 3. | Przewody tlenowe o wzmocnionej konstrukcji |  |
| XII. | WARUNKI GWARANCJI |  |
| 1. | Wymagany okres gwarancji pojazdu bazowego: min. 24 m-ce bez limitu kilometrów |  |
| 2. | Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 36 m-cy |  |
| 3. | Wymagany okres gwarancji na perforację nadwozia [m-ce]: min. 60 m-cy |  |
| 4. | Wymagany okres gwarancji wyposażenia medycznego min: 24 m-cy |  |
| 5. | Wymagany okres gwarancji zabudowy medycznej: min. 24 m-cy. |  |
| XIII. | INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |
| 1. | Przy dostawie ambulansu należy dołączyć: świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego jako ambulans, deklarację zgodności z normą PN EN 1789 dla ambulansu typ A2. |  |
| 2. | Przy dostawie ambulansu należy dołączyć: Komplet dokumentów umożliwiający rejestrację pojazdu na terenie RP jako specjalny – sanitarny . |  |
| 3. | Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyć: a) instrukcja obsługi pojazdu, b) książka obsługi (przeglądów) pojazdu – serwisową, c) instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, d) wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na pojazd , e) wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu |  |

| XIV. | NOSZE GŁÓWNE MONOBLOKOWE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model i rok produkcji, fabrycznie nowe |  |
| 2. | Nosze z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej. |  |
| 3. | Z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 75 stopni; |  |
| 4. | Wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy min. 200 mm z funkcją obrotu o 360°, z możliwością blokady dwóch kół do jazdy na wprost, min. dwa koła wyposażone w hamulce |  |
| 5. | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |
| 6. | Zestaw transportowy posiada trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z jego obsługą |  |
| 7. | Ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub teleskopowo chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy |  |
| 8. | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |  |
| 9. | Wyposażone w nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem przeznaczonym do bezpiecznego montażu w ambulansie |  |
| 10. | System załadowczy z dwustopniowym mechanizmem zwalniającym |  |
| 11. | Możliwość ustawienia noszy na min. 3 pozycjach wysokości |  |
| 12. | Obciążenie dopuszczalne - 250 kg lub wyższe (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |
| 13. | Zestaw transportowy ma być zgodny z normą PN EN 1865-1 |  |
| 14. | System mocowania do podstawy zgodny z normą PN EN 1789 punkt 4.5.9 i punkt 5.3 |  |

Zadaniem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z powyższymi wymaganiami i zaoferowanie dostawy przedmiotu zamówienia spełniającego te wymagania.

Do oferty należy dołączyć folder pojazdu i schemat zabudowy.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty!

.......................................................                                                                                                      ……..……………………………………………..

/ Nazwa Wykonawcy, miejscowość, data/						/ podpis upoważnionego przedstawiciela/

# Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

# Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

# im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

# ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa ambulansu typu A2, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		…………………………………………(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 		…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 		…………………………………………(podpis)

# Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

# Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

# im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

# ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa ambulansu typu A2, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIIWZ

…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 				…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ,  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 			…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 			…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

# UMOWA - projekt

Adm 4A/2020                                   		           	  Nr umowy:                /2020

zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego

Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowi ustawa 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data i miejsce zawarcia umowy		Gdańsk, dnia

# Zamawiający

# Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

w Gdańsku.

# Reprezentowany przez

# Adres Siedziby Udzielającego

Zamówienia					80 - 282  GDAŃSK

ul. Srebrniki 17

NIP 						957 - 07-28-045

Regon						000293462

BDO						000067377

Podstawa działalności		wpis w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000052742

Wykonawca

# Reprezentowany

# NIP

# REGON

# BDO

# Podstawa działalności

§ 1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu transportowego typu A2 wraz z wyposażeniem medycznym:

marki:			..............................................................;

typ / model / wersja:	..............................................................;

rok produkcji:		..............................................................;

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji parametrów techniczno-użytkowych pojazdu (załącznik nr 2 do umowy).

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera SIWZ, która stanowi integralną część umowy, wraz z formularzem ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy).

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz odpowiada wszelkim normom bezpieczeństwa oraz wymaganiom technicznym przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dopuszczających go do użytkowania.

- Ambulans musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego w Polsce.

- Ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdów skompletowanych i bazowych oraz odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity, Dz.U. 2016 poz. 2022) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2019 poz. 2487).

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczone wyposażenie będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, jak też będzie spełniało wymagania istotne dla bezpieczeństwa (w przypadku, gdy Przedmiot Umowy należy do kategorii, których dotyczą dyrektywy nowego podejścia będzie on oznaczony znakiem CE, deklaracja zgodności) oraz, że będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Terminy i realizacja dostawy

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie ……………… dni od dnia zawarcia umowy (nie dłużej niż 90 dni).

- Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, wszelkie koszty związane z dostawą ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym telefonicznie termin dostawy przedmiotu umowy, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- W dniu dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu m.in. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, dokumentację techniczną z instrukcją obsługi w języku polskim oraz wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu.

- W dniu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. w dniu przekazania Zamawiającemu ambulansu i odbioru wyposażenia medycznego, Wykonawca przekaże wszystkie dokumenty niezbędne do właściwej eksploatacji sprzętu medycznego w tym sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi sprzętu medycznego oraz dokumenty gwarancyjne wyposażenia i sprzętu medycznego.

- Przekazane Zamawiającemu dokumenty powinny być zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2130) oraz zgodne z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 110) oraz pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

- Wykaz przekazanych dokumentów znajdzie odzwierciedlenie w Protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wykonawca przed wydaniem Zamawiającemu ambulansu wykona na własny koszt przeglądy przedsprzedażne, tzw. zerowe, a ich wykonanie odnotuje w książce przeglądów serwisowych.

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli każdej ze Stron umowy.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakichkolwiek wad i usterek, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek, w terminie do 5 dni od dnia ich wykrycia.

- Przedstawicielem  do  kontaktów  ze  strony  Zamawiającego  będzie  ……………..…….. tel……………………, e- mail ……………….lub  inna  osoba wyznaczona  przez Zamawiającego w zastępstwie.

- Przedstawicielem do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie …………………….…….. tel……………………., e-mail ……………………………….

§ 3. Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:

............................................... zł netto; (słownie:..........................................................zł netto)

z podatkiem VAT .............  % tj. ............................................... zł

…………………………… zł brutto; (słownie:..................................................... zł brutto)

zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Kwota określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty dostawy, podatki, cła oraz koszty dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu podpisany przez przedstawicieli każdej ze Stron umowy, o którym mowa w § 2 ust. 9. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w ciągu 10 dni od podpisania protokołu.

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dnia od daty złożenia kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia pomyłki. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od daty dostarczenia właściwej faktury korygującej/ noty korygującej.

- Wpłata należności będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy podany na fakturze, wskazane w ust.8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający  jest  obowiązany  do  odbierania  od  wykonawcy  ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy PEF.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

………………………………………. prowadzony przez …………………………

- Wykonawca oświadcza, że wymieniony wyżej numer rachunku bankowego:

a)   jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,

b) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność 	Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) 	poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.

- Na fakturze Wykonawca jest zobowiązany podać numer niniejszej Umowy. W przypadku uchybień ww. warunków wszelkie negatywne konsekwencje finansowe z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT lub naruszenia przy wystawianiu faktury art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług poniesie Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji z tego tytułu.

- W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości wskazanej w art. 4 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 118 z późń. zm).

- Opóźnienie w zapłacie należności za wykonane przedmiotu zamówienia nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia.

- Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz po wyrażeniu na to zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy,  Zamawiający może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej czynności prawnej.

- Niezależnie od postanowień ust.16 powyżej, Wykonawca nie ma prawa do zawierania z osobami trzecimi, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jakichkolwiek umów o charakterze gwarancyjnym dotyczących wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu Umowy.

§ 4. Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zapisami zawartymi w jego ofercie tj.:

- okres gwarancji na pojazd bazowy - … miesiące/-cy, bez limitu kilometrów, gwarancja producenta pojazdu bazowego potwierdzoną w karcie gwarancyjnej;

- okres gwarancji na powłokę lakierniczą - … miesiące/-cy, bez limitu kilometrów, gwarancja producenta pojazdu bazowego potwierdzona w karcie gwarancyjnej,

- okres gwarancji bezwarunkowej na perforację nadwozia - … miesiące/- cy, bez limitu kilometrów

- okres gwarancji producenta na wyposażenie medyczne - … miesiące/-cy z zastrzeżeniem dostępności części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty upływu gwarancji.

- okres gwarancji na zabudowę medyczną - … miesiące/-cy, bez limitu kilometrów, gwarancja producenta zabudowy medycznej potwierdzona w karcie gwarancyjnej.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2  ust. 9 .

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad i usterek od dnia przyjęcia zgłoszenia.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji ponosi Wykonawca.

- Na czas naprawy samochodu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego w ciągu 24 godzin, o parametrach nie gorszych niż naprawiany. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu samochód zastępczy, w przypadku napraw przekraczających 5 dni, liczonych od momentu zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie dokonywał przeglądów ambulansu w autoryzowanej stacji zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej. Koszty napraw eksploatacyjnych i serwisowych, nieobjętych gwarancją o której mowa w § 4 ust. 1 i 3, pokryje Zamawiający.

- W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy lub jego istotnego elementu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić przedmiot umowy lub wadliwy element zamówienia na nowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania pojazdu oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 5. Kary umowne

- Strony postanawiają, iż w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za  opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie trwa dłużej niż 5 dni, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, poczynając od 6 dnia, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia;

    - za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia;

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 200 zł  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

    - za opóźnienie w dostarczeniu ambulansu lub sprzętu zastępczego na czas napraw w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 5;

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy o co najmniej o 30 dni, jak również w razie nie realizowania przez Wykonawcę obowiązków nałożonych umową pomimo uprzedniego wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na podjęcie ich realizacji, nie krótszego, niż 30 dni.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonej kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawca z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6. Zmiana postanowień umowy

- Zmiany zawartej Umowy możliwe są wyłącznie w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności podczas przygotowywania zamówienia. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty i oświadczenia, które jednoznacznie i bezspornie potwierdzają wpływ wspomnianych okoliczności na brak możliwości należytego wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i zatwierdzenia wniosku.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy:

- zmiany modelu dostarczanego wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej niniejszą Umową;

- zmiany modelu dostarczanego wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie, na sprzęt/element sprzętu/urządzenie posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i z punktu widzenia technicznego lub technologicznego zapewniające uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy, za cenę me wyższą od ustalonej niniejszą Umową;

- w przypadku konieczności wymiany wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia przez Wykonawcę w czasie gwarancji, a dotychczas użytkowane wyposażenie medyczne/element wyposażenia/urządzenia został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej bez konieczności poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- Zmieniony model wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie musi być w pełni kompatybilny z pozostałymi urządzeniami zaoferowanymi przez Wykonawcę oraz powinno być zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i SIWZ.

- Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upoważnionych w Umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.

- Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy.

- Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie poprzez przedstawienie propozycji aneksu do Umowy wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

- Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Podwykonawcy

- Zamawiający wyraża zgodę, aby część zamówienia, została wykonana przez podwykonawców, w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac wykonywanych przez podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części zamówienia, a Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie działania jak i zaniechania podwykonawcy jak za własne. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek pisemnego poinformowania go o zmianach w zakresie części realizowanej przez podwykonawcę lub zmianie podwykonawcy w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.

§ 8. Ustalenia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy treścią SIWZ a treścią Umowy, decydująca jest treść Umowy, której postanowienia w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd cywilny właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

1. Formularz oferty złożonej przez Wykonawcę (wg załącznik nr 1 do SIWZ)

2. Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych (wg załącznik nr 2 do SIWZ)

# Załącznik nr 6 do SIWZ

# Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, lub wraz z ofertą jeżeli dotyczy pkt 3.

| Pieczęć Wykonawcy | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. |
| --- | --- |
| 1. Oświadczamy że należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania i składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ..... |  |  |
| .................................., dnia ...................... ......................................................................... |
| (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |
| .................................., dnia ...................... ......................................................................... |
| (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |
| 2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, z innymi uczestnikami postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |
| .................................., dnia ...................... ......................................................................... |
| (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |
| .................................., dnia ...................... ......................................................................... (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |
| 3. Informujemy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |
| .................................., dnia ...................... ......................................................................... |
| (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |
| .................................., dnia ...................... ......................................................................... |
| (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

W sytuacji, gdy w postępowaniu złożyli odrębne oferty wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………………………….						………………………………..

pieczęć wykonawcy									miejsce, data

Wykaz dostaw

Wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

– dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa ambulansu typu A2

| Lp. | Nazwa, adres podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane) | Przedmiot zamówienia | Termin dostawy | Wartość brutto zamówienia | Wskazanie podmiotów, na potencjale których opiera się Wykonawca na podstawie art. 22 a Ustawy (JEŻELI DOTYCZY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te dostawy  zostały wykonane w sposób należyty.

............................., dnia ......................... .........................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

# Załącznik nr 8 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13  RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt na adres e-mail: iodo@wsp-bilikiewicz.pl, tel: 58 52 47 590 wtorek, czwartek w godz. 12:00 – 14:00;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;                                                                                                                                                ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.