| Załącznik nr 10 KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek-Grabówka” |
| --- |
| Lp. | Podstawa | Opis I wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 d.1 | KNR2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-Trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 0,704 | km | 0,704 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2 d.1 | KNR2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 4cm | m2 |  |  |
|  |  | 3520 | m2 | 3 520,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3 d.1 | KNR2-31 0804-03 0804-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20cm | m2 |  |  |
|  |  | 3700 | m2 | 3 700,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4 d.1 | KNR2-31 0801-03 0801-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości15cm | m2 |  |  |
|  |  | 215 | m2 | 215,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5 d.2 | KNR2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m |  |  |
|  |  | 500 | m | 500,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 6 | KNR2-31 | Wykonanie koryta o głębokości 40cm | m2 |  |  |
| d.3 | 0103-04+ |  |  |  |  |
|  | KNR2-01 |  |  |  |  |
|  | 0206-04 |  |  |  |  |
|  |  | 704* 5,7 | m2 | 4 012,800 |  |
|  |  | 52 | m2 | 52,000 |  |
|  |  | 80 | m2 | 80,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7 | KNR2-01 | Wykonanie koryta o głębokości 30cm | m2 |  |  |
| d.3 | 0206-04+ |  |  |  |  |
|  | KNR2-31 |  |  |  |  |
|  | 0103-04 |  |  |  |  |
|  |  | 166 | m2 | 166,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8 d.3 | KNR2-31 0109-03 0109-04 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1.5/2.0 grubości 22cm | m2 |  |  |
|  |  | 704* 5,7+80 | m2 | 4 092,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 9 d.3 | KNR2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22cm | m2 |  |  |
|  |  | 704* 5,5+88 | m2 | 3 960,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10 d.3 | KNR2-31 0104-07 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR >20% -grubośćwarstwypozagęszczeniu10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 166 | m2 | 166,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 11 d.3 | KNR2-31 0104-07 0104-08 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR >20% -grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 52 | m2 | 52,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 12 d.3 | KNR2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 |  |  |

|  |  | 52 | m2 | 52,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 13 d.3 | KNR2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 |  |  |
|  |  | 166 | m2 | 166,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 14 d.4 | KNNR6 0403-03 | Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach15x22cm z wykonaniem ław betonowych | m |  |  |
|  |  | 49 | m | 49,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 15 d.4 | KNNR6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 223 | m | 223,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 16 d.5 | KNNR6 0502-04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | 166+52 | m2 | 218,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 17 d.6 | KNR2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa wiążąca asfaltowa-grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3532+704*0,1 | m2 | 3 602,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 18 d.6 | KNR2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa-grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3532 | m2 | 3 532,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 19 d.7 | KNR2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa wiążąca asfaltowa-grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 84 | m2 | 84,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 20 d.7 | KNR2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa-grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 80 | m2 | 80,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 21 d.8 | KNR2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10cm | m2 |  |  |
|  |  | 704* 2* 0,75 | m2 | 1 056,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 22 d.8 | KNR2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości pozagęszczaniu 15cm | m2 |  |  |
|  |  | 704* 2* 0,75 | m2 | 1 056,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Kosztorys netto |  |
| VAT 23% |  |
| Kosztorys brutto |  |