## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji systemu monitoringu CCTV, w pomieszczeniach PdOZ w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dostawą urządzeń do montażu CCTV.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania tj. zamówienie podstawowe przeznaczone do wykonania w całości i zamówienie dodatkowe którego zakres wykonania zostanie określony przez Zamawiającego po zebraniu ofert.

Miejsce wykonania prac: KPP w Nowym Dworze Gdańskim ul. Generała Tadeusza Kościuszki 10, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Wykonawca musi udokumentować na żądanie Zamawiającego że:

- firma posiada koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego,

- co najmniej 2-óch pracowników firmy bezpośrednio wykonujących prace (instalatorzy, monterzy) posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

- Zobowiązania Wykonawcy:

- Wykonawca wykona dostawę, montaż i uruchomienie i konfiguracje zainstalowanych  urządzeń oraz szkolenie użytkowników na miejscu w zakresie podstawowej obsługi systemu.

- Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, o udokumentowanym pochodzeniu, z gwarancją.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy do momentu odbioru końcowego, a za poprawność działania, do dnia upływu udzielonej gwarancji

- Jako medium transmisyjne sygnału wizyjnego należy zastosować nieekranowany kabel miedziany UTP spełniający wymagania dla kategorii 6.

- Montaż kamer wewnątrz pomieszczeń na wysokości ok. 2 m.

- Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. W pomieszczeniach dla zatrzymanych, poszczególne linie okablowania na korytarzu /główny ciąg/ należy układać w listwach instalacyjnych PCV pod sufitem. W celach zatrzymań poszczególne kable układać pod tynkiem

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający nie zwraca kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia.

- Wykonawca zorganizuje teren prac własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki bhp i p.poż. oraz utrzymywać będzie porządek na terenie prac. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca potwierdza, że posiada sprzęt i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie podstawowe.

Stan aktualny:

W obiekcie aktualnie są użytkowane dwa systemy CCTV, w skład których  wchodzą:

- rejestrator DS-7616NI-E2/8P/A – szt. 1,

- dysk twardy 3.5” 4TB, Seagate – szt. 1,

- monitor 24” AOC E2460SH – szt. 1,

- kamery zewnętrzne – szt.7,

- kamery wewnętrzne  – szt. 8.

oraz

- rejestrator DS-7608NI-E2/8P/A – szt. 1,

- dysk twardy 3.5” 2TB, Seagate – szt. 1,

- kamery wewnętrzne  – szt. 6

- monitor 24” AOC E2460SH – szt. 1

Modernizacji istniejącego systemu poprzez:

  - Demontaż rejestratora DS-7608NI szt.1 wraz z dyskiem oraz monitora 24” AOC E2460SH – szt. 1.

  - Demontaż kamer kopułowych obsługujących PdOZ szt.6

  - Dostawa, montaż i konfiguracja rejestratora IP Hikvision DS-7608NI-K1 8 kanałowy wraz z dyskiem twardym - szt. 1 - 4TB WD40PURZ w szafie RACK w serwerowni.

  - Dostawa, montaż i uruchomienie monitora LCD 24", Full HD, VGA, HDMI, w pomieszczeniu dyżurki.

  - Wykonanie połączenia od rejestratora do monitora kablem SFTP kat 6A Plus wraz z uziemieniem ekranu.

  - Dostawa, montaż i konfiguracja w pomieszczeniach dla zatrzymanych - kamer wewnętrznych kopułowych Hikvision DS-2CD2546G2-IS (2.8mm), rozdzielczość: 4Mpix – 3 szt. (do kamer należy wykonać okablowanie nieekranowanym kablem miedzianym UTP spełniającym wymagania dla kategorii 6).

  - Dostawa, montaż i konfiguracja kamer wewnętrznych kopułowych Hikvision DS-2CD1343G0-I(2.8mm) kamera kopułowa IP, rozdzielczość: 4Mpix, obiektyw: 2.8mm– szt. 3 (do kamer należy wykonać okablowanie nieekranowanym kablem miedzianym UTP spełniającym wymagania dla kategorii 6).

  - Dostawa i montaż w szafie rack switcha PoE .

  - Montaż dodatkowych akcesoriów i osprzętu.

  - Konfiguracja i uruchomienie całego systemu.

  - Szkolenie użytkowników.

Instalację kablową do kamer należy wykonać z wykorzystaniem istniejących w budynku koryt kablowych sieci strukturalnej. W przypadku braku możliwości wykorzystania koryt sieci strukturalnej należy wykonać własną dedykowaną instalację z użyciem koryt kablowych PVC.

- Zamówienie dodatkowe

Dostawa i konfiguracja urządzeń do dalszego montażu CCTV:

  - Rejestrator IP Hikvision DS-7732NXI-I4/S 32 kanałowy.

  - Dysk twardy - szt. 1, 6TB WD60PURZ.

  - Monitor LCD 43", FullHD, VGA, HDMI, BNC, głośnik.

  - Kamera DS-2CD2T66G2-2I(2.8mm) szt. 8.

  - Kamera DS-2CD1343G0-I(2.8mm, szt.8.

  - Pozostały osprzęt.

- Minimalna specyfikacja techniczna urządzeń:

  - Rejestrator IP 32 kanałowy np. Hikvision DS-7732NXI-I4/S, AcuSense, 4x10TB, 256Mb/s

Producent 			HIKVISION

Typ produktu			Rejestrator NVR 32 kanały AcuSense

Rozdzielczość (px)		12Mpix

Ilość kamer I			P32

Maksymalne pasmo wideo         256Mb/s

Obsługa przez			Lokalna, przeglądarka www, CMS

Wyjście wideo			2x HDMI (1x 4K,1x FullHD) 1x VGA (FullHD)

Wspierane kamery 		IPHikvision, Ezviz, Onvif

Kompatybilność			ONVIF

Złącza	1x USB3.0, 2x USB2.0, we/wy 16/4, 1x eSATA, RS-232, 2x LAN

Zasilanie			230V AC

Obsługa zdarzeń		Detekcja ruchu

  - Rejestrator 8 kanałowy IP Hikvision DS-7608NI-KI

Producent			HIKVISION

Typ produktu			Rejestrator NVR 16 kanałów HDMI

Rozdzielczość (px)		12Mpix

Ilość kamer IP			8

Maksymalne pasmo wideo	160Mb/s

Obsługa przez			Lokalna, przeglądarka www, CMS

Wyjście wideo			HDMI (4K), VGA (1080p)

Wspierane kamery IP		Hikvision, Ezviz, Onvif

Kompatybilność			ONVIF

Złącza				audio: 1/1, we/wy: 18/4, 2xUSB, 1xUSB3.0

Zasilanie			230V AC

Obsługa zdarzeń		Detekcja ruchu

  - Dysk twardy 6TB np. WD60PURZ

Model 				WD60PURZ

Rodzaj interfejsu 		brak danych

Pojemność pamięci podręcznej 	64 MB

Typ dysku 			HDD

Zastosowanie 			Wewnętrzne

Format szerokości 		3,5"

Rodzaj dysku 			CCTV

Seria WD 			Purple

Przeznaczenie 			Monitoring

  - Kamera kopułowa IP  np. Hikvision DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)

Przetwornik: 			1/2.7 " Progressive Scan CMOS

System skanowania: 		Progresywny

Rozdzielczość: 			1920 x 1080  - 1080p ,1280 x 720  - 720p

Obiektyw: 			2.8 mm

Kąt widzenia: 			103 °

Zasięg oświetlacza IR: 		30 m

Gniazdo karty pamięci: 		Obsługa kart Micro SD do 256GB

Metoda kompresji obrazu: 	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Prędkość transmisji: 		25 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy: 		10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe: 		TCP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 					RTSP,

WEB Server: 			Wbudowany

ONVIF: 			18.12

Wybrane funkcje: 		WDR - 120 Db, 3D-DNR, ROI, EXIR, ANR, Tryb dzień/noc,

Zasilanie: 		    	PoE (802.3af),  12 V DC / 450 mA

- Kamera kopułowa IP Hikvision DS-2CD1343G0-I(2.8mm)

Typ produktu 			Kamera IP kopułowa 4Mpix IR zewnętrzna

Przetwornik obrazu 		1/3

Rozdzielczość (Mpx) 		4Mpix

Kompresja wideo 		H.264, H.264+, MJPEG

Ilość strumieni wideo		2

Funkcja Dzień / Noc 		Mechaniczny filtr podczerwieni

Ilość Klatek 			30

Obiektyw 			2.8mm

Czułość (Lux) 			0.02

Funkcje kamery 		BLC, IK08, IP67, WDR

Promiennik podczerwieni 	30m IR LED

Kompatybilność 		ONVIF

Zasilanie 			12VDC, PoE

- Kamera Hikvision DS-2CD2T66G2-2I, 6Mpix, obiektyw: 2.8mmm,

Producent			HIKVISION

Typ produktu			Kamera IP bullet 6Mpix AcuSense

Przetwornik obrazu		1/2.4

Rozdzielczość (px)		6Mpix

Kompresja wideo		H.264,H.264+,H.265,H.265+,MJPEG

Ilość Klatek			25

Ilość strumieni wideo		3

Funkcja Dzień / Noc		Mechaniczny filtr podczerwieni

Obiektyw			2.8mm

Czułość (Lux)			0.003

Funkcje kamery			AcuSense,BLC,HLC,IP67,WDR

Promiennik podczerwieni	40m,EXIR

Złacza kamery			Przycisk reset

Kompatybilność			ONVIF

Zasilanie			12VDC,PoE

- Switch PoE

Typ produktu			Switch PoE 8xPoE, 2xUpLink, 1xHiPoE

Ilość portów Ethernet		2

Ilość portów PoE		8

Budżet PoE			60W

Standard PoE			802.3af, 802.3at

Funkcje dodatkowe		TRYB CCTV

Temperatura pracy (°C)		-10...+55

- Monitor LCD 43", FullHD, VGA, HDMI, BNC,

Przekątna matrycy: 		42.5 "

Rozdzielczość nominalna: 	1920  x 1080 px - 1080p

Proporcje ekranu: 		16 : 9

Typ matrycy: 			Kolorowa matryca LED

Kontrast: 			1200 : 1

Jasność: 			330 cd/m2

Kąty widzenia: 	    		178 ° w poziomie,     178 ° w pionie

Czas reakcji: 			8 ms (typowy)

Wbudowane głośniki: 		2 szt.

Gniazda podłączeniowe: 	    	1 x VGA    1 x HDMI    1 x USB 2.0    1 x Zasilanie

Liczba wyświetlanych kolorów: 	16.7 mln

Standard mocowania monitora: 	VESA 400x200

Regulacja parametrów: 		OSD - za pomocą przycisków na monitorze

Zasilanie: 			100  ... 240 V AC

Pobór mocy: 	   		75 W (typowo)

Tabela nr 1 – zamówienie podstawowe

Zestawienie kosztów dostawy urządzeń oraz wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu CCTV w PdOZ w KPP w Nowym Dworze Gdańskim ul. Generała Tadeusza Kościuszki 10 :

| L.p. | Nazwa towaru / usługi | j. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REJESTRATOR IP DS-7608NXI-I2/S© | szt. | 1 |
| 2 | Dysk twardy 4TB WD60PURZ | szt. | 1 |
| 3 | KAMERA IP DS-2CD2546G2-IS(2.8MM) | szt. | 3 |
| 4 | KAMERA IP DS-2CD2343G2-I(2.8MM) ACUSENSE | szt. | 3 |
| 5 | Listwa antyprzepięciowa 5A 1,5m | szt. | 1 |
| 6 | Uchwyt TV AX TYTAN MAXXIM 36-70 | szt. | 1 |
| 7 | Kabel HDMI 5 m | szt. | 1 |
| 8 | Mysz bezprzewodowa Logitech | szt. | 1 |
| 9 | Hikvision DS-1280ZJ-DM18 Puszka montażowa do kamer | szt. | 6 |
| 10 | Konwerter HDMI na skrętkę UTP kat. 6 z USB | szt. | 1 |
| 11 | MONITOR VGA, HDMI, AUDIO 24 " | szt. | 1 |
| 12 | SWITCH POE DS-3E0109P-E | szt. | 1 |
| 13 | Montaż wraz z konfiguracją rejestratora | usł. | 1 |
| 14 | Montaż i konfiguracja switcha | usł. | 1 |
| 15 | Montaż monitora | usł. | 1 |
| 16 | Okablowanie do konwertera (z materiałem) | usł. | 1 |
| 17 | Montaż kamery wraz wykonaniem okablowania | usł. | 6 |
| 18 | Podłączenie i konfiguracja kamery | usł. | 6 |
| 19 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | usł. | 1 |
| 20 | Demontaż sprzętu | usł. | 1 |

Tabela nr 2 – zamówienie dodatkowe

Zestawienie kosztów dostawy i uruchomienia urządzeń do dalszego montażu monitoringu CCTV w KPP w Nowym Dworze Gdańskim ul. Generała Tadeusza Kościuszki 10 :

| L.p. | Nazwa towaru / usługi | j. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REJESTRATOR IP DS-7732NXI-I4/S | szt. | 1 |
| 2 | Dysk twardy 6TB WD60PURZ | szt. | 1 |
| 3 | KAMERA IP DS-2CD2343G2-I(2.8MM) ACUSENSE | szt. | 8 |
| 4 | Kamera IP DS-2CD2T66G2-4I IP, 6Mpix,: 2.8mmm | szt. | 8 |
| 5 | Listwa antyprzepięciowa 5A 1,5m | szt. | 1 |
| 6 | Monitor LCD 43", FullHD, VGA, HDMI, BNC, głośnik | szt. | 1 |
| 7 | Uchwyt TV AX TYTAN MAXXIM 36-70 | szt. | 1 |
| 8 | Kabel HDMI 5 m | szt. | 1 |
| 9 | Hikvision DS-1280ZJ-S puszka montażowa do kamery | szt. | 7 |
| 10 | Mysz bezprzewodowa Logitech | szt. | 1 |
| 11 | Hikvision DS-1280ZJ-DM18 Puszka montażowa do kamer | szt. | 7 |
| 12 | Konwerter HDMI na skrętkę UTP kat. 6 z USB | szt. | 1 |
| 13 | Switch 16xPoE | szt. | 1 |
| 14 | Konfiguracja sprzętu | usł | 1 |