Załącznik 1.1 do SWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE – UŻYTKOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ OFERTOWY

na zadanie pn.:

ZAKUP TABORU ZEROEMISYJNEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWIEBODZICE WRAZ Z BUDOWĄ STACJI ŁADOWANIA

Zadanie 1: „Zakup samochodu elektrycznego w ramach doposażenia i odnowienia taboru w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach”

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |

| I. | Wymagania techniczne: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | napęd w pełni elektryczny o nadwoziu typu Furgon załogowy 6-cio miejscowy o maksymalnej DMC 3,5t. |  |
| 2 | długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5000 mm |  |
| 3 | kolor nadwozia jasny |  |
| 4 | silnik o mocy nie mniejszej niż 100 KM |  |
| 5 | akumulatory trakcyjne o pojemności nie mniejszej jak 75 kWh |  |
| 6 | zasięg minimum 300 km według cyklu WLPT |  |
| 7 | szyba przednia atermiczna |  |
| 8 | szyby boczne barwione atermiczne sterowane elektrycznie |  |
| 9 | drzwi boczne przesuwne z prawej i lewej strony |  |
| 10 | stałe okna w przestrzeni pasażerskiej z szybami barwionymi |  |
| 11 | lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |  |
| 12 | wyłożenie podłogi części pasażerskiej wykładziną zmywalną z dodatkowymi wyjmowanymi dywanikami z materiału zmywalnego |  |
| 13 | instalacja radiowa z funkcją Bluetooth zestawu głośnomówiącego |  |
| 14 | klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej |  |
| 15 | regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach |  |
| 16 | centralny zamek z podziałem na strefę pasażerską i ładunkową, dwa kluczyki składane |  |
| 17 | tylne drzwi dwuskrzydłowe pełne bez szyb z możliwością otwierania o co najmniej 180 stopni |  |
| 18 | czujniki parkowania z tyłu |  |
| 19 | pełna przegroda przestrzeni ładunkowej z oknem |  |
| 20 | podłoga w części ładunkowej wyłożona sklejką drewnianą pokrytą antypoślizgowym tworzywem sztucznym |  |
| 21 | wyłożenie ścian i drzwi tylnych sklejką drewnianą pokrytą tworzywem sztucznym |  |
| 22 | co najmniej 4 punkty mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej |  |
| 23 | oświetlenie przestrzeni ładunkowej |  |
| 24 | koła stalowe minimum 16” |  |
| 25 | dwa komplety ogumienia (letnie i zimowe) zgodne z przeznaczeniem pojazdu |  |
| 26 | pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 27 | podnośnik |  |
| 28 | apteczka |  |
| 29 | trójkąt ostrzegawczy |  |
| 22 | gaśnica |  |
| 23 | fabryczny zestaw narzędzi |  |
| 24 | ładowarka pokładowa 3 fazowa 11 kW |  |
| II. | Dodatkowe informacje |  |
| 1 | Dodatkowe informacje: samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji, w szczególności certyfikaty i deklaracje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami |  |
| 2 | gwarancja minimum 24 m-ce od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu (gwarancja na pojazd i baterię trakcyjną) |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

(kwalifikowany podpis elektroniczny)