Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup 26 sztuk opraw oświetlenia strefy FATO na terenie lotniska MSWiA „PIENISTA” ul. Pienista 71 w Łodzi

ADRES LOKALIZACJI:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Sekcja Lotnictwa Policji

ul. Pienista 71,

94-109 Łódź.

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Zakup i dostarczenie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Sekcja Lotnictwa Policji 
ul. Pienista 71, 26 sztuk lamp z przeznaczeniem na oświetlenie strefy FATO o poniższych parametrach dla jednej lampy:

- wymiary: średnica podstawy około 200mm, wysokość lampy 250mm;

- mocowanie za pomocą co najmniej trzech śrub;

- klosz ze szkła borokrzemowego;

- źródło światła diody LED;

- barwa światła biała;

- system zasilania 24V DC;

- dodatkowe wejście sterujące natężeniem światła oprawy;

- stopień ochrony  co najmniej IP67;

- certyfikat ICAO Annex 14.

- sterownik sterownia radiowego włączaniem lamp.

- zasilacz 230V AC na 24V DC o mocy 100W;

- zasilacz 230V AC na 24V DC o mocy 300W;