MODYFIKACJA

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 –  SPRZĘT I INTRUMENTARIUM ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII KRĘGOSŁUPA kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany (opisuje/potwierdza Wykonawca) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt i instrumentarium endoskopowej chirurgii kręgosłupa |
| 1. | System do endoskopowych, małoinwazyjnych operacji kręgosłupa w odcinku Lędźwiowym (dyski i stenozy) Piersiowym Szyjnym Nukleoplastyki z mozliwoscią endoskopu Denerwacji stawów międzykręgowych i krzyżowo-biodrowych w rozdzielczości realnej obrazu 4K z elementami zużywalnymi na minimum 50 operacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | System przeznaczony do operacji z dostępów: przezotworowego i międzyłukowego w odcinku lędźwiowym i piersiowym przedniego w odcinku szyjnym | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | ELEMENTY WIEŻY ENDOSKOPOWEJ ZAPEWNIAJĄCY REALNY OBRAZ 4K (rozdzielczość 3840x2160 pikseli) PRZEZ KAŻDY ELEMENT TORU WIZYJNEGO | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4. | Endoskopowy system: kontroler kamery - źródło światła LED - głowica kamery endoskopowej - monitor medyczny 4K 55 cali. System dedykowany do zabiegów chirurgii kręgosłupa spełniające wymogi realnego 4K (3840x2160 pikseli) w każdym z w/w elementów, na wózku endoskopowym z możliwością nagrywania filmów video i robienia zdjęć podczas zabiegu z poziomu kamery. | Tak-Opisać | (*) | Głowica kamery autoklawowalna – 35 pkt Nie autoklawowalna – 0 pkt |
| 5. | Wózek endoskopowy mieszczący wszystkie elementy wieży endoskopowej w tym monitor medyczny o przekątnej 55 cali | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | NAPĘD Z RĘKOJEŚCIĄ I PEDAŁEM DO ZABIEGÓW CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ KRĘGOSŁUPA Z MOZLIWOŚCIA WYKORZYSTYWANIA OSTRZY WIELO- I JEDNORAZOWYCH DEDYKOWANYCH DO KREGOSŁUPA | Tak |  | Bez oceny |
| 7. | Pompa irygacyjna z funkcją ssania dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa wykorzystująca dreny irygacyjne wielorazowe autoklawowalne | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Diatermia (radiodiatermia) monopolarna i bipolarna - 4 MHz dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | Tak | (**) | Bez oceny |
| 9. | Zestaw narzędzi do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa do każdego odcinka kręgosłupa: lędźwiowego, piersiowego i szyjnego oraz nukleoplastyki lędźwiowej z denerwacją stawów m-kregowych i krzyżowo-biodrowych | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Jednorazowe elementy zużywalne niezbędnych do przeprowadzenia jednego zabiegu endoskopowego Wykonawca dostarczy komplet jednorazowych niezbędnych elementów do przeprowadzenia 50 operacji | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | Ostrza (wiertła) do napędu dedykowane do endoskopowej chirurgii kręgosłupa wielorazowe autoklawowalne dostawca dostarczy 4 sztuki takich ostrzy wraz z zamówionym sprzętem | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Zestawy narzędzi do foraminotomii, nukleoplastyki, denerwacji stawów m-kregowych i biodrowo-krzyzowych wielorazowego użytku autoklawowalne | Tak |  | Bez oceny |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametr wymagany”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym – gdy odpowiedź może brzmieć TAK lub NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi z podaniem wymaganych informacji. W tych przypadkach za odpowiedzi „NIE” Zamawiający przyzna 0 pkt., a za odpowiedź „TAK” punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

3. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*) (**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych urządzeń, w języku  polskim lub angielskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

4. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

(*) Uwaga: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

1B.  Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz. 1-16 – MODYFIKACJA

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesięcy podać |  | Parametr oceniany: 24 m-cy – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak do 72 godz., od otrzymania informacji o awarii | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | Bez punktacji |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) /godz. w dni robocze/ | ≤ 96 godz., podać |  | Bez punktacji |
| 6 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela |  | Bez punktacji |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – Podać w miesiącach | TAK, podać okres gwarancji w miesiącach |  | Bez punktacji |
| 8 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – 5 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
| 10.. | Przeglądy, naprawy w okresie gwarancji w liczone w cene oferty (części, dojazd, czas pracy serwisu) W okresie gwarancji 2 przeglądy : pierwszy po ok. 12 miesiącach użytkowania, drugi pod koniec okresu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
| SZKOLENIA |
| 11 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika w zakresie technik operacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu w odrębnie uzgodnionym przez Wykonawcę terminie, w doświadczonych ośrodkach chirurgii endoskopowej wykorzystujących sprzęt oferenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 12 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Zakup materiałów eksploatacyjnych (podać sprzedawców) | TAK, podać adres, tel, wymienić |  | Bez punktacji |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK, |  | Bez punktacji |
| 16 | Dostarczenie sprzętu zamiennego (jeżeli jest to możliwe) w przypadku napraw długoterminowych | TAK, podać |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………..

Podpis i pieczęć  upoważnionego  																                  Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data .................................................