SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup nowego autobusu dla Gminy Mała Wieś”. Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Marka: …………………………...

Model: ……………………………

Rok produkcji: …………………..

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) | Parametry zaoferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca – proszę uzupełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu i/lub zaznaczyć odpowiednio spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 2 | Liczba miejsc | Minimalna ilość miejsc siedzących: 43 + 1 (pilot) + 1 (kierowca) Nie dopuszcza się miejsc stojących. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 3 | Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych | Autobus musi być wyposażony w przestrzeń przeznaczoną dla dwóch pasażerów z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich. Autobus musi być wyposażony w dodatkowe drzwi środkowe otwierane manualnie tylko od zewnątrz, szyny w podłodze do mocowania wózków, dwa komplety dedykowanych dla wózków pasów bezpieczeństwa z atestem, system przycisków dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie mechaniczne i elektryczne do montażu windy hydraulicznej dla wózków. Autobus musi być wyposażony w windę hydrauliczną o nośności minimum 350 kg. Sterowanie windy pilotem przewodowym. Autobus musi być oznaczony zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która umożliwia przewóz co najmniej dwóch osób na wózkach inwalidzkich przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Uwaga: Przestrzeń na wózek może być wydzielana z miejsc, gdzie znajdują się demontowane fotele. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 4 | Wymiary | Maksymalna długość do 10.500 mm Maksymalna szerokość do 2.700 mm Maksymalna wysokość do 3.400 mm (z klimatyzacją) Maksymalny rozstaw osi do 5.500 mm Maksymalny rozstaw kół osi przedniej do 2.100 mm Maksymalny rozstaw kół osi tylnej do 2.000 mm Zwis przedni: od 2.200 mm do 2.215 mm Zwis tylni: od 2.880 mm do 2.897 mm Maksymalna wysokość wnętrza do 2.000 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 5 | Masy | Maksymalny dopuszczalny nacisk osi przedniej do 5.600 kg Maksymalny dopuszczalny nacisk osi tylnej do 10.100 kg Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (DCM) do 16.000 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 6 | Bagażnik | Bagażnik główny bez windy: pojemność minimum 5 m3 Bagażnik główny z windą: pojemność minimum 3,5 m3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 7 | Silnik | Silnik spalinowy zasilany olejem napędowym Maksymalna moc minimum: 230 kW Maksymalny moment obrotowy minimum: 1100 Nm Ilość cylindrów: 6 w rzędzie Minimalna pojemność skokowa: 6.500 cm3 Umiejscowienie: z tyłu, wzdłuż, stojący | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 8 | Skrzynia biegów | Typ: automatyczna hydrauliczna Ilość przełożeń: 6 do przodu, 1 wsteczny Sterowanie: elektroniczne, przyciskami D N R w kokpicie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 9 | Oś | Oś przednia: niezależna Oś tylna: sztywny most napędowy, przełożenie główne 4,3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 10 | Zawieszenie | ECL (sterowane elektronicznie) Przednie: pneumatyczne, 2 poduszki, 2 amortyzatory hydrauliczne, 1 zawór poziomujący Tylne: pneumatyczne, 4 poduszki, 4 amortyzatory hydrauliczne, 2 zawory poziomujące, stabilizator mechaniczny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 11 | Inne | Elektroniczny ogranicznik prędkości do 100 km/h Promień zawracania po śladzie kół: minimum 8 m Zdolność pokonywania wzniesień: minimum 30% Możliwość jazdy na podniesionym zawieszeniu Podnoszenie i opuszczanie nadwozia Chlapacze kół przednich i tylnych Podgrzewany osuszacz powietrza układu pneumatycznego (APU) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 12 | Koła | Opony: Rozmiar: minimum 285/70 R19,5” Rodzaj: M+S całoroczne, bezdętkowe Ogumione koło zapasowe wraz z zestawem do jego wymiany (lewarek, klucz, klin pod koło itp.) Felgi: Rodzaj: aluminiowe Typ: polerowane z powłoką ochronną Osłony śrub kół przednich: Ze stali szlachetnej polerowanej lub nikolowej | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 13 | Układ paliwowy | Zbiornik paliwa: minimalna pojemność 350 l Zbiornik Ad-Blue: minimalna pojemność 30 l Korki zbiorników przykręcane i zamykane na kluczyk | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 14 | Układ hamulcowy | Typ: dwuobwodowy, pneumatyczny, tarcze wszystkich kół Hamulec postojowy: pneumatyczny, działający na oś tylną Hamulec przystankowy: automatyczny Systemy: EBS – elektronicznie sterowany układ hamulcowy ABS – system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu ASR – system przeciwdziałający poślizgowi kół przy ruszaniu ESP (ESC) – elektroniczny program stabilności jazdy AEBS – zaawansowany układ hamowania awaryjnego LDWS – asystent pasa ruchu Zwalniacz Typ: elektromagnetyczny Sterowanie: elektroniczne Uruchamianie: manualne dźwignią lub automatyczne pedałem hamulca z opcją odłączenia automatyki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 15 | Układ kierowniczy | Przekładania: hydrauliczna ze wspomaganiem Regulacja koła kierownicy: dwupłaszczyznowa, wysokość i pochylenie Blokada położenia kolumny: pneumatyczna komfortowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 16 | Drzwi | Drzwi przednie: pneumatyczne typ: jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz Drzwi środkowe: manualne typ: jednoskrzydłowe otwierane na zawiasach na zewnątrz rodzaj: przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Drzwi tylne: pneumatyczne typ: jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz Wymagania ogólne: Drzwi pasażerskie sterowane przez kierowcę klawiszami na desce rozdzielczej Drzwi dla pasażerów z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich otwieranie manualnie Zdalne sterowanie drzwiami przednimi z pilota Dwie szklane klapy w dachu otwierane manualnie Osłony przeciwsłoneczne klap dachowych Przednie i tylne złącza pneumatyczne System rewersu drzwi przeciwdziałający zakleszczeniu pasażera | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 17 | Okna | Szyba czołowa: Panoramiczna, jednoczęściowa Typ: ogrzewana elektrycznie Szyba tylna: Typ: przyciemniona Rodzaj: 12% widzialność z zewnątrz Szyby boczne: Typ: podwójne szkło, przyciemnione Rodzaj: 12 % widzialność z zewnątrz Szyba drzwi przednich Typ: podwójne szkło Szyba drzwi tylnych: Typ: podwójne szkło, przyciemniona Rodzaj: 45% widzialność z zewnątrz Szyba boczna kierowcy: Typ: podwójne szkło Rodzaj: sterowana elektronicznie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 18 | Lusterka | Lusterka zewnętrzne: Typ: na wydłużonych ramionach (autokarowe) Rodzaj: regulowane i podgrzewane elektrycznie Klasy: II, V, VI – po trzy zwierciadła na każdą stronę Lusterka wewnętrzne: Przednie: za szybą czołową na górze Tylne: przy tylnych drzwiach | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 19 | Fotele pasażerskie | Uchwyty w tylnej części oparć foteli pasażerskich Odchylane oparcia Siateczki na oparciach Stoliki składane z zabezpieczeniem przeciwwyłamaniowym Składane podłokietniki dla foteli od strony przejścia Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli pasażerskich Rozsuwane na boki siedzenia od strony przejścia Śmietniczki demontowalne przy 3 podstawach foteli pasażerskich Podnóżki foteli pasażerskich Oświetlenie podłogowe LED przejścia środkowego Osłony oparć do połowy wysokości z tworzywa sztucznego Podwójne gniazda USB w oparciach foteli pasażerskich Wykończenie foteli - obszycie boków, zagłówki, zaszewki, przeszycie paska boków ze skóry naturalnej | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 20 | Wnętrze | Półki bagażowe otwarte po obu stronach wzdłuż całego autobusu Antypoślizgowa wykładzina podłogowa z Linoleum Dywaniki zdejmowane w przejściu środkowym Dywaniki zdejmowane u kierowcy Dywaniki zdejmowane na schodkach wejściowych Dywaniki zdejmowane pod fotelami pasażerów Dywaniki zdejmowane w bagażniku głównym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 21 | Fotel kierowcy | Zawieszony pneumatycznie z pełną regulacją Podłokietnik prawy regulowany Podłokietnik lewy regulowany Przyciski sterujące fotelem po prawej stronie Zapięcia pasa bezpieczeństwa po prawej stronie Podgrzewanie fotela kierowcy dwustopniowe | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 22 | Fotel pilota | Fotel składany Pas bezpieczeństwa 3-punktowy Dwa podłokietniki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 23 | Wyposażenie wnętrza | Wykończenie miejsca pracy kierowcy: Boczna kieszeń Uchwyt na napój Gniazdo elektryczne 12V Dysze nawiewowe (na korpus kierowcy, nogi kierowcy oraz na szybę przednią) Podwójne gniazdo ładowania telefonu DUAL-USB Haczyk na ubranie Koło kierownicy obszyte skóra naturalną Przyciski kokpitu kierowcy: Wyłącznik bezpieczeństwa STOP z osłoną Klawisz systemu automatycznego włączania świateł awaryjnych razem z drzwiami (funkcja autobusu szkolnego) Klawisz otwierania drzwi I Klawisz otwierania drzwi II Zewnętrzny przycisk w klamce otwierania drzwi I Kabina kierowcy: Ścianka działowa za kierowcą do połowy wysokości Inne: Dwa schowki w półkach pasażerskich z przodu zamykane na kluczyk L+P Zewnętrzny przycisk STOP dla pasażera niepełnosprawnego Wewnętrzny przycisk STOP dla pasażera niepełnosprawnego Wewnętrzny przycisk STOP dla pasażerów priorytetowych Ścianki działowe za drzwiami I i II do połowy wysokości Młotki awaryjnego zbicia szyb Lodówka z desce rozdzielczej z przodu po prawej stronie Moduł podgrzewacza wody w szafce obok fotela pilota wyposażony w oświetlenie LED, termos i mini-umywalka z odpływem bezpośrednim Zasłonki i rolety: Elektrycznie sterowane rolety szyby czołowej Roleta okna bocznego kierowcy sterowana manualnie Zasłonki okien bocznych plisowane Zasłonki okna tylnego plisowane Panele serwisowe pasażerów: Indywidualne lampki LED do czytania Indywidualne regulowane dysze nawiewu klimatyzacji Przycisk przywołania obsługi pokładowej Informacja pasażerska: Podświetlany znak STOP nad szybą czołową Zegar cyfrowy z termometrem nad szybą czołową | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 24 | Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja | Klimatyzacja (dodatkowo z ogrzewaniem dachowym): Typ dwustrefowe chłodzenie Moc chłodzenia dla pasażerów minimum 24 kW Moc chłodzenia dla kierowcy minimum 5 kW Ogrzewanie: Typ trzystrefowe ogrzewanie Nagrzewnica przednia dla kierowcy z osobną regulacją Ogrzewanie dachowe przestrzeni pasażerskiej Konwektory przypodłogowe po obu stronach w przestrzeni pasażerskiej Nagrzewnica przy drzwiach tylnych Moc ogrzewania dla pasażerów minimum 24 kW Moc ogrzewania dla kierowcy minimum 10 kW Ogrzewanie postojowe Programator ogrzewania dodatkowego minimum 7 dni | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 25 | Układ elektryczny | Akumulatory: 2x 180 Ah (12V) Alternatory 2x 120A (28V) Główny przełącznik prądu przy akumulatorach Akumulatory na wysuwanym wózku dla łatwiejszej obsługi Gniazdo wtyczki ładowania akumulatorów DIN 320 AMP żeńskie Kolorowy wyświetlacz deski rozdzielczej System diagnostyki pokładowej OBD Wskaźnik zanieczyszczenia filtra DPF Blokada otwarcia drzwi podczas jazdy Blokada ruszenia przy otwartych drzwiach Blokada zapłonu przy niezałączonym hamulcu postojowym Sygnalizacja dźwiękowa wyłączenia stacyjki bez załączonego hamulca postojowego Blokada zapłonu przy otwartych klapach silnika Blokada włączenia biegu bez wciśnięcia pedału hamulca Przełącznik zdejmujący wszystkie blokady bezpieczeństwa Przygotowanie do instalacji blokady alkoholowej Złącze FMS (Fleet Management System) Gniazdo 12V do ładowania telefonu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 26 | Oświetlenie | Oświetlenie wnętrza: Dwie ciągłe sufitowe lampy oświetleniowe LED z dwoma stopniami natężenia świecenia Oświetlenie nocne LED w kolorze niebieskim w przestrzeni pasażerskiej Oświetlenie kokpitu kierowcy LED z osobnym włącznikiem Oświetlenie wejść LED Oświetlenie nocne kokpitu kierowcy LED z osobnym włącznikiem Oświetlenie LED podłogi przejścia środkowego Oświetlenie bagażnika głównego podpodłogowego LED Oświetlenie zewnętrzne: Reflektory główne typu Bi-Halogen Lampy przednie do jazdy dziennej (DRL) LED załączane automatycznie Lampy przeciwmgłowe przednie Lampy przeciwmgłowe tylne Tylne lampy konturowe ze światłami STOP i kierunkowskazami LED Lampy obrysowe LED Lampy tylne LED | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 27 | Wyposażenie dodatkowe | Audio: System nagłośnienia wnętrza (przestrzeń pasażerska + kokpit kierowcy) Mikrofon dla kierowcy typu „gęsia szyja” Mikrofon dla pilota z przewodem spiralnym Kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem 7” na desce rozdzielczej Monitor przedni 19” LCD stały Monitor środkowy 19” LCD składany elektrycznie Radioodtwarzacz DAB z MP3, SD, USB, AUX, BLUETOOTH Antena odbioru sygnały cyfrowego DAB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 28 | Pozostałe | Tachograf SMART Tempomat Osłona miski olejowej silnika Rodzaj autobusu M3 klasa III – turystyczny Zgodność z normą ECE-R66.03 Zgodność z normą ECE-R107.08 Zgodność z normą ECE-R118.03 Narzędzia do zmiany koła Podnośnik hydrauliczny Separator wody z paliwa podgrzewany elektrycznie Złącza diagnostyczne w kokpicie kierowcy Podgrzewany separator wody z układu pneumatycznego Koła wew. bliźniaki i zapasowe stalowe, wzmacniane lakierowane na srebrno Bezpieczeństwo: Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego Klawisz odłączania sygnału dźwiękowego cofania Radarowe czujniki cofania System wykrywania pożaru w komorze silnika i ogrzewania System automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika i ogrzewania Gaśnice pokładowe (2 szt.) Apteczka pierwszej pomocy (podwójny zestaw DIN) Zbiornik spryskiwacza szyby czołowej o pojemności 6,5 l Wycieraczki szyby czołowej z trzema trybami pracy Oznakowanie: Tablice przednia i tylna demontowalne z symbolem DZIECI Tabliczki, naklejki i piktogramy Tablica „AUTOBUS SZKOLNY” umieszczona z przodu i tyłu autobusu. Kwadratowa tablica z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. Oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 577 ustawy Prawo o ruchu drogowym jako pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tj. z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 29 | Nadwozie Konstrukcja | Nadwozie samonośne: Profile szkieletu ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości Poszycie z galwanizowanej stali konstrukcyjnej cynkowane obustronnie KTL – całopojazdowe lakierowanie zanurzeniowe w procesie kataforezy Klapy boczne aluminiowe Płaska podłoga przestrzeni pasażerskiej Ściana przednia i tylna nadwozia ze wzmacnianych tworzyw sztucznych FRP Osłony plastikowe wewnątrz nadkoli Klapy bagażnika głównego otwierane pionowo (równolegle do nadwozia) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 30 | Kolorystyka | Lakierowanie nadwozia: Lakier metaliczny jednobarwny - kolor do wyboru Kolorystyka wnętrza: Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 31 | Dokumentacja | Homologacja całopojazdowa jednoetapowa EU - dokument CoC Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu. Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji. Książka gwarancyjno-przeglądowa w języku polskim Aktualne badanie techniczne. Wykaz autoryzowanych stacji obsługowych. Inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do przytoczonej ustawy. Dokumentacja do windy hydraulicznej niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 32 | Informacje dodatkowe | Autobus przekazany Zamawiającemu musi być gotowy do eksploatacji tj. musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. Wykonawca dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt, wraz z niezbędnym kompletem dokumentów do rejestracji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 33 | Szkolenie | Szkolenie dla kierowców Zamawiającego w zakresie budowy, wyposażenia i eksploatacji autobusu. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 34 | Gwarancja | Okres gwarancji na pojazd (podwozie, nadwoziem zabudowa wraz z wyposażeniem) bez limitu przebiegu kilometrów wynosi: minimum 24 miesiące. Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określono w Załączniku nr 10 do SWZ – Wzór umowy. Uwaga: Gwarancja nie obejmuje elementów, zużytych zgodnie z przeznaczeniem eksploatacji autobusu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczególności: świec zapłonowych, świec żarowych, tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, piór wycieraczek, opon, żarówek, bezpieczników, tulei stabilizatora, amortyzatorów, sprzęgła i płynów eksploatacyjnych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |

* Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Oferent w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu

w imieniu wykonawcy