# Załącznik nr 2 do SWZ

# Załącznik nr 2 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: Aparat do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii, kombinowanej, terapii podciśnieniowej oraz laseroterapii

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Aparat do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii, kombinowanej, terapii podciśnieniowej oraz laseroterapii | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 /2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności dla oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej min.10,4 cala i rozdzielczości 800 x 600 pikseli | Tak |  |
| 9 |  | Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia | Tak |  |
| 10 |  | Funkcjonalność leczenia poprzez: - Cele: min. 180 - Wskazania: min. 270 - Programy diagnostyczne: min. 12 - Obszar ciała: min.234 - Efekty komórkowe: min.16 - Domyślne programy terapeutyczne: min. 70 | Tak |  |
| 11 |  | Atlas anatomiczny: Biblioteka zdjęć 3D z opisem danej patologii oraz sposobem aplikacji | Tak |  |
| 12 |  | Dwa oddzielne potencjometry do regulacji natężenia, mocy | Tak |  |
| 13 |  | Automatyczne określanie reobazy i chronaksji, reobazy i akomodacji, krzywa S-D prostokątna, krzywa S-D trójkątna - krzywa S-D prostokątna + trójkątna, - punkty bólowe, diagnoza złamań naprężeniowych, | Tak |  |
| 14 |  | Programy do jonoforezy i fonoforezy |  |  |
| 15 |  | Tryb pracy CC i CV (stałe natężenie, stałe napięcie) |  |  |
| 16 |  | Port USB umożliwiający wykonanie aktualizacji oprogramowania |  |  |
| 17 |  | Aparat wyposażony w głowicę ultradźwiękową o parametrach pracy 1/3 MHz i średnicy 4cm2 z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu |  |  |
| 18 |  | Współczynnik wypełnienia fali ciągłej i pulsującej w ultradźwiękach 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,100% |  |  |
| 19 |  | Aparat wyposażony w min. 2 gniazda do podłączenia głowic ultradźwiękowych |  |  |
| 20 |  | Aparat wyposażono w czujnik promieniowania laserowego umożliwiający wykonanie auto testu sond laserowych |  |  |
| 21 |  | Jednodiodowa sonda laserowa o średniej mocy 70,5 mW |  |  |
| 22 |  | Prądy jednokierunkowe - jonoforeza prądem stałym - jonoforeza impulsem prostokątnym - prąd stały (galwaniczny), - impuls prostokątny i trójkątny - prąd 2-5 (Traberta) | Tak |  |
| 23 |  | Prądy diadynamiczne - DF,MF,RS,CP,LP | Tak |  |
| 24 |  | Prądy interferencyjne (częstotliwość fali nośnej w przedziale od 2 do 10kHz) | Tak |  |
|  |  | - 2-polowy prąd średniej częstotliwości - współpłaszczyznowe pole wektorowe - wektor rotacji - interferencja klasyczna | Tak |  |
| 25 |  | Prądy TENS: - konwencjonalny - niskoczęstotliwościowy - uderzeniowy (Butrs) - wysokoczęstotliwościowy - zmienno częstotliwościowy - stymulacja Han | Tak |  |
| 26 |  | Prądy NMES: - przebieg prostokątny - przebieg trójkątny - przebieg bifazowy - przebieg przerywany - 2-biegunowy przebieg średniej częstotliwości - dipolowe pole wektorowe - prądy Kotza (Rosyjska Stymulacja) - izopolarny wektorowy | Tak |  |
| 27 |  | Mikroprądy: - mikroprądy - modulowane - falujące | Tak |  |
| 28 |  | Prądy wysokonapięciowe: - wysokonapięciowy - falujący | Tak |  |
| III | Inne: |  |  |  |
| 29 |  | Wyposażenie do elektroterapii: - przewód pacjenta szt.2 - elektrody 6x8cm szt.4 - torebki wiskozowe ok. 6x8 cm szt.4 - taśmy elastyczne mocujące ok. 5x60cm szt.4 | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy