ZAŁ. NR 11 do wniosku o udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Niżej wymienione produkty należy dostarczyć do gmachu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie, pok. nr 57.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia opakowań i ich wywiezienia na własny koszt, chyba 
że osoba odbierająca dostawę zadecyduje inaczej.

- Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.

- Przedmiot zamówienia winien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta zgodnie z OPZ.

- Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony m.in. 
do użytkowania w Polsce.

- Wymagania gwarancyjne i w zakresie rękojmi zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek (np. tonery) wymaga się aby były:

  - z serii o pojemności normalnej lub powiększonej, nie o pojemności pomniejszonej, rozruchowej

  - oryginalne  producenta urządzenia lub równoważne, za równoważny uznaje się produkt, o cechach:

- fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001, ISO 14001 lub normami równoważnymi; opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania,

- który nie jest produktem regenerowanym tj. zawierającym jakiekolwiek elementy regenerowane, refabrykowane lub wchodzące wcześniej w całości lub w części, w skład innych produktów, Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów regenerowanych, poddawanych procesom ponownego napełniania bądź wymiany jakichkolwiek elementów,

- nie noszący śladów użytkowania oraz opatrzony znakiem firmowym producenta oraz etykietą zawierającą numer katalogowy i termin ważności,

- posiadający nie gorsze niż oryginalne (wyprodukowane przez producenta urządzeń) materiały parametry eksploatacyjne (m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, zakres temperatur przechowania, kolor i nasycenie barw),

- którego wydajność jest co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez producenta urządzeń,

- który nie powoduje uszkodzenia urządzenia ani nie przyśpiesza zużywania pozostałych części maszyny w stopniu większym niż materiały oryginalne;

- rozpoznawany przez urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę oraz nie powodujący pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia i stronach testowych,

- kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, tj. nie ograniczający funkcji i możliwości urządzenia oraz zapewniający pełną kompatybilność z jego oprogramowaniem (informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, itp.), nie ograniczający pełnej współpracy z programem urządzenia monitującym stan zasobników,

- który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,

- który uzyskał wyniki nie gorsze od wyników produktów zalecanych przez producentów urządzeń, w pomiarach wydajności wykonanych przez laboratorium posiadające certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 17025:2005 (wydany przez jednostkę akredytowaną w zakresie certyfikacji normy ISO/IEC 17025:2005), zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych.

Spis urządzeń z podziałem na poszczególne części zamówienia

Cz. 1 KOMPUTERY STACJONARNE -  21 szt.	5

Komputer stacjonarny typ 1 – 21 szt.  (prof. ACZ, VM)	5

Cz. 2 LAPTOPY -  3 szt.	6

Laptop typ 1 – 2 szt.  (prof. DP)	6

Laptop typ 2 – 1 szt. (prof. ESZ)	8

Cz. 3 MONITORY I TELEWIZORY -  27 szt.	10

Monitor typ 1 – 1 szt. (prof. MSI)	10

Monitor typ 2 – 1 szt. (prof. MST)	10

Monitor typ 3 – 1 szt. (prof. MST)	11

Telewizor typ 1 – 1 szt. (prof. ESZ)	12

Monitor typ 4 – 22 szt. (prof. ACZ, VM)	12

Monitor typ 5 – 1 szt. (prof. AS)	13

Cz. 4 PROJEKTORY MULTIMEDIALNE -  6 szt.	14

Projektor multimedialny typ 1 – 6 szt. (PJ)	14

Cz. 5 URZĄDZENIA DRUKUJĄCE  - 1 szt.	14

Urządzenie drukujące typ 1 – 1 szt. (prof. ESZ)	14

Cz. 6 URZĄDZENIA SIECIOWE (13 szt.)	15

Urządzenie sieciowe typ 1 – 1 szt. (prof. MSI)	15

Urządzenie sieciowe typ 2 – 6 szt. (prof. ACZ)	15

Urządzenie sieciowe typ 3 – 6 szt. (prof. ACZ)	16

Cz. 7 PAMIĘĆ I DYSKI (83 szt.)	17

Pamięć i dyski typ 1 – 1 szt. (prof. JS)	17

Pamięć i dyski typ 2 – 2 szt. (prof. JS)	18

Pamięć i dyski typ 3 – 6 szt. (prof. DP)	18

Pamięć i dyski typ 4 – 25 szt. (dr. PJ)	19

Pamięć i dyski typ 5 – 26 szt. (dr. PJ)	20

Pamięć i dyski typ 6 – 2 szt. (prof. AR, prof. MSI)	20

Pamięć i dyski typ 7 – 2 szt. (prof. AR)	21

Pamięć i dyski typ 8 – 10 szt. (prof. ESZ)	21

Pamięć i dyski typ 9 – 1 szt. (prof. ESZ)	21

Pamięć i dyski typ 10 – 6 szt. (prof. ACZ)	22

Pamięć i dyski typ 11 – 1 szt. (prof. AS)	22

Pamięć i dyski typ 12 – 1 szt. (prof. AS)	23

Cz. 8 AKCESORIA (63 szt.)	23

Akcesoria typ 1 – 1 szt. (prof. AR)	23

Akcesoria typ 2 – 1 szt. (prof. AR)	24

Akcesoria typ 3 – 1 szt. (prof. AR)	24

Akcesoria typ 4 – 1 szt. (prof. MSI)	25

Akcesoria typ 5 – 1 szt. (prof. MSI)	25

Akcesoria typ 6 – 3 szt. (prof. MSI, prof. MST, prof. AS)	26

Akcesoria typ 7 – 6 szt. (prof. ACZ)	27

Akcesoria typ 8 – 6 szt. (prof. ACZ)	27

Akcesoria typ 9 – 36 szt. (prof. ACZ)	28

Akcesoria typ 10 – 1 szt. (PJ)	28

Akcesoria typ 11 – 1 szt. (PJ)	28

Akcesoria typ 12 – 1 szt. (PJ)	29

Akcesoria typ 13 – 2 szt. (prof. AS)	30

Akcesoria typ 14 – 1 szt. (prof. AS)	30

Akcesoria typ 15 – 1 szt. (prof. AS)	31

## Cz. 1 KOMPUTERY STACJONARNE -  21 szt.

| Komputer stacjonarny typ 1 – 21 szt. (prof. ACZ, VM) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Procesor | Procesor klasy x86, wielordzeniowy Procesor osiągający w testach wydajności minimum 19 747 pkt. wg PassMark CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 12.04.2023 r. |
| 2 | Płyta główna i zasilacz | Płyta główna: standard microATX Liczba gniazd pamięci: min. 4 szt., typ DDR Liczba gniazd dysków SSD M2: co najmniej 1 gniazdo Moc zasilacza: co najmniej 550 W |
| 3 | Pamięć | Pojemność: co najmniej 32 GB Możliwość rozbudowy: do min. 64 GB Pamięć Dual Channel, zamontowano co najmniej 2 płytki Typ pamięci: DDR4 Częstotliwość taktowania: co najmniej 2400 MHz Liczba wolnych slotów na pamięć: min. 2 szt. |
| 4 | Dysk twardy | Pojemność: min. 1 TB Rodzaj: SSD Interfejs: M.2 Technologia: NVMe Szybkość odczytu: co najmniej 5 150 MB/s Szybkość zapisu: co najmniej 4 900 MB/s TBW: min 600 TB Radiator chłodzenia: tak Gwarancja producenta podzespołu: co najmniej 5 lat |
| 5 | Karta graficzna | Karta graficzna: Rodzaj: karta graficzna na osobnym układzie GPU Pamięć RAM karty graficznej: własna co najmniej 4 GB Wydajność wg testu PassMark GPU Mark z dnia 13.04.2023 r. co najmniej 7843 pkt. https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html z dnia 13.04.2023 |
| 6 | Dźwięk | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |
| 7 | Karta sieciowa i komunikacja | Karta sieciowa LAN zintegrowana z płytą główną |
| 8 | Obudowa | Obudowa typu midi tower ze złączami na froncie obudowy: USB 2.0 liczba: min. 1 szt. rodzaj gniazda USB-A USB 3.x liczba: min. 1 szt. rodzaj gniazda USB-A |
| 9 | Interfejsy, złącza | Interfejsy, złącza na tylnym panelu: USB 2.0: co najmniej 2 szt. rodzaj gniazda USB-A USB 3.2: co najmniej 2 szt. rodzaj gniazda USB-A DisplayPort: co najmniej 1 szt. HDMI: co najmniej 1 szt., standard 1.4 lub nowszy złącza audio: co najmniej 1 szt. |
| 10 | Gwarancja | Co najmniej 2 lata, gwarancja na dysk 5 lat |

## Cz. 2 LAPTOPY -  3 szt.

| Laptop typ 1 – 2 szt. (prof. DP) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Ekran | Wielkość matrycy: od 15,6 do 16,8 cali Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 (Full HD) Ekran: matowy Jasność matrycy: min 300 nitów |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, dedykowany do pracy warunkach mobilnych. Procesor osiągający w testach wydajności minimum 26,681pkt. wg PassMark CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 12.04.2023 r. - w oparciu o załączony plik pdf Liczba rdzeni: min 14 |
| 3 | Pamięć | Pojemność: min 16 GB Możliwość rozbudowy: do min. 32 GB Pamięć Dual Channel: tak (zamontowano co najmniej 2 płytki) Pamięć nielutowana Typ pamięci: min DDR5 Częstotliwość taktowania: min. 4800 MHz |
| 4 | Dysk twardy | Pojemność: min 1000 GB Technologia: SSD Interfejs: M.2 PCIe |
| 5 | Karta graficzna | Rodzaj: karta graficzna nr 1 zintegrowana z procesorem: wydajność wg testu PassMark GPU Mark z dnia 13.04.2023 r. co najmniej 2,694pkt. Rodzaj: karta graficzna nr 2 na osobnym układzie GPU: pamięć RAM karty graficznej własna co najmniej 6 GB GDDR6 wydajność wg testu PassMark GPU Mark z dnia 13.04.2023 r. co najmniej 13,291 pkt. https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html z dnia 13.04.2023 - w oparciu o załączony plik pdf karta graficzna powinna umożliwiać wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem CUDA co najmniej Compute Capability 7.5 minimalna liczba rdzeni CUDA 3840 |
| 6 | Dźwięk | Karta dźwiękowa: wbudowana Głośniki: wbudowane stereo Mikrofon: wbudowany |
| 7 | Karta sieciowa i komunikacja | Karta sieciowa LAN: wbudowana, standard Ethernet RJ 45 Obsługiwane szerokości pasma: min do 1000 Mb/s Karta bezprzewodowa WiFi wbudowana: Standard min 802.11ax Karta bezprzewodowa Bluetooth: standard min 5.2 |
| 8 | Klawiatura | Klawiatura: w układzie QWERTY Podświetlana: tak Wydzielona klawiatura numeryczna: tak |
| 9 | Mysz | Mysz: Wbudowany touchpad |
| 10 | Zasilacz i bateria | Bateria 6-ogniwowa, litowo-jonowa, o pojemności minimalnej: min. 86 Wh Zasilacz o mocy minimalnej: min. 130 W Kabel zasilający: tak, europejski |
| 11 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 PL 64-bit. |
| 12 | Waga | Nie więcej niż 2,62 kg |
| 13 | Kamera internetowa: | Typ kamery: wbudowana Rozdzielczość minimalna: 1.0 Mpix |
| 14 | Interfejsy, złącza: | USB 3.2: min 2 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4): min 1 szt HDMI: min. 1 szt., standard 2.0 lub nowszy |
| 15 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |
| 16 | Zestaw mysz i klawiatura bezprzewodowa | Dodatkowe 2 komplety klawiatura+mysz, łączność bezprzewodowa, interfejs USB 2,4 GHz, kolor czarny, klawisze numeryczne, klawisze funkcyjne, sensor myszy optyczny, profil myszy uniwersalny, rozdzielczość myszy min. 1000 DPI |

| Laptop typ 2 – 1 szt. (prof. ESZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Ekran | Wielkość matrycy: od 15 do 17 cali Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 Ekran: matowy Typ powłoki: przeciwodblaskowa Jasność matrycy: min 200 nitów Typ ekranu: nie dotykowy |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, dedykowany do pracy warunkach mobilnych. Procesor osiągający w testach wydajności minimum 26,681pkt pkt. wg PassMark CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html z dnia 12.04.2023 r. |
| 3 | Pamięć | Pojemność: min 16 GB Możliwość rozbudowy do min. 32 GB Typ pamięci: DDR5 [X] Częstotliwość taktowania: min. 4800 do 5600 MHz |
| 4 | Dysk twardy | Pojemność: min. 1 000 GB Technologia: SSD Interfejs: NVMe |
| 5 | Karta graficzna | Rodzaj: karta dedykowana, pamięć własna co najmniej 4 GB, wydajność wg testu PassMark GPU Mark z dnia 13.04.2023 r. co najmniej 10 072 pkt.https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html z dnia 13.04.2023 |
| 6 | Dźwięk | Karta dźwiękowa: wbudowana Głośniki: wbudowane: Mikrofon: wbudowany |
| 7 | Karta sieciowa i komunikacja | Karta sieciowa LAN: wbudowana, standard Ethernet RJ 45 Obsługiwane szerokości pasma: min 1000 Mb/s Karta bezprzewodowa WiFi: wbudowana, standard: 802.11ax Karta bezprzewodowa Bluetooth: wbudowana, standard 5.0/5.1/5.2 |
| 8 | Klawiatura | Klawiatura w układzie QWERTY Podświetlana: tak Klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną lub dostawką: tak |
| 9 | Mysz | Wbudowany touchpad |
| 10 | Zasilacz i bateria | Bateria min. 3-ogniwowa, o pojemności minimalne min. 50 Wh Zasilacz o mocy minimalnej: 130 W Kabel zasilający: tak Możliwość zasilania przez USB-C: tak |
| 11 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL 64-bit Professional lub Windows 11 PL 64-bit Professional. |
| 12 | Waga | Nie więcej niż 2,2 kg |
| 13 | Kamera internetowa: | Typ kamery: wbudowana |
| 14 | Interfejsy, złącza: | USB 3.2: min. 2 szt. HDMI: min. 1 szt., standard 2,0 lub nowszy Thunderbolt: min. 1 szt., standard 4,0 lub nowszy LAN: min. 1 szt. Słuchawki/mikrofon combo jack: min. 1 szt. |
| 15 | Gwarancja: | Co najmniej 3 lata |
| 16 | Zestaw mysz i klawiatura bezprzewodowa | Dodatkowy komplet klawiatura+mysz, łączność bezprzewodowa, interfejs USB 2,4 GHz, kolor czarny, klawisze numeryczne, klawisze funkcyjne, sensor myszy optyczny, profil myszy uniwersalny, rozdzielczość myszy min. 1000 DPI |

## Cz. 3 MONITORY I TELEWIZORY -  27 szt.

| Monitor typ 1 – 1 szt. (prof. MSI) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rozmiar matrycy | Przekątna ekranu: 25 cali |
| 2 | Rozdzielczość | Rozdzielczość: min. 2 560 x 1 440 px |
| 3 | Kontrast | Kontrast: min. 1000:1 |
| 4 | Jasność | Jasność: min. 350 cd/m2 |
| 5 | Czas reakcji matrycy | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |
| 6 | Powłoka matrycy | Typ: Matowa, nie dotykowa |
| 7 | Rodzaj podświetlenia | Podświetlenie: LED |
| 8 | Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość: min. 60 Hz |
| 10 | Porty wejścia/wyjścia | Złącza: USB: min 3 szt. USB-C: min. 2 szt. DisplayPort 1.4: min 2 szt. Wyjście audio: min 1 szt. HDMI: min 1 szt. |
| 11 | Inne cechy | Regulacja wysokości, kabel DisplayPort, kabel USB Type-C, kabel USB-C do A, kabel zasilający, kolor obudowy czarno-srebrny, ekran obrotowy |
| 12 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

| Monitor typ 2 – 1 szt. (prof. MST) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rozmiar matrycy | Przekątna ekranu: 43 cale |
| 2 | Rozdzielczość | Rozdzielczość: 4K, min. 3 840 x 2 160 pikseli |
| 3 | Kontrast | Kontrast: 1300:1 |
| 4 | Jasność | Jasność: min. 500 cd/m² |
| 5 | Czas reakcji matrycy | Czas reakcji matrycy: min. 9 ms |
| 6 | Powłoka matrycy | Typ powłoki: IPS |
| 7 | Rodzaj podświetlenia | Podświetlenie: LED |
| 8 | Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość: min. 60 Hz |
| 10 | Porty wejścia/wyjścia | HDMI: min. 3 szt. D-Sub: min. 1 szt. DVI: min. 1 szt. VGA: min. 1 szt. DisplayPort: min. 1 szt., max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain RJ45 (LAN): min. 1 szt. RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack): min. 1 szt. IR x1 (3.5mm stereo mini): min. 1 szt. Slot micro SD: min. 1 szt. USB 2.0: min 2 szt. |
| 11 | Inne cechy | Wbudowane głośniki, obudowa metalowa, pilot, kabel HDMI, kabel RS-232c, nie telewizor |
| 12 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

| Monitor typ 3 – 1 szt. (prof. MST) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rozmiar matrycy | Przekątna ekranu: 65 cali |
| 2 | Rozdzielczość | Rozdzielczość: 4K, min. 3 840 x 2 160 pikseli |
| 3 | Kontrast | Kontrast: 1200:1 |
| 4 | Jawność | Jasność: min. 500 cd/m² |
| 5 | Czas reakcji matrycy | Czas reakcji matrycy: min. 8 ms |
| 6 | Powłoka matrycy | Typ powłoki: IPS |
| 7 | Rodzaj podświetlenia | Podświetlenie: LED |
| 8 | Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość: min. 60 Hz |
| 10 | Porty wejścia/wyjścia | HDMI: min. 3 szt. DVI: min. 1 szt. VGA: min. 1 szt. DisplayPort: min. 1 szt., max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2 RJ45 (LAN): min. 1 szt. RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack): min. 1 szt. IR x1 (3.5mm stereo mini): min. 1 szt. Slot micro SD: min. 1 szt. USB 2.0: min 2 szt. |
| 11 | Inne cechy | Wbudowane głośniki, obudowa metalowa, pilot, kabel HDMI, kabel zasilający, kabel RS-232c, nie telewizor |
| 12 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

| Telewizor typ 1 – 1 szt. (prof. ESZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rozmiar matrycy | Przekątna ekranu: 55 cali |
| 2 | Rozdzielczość | Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele |
| 3 | Porty wejścia/wyjścia | HDMI: min. 3 szt. USB: min 1 szt. LAN: min 1 szt. Wejście antenowe RF: min 1 szt. Wejście anteny satelitarnej: min 1 szt. Wyjście audio cyfrowe: min 1 szt. |
| 4 | Inne cechy | Smart TV, wbudowane dwa głośniki, Bluetooth, Wi-Fi, pilot, baterie do pilota, kabel zasilający, wbudowany tuner: DVB-C (cyfrowy kablowy), DVB-S (cyfrowy satelitarny), DVB-S2 (cyfrowy satelitarny), DVB-T (cyfrowy naziemny), DVB-T2 HEVC (cyfrowy naziemny), czarny kolor obudowy |
| 5 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

| Monitor typ 4 – 22 szt. (prof. ACZ, VM) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rozmiar matrycy | Przekątna ekranu: od 24 do 27 cali |
| 2 | Rozdzielczość | Rozdzielczość: min. 1 920 x 1 080 px |
| 3 | Kontrast | Kontrast: 1000:1 |
| 4 | Jasność | Jasność: min. 250 cd/m² |
| 5 | Czas reakcji matrycy | Czas reakcji matrycy: min. 5 ms |
| 6 | Powłoka matrycy | Ekran: matowy, IPS, nie dotykowy, płaski |
| 7 | Rodzaj podświetlenia | Podświetlenie: LED |
| 8 | Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość: min. 75 Hz |
| 9 | Port wejścia/wyjścia | HDMI: min. 1 szt. DisplayPort: min 1 szt. |
| 10 | Inne cechy | Regulacja pochylenia, kabel zasilający, kolor obudowy czarny |
| 11 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

| Monitor typ 5 – 1 szt. (prof. AS) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rozmiar matrycy | Przekątna ekranu: 27 cali |
| 2 | Rozdzielczość | Rozdzielczość: 1920 x 1080, Full HD |
| 3 | Kontrast | Kontrast: 1000:1 |
| 4 | Jasność | Jasność: min. 350 cd/m² |
| 5 | Czas reakcji matrycy | Czas reakcji matrycy: min. 1 ms |
| 6 | Powłoka matrycy | Ekran: matowy, IPS, nie dotykowy, płaski |
| 7 | Rodzaj podświetlenia | Podświetlenie: LED |
| 8 | Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość: min. 165 Hz |
| 9 | Port wejścia/wyjścia | DisplayPort: min. 1 szt. Słuchawkowe: min. 1 szt. HDMI 2.0: min. 2 szt. |
| 10 | Inne cechy | Regulacja pochylenia, regulacja wysokości, kabel zasilający, kolor obudowy czarny, kabel DisplayPort, kabel HDMI |
| 11 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

## Cz. 4 PROJEKTORY MULTIMEDIALNE -  6 szt.

| Projektor multimedialny typ 1 – 6 szt. (PJ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Jasność: | Min. 5200 Ansi lumenów |
| 2 | Technologia: | LCD |
| 3 | Rozdzielczość natywna: | Min. 1920x1200 (WUXGA) |
| 4 | Źródło światła: | Diody laserowe |
| 5 | Żywotność źródła światła: | Min. 20 000 godzin |
| 6 | Rozmiar wyświetl. obrazu: | Min. 0,76 - 7,62 m (30-300 cali) |
| 7 | Wejścia sygnału wideo: | HDMI: min. 2 szt. VGA (d-sub): min. 2 szt. RJ-45: min. 1 szt. USB: 4-pinowe USB typu A: min. 1 szt. |
| 8 | Dodatkowe funkcje: | Protokoły LAN i bezprzewodowego przesyłania obrazu, przeglądarka obrazów z pamięci flash usb. |
| 9 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

## Cz. 5 URZĄDZENIA DRUKUJĄCE  - 1 szt.

| Urządzenie drukujące typ 1 – 1 szt. (prof. ESZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z możliwością drukowania, skanowania i kopiowania |
| 2 | Druk: | Laserowy, kolorowy |
| 3 | Maks. gramatura papieru: | Min. 60 - 163 g/m² |
| 4 | Format: | A4 |
| 5 | Podajnik: | Druk dwustronny automatyczny, podajnik dokumentów minimum 250 arkuszy |
| 6 | Szybkość druku: | Min. 18 stron na min. |
| 7 | Maks. rozdzielczość skanera: | Min. 1200x2400 dpi |
| 8 | Maks. rozdzielczość druku: | Druk min. 600x2400 dpi, kopiowanie min. 600x600 dpi |
| 9 | Interfejsy: | Ethernet, USB 2.0 |
| 10 | Waga: | Nie więcej niż 24 kg |
| 11 | Toner: | Zestaw podstawowy tonerów oryginalnych w urządzeniu |
| 12 | Inne cechy: | Dodatkowy zestaw oryginalnych tonerów czarnych i kolorowych, kabel łączący drukarkę z komuterem |
| 13 | Gwarancja: | Conajmniej 2 lata |

## Cz. 6 URZĄDZENIA SIECIOWE (13 szt.)

| Urządzenie sieciowe typ 1 – 1 szt. (prof. MSI) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Router bezprzewodowy, zestaw 3 szt. |
| 2 | Rodzaje wejść/wyjść: | Złącze: RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN): min. 2 szt. Złącze zasilania: min. 1 szt. |
| 3 | Obsługiwane standardy: | Standard: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 4 | Częstotliwość pracy: | Częstotliwość: min.2.4 / 5 GHz |
| 5 | Antena: | Typ: wewnętrzna, min. 6 szt. |
| 6 | Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: | Prędkość transmisji: min. 2200 Mb/s (Wi-Fi) |
| 7 | Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: | Typ: WPA2-Personal |
| 8 | Inne cechy: | Zasilacz w zestawie, kabel RJ-45 w zestawie, czarny kolor obudowy |
| 9 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Urządzenie sieciowe typ 2 – 6 szt. (prof. ACZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Switch |
| 2 | Typ: | Niezarządzalny |
| 3 | Liczba portów LAN: | Porty LAN: 5 szt |
| 4 | Prędkość portu LAN: | Prędkość: 1 Gb/s (10/100/1000) |
| 5 | Obsługiwane protokoły: | Protokoły: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae ,IEEE 802.3i |
| 6 | Rozmiar tabl. adresów MAC: | min 2000 |
| 7 | Prędkość magistrali wew: | Prędkość: 10 Gb/s |
| 8 | Maksymalna szerokość: | Szerokość: max. 94 mm |
| 9 | Maksymalna wysokość: | Wysokość: max. 27 mm |
| 10 | Maksymalna głębokość: | Głębokość: max. 101 mm |
| 11 | Rodzaj obudowy: | Typ: Metalowa |
| 12 | Inne: | Zasilacz w zestawie |
| 13 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Urządzenie sieciowe typ 3 – 6 szt. (prof. ACZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz – 5 GHz (Access Point) |
| 2 | Antena: | Typ: dookólna zintegrowana o poziomie wzmocnienia min. 5 dBm |
| 3 | Pasma częstotliwości: | Pasma: 2.412 - 2.472 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.5 -5.6 GHz, 5.64 - 5.7 GHz |
| 4 | Standardy komunikacyjne: | W celu zapewnienia kompatybilności z już posiadanym sprzętem sieciowym, powinno obsługiwać 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11n, 802.1x, 802.3, 802.3ab, 802.3ad, 802.3at, 802.3u |
| 5 | Liczba kanałów: | Powinna pozwalać na bezkonfliktowe działanie wielu sieci bezprzewodowych: min 13 |
| 6 | Moc nadajnika: | Musi pozwalać na stabilne pokrycie całego budynku Wydziału Transportu: min. 23 dBm |
| 7 | Sprzęt powinien zapewniać szyfrowanie oraz bezpieczeństwo danych z wykorzystaniem standardów: | Standardy: 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,WPA,WPA2 |
| 8 | Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45): | Liczba portów LAN: min. 2 szt., w tym 1 konsolowy |
| 9 | Obsługa PoE: | Tak |
| 10 | Funkcje dodatkowe: | Możliwość umieszczenia na suficie oraz ścianie. |
| 11 | Kompatybilność: | Dostarczane urządzenie musi w pełni współpracować z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem punktów dostępowych Cisco WLC 2504 |
| 12 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

## Cz. 7 PAMIĘĆ I DYSKI (83 szt.)

| Pamięć i dyski typ 1 – 1 szt. (prof. JS) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Serwer plików |
| 2 | Pamięć RAM: | Min. 2 GB (DDR4) |
| 3 | Liczba kieszeni dyskowych: | Liczba kieszeni: min. 2 |
| 4 | Typu obsługiwanych dysków: | Możliwość użycia dysków 2,5 i 3,5 cala |
| 5 | Hot swap: | Tak |
| 6 | Złącza: | RJ45 1Gbps: min.2 szt. USB 3.2: min. 2 szt. |
| 7 | Procesor: | Min. 2 rdzenie |
| 8 | Usługi dostępne: | HTTP, HTTPS, iSCSI, Serwer CIFS/SMB, Serwer FTPS, Serwer NFS, SNMP, Wake-On-LAN |
| 9 | Interfejs dysków: | SATA III |
| 10 | Zasilanie: | Sieciowe |
| 11 | Tryby RAID: | 0, 1, Basic, JBOD, Hybrid RAID |
| 12 | Temperatura pracy: | 0-40 st. C |
| 13 | Wilgotność pracy: | 5-95% |
| 14 | Zasilacz sieciowy: | Tak (wymagany) |
| 15 | Kabel sieciowy RJ45: | Min. 2 szt. |
| 16 | System plików: | EXT4, Btrfs |
| 17 | System plików zewnętrznych: | FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4, Btrfs |
| 18 | Protokoły sieciowe: | SMB / AFP / NFS / FTP / WebDAV / CalDAV / iSCSI / Telnet / SSH / SNMP / VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP) |
| 19 | Rodzaje zabezpieczeń: | Zapora / Szyfrowanie SMB / FTP przez SSL/TLS, SFTP / rsync przez SSH / Obsługa Let's Encrypt / HTTPS |
| 20 | Możliwość rozbud. pamięci: | Tak: do min. 6GB |
| 21 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Pamięć i dyski typ 2 – 2 szt. (prof. JS) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Nazwa urządzenia: | Dysk twardy wewnętrzny HDD |
| 2 | Pojemność: | Min. 8000 GB |
| 3 | Rodzaj: | HDD |
| 4 | Typ: | Wewnętrzny |
| 5 | Format: | 3,5 cala |
| 6 | Interfejs: | SATA III (6.0 Gb/s) |
| 7 | Pamięć podręczna cache: | Min. 256 MB |
| 8 | Prędkość obrotowa: | Min. 7200 obr./min |
| 9 | Max. prędkość odczytu: | Min. 214 MB/s |
| 10 | Max. prędkość zapisu: | Min. 214 MB/s |
| 11 | Niezawodność MTBF: | Min. 1 200 000 godz. |
| 12 | Zgodność z systemami NAS: | Tak, wymagane |
| 13 | Technologia zapisu: | CMR |
|  | Inne cechy: | Urządzanie kompatybilne z serwerem plików typ 1 powyżej |
| 14 | Gwarancja: | Co najmniej 5 lat |

| Pamięć i dyski typ 3 – 6 szt. (prof. DP) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Dysk wewnętrzny SSD |
| 2 | Pojemność: | Min. 500GB |
| 3 | Interfejs: | SATA 3 generacji (6GB/s) |
| 4 | Format: | Oferowany nośnik musi mieć format 2,5 cala o grubości maksimum 7 mm |
| 5 | Rodzaj pamięci | V-Nand TLC |
| 6 | Pamięć cache: | Min.512 MB |
| 7 | Technologie: | Szyfrowanie AES 256-bit, TRIM, SMART |
| 8 | Szybkość odczytu: | Min.560 MB/s |
| 9 | Szybkość zapisu: | Min. 530MB/s |
| 10 | Odczyt losowy: | Min. 98,000 IOPS |
| 11 | Zapis losowy: | Min. 88,000 IOPS |
| 12 | Oprogramowanie: | Dedykowane producenta do przeniesienia danych ze starych dysków oraz do zarządzania pracą dysku. |
| 13 | Niezawodność MTBF: | Min. 1 500 000 godz. |
| 14 | Stan: | Fabrycznie nowy i nieużywany wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowany nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |
| 15 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Pamięć i dyski typ 4 – 25 szt. (dr. PJ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Pamięć RAM |
| 2 | Pojemność pamięci: | Min.8 GB |
| 3 | Typ pamięci: | DDR3 |
| 4 | Taktowanie pamięci | 1 600 MHz |
| 5 | Liczba kości pamięci: | 1 |
| 6 | Przeznaczenie: | Komputer PC |
| 7 | Gwarancja: | Dożywotnia |

| Pamięć i dyski typ 5 – 26 szt. (dr. PJ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Dysk wewnętrzny SSD |
| 2 | Przeznaczenie urządzenia: | Komputer PC |
| 3 | Pojemność: | 480 GB |
| 4 | Format i interfejs: | 2,5" SATA |
| 5 | Rodzaj kości pamięci | TLC |
| 6 | Niezawodność MTBF | Min. 1 000 000 godz. |
| 7 | Waga | Max. 41 g |
| 8 | Szybkość odczytu | Osiąga prędkości odczytu/zapisu co najmniej 480/430 [MB/s] |
| 9 | Gwarancja: | Co najmniej 3 lata |

| Pamięć i dyski typ 6 – 2 szt. (prof. AR, prof. MSI) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Dysk zewnętrzny SSD |
| 2 | Pojemność: | 2TB |
| 3 | Interfejs: | USB 3.2 Gen. 2 |
| 4 | Złącza: | USB Type-C |
| 5 | Prędkość odczytu (max): | Min. 1050 MB/s |
| 6 | Prędkość zapisu (max) | Min. 1000 MB/s |
| 7 | Akcesoria: | Kabel USB-C, adapter USB-C na USB-A |
| 8 | Wysokość: | Max. 9 mm |
| 9 | Szerokość: | Max. 53 mm |
| 10 | Długość: | Max. 100 mm |
| 11 | Inne cechy: | Zwiększona odporność na drgania, 256-bitowe szyfrowanie danych AES |
| 12 | Gwarancja: | Co najmniej 5 lat |

| Pamięć i dyski typ 7 – 2 szt. (prof. AR) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Dysk zewnętrzny HDD |
| 2 | Pojemność: | Min. 5 000 GB |
| 3 | Format: | 2.5" |
| 4 | Interfejs: | USB 3.2 Gen. 1 |
| 5 | Złącza: | USB Micro-B |
| 6 | Wysokość: | Max. 11,15 mm |
| 7 | Szerokość: | Max. 75 mm |
| 8 | Głębokość: | Max. 107,2 mm |
| 9 | Gwarancja: | Co najmniej 3 lata |

| Pamięć i dyski typ 8 – 10 szt. (prof. ESZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Pendrive |
| 2 | Pojemność: | 64 GB |
| 3 | Interfejs: | USB 3.0 |
| 4 | Konstrukcja: | Nasadka, otwór na smycz, kolor czarny |
| 5 | Gwarancja: | Co najmniej 5 lat |

| Pamięć i dyski typ 9 – 1 szt. (prof. ESZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Dysk zewnętrzny HDD |
| 2 | Pojemność dysku: | 1 TB |
| 3 | Interfejs: | USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) |
| 4 | Prędkość interfejsu: | 5 GB/s |
| 5 | Kolor: | Czarny |
| 6 | Prędkość obrotowa: | 5 400 obr/min |
| 7 | Waga: | Max. 170 g |
| 8 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Pamięć i dyski typ 10 – 6 szt. (prof. ACZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Dysk wewnętrzny SSD Sata |
| 2 | Format: | 2,5 cala |
| 3 | Pojemność: | 500 GB |
| 4 | Interfejs: | Serial ATA III |
| 5 | Prędkość odczytu: | Co najmniej 560MB/s |
| 6 | Prędkość zapisu: | Co najmniej 530MB/s |
| 7 | TBW: | min 300 TB |
| 8 | Gwarancja: | Co najmniej 5 lat |

| Pamięć i dyski typ 11 – 1 szt. (prof. AS) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Dysk wewnętrzny SSD Sata |
| 2 | Format: | 2,5 cala |
| 3 | Pojemność: | 1 000 GB |
| 4 | Interfejs: | Serial ATA III |
| 5 | Prędkość odczytu: | Co najmniej 560MB/s |
| 6 | Prędkość zapisu: | Co najmniej 530MB/s |
| 7 | TBW: | min 600 TB |
| 8 | Gwarancja: | Co najmniej 5 lat |

| Pamięć i dyski typ 12 – 1 szt. (prof. AS) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Pamięć RAM |
| 2 | Pojemność pamięci modułu: | 8 GB |
| 3 | Pojemność pamięci całkowita: | 16 GB |
| 4 | Typ pamięci: | DDR3 |
| 5 | Taktowanie pamięci | Min.1 600 MHz |
| 6 | Liczba kości pamięci: | 2 |
| 7 | Przeznaczenie: | Komputer PC |
| 8 | Gwarancja: | Co najmniej 5 lat |

## Cz. 8 AKCESORIA (63 szt.)

| Akcesoria typ 1 – 1 szt. (prof. AR) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Stacja dokująca. |
| 2 | Interfejs | USB-C |
| 3 | Rodzaje wejść / wyjść | USB 3.0 - 3 szt. USB 3.0 Typ C - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. DisplayPort - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| 4 | Zasilanie | Sieciowe |
| 5 | Dodatkowe informacje | Dołączony zasilacz sieciowy, Funkcja Power Delivery. Stacja musi być kompatybilna ze stacją roboczą Dell Precision 7000 |
| 6 | Moc: | min 240W |
| 7 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

| Akcesoria typ 2 – 1 szt. (prof. AR) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Hub USB |
| 2 | Typ: | Pasywny |
| 3 | Liczba portów wyjściowych: | Min.8 szt. |
| 4 | Liczba portów ładujących: | Min.3 szt. |
| 5 | Obsługiwane standardy USB: | USB 3.2 Gen. 1 (USB 3.0/3.1 Gen. 1) - 5 Gb/s |
| 6 | Interfejs: | USB Typu C 3.2 Gen 1 |
| 7 | Porty wyjścia: | USB 3.2 Gen 1 - 2 szt. USB Typu C 3.2 Gen 1 - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. VGA - 1 szt. Ethernet 10/100/1000 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe 3.5 mm - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| 8 | Inne cechy: | Hot-swap Wyświetlanie tego samego sygnału na HDMI i VGA |
| 9 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 3 – 1 szt. (prof. AR) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Mysz przewodowa optyczna |
| 2 | Rozdzielczość: | 16 000 dpi |
| 3 | Liczba przycisków: | 8 szt. |
| 4 | Rolka przewijania: | 1 szt. |
| 5 | Interfejs: | USB |
| 6 | Profil: | Praworęczny |
| 7 | Podświetlenie: | Podświetlana obudowa, podświetlana rolka |
| 8 | Inne cechy: | Antypoślizgowe panele boczne, metalowe ślizgacze, 50 G akceleracji, żywotność 50 milionów kliknięć, 2000 Hz Ultrapolling, technologia Lift-Off Distance, 1 ms czasu reakcji, wbudowana pamięć, regulacja rozdzielczości DPI |
| 9 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 4 – 1 szt. (prof. MSI) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Stacja dokująca. |
| 2 | Interfejs | USB-C |
| 3 | Rodzaje wejść / wyjść | USB 3.0 - 3 szt. USB 3.0 Typ C - 1 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. DisplayPort - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Thunderbolt 3 - 1 szt. |
| 4 | Zasilanie | Sieciowe |
| 5 | Dodatkowe informacje | Dołączony zasilacz sieciowy, Funkcja Power Delivery. Staja musi być kompatybilna ze stacją roboczą Dell Precision 3571 |
| 6 | Moc: | min 180W |
| 7 | Gwarancja | Co najmniej 3 lata |

| Akcesoria typ 5 – 1 szt. (prof. MSI) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem |
| 2 | Typ: | Nauszne |
| 3 | Łączność: | Bezprzewodowa |
| 4 | Standard komunikacji: | Bluetooth 4.1, radiowa |
| 5 | Aktywna redukcja szumów (ANC) | Tak |
| 6 | Pasmo przenoszenia: | 20 - 20000 Hz |
| 7 | Zasilanie: | Wewnętrzny akumulator |
| 8 | Czas pracy: | Min. 12 godz. (ANC) |
| 9 | Waga: | Max. 155 g |
| 10 | Kolor: | Czarny |
| 11 | Wyposażenie: | Odbiornik, podstawka ładująca |
| 12 | Pasmo przenosz. mikrofonu: | 10 - 6800 Hz |
| 13 | Gwarancja | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 6 – 3 szt. (prof. MSI, prof. MST, prof. AS) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Zestaw klawiatura i mysz |
| 2 | Łączność: | Bezprzewodowa |
| 3 | Interfejs: | 2,4 GHz |
| 4 | Klawisze numeryczne, funkcyjne, podpórka pod nadgarstki: | Tak |
| 5 | Kolor: | Czarny |
| 6 | Sensor myszy: | Optyczny |
| 7 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 7 – 6 szt. (prof. ACZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Zasilacz PoE (power injector) |
| 2 | Napięcie wejściowe: | 100 ~ 240 V |
| 3 | Moc: | min 30 W |
| 4 | Obsługiwane standardy: | 802.3af, 802.3at |
| 5 | Rodzaje wejść/wyjść: | RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt, AC-IN - 1 szt |
| 6 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 8 – 6 szt. (prof. ACZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Zasilacz do komputera stacjonarnego |
| 2 | Moc: | Min. 600 W |
| 3 | Typ: | ATX |
| 4 | Wtyczki zasilania: | 6/8-pin PEG: 1 sz. 8-pin PEG: 1 szt. EPS 12V: 1 szt. Floppy: 1 szt. 4-pin Molex: 2 szt. SATA: 4 szt. ATX 20pin ATX 24pin |
| 5 | Natężenie przy napięciu +3.3V: | Min. 24 A |
| 6 | Natężenie przy napięciu +5V: | Min. 24 A |
| 7 | Natężenie przy napięciu +12V1: | Min. 18 A |
| 8 | Natężenie przy napięciu +12V2: | Min. 18 A |
| 9 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 9 – 36 szt. (prof. ACZ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Komplet klawiatura + mysz (przewodowe) |
| 2 | Łączność: | Przewodowa |
| 3 | Interfejs: | USB |
| 4 | Klawisze numeryczne, funkcyjne. | Tak |
| 5 | Kolor: | Czarny |
| 6 | Sensor myszy: | Optyczny |
| 7 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 10 – 1 szt. (PJ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Zestaw mikrofonów bezprzewodowych z odbiornikiem |
| 2 | Zasięg sygnału: | Min. 100 m w linii prostej |
| 3 | Nadajniki: | Mikrofon ręczny x 1, bodypack z wymiennym mikrofonem krawatowym x 1, metalowa konstrukcja obu nadajników, możliwość wymiany kapsuły w mikrofonie ręcznym. |
| 4 | Właściwości odbiornika: | Wyjścia audio: xlr, jack metalowa konstrukcja obudowy, wyświetlacz lcd |
| 5 | Czas pracy nadajników: | Min. 8godzin na bateriach typu akumulatorek |
| 6 | Dodatkowe informacje: | W skład zewtawu powinno wchodzić minimum: 1x nadajnik (mikrofon) ręczny, 1x nadajnik typu bodypack wraz z mikrofonem krawatowym, 1x odbiornik wraz z zasilaczem, zestaw baterii do nadajników. |
| 7 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 11 – 1 szt. (PJ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Zewnętrzna kamera IP do monitoringu |
| 2 | Warunki pracy: | Na zewnątrz budynku |
| 3 | Klasa szczelności: | IP67 |
| 4 | Typ kamery: | IP |
| 5 | Typ obiektywu: | Stałoogniskowy |
| 6 | Rozdzielczość: | Min. 5 Mpx |
| 7 | Kąt widzenia: | Min. 84st |
| 8 | Promiennik podczerwieni (IR): | Min. 80 metrów |
| 9 | Podłaczenie sieci: | RJ-45 (10/100Base-T) |
| 10 | Obsługiwane protokoły: | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| 11 | Zasilanie: | DC12V, PoE(802.3af) |
| 12 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 12 – 1 szt. (PJ) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Kamera do wideokonferencji 4K |
| 2 | Rozdzielczość połączeń wideo: | 4K UHD (3840 x 2160) FullHD (1920 x 1080) HD (1280 x 720) |
| 3 | Mikrofon: | Wbudowane min 3 szt |
| 4 | Łączność: | USB 2.0 USB 3.0 Bluetooth |
| 5 | Dodatkowe informacje: | Gniazdo typ: Kensington Pole widzenia min 120º Certyfikowana kamera do Microsoft Teams Zoom cyfrowy 5x |
| 6 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 13 – 2 szt. (prof. AS) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Stacja dokująca |
| 2 | Rodzaje wejść / wyjść: | USB 3.2: 4 szt. USB-C: 1 szt. Thunderbolt z funkcja Power Delivery (min 120W) – ładowanie komputera HDMI: 1 szt. Displayport:2 szt. RJ-45 (LAN): 1 szt. Min. gniazdo słuchawkowe: 1 szt. |
| 3 | Inne cechy: | Dołączony zasilacz sieciowy Kabel USB typu C Adapter USB-C - USB-A Kompatybilne z laptopem HP ProBook 455 G9 |
| 4 | Moc: | 120 W |
| 5 | Gwarancja: | Co najmniej 2 lata |

| Akcesoria typ 14 – 1 szt. (prof. AS) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Bateria do laptopa |
| 2 | Pojemność: | Min. 4400mAh |
| 3 | Technologia: | Litowo Polimerowa |
| 4 | Liczba ogniw: | Min. 4 |
| 5 | Napięcie: | 11.1V |
| 6 | Kompatybilność: | Bateria marki DELL model: 245RR do laptopa Dell Precision M3800 |
| 7 | Dodatkowe funkcje: | Zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem |
| 8 | Gwarancja: | Co najmniej 1 rok |

| Akcesoria typ 15 – 1 szt. (prof. AR) |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Bateria do laptopa |
| 2 | Pojemność: | Min. 4 400mAh |
| 3 | Technologia: | Litowo Polimerowa |
| 4 | Liczba ogniw: | Min. 6 |
| 5 | Napięcie: | 10.8V / 11.1V |
| 6 | Kompatybilność: | Bateria do laptopa Lenovo E550 |
| 7 | Dodatkowe funkcje: | Zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem |
| 8 | Gwarancja: | Co najmniej 1 rok |