Znak postępowania: P/01/2024

Załącznik Nr 1 do SWZ

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/minimalne parametry techniczne

| MINIMALNE WYMAGANIA (SPECYFIKACJA) | PARAMETR OFEROWANY WYPEŁNIA WYKONAWCA WPISAĆ SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA/ PODAĆ |
| --- | --- |
| ŁÓDŹ SERWISOWA I – SZT. 1 |
| 1 | Stan: nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 r. |  |
| 2 | Producent (podać) |  |
| 3 | Marka, model (podać) |  |
| 4 | Konstrukcja wykonana z laminatu, dach z laminatu o wym. 580 cm x 230 cm (+/- 5 cm), podparty co najmniej 4 słupami z laminatu |  |
| 5 | Długość kadłuba 7,00-8,50 m |  |
| 6 | Szerokość kadłuba 2,29 – 2,50 m |  |
| 7 | Masa jednostki pustej maksymalna 1610 kg |  |
| 8 | Maksymalna liczba osób 11-12 |  |
| 9 | Maksymalna nośność 1125-1130 kg |  |
| 10 | Kategoria projektowa: C |  |
| 11 | Certyfikat PRS |  |
| Wyposażenie: |
| 1 | hydrauliczny układ sterowania z kierownicą |  |
| 2 | pompa zęzowa elektryczna |  |
| 3 | Siedzisko sternika z bakistą |  |
| 4 | 6-8 zamykanych bakist na narzędzia serwisowe, bakisty służące jako siedziska wraz z tapicerką |  |
| 5 | panel fotowoltaiczny min. 100W |  |
| 6 | Platforma rufowa z bakistą |  |
| 7 | Oświetlenie nawigacyjne |  |
| 8 | Knagi, relingi |  |
| 9 | Zbiornik paliwa ze wskaźnikiem |  |
| 10 | Urządzenie do opróżniania nieczystości ze zbiornikiem |  |
| 11 | Składany stół o wymiarach dł./szer./wys.180/70/81 (+/- 5 cm |  |
| 12 | Wysokość w kokpicie do dachu: min 195 cm |  |
| 13 | Kolor kadłuba ral-5004 |  |
| 14 | Podłoga w kokpicie wykonana z syntetycznego teak kolor szary z czarną fugą o grubości min. 5 mm |  |
| 15 | Kabelaring na burcie |  |
| Napęd hybrydowy: hybrydowe połącznie silnika stacjonarnego typu diesel z wałem homokintycznym z silnikiem elektrycznym |
| 1 | Silnik stacjonarny diesel, minimum 3 cylindry, Moc silnika 25-30 KM |  |
| 2 | Hydrauliczny układ sterowania, wał homokinetyczny z łożyskiem oporowym CV 108, 240 Nm, długość wału min. 155 mm |  |
| 3 | Silnik elektryczny: - Silnik zaburtowy - Generator i silnik w jednej zwartej obudowie w postaci zaburtowej. -Bezszczotkowy silnik elektryczny jako jednostka napędzająca o mocy minium 4kW - Po wykryciu niskiego stanu napięcia akumulatora przez sterownik główny, realizowana jest sekwencja ładowania, polegająca na uruchomieniu silnika spalinowego. - Waga silnika z generatorem max 40kg - System monitoruje temperaturę silnika oraz napięcie i stan naładowania akumulatorów. - Generator spalanie 1,5l na 1h. moc nominalna 1,48KW - moment nominalny - 1,6 Nm - obroty nominalne- 7000 obr. Waga max 4kg - Rozruch silnika za pomocą jednego przycisku. - Możliwość podłączenia alternatywnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne |  |
| ŁÓDŹ SERWISOWA II – SZT. 1 |
| 1 | Stan: nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 r. |  |
| 2 | Producent (podać) |  |
| 3 | Marka, model (podać) |  |
| 4 | Długość kadłuba 10-11 m |  |
| 5 | Szerokość kadłuba maksymalna 3m |  |
| 6 | Masa maksymalna jednostki pustej 3950 g |  |
| 7 | Maksymalna ilość osób: 11-12 |  |
| 8 | Miejsce do spania: dla min 8 osób |  |
| 9 | Kadłub + pokład wykonane z laminatu kolor żelkotu Ral 1013 |  |
| 10 | kokpit oraz półpokłady wykonane z syntetycznego teaku kolor szary |  |
| 11 | Maksymalna nośność 2000-2055 kg |  |
| 12 | Kategoria projektowa: C |  |
| 13 | Certyfikat PRS |  |
| Wyposażenie (kadłub) |
| 1 | Okna aluminiowe anodowane |  |
| 2 | Okna otwierane bez moskitier |  |
| 3 | Platforma rufowa z drabinką |  |
| 4 | Ster strumieniowy 55 kgf |  |
| 5 | Ster strumieniowy rufowy |  |
| 6 | platforma rufowa z zamykana bakistą |  |
| 7 | okna otwierane w koi rufowej |  |
| Wyposażenie (pokład) |
| 1 | siedzenie podwójne na pokładzie tapicerowane z regulacją oparcia przód-tył |  |
| 2 | koło sterowe zewnętrzne |  |
| 3 | parawany na zewnętrznym stanowisku sterowania |  |
| 4 | drzwi boczne przesuwne aluminiowe |  |
| 5 | owiewka |  |
| 6 | bimini |  |
| 7 | kabelaring |  |
| 8 | przestrzenie w relingach rufowych wypełnione materiałem |  |
| 9 | elektryczna wycieraczka szyby przedniej 3 sztuki |  |
| 10 | siedzenie podwójne na pokładzie tapicerowane z regulacją oparcia przód-tył |  |
| 11 | koło sterowe zewnętrzne |  |
| 12 | parawany na zewnętrznym stanowisku sterowania |  |
| Instalacje (elektryczna, wodna, paliwowa, gazowa) |
| 1 | akumulator min. 105 Ah - 2 szt. |  |
| 2 | sygnał dźwiękowy |  |
| 3 | światła nawigacyjne |  |
| 4 | gniazda 12V - 3 szt. |  |
| 5 | instalacja 230V gniazda - 2 szt. |  |
| 6 | ładowarka 230V |  |
| 7 | wskaźniki (paliwo, woda, fekalia) |  |
| 8 | oświetlenie ledowe |  |
| 9 | dodatkowy akumulator + instalacja |  |
| 10 | pompa ciśnieniowa |  |
| 11 | zbiornik wody pitnej 115L |  |
| 12 | zbiornik fekaliów |  |
| 13 | system opróżniania fekaliów |  |
| 14 | bojler 30 L + instalacja |  |
| 15 | prysznic w toalecie |  |
| 16 | prysznic rufowy |  |
| 17 | zbiornik paliwa 80 L |  |
| 18 | reduktor gazu |  |
| 19 | lodówka 12V/230V |  |
| 20 | zawór bezpieczeństwa |  |
| 21 | manometr ciśnienia gazu |  |
| 22 | elektryczna winda kotwiczna |  |
| 23 | ogrzewanie diesel 5 kW |  |
| 24 | system zasilania portowego |  |
| 25 | pompa zęzowa elektryczna i ręczna |  |
| 26 | panel fotowoltaiczny min. 100W |  |
| Wnętrze kabiny (salon, koja) |
| 1 | koło sterowe wewnętrzne i zewnętrzne |  |
| 2 | fotel sternika wewnątrz tapicerowany |  |
| 3 | kambuz- zlewozmywak z kuchenką gazową, lodówka |  |
| 4 | toaleta elektryczna – 2 szt. |  |
| 5 | zamykana koja dziobowa |  |
| 6 | zamykana koja rufowa |  |
| 7 | telewizor 12V |  |
| 8 | forluk w części dziobowej |  |
| Okucia, tapicerowanie, inne |
| 1 | relingi + okucia pokładowe |  |
| 2 | relingi na kabinie drewniane TEAK |  |
| 3 | zamki do drzwi |  |
| 4 | materace w kojach |  |
| 5 | tapicerka w mesie |  |
| 6 | maszcik nawigacyjny |  |
| 7 | szyny nad oknami do zasłon |  |
| Napęd hybrydowy: hybrydowe połącznie silnika stacjonarnego typu diesel z wałem homokintycznym z silnikiem elektrycznym |
| 1 | Silnik stacjonarny diesel, minimum 4 cylindry, Moc silnika 50-65 KM |  |
| 2 | Hydrauliczny układ sterowania, wał homokinetyczny z łożyskiem oporowym CV 113, 300 Nm, długość wału min. 155 mm |  |
| 3 | Silnik elektryczny: - Silnik zaburtowy - Generator i silnik w jednej zwartej obudowie w postaci zaburtowej. -Bezszczotkowy silnik elektryczny jako jednostka napędzająca o mocy minium 4kW - Po wykryciu niskiego stanu napięcia akumulatora przez sterownik główny, realizowana jest sekwencja ładowania, polegająca na uruchomieniu silnika spalinowego. - Waga silnika z generatorem max 40kg - System monitoruje temperaturę silnika oraz napięcie i stan naładowania akumulatorów. - Generator spalanie 1,5l na 1h. moc nominalna 1,48KW - moment nominalny - 1,6 Nm - obroty nominalne- 7000 obr. Waga max 4kg - Rozruch silnika za pomocą jednego przycisku. - Możliwość podłączenia alternatywnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne |  |
| ŁÓDŹ SERWISOWA III – SZT. 1 |
| 1 | Stan: nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2023 r. |  |
| 2 | Producent (podać) |  |
| 3 | Marka, model (podać) |  |
| 4 | Konstrukcja wykonana z laminatu |  |
| 5 | Długość kadłuba 7-8,5m |  |
| 6 | Szerokość maksymalna 2,6 m |  |
| 7 | Maksymalna ilość osób: 7 - 8 osób |  |
| 8 | Miejsce do spania dla 6-7 osób |  |
| 9 | Maksymalna nośność 970 - 980kg |  |
| 10 | Kategoria projektowa: C |  |
| 11 | Certyfikat PRS |  |
| Kadłub |
| 1 | kadłub + pokład / laminaty komplet / kolor żelkotu nr 1013 j |  |
| 2 | okna aluminium anodowane |  |
| 3 | okna otwierane bez moskitier |  |
| 4 | platforma rufowa z drabinką |  |
| 5 | ster strumieniowy dziobowy o mocy min. 35 kgf |  |
| 6 | platforma rufowa z zamykana bakistą |  |
| 7 | okna otwierane w koi rufowej |  |
| Pokład |
| 1 | siedzenie podwójne na pokładzie tapicerowane z regulacją oparcia przód-tył |  |
| 2 | koło sterowe zewnętrzne |  |
| 3 | parawany na zewnętrznym stanowisku sterowania |  |
| 4 | drzwi boczne przesuwne |  |
| 5 | kokpit oraz półpokłady wykonane z syntetycznego teaku kolor szary |  |
| 6 | owiewka |  |
| 7 | bimini |  |
| 8 | kabelaring |  |
| 9 | Przestrzenie w relingach rufowych wypełnione materiałem |  |
| 10 | elektryczna wycieraczka szyby przedniej 2 sztuki |  |
| INSTALCJE (ELEKTRYCZNA, WODNA, PALIWOWA, GAZOWA) |
| 1 | akumulator min. 105 Ah - 2 szt. |  |
| 2 | sygnał dźwiękowy |  |
| 3 | światła nawigacyjne |  |
| 4 | gniazda 12V - 3 szt. |  |
| 5 | instalacja 230V gniazda - 2 szt. |  |
| 6 | ładowarka 230V |  |
| 7 | wskaźniki (paliwo, woda, fekalia) |  |
| 8 | oświetlenie ledowe |  |
| 9 | dodatkowy akumulator + instalacja |  |
| 10 | wycieraczki elektryczne/ standard |  |
| 11 | pompa ciśnieniowa |  |
| 12 | zbiornik wody pitnej min. 80 L |  |
| 13 | zbiornik fekaliów |  |
| 14 | system opróżniania fekaliów |  |
| 15 | bojler 30 L + instalacja |  |
| 16 | prysznic w toalecie |  |
| 17 | prysznic rufowy |  |
| 18 | zbiornik paliwa 80 L |  |
| 19 | reduktor gazu |  |
| 20 | lodówka 12V/230V |  |
| 21 | zawór bezpieczeństwa |  |
| 22 | manometr ciśnienia gazu |  |
| 23 | elektryczna winda kotwiczna |  |
| 24 | pompy zęzowe elektryczne i ręczne |  |
| 25 | zawór bezpieczeństwa |  |
| 26 | ogrzewanie diesel 5 kW |  |
| 27 | system zasilania portowego |  |
| 28 | panel fotowoltaiczny min. 100W |  |
| Wnętrze, kabiny, salon, koja |
| 1 | koło sterowe wewnętrzne i zewnętrzne |  |
| 2 | Tapicerowany fotel sternika |  |
| 3 | kambuz- zlewozmywak z kuchenką gazową, lodówka |  |
| 4 | toaleta elektryczna – 2 szt. |  |
| 5 | zamykana koja dziobowa |  |
| 6 | zamykana koja rufowa |  |
| 7 | telewizor 12V |  |
| 8 | forluk w części dziobowej |  |
| Okucia, Tapicerowanie, Inne |
| 1 | relingi + okucia pokładowe |  |
| 2 | relingi na kabinie drewniane TEAK |  |
| 3 | zamki do drzwi |  |
| 4 | materace w kojach |  |
| 5 | tapicerka w mesie |  |
| 6 | maszcik nawigacyjny |  |
| 7 | szyny nad oknami do zasłon |  |
| Napęd hybrydowy: hybrydowe połącznie silnika stacjonarnego typu diesel z wałem homokintycznym z silnikiem elektrycznym |
| 1 | Silnik stacjonarny diesel, minimum 4 cylindry, Moc silnika 35-55 KM |  |
| 2 | Hydrauliczny układ sterowania, wał homokinetyczny z łożyskiem oporowym CV 108, 240 Nm, długość wału min. 155 mm |  |
| 3 | Silnik elektryczny: - Silnik zaburtowy - Generator i silnik w jednej zwartej obudowie w postaci zaburtowej. -Bezszczotkowy silnik elektryczny jako jednostka napędzająca o mocy minium 4kW - Po wykryciu niskiego stanu napięcia akumulatora przez sterownik główny, realizowana jest sekwencja ładowania, polegająca na uruchomieniu silnika spalinowego. - Waga silnika z generatorem max 40kg - System monitoruje temperaturę silnika oraz napięcie i stan naładowania akumulatorów. - Generator spalanie 1,5l na 1h. moc nominalna 1,48KW - moment nominalny - 1,6 Nm - obroty nominalne- 7000 obr. Waga max 4kg - Rozruch silnika za pomocą jednego przycisku. - Możliwość podłączenia alternatywnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne |  |

| PODPISY osób upoważnionych do podpisywania dokumentów przetargowych (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwa) | PODPISANO PODPISEM ELEKTRONICZNYM ........................................................................................................ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| --- | --- |

(wypełniony i podpisany dokument należy dołączyć do oferty)