Załącznik 1.2 do SWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE – UŻYTKOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ OFERTOWY

na zadanie pn.:

ZAKUP TABORU ZEROEMISYJNEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWIEBODZICE WRAZ Z BUDOWĄ STACJI ŁADOWANIA 
Zadanie 2: „Zakup samochodu zeroemisyjnego w ramach doposażenia i odnowienia taboru Straży Miejskiej w Świebodzicach”

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |

| I. | Przeznaczenie pojazdu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pojazd ma być przeznaczony do wykonywania przez Straż Miejską zadań patrolowych i interwencyjnych oraz do przewozu osób zatrzymanych. |  |
| II. | Warunki eksploatacji Pojazd musi być przystosowany do: |  |
|  | a) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, |  |
|  | b) jazdy po drogach twardych i gruntowych, |  |
|  | c) możliwości przechowywania na wolnym powietrzu, |  |
|  | d) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych lub samoobsługowych, |  |
|  | e) naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi, |  |
| III. | Wymagania formalne |  |
| 1 | Pojazd posiada świadectwo homologacji pojazdu bazowego, |  |
| 2 | Pojazd spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, |  |
| 3 | Pojazd spełnia warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, |  |
| 4 | Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w wersji dla potrzeb Straży Miejskiej dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji w trakcie jego eksploatacji, |  |
| 5 | Pojazd wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, |  |
| 6 | Pojazd wyposażony w silnik elektryczny o minimalnej mocy 70 KW (według danych zgodności świadectwa WE) oraz minimalnym zasięgu 200 km (zasięg WLTP), |  |
| 7 | minimum 24 – miesięcznej gwarancja na elementy mechaniczne (bez limitu kilometrów), |  |
| 8 | minimum 48 – miesięczna gwarancja na akumulator trakcyjny, |  |
| 9 | minimum 6 – letnia gwarancja na perforację nadwozia, |  |
| 10 | minimum 24 – miesięczna gwarancja na powłokę lakierniczą, |  |
| 11 | minimum 24 – miesięczna gwarancja na zabudowę pojazdu, |  |
| 12 | minimum 24 – miesięczna gwarancja na ładowarkę, |  |
| 13 | Kolor nadwozia srebrny z obowiązkowym oznakowaniem określonym w § 32 b ust. 1 Obwieszczenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| IV | Zespolona lampa ostrzegawcza |
| 1 | min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu, |  |
| 2 | podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA” wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu, |  |
| 3 | dwie lampy pomocnicze LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych, |  |
| 4 | pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych, |  |
| 5 | pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu |  |
| 6 | W tylnej części pojazdu zamontowane dwie ostrzegawcze lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej ( na jego obrysie lub na tylnych drzwiach) |  |
| 7 | W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości, |  |
| 8 | Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą posiadać homologację oraz muszą być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu, |  |
| 9 | Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaśniające komunikaty musi posiadać głośnik rozgłoszeniowy o mocy 100 W, |  |
| V | Urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe, |
| 1 | Posiada funkcję wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków, |  |
| 2 | przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” |  |
| 3 | sterowania sygnalizacja świetlną, |  |
| 4 | sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym. |  |
| 5 | We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i znajduje się manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym. |  |
| VI | Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu |
| 1 | włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), |  |
| 2 | możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlej o barwie światła niebieskiej, |  |
| 3 | włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną |  |
| 4 | włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnału ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, |  |
| 5 | działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. |  |
| VII | Wnętrze pojazdu |
|  | Pokrowce na siedzenia umożliwiające łatwe ich czyszczenie, |  |
|  | Uchwyty na pałki typu tonfa, |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie przestrzeni kierowcy i pasażera w celu doświetlenia wnętrza pojazdu w przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji w pojeździe na miejscu zdarzenia (dodatkowe oświetlenie dla pasażera oraz kierowcy). |  |
| VIII | Wymagania techniczne dla układu napędowego |
| 1 | system stabilizacji toru jazdy, |  |
| 2 | układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu, |  |
| 3 | skrzynia biegów automatyczna. |  |
| IX | Warunki techniczne dla układu hamulcowego |
| 1 | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w system zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania ABS z EBD. |  |
| X | Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu |
| 1 | Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów: - przedział I – kabina kierowcy i pasażera, - przedział II – przedział pasażerski, - przedział III – przedział dla osób zatrzymanych, |  |
| 2 | Pojazd musi być przystosowany do przewozu: - przedział I – 2 osób w pierwszym rzędzie (w tym kierującego pojazdem), - przedział II 2 lub 3 osób (pasażerów) w zależności od wersji pojazdu, - przedział III – 2 osób zatrzymanych, |  |
| 3 | wejście z zewnątrz pojazdu do poszczególnych przedziałów musi być możliwe: - przedział I – drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu, - przedział II – drzwiami bocznymi przesuwanymi przeszklonymi po prawej i lewej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej, - przedział III drzwiami tyłu nadwozia dwuskrzydłowymi otwieranymi na boki, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł, |  |
| XI | Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II |
| 1 | - podłoga z materiału antypoślizgowego, - dodatkowe oświetlenie przedziału II, |  |
| XII | Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału III |
| 1 | przedział III musi być oddzielony od przedziału II szczelną, pionową przegrodą. |  |
| 2 | w tylnej części przedziału III zamontowana krata metalową z wbudowanymi drzwiami. Krata posiada drzwi „lewe” otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamek i zatrzask uniemożliwiający ich otwarcie przez osoby przewożone. |  |
| 3 | elementy metalowe (krata), o których mowa w punkcie wyżej muszą być zabezpieczone antykorozyjnie i są wykonane w kolorze czarnym matowym. |  |
| 4 | dwa miejsca przeznaczone do przewozu osób zatrzymanych wykonane z twardego, trwałego i wodoodpornego tworzywa sztucznego oraz wyposażone w pasy bezpieczeństwa (minimum biodrowe). Miejsca przeznaczone do siedzenia są trwale przymocowane do stałych elementów nadwozia, tyłem do kierunku jazdy. |  |
| 5 | wnętrze przedziału III musi zostać wykonane z materiałów niechłonących wody która jest odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz migracje wody. |  |
| 6 | w przedziale III jest zainstalowane dodatkowe oświetlenie LED, zabezpieczone osłoną przed możliwością uszkodzenia, doświetlające przedział w trakcie transportu oraz przestrzeń przed przedziałem po otwarciu. |  |
| 7 | włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału III musi się odbywać z kabiny kierowcy. |  |
| 8 | na dachu zamontowany wentylator nawiewno-wywiewny zapewniający wymianę powietrza w przedziale III, sterowany z kabiny kierowcy (wyłącznik umieszczony na desce rozdzielczej). Wentylator musi być zabezpieczony odporną na uszkodzenia mechaniczne osłoną. |  |
| 9 | tylny zderzak pojazdu bazowego pokryty nakładką z blachy aluminiowej ryflowanej. |  |
| 10 | przedział dla zatrzymanych wyposażony w kamerę rejestrująca zachowanie zatrzymanego, obraz z kamery wyświetlany we wnętrzu pojazdu na ekranie tabletu. |  |
| XIII | Wymagania w zakresie dodatkowej instalacji elektrycznej |
| 1 | Pojazd wyposażony w dodatkowe źródła energii, które powinny być umieszczone w przedziale II. |  |
| 2 | Pojazd wyposażony w minimum dwa akumulatory w technologii żelowej, każdy po 100AH, które są przystosowane w pełni do współpracy z dodatkowo zamontowanymi urządzeniami (takimi jak: belka sygnalizacyjna wraz z generatorem i głośnikiem, radiotelefon, wentylator, dodatkowe oświetlenie LED), |  |
| 3 | Akumulatory przystosowane do bezpiecznego głębokiego rozładowania |  |
| 4 | Do akumulatorów zainstalowana dodatkowa ładowarka sieciowa do utrzymania ich sprawności o mocy 25A wraz z zewnętrznym gniazdem samo wypinającym oraz kablem do gniazda sieciowego 230V, |  |
| 5 | przygotowany bilans energetyczny dodatkowej instalacji elektrycznej. |  |
| XIV | Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego |
| 1 | komputer pokładowy. |  |
| 2 | trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla fotela kierowcy i pasażerów, |  |
| 3 | poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażerów, |  |
| 4 | elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych, |  |
| 5 | elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne, |  |
| 6 | regulacja fotela kierowcy minimum w dwóch płaszczyznach, |  |
| 7 | klimatyzacja z regulacją temperatury i intensywności nawiewu w kabinie kierowcy, |  |
| 8 | ogrzewanie standardowe, |  |
| 9 | zestaw czujników parkowania, wyposażony w czujniki z tyłu i przodu pojazdu oraz sygnalizator akustyczny, |  |
| 10 | system fabryczny radiowy, wyposażony w minimum dwa głośniki, bluetooth, USB, |  |
| 11 | Zamykany schowek w desce rozdzielczej, |  |
| 12 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, |  |
| 13 | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu, |  |
| 14 | Immobilizer, |  |
| 15 | Gniazdo 12 V do podłączenia akcesoriów w konsoli centralnej, |  |
| 16 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, |  |
| 17 | Gaśnica proszkowa typu samochodowego zamontowana w przedziale kierowcy, trójkąt ostrzegawczy odblaskowy, apteczka samochodowa, |  |
| 18 | Zestaw narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu i klucz do wymiany kół, |  |
| 19 | Miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem, |  |
| 20 | Kabel do ładowania – minimum 6 metrów, |  |
| 21 | przenośny szperacz, |  |
| 22 | pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe, |  |
| XV | Wymagania techniczne dla nadwozia |
| 1 | masa pojazdu po zabudowie nie może być większa niż 3500 kg, |  |
| 2 | długość całkowita pojazdu nie większa niż 5400 mm, |  |
| 3 | pojazd nie wyższy niż 2000 mm (wysokość liczona bez belki świetlnej), |  |
| XVI | Wymagania techniczne dot. ładowarki samochodowej |
| 1 | Ładowarka samochodowa zamontowana na ścianie budynku Zamawiającego lub na słupie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, kompatybilna z modelem samochodów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Moc – nie mniejsza niż 11 kW na punkt ładowania, |  |
|  | Ładowarka fabrycznie nowa, |  |
|  | Dostawa ładowarki samochodowej nastąpi łącznie z montażem. Wykonawca zamontuje ładowarkę samochodową w terminie nie później niż 3 dni robocze przed dostawą i odbiorem pojazdu. Warunki techniczne montażu ładowarki dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą, |  |
|  | 24-miesięczna gwarancja, liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, |  |
|  | Instrukcja obsługi ładowarki samochodowej, |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa |  |
| XVII | Wymagania BHP dla pojazdu bazowego |
| 1 | Instrukcja obsługi pojazdu zawiera zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu, |  |
| 2 | rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniają wymagania BHP, |  |
| 3 | niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach, |  |
| 4 | wnętrze pojazdu nie posiada ostrych krawędzi które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu, |  |
| 5 | konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe, |  |
| XVIII | Dodatkowa dokumentacja |
| 1 | zgoda producenta pojazdu lub importera na wykonanie zabudowy w pojeździe elektrycznym i dodatkowej instalacji elektrycznej, |  |
| 2 | bilans energetyczny wskazujący, że pojazd posiada pokrycie na zapotrzebowanie energii elektrycznej do obsługi wszystkich urządzeń zainstalowanych w pojeździe takich jak belka sygnalizacyjna wraz z generatorem i głośnikiem, radiotelefon, wentylator, dodatkowe oświetlenie LED, |  |
| 3 | schemat ideowy dodatkowej instalacji elektrycznej, |  |
| 4 | dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu po przebudowie, |  |
| 5 | świadectwo homologacji typu pojazdu bazowego albo świadectwo zgodności pojazdu bazowego WE lub równoważny dokument homologacyjny pojazdu, |  |
| 6 | książka gwarancyjna, |  |
| 7 | książka przeglądów serwisowych, |  |
| 8 | instrukcja obsługi pojazdu, |  |
| 9 | warunki udzielenia gwarancji, |  |
| 10 | wykaz wyposażenia, |  |
| XIX | Inne |
| 1 | Zamawiający dopuszcza pojazd fabrycznie nowy zarejestrowany przez dealera, |  |
| 2 | Pojazd wyposażony w radiostację (zamawiający dostarczy radiostacje do montażu w pojeździe, montaż anteny po stronie wykonawcy, |  |
| 3 | Dodatkowy komplet felg stalowych wraz z oponami zimowymi, |  |
| 4 | Alarm przeciwwłamaniowy |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

……………………………………..

(kwalifikowany podpis elektroniczny)