Pomieszczenia SOR

Powierzchnia inwestycji – 1200 m2 w tym 250 m2 objęte inwestycją

Powierzchnia po inwestycji – 1200 m2

Zakres robót modernizacyjnych:

- Wymiana drzwi wewnętrznych

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z wymianą/montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych i przeszklonych w ilości … szt. o wymiarach 1170mm x 2050mm i 1070mm x 2050mm.

Wykonawca niniejszego zamówienia dostarczy i zamontuje kompletną stolarkę drzwiową spełniającą następujące wymagania: drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 9006– pełne i przeszklone (szyba mleczna, bezpieczna) o wymiarach 1170mm x 2050mm i 1070mm x 2050mm. Drzwi mają być wyposażone w klamkę i 1 zamek (bez samozamykacza).

W ramach usługi montażu Wykonawca zdemontuje i usunie stare drzwi, przygotuje występujące otwory w ścianach pod zamontowanie dostarczonej stolarki drzwiowej oraz zutylizuje powstałe odpady. Wykonawca po zamontowaniu nowych drzwi odtworzy wykończenie powierzchni ścian.

Przed każdym zamówieniem Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokładnego pomiaru wyznaczonych do wymiany drzwi.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości warunkom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę osób pełniących funkcje określone w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie gwarantującej należyte i terminowe realizowanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. Wykonawca dostosuje się do możliwości organizacyjnych Zamawiającego i będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie zakłócić normalnej i bieżącej pracy Szpitala

- Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED. W zakresie zamówienia należy uwzględnić:

Wymaganą ilość opraw LED – dokłada ilość wraz z rozmieszczeniem po zaakceptowaniu rzutu poszczególnych kondygnacji przez Zamawiającego.

Opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej rysunków technicznych projektowanej modernizacji oświetlenia (wykonanej przez osobę posiadającą stosownie uprawnienia) zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy,

Malowanie wszystkich powierzchni (kolorystyka analogiczna do istniejącej), na których zmieniono miejsce montażu opraw oświetleniowych typu LED w stosunku do usytuowania opraw zdemontowanych po zakończeniu prac modernizacyjnych,

Wykonanie pomiarów odbiorczych – wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe (zgodnie z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie).

Utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych oraz pozostałych elementów osprzętu oświetleniowego.

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, montaż zaworów i głowic termostatycznych oraz przygrzejnikowych zaworów odcinających.

W zakresie zamówienia należy uwzględnić:

Wykonanie inwentaryzacji i obliczeń mocy grzejników oraz wymaganych nastaw zaworów termostatycznych dla nowo instalowanych grzejników w pomieszczeniach przez uprawnionego projektanta – wykonanie opracownia doboru grzejników, armatury i nastaw regulacyjnych.

Opracowanie należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.

Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwych parametrów temperatury na wszystkich kondygnacjach budynku.

Demontaż istniejących grzejników rurowych wraz z rurami przyłączeniowymi. Utylizacja grzejników rurowych wraz z rurami przyłączeniowymi po stronie Zamawiającego (Szpitala).

Dostawę i zamontowanie nowych grzejników płytowych w miejsce zdemontowanych grzejników rurowych wraz z wykonaniem i montażem nowych rur przyłączeniowych, armatury oraz wykonaniem niezbędnych robót malarskich i budowlanych (naprawy ubytków tynków, lamperii, z odtworzeniem barw, itp.) z zachowaniem estetyki napraw.

Wykonanie regulacji nastaw zaworów termostatycznych zgodnie z projektem oraz prób szczelności instalacji c.o. i uruchomienie instalacji w sezonie grzewczym.

- Wymiana okien zewnętrznych na nowe PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K, w maszynowni o współczynniku przenikania ciepła U=1,4 W/m2K. Utylizacja starej stolarki okiennej po stronie Zamawiającego (Szpitala).

Kolor RAL 9007 obustronnie. Układ kwater w oknach dostosowany do okien w zmodernizowanej części Szpitala. Blokada otwarcie zamkiem w klamce okna.

Montaż nowych parapetów (zewnętrzne i wewnętrzne) w kolorystyce okna.

Wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych (obróbka okna) wraz z malowaniem wszystkich remontowanych powierzchni związanych z montażem (kolorystyka analogiczna do istniejącej).

- Malowanie ścian i sufitów wraz z koniecznymi korektami tynku.

Zakres prac obejmuje prace w pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych w tym w szczególności:

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi nawierzchniową starych tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów wraz z przesuwaniem, ewentualnym przenoszeniem mebli do pomieszczenia wskazanego przez administratora obiektu  (zwykle na tej samej kondygnacji).

- Dwukrotne malowanie ciągów komunikacyjnych.

- Malowanie (dwukrotne) farbą olejną rur (wodociągowych, c.o., itp.)

Prace dotyczące malowania ciągów komunikacyjnych  i pomieszczeń muszą być wykonane z jak najmniejszą uciążliwością dla prawidłowego  funkcjonowania pracowników i poruszaniu się klientów w obiekcie lub po godzinach (po godz.15.00) lub w dni wolne od pracy.

Wszystkie wymienione wyżej pomieszczenia wymagają wdrożenia prac przygotowawczych, polegających na uzupełnieniu widocznych ubytków, odprysków i innych braków w ścianach  i na obrzeżach powierzchni ścian, szpachlowaniu i równaniu powierzchni.  Do gruntowania podłoży należy użyć odpowiednie preparaty. Należy również uwzględnić odkręcenie i ponowne skręcenie gniazd wtykowych, wyłączników oraz opraw oświetleniowych (jeżeli nie podlegają wymianie).

Ponadto należy odpowiednio zabezpieczyć meble, okna, sprzęt biurowy, informatyczny przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich  zniszczeniem. W zakres prac wchodzi również zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wykonawca również obowiązany jest do sprzątania na bieżąco pomieszczeń i korytarzy oraz terenu wykorzystywanego do ww. prac. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na bieżąco na koszt Wykonawcy.

- Wymiana podłóg

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

Wymiana wykładzin PCV/płytek: zerwanie starych wykładzin/płytek, poprawki podłoża, ułożenie i przyklejenie nowych wykładzin typu homogenicznego – odpowiednia do obiektów medycznych, kolorystyka wybrana przez Zamawiającego; wykładzina wywinięta na ścianę (10 cm) i przyklejona do podłoża,

Posprzątanie i doprowadzenie pomieszczeń i przestrzeni do należytego porządku,

Uporządkowanie terenu robót i przywrócenie go do stanu pierwotnego.

Do realizacji przedmiotu zamówienia należy używać materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi odnośnymi przepisami.

Pomieszczenia ZDO

Powierzchnia inwestycji – 700 m2

Powierzchnia po inwestycji – 700 m2

Zakres robót modernizacyjnych:

- Wymiana drzwi wewnętrznych

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z wymianą/montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych i przeszklonych w ilości … szt. o wymiarach 1170mm x 2050mm i 1070mm x 2050mm.

Wykonawca niniejszego zamówienia dostarczy i zamontuje kompletną stolarkę drzwiową spełniającą następujące wymagania: drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 9006– pełne i przeszklone (szyba mleczna, bezpieczna) o wymiarach 1170mm x 2050mm i 1070mm x 2050mm. Drzwi mają być wyposażone w klamkę i 1 zamek (bez samozamykacza).

W ramach usługi montażu Wykonawca zdemontuje i usunie stare drzwi, przygotuje występujące otwory w ścianach pod zamontowanie dostarczonej stolarki drzwiowej oraz zutylizuje powstałe odpady. Wykonawca po zamontowaniu nowych drzwi odtworzy wykończenie powierzchni ścian.

Przed każdym zamówieniem Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokładnego pomiaru wyznaczonych do wymiany drzwi.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości warunkom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę osób pełniących funkcje określone w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie gwarantującej należyte i terminowe realizowanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. Wykonawca dostosuje się do możliwości organizacyjnych Zamawiającego i będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie zakłócić normalnej i bieżącej pracy Szpitala

- Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED. W zakresie zamówienia należy uwzględnić:

Wymaganą ilość opraw LED – dokłada ilość wraz z rozmieszczeniem po zaakceptowaniu rzutu poszczególnych kondygnacji przez Zamawiającego.

Opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej rysunków technicznych projektowanej modernizacji oświetlenia (wykonanej przez osobę posiadającą stosownie uprawnienia) zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy,

Malowanie wszystkich powierzchni (kolorystyka analogiczna do istniejącej), na których zmieniono miejsce montażu opraw oświetleniowych typu LED w stosunku do usytuowania opraw zdemontowanych po zakończeniu prac modernizacyjnych,

Wykonanie pomiarów odbiorczych – wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe (zgodnie z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie).

Utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych oraz pozostałych elementów osprzętu oświetleniowego.

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, montaż zaworów i głowic termostatycznych oraz przygrzejnikowych zaworów odcinających.

W zakresie zamówienia należy uwzględnić:

Wykonanie inwentaryzacji i obliczeń mocy grzejników oraz wymaganych nastaw zaworów termostatycznych dla nowo instalowanych grzejników w pomieszczeniach przez uprawnionego projektanta – wykonanie opracownia doboru grzejników, armatury i nastaw regulacyjnych.

Opracowanie należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.

Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwych parametrów temperatury na wszystkich kondygnacjach budynku.

Demontaż istniejących grzejników rurowych wraz z rurami przyłączeniowymi. Utylizacja grzejników rurowych wraz z rurami przyłączeniowymi po stronie Zamawiającego (Szpitala).

Dostawę i zamontowanie nowych grzejników płytowych w miejsce zdemontowanych grzejników rurowych wraz z wykonaniem i montażem nowych rur przyłączeniowych, armatury oraz wykonaniem niezbędnych robót malarskich i budowlanych (naprawy ubytków tynków, lamperii, z odtworzeniem barw, itp.) z zachowaniem estetyki napraw.

Wykonanie regulacji nastaw zaworów termostatycznych zgodnie z projektem oraz prób szczelności instalacji c.o. i uruchomienie instalacji w sezonie grzewczym.

- Wymiana okien zewnętrznych na nowe PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K, w maszynowni o współczynniku przenikania ciepła U=1,4 W/m2K. Utylizacja starej stolarki okiennej po stronie Zamawiającego (Szpitala).

Kolor RAL 9007 obustronnie. Układ kwater w oknach dostosowany do okien w zmodernizowanej części Szpitala. Blokada otwarcie zamkiem w klamce okna.

Montaż nowych parapetów (zewnętrzne i wewnętrzne) w kolorystyce okna.

Wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych (obróbka okna) wraz z malowaniem wszystkich remontowanych powierzchni związanych z montażem (kolorystyka analogiczna do istniejącej).

- Malowanie ścian i sufitów wraz z koniecznymi korektami tynku.

Zakres prac obejmuje prace w pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych w tym w szczególności:

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi nawierzchniową starych tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów wraz z przesuwaniem, ewentualnym przenoszeniem mebli do pomieszczenia wskazanego przez administratora obiektu  (zwykle na tej samej kondygnacji).

- Dwukrotne malowanie ciągów komunikacyjnych.

- Malowanie (dwukrotne) farbą olejną rur (wodociągowych, c.o., itp.)

Prace dotyczące malowania ciągów komunikacyjnych  i pomieszczeń muszą być wykonane z jak najmniejszą uciążliwością dla prawidłowego  funkcjonowania pracowników i poruszaniu się klientów w obiekcie lub po godzinach (po godz.15.00) lub w dni wolne od pracy.

Wszystkie wymienione wyżej pomieszczenia wymagają wdrożenia prac przygotowawczych, polegających na uzupełnieniu widocznych ubytków, odprysków i innych braków w ścianach  i na obrzeżach powierzchni ścian, szpachlowaniu i równaniu powierzchni.  Do gruntowania podłoży należy użyć odpowiednie preparaty. Należy również uwzględnić odkręcenie i ponowne skręcenie gniazd wtykowych, wyłączników oraz opraw oświetleniowych (jeżeli nie podlegają wymianie).

Ponadto należy odpowiednio zabezpieczyć meble, okna, sprzęt biurowy, informatyczny przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich  zniszczeniem. W zakres prac wchodzi również zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wykonawca również obowiązany jest do sprzątania na bieżąco pomieszczeń i korytarzy oraz terenu wykorzystywanego do ww. prac. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na bieżąco na koszt Wykonawcy.

- Wymiana podłóg

Wymiana wykładzin PCV/płytek: zerwanie starych wykładzin/płytek, poprawki podłoża, ułożenie i przyklejenie nowych wykładzin typu homogenicznego – odpowiednia do obiektów medycznych, kolorystyka wybrana przez Zamawiającego; wykładzina wywinięta na ścianę (10 cm) i przyklejona do podłoża,

Posprzątanie i doprowadzenie pomieszczeń i przestrzeni do należytego porządku,

Uporządkowanie terenu robót i przywrócenie go do stanu pierwotnego.

Do realizacji przedmiotu zamówienia należy używać materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi odnośnymi przepisami.

Zakres robót przebudowa:

- W/w zakres obejmuję przebudowę pomieszczeń sanitariatów (ok 15 m2) w ramach przebudowy należy uwzględnić nową aranżację pomieszczeń z podziałem na wc damskie/niepełnosprawni oraz wc męskie – koncepcję należy przedłożyć do akceptacji zamawiającego.

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują wykonywanie następujących prac:
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem metalowych ościeżnic z muru,
- skucie ceramicznych posadzek,
- skucie glazury ze ścian,
- demontaż gniazdek, włączników, lampy oświetleniowej,
- demontaż przepływowych podgrzewaczy wody,
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich,
- demontaż instalacji kanalizacyjnej,
- demontaż muszli ustępowych, umywalek, pisuaru, baterii i zaworów,
- wyniesienie z budynku do miejsca składowania (kontenera na gruz i odpady budowlane) materiałów rozbiórkowych,
- skucie starych ceramicznych posadzek,

- demontaż ścian działowych,
- przygotowanie podłoża, wykonanie naprawy i wzmocnienia podłoża,
- gruntowanie ścian i sufitów,
- szpachlowanie ścian i sufitów,

- wykonanie nowej aranżacji pomieszczenia,
- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach,
- wykonanie wylewek samopoziomujących grubości min 5 mm,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej powłokowej z preparatów płynnych na podłożu samopoziomującym z ponownym gruntowaniem go w celu zmniejszenia nasiąkliwości podkładu samopoziomującego,
- ułożenie płytek o wymiarach …. na klej metodą kombinowaną,
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- dostawa i montaż umywalek, muszli ustępowych i pisuaru,
- dostawa i montaż baterii umywalkowych,
- dostawa i montaż kanałowych wentylatorów łazienkowych wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej,
- wymiana oświetlenia sufitowego 
- wymiana gniazd i włączników elektrycznych.

Dobór materiałów oraz sposób wykonania prac musi być zgodny z warunkami technicznymi.

- W zakresie przebudowy rejestracji należy wydzielić dodatkowe pomieszczenie z korytarza ZDO w celu uruchomienia dodatkowego okienka rejestracji dla pacjentów SOR.

Prace budowlane obejmują rozbiórkę ściany typu lekkiego (stelaż metalowy + płyty gips-karton, okienko rejestracji) i wykonanie w podobnej technologii nowego pomieszczenia wydzielonego z korytarza. Układ witryny w okienkami rejestracji należy skonsultować z Zamawiającym.

W zakresie robót budowalnych jest również wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji (elektryczna, teletechniczna) potrzebnych do funkcjonowania punktu rejestracji.

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują wykonywanie następujących prac:

- demontaż ściany typu lekkiego,
- demontaż gniazdek, włączników, lampy oświetleniowej
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich,
- wyniesienie z budynku do miejsca składowania (kontenera na gruz i odpady budowlane) materiałów rozbiórkowych,
- przygotowanie podłoża, wykonanie naprawy podłoża (ubytki po witrynie w wykładzinie PCV)

- montaż ściany typu lekkiego (witryna rejestracji)
- gruntowanie ścian i sufitów,
- szpachlowanie ścian i sufitów,

- wykonanie nowej aranżacji pomieszczenia,
- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach,
- wymiana oświetlenia sufitowego 
- wymiana gniazd i włączników elektrycznych.

- wykonanie instalacji teletechnicznej.

Pomieszczenia ZDL

Powierzchnia inwestycji – 1500 m2

Powierzchnia po inwestycji – 1500 m2

Zakres robót modernizacyjnych:

- Wymiana drzwi wewnętrznych

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z wymianą/montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych i przeszklonych w ilości … szt. o wymiarach 1170mm x 2050mm i 1070mm x 2050mm.

Wykonawca niniejszego zamówienia dostarczy i zamontuje kompletną stolarkę drzwiową spełniającą następujące wymagania: drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi aluminiowe powlekane, malowane proszkowo RAL 9006– pełne i przeszklone (szyba mleczna, bezpieczna) o wymiarach 1170mm x 2050mm i 1070mm x 2050mm. Drzwi mają być wyposażone w klamkę i 1 zamek (bez samozamykacza).

W ramach usługi montażu Wykonawca zdemontuje i usunie stare drzwi, przygotuje występujące otwory w ścianach pod zamontowanie dostarczonej stolarki drzwiowej oraz zutylizuje powstałe odpady. Wykonawca po zamontowaniu nowych drzwi odtworzy wykończenie powierzchni ścian.

Przed każdym zamówieniem Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokładnego pomiaru wyznaczonych do wymiany drzwi.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy podlegające dostawie w ramach zamówienia były fabrycznie nowe.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości warunkom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę osób pełniących funkcje określone w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie gwarantującej należyte i terminowe realizowanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. Wykonawca dostosuje się do możliwości organizacyjnych Zamawiającego i będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie zakłócić normalnej i bieżącej pracy Szpitala

- Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED. W zakresie zamówienia należy uwzględnić:

Wymaganą ilość opraw LED – dokłada ilość wraz z rozmieszczeniem po zaakceptowaniu rzutu poszczególnych kondygnacji przez Zamawiającego.

Opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej rysunków technicznych projektowanej modernizacji oświetlenia (wykonanej przez osobę posiadającą stosownie uprawnienia) zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy,

Malowanie wszystkich powierzchni (kolorystyka analogiczna do istniejącej), na których zmieniono miejsce montażu opraw oświetleniowych typu LED w stosunku do usytuowania opraw zdemontowanych po zakończeniu prac modernizacyjnych,

Wykonanie pomiarów odbiorczych – wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe (zgodnie z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie).

Utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych oraz pozostałych elementów osprzętu oświetleniowego.

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, montaż zaworów i głowic termostatycznych oraz przygrzejnikowych zaworów odcinających.

W zakresie zamówienia należy uwzględnić:

Wykonanie inwentaryzacji i obliczeń mocy grzejników oraz wymaganych nastaw zaworów termostatycznych dla nowo instalowanych grzejników w pomieszczeniach przez uprawnionego projektanta – wykonanie opracownia doboru grzejników, armatury i nastaw regulacyjnych.

Opracowanie należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.

Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwych parametrów temperatury na wszystkich kondygnacjach budynku.

Demontaż istniejących grzejników rurowych wraz z rurami przyłączeniowymi. Utylizacja grzejników rurowych wraz z rurami przyłączeniowymi po stronie Zamawiającego (Szpitala).

Dostawę i zamontowanie nowych grzejników płytowych w miejsce zdemontowanych grzejników rurowych wraz z wykonaniem i montażem nowych rur przyłączeniowych, armatury oraz wykonaniem niezbędnych robót malarskich i budowlanych (naprawy ubytków tynków, lamperii, z odtworzeniem barw, itp.) z zachowaniem estetyki napraw.

Wykonanie regulacji nastaw zaworów termostatycznych zgodnie z projektem oraz prób szczelności instalacji c.o. i uruchomienie instalacji w sezonie grzewczym.

- Wymiana okien zewnętrznych na nowe PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K, w maszynowni o współczynniku przenikania ciepła U=1,4 W/m2K. Utylizacja starej stolarki okiennej po stronie Zamawiającego (Szpitala).

Kolor RAL 9007 obustronnie. Układ kwater w oknach dostosowany do okien w zmodernizowanej części Szpitala. Blokada otwarcie zamkiem w klamce okna.

Montaż nowych parapetów (zewnętrzne i wewnętrzne) w kolorystyce okna.

Wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych (obróbka okna) wraz z malowaniem wszystkich remontowanych powierzchni związanych z montażem (kolorystyka analogiczna do istniejącej).

- Malowanie ścian i sufitów wraz z koniecznymi korektami tynku.

Zakres prac obejmuje prace w pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych w tym w szczególności:

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi nawierzchniową starych tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów wraz z przesuwaniem, ewentualnym przenoszeniem mebli do pomieszczenia wskazanego przez administratora obiektu  (zwykle na tej samej kondygnacji).

- Dwukrotne malowanie ciągów komunikacyjnych.

- Malowanie (dwukrotne) farbą olejną rur (wodociągowych, c.o., itp.)

Prace dotyczące malowania ciągów komunikacyjnych  i pomieszczeń muszą być wykonane z jak najmniejszą uciążliwością dla prawidłowego  funkcjonowania pracowników i poruszaniu się klientów w obiekcie lub po godzinach (po godz.15.00) lub w dni wolne od pracy.

Wszystkie wymienione wyżej pomieszczenia wymagają wdrożenia prac przygotowawczych, polegających na uzupełnieniu widocznych ubytków, odprysków i innych braków w ścianach  i na obrzeżach powierzchni ścian, szpachlowaniu i równaniu powierzchni.  Do gruntowania podłoży należy użyć odpowiednie preparaty. Należy również uwzględnić odkręcenie i ponowne skręcenie gniazd wtykowych, wyłączników oraz opraw oświetleniowych (jeżeli nie podlegają wymianie).

Ponadto należy odpowiednio zabezpieczyć meble, okna, sprzęt biurowy, informatyczny przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich  zniszczeniem. W zakres prac wchodzi również zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wykonawca również obowiązany jest do sprzątania na bieżąco pomieszczeń i korytarzy oraz terenu wykorzystywanego do ww. prac. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na bieżąco na koszt Wykonawcy.

- Wymiana podłóg

Wymiana wykładzin PCV/płytek: zerwanie starych wykładzin/płytek, poprawki podłoża, ułożenie i przyklejenie nowych wykładzin typu homogenicznego – odpowiednia do obiektów medycznych, kolorystyka wybrana przez Zamawiającego; wykładzina wywinięta na ścianę (10 cm) i przyklejona do podłoża,

Posprzątanie i doprowadzenie pomieszczeń i przestrzeni do należytego porządku,

Uporządkowanie terenu robót i przywrócenie go do stanu pierwotnego.

Do realizacji przedmiotu zamówienia należy używać materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi odnośnymi przepisami.

Zakres robót przebudowa:

- W/w zakres obejmuję przebudowę pomieszczeń sanitariatów w ramach przebudowy należy uwzględnić nową aranżację pomieszczeń z podziałem na wc damskie/niepełnosprawni oraz wc męskie – koncepcję należy przedłożyć do akceptacji zamawiającego.

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują wykonywanie następujących prac:
- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z wykuciem metalowych ościeżnic z muru,
- skucie ceramicznych posadzek,
- skucie glazury ze ścian,
- demontaż gniazdek, włączników, lampy oświetleniowej,
- demontaż przepływowych podgrzewaczy wody,
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich,
- demontaż instalacji kanalizacyjnej,
- demontaż muszli ustępowych, umywalek, pisuaru, baterii i zaworów,
- wyniesienie z budynku do miejsca składowania (kontenera na gruz i odpady budowlane) materiałów rozbiórkowych,
- skucie starych ceramicznych posadzek,

- demontaż ścian działowych,
- przygotowanie podłoża, wykonanie naprawy i wzmocnienia podłoża,
- gruntowanie ścian i sufitów,
- szpachlowanie ścian i sufitów,

- wykonanie nowej aranżacji pomieszczenia,
- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach,
- wykonanie wylewek samopoziomujących grubości min 5 mm,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej powłokowej z preparatów płynnych na podłożu samopoziomującym z ponownym gruntowaniem go w celu zmniejszenia nasiąkliwości podkładu samopoziomującego,
- ułożenie płytek o wymiarach …. na klej metodą kombinowaną,
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- dostawa i montaż umywalek, muszli ustępowych i pisuaru,
- dostawa i montaż baterii umywalkowych,
- dostawa i montaż kanałowych wentylatorów łazienkowych wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej,
- wymiana oświetlenia sufitowego 
- wymiana gniazd i włączników elektrycznych.

Dobór materiałów oraz sposób wykonania prac musi być zgodny z warunkami technicznymi.

ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

|  | okna | drzwi | podłogi | malowanie | oświetlenie | grzejniki c.o. | łazienki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość (sztuk) | ilość (sztuk) | ilość (m2) | ilość (m2) | ilość (sztuk) | ilość (sztuk) | ilość (sztuk) |
| SOR | 10 | 10 | 250 | 1500 | 50 | 20 | 0 |
| Zakład Diagnostyki Obrazowej | 25 | 40 | 700 | 8000 | 30 | 30 | 5 |
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | 35 | 100 | 1500 | 15000 | 158 | 50 | 6 |