Załącznik nr 3

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w ramach II Etapu, na budowę instalacji centralnego ogrzewania /etażowego/ wraz z niezbędną instalacją gazową, montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz włączeniem się wewnętrzną instalacją ciepłej wody do sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla n/w lokali mieszkalnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w lokalach zamieszkałych.                      W trakcie realizacji prac projektowych należy przestrzegać zasad współżycia społecznego.

## Etap II:  50 sztuk

## Zadanie 4: 25 sztuk

## Zadanie 5: 25 sztuk

Obowiązki  wykonawcy  /projektanta/.

- Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektów w zakresie wykonania instalacji w poszczególnych lokalach.

- Uzyskanie od dostawcy gazu nowych warunków technicznych na dostawę gazu do każdego             z lokali w związku ze wzrostem jego zapotrzebowania.

- Wykonanie dokumentacji technicznej /wykonawczej/ na w/w zadania rzeczowe, zgodnie                                z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i uwzględnieniem nowych warunków technicznych na dostawę gazu do lokali.

- Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót.

- Współpraca z Zamawiającym w trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem robót.

- Dokonanie przeniesienia na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji inwestycji, a także przez okres rękojmi                             i gwarancji ustalony dla wykonawcy robót budowlanych.

Zakres prac projektowych - dla każdego lokalu mieszkalnego należy wykonać oddzielną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wykonanie inwentaryzacji lokalu mieszkalnego na potrzeby projektu wraz z uzyskaniem od lokatora oświadczenia, że powyższe prace zostały w lokalu wykonane, a lokator został poinformowany o zakresie wykonywanych prac związanych z w/w zadaniem /wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy nr 1.

- Wykonanie obliczeń zapotrzebowania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u  dla lokalu.

- Wykonanie do każdego z lokali obliczeń zapotrzebowanie gazu i uzyskanie od dostawcy gazu nowych warunków technicznych na dostawę gazu.

- Wykonanie projektu instalacji c.o. i c.w.u. wraz z podaniem parametrów technicznych rur, grzejników i dwufunkcyjnego pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania wraz z opisem technicznym.

- Wykonania projektu lub przeprojektowania wewnętrznej instalacji gazowej pod potrzeby wykonywanej instalacji c.o. i c.w.u.

- Dokonanie uzgodnień założonych koncepcji projektowych z Zamawiającym.

- Sporządzenie przedmiaru na roboty określone dokumentacją techniczną oraz na  roboty związane z rozbiórką pieców kaflowych i innych robót związanych z wykonaniem etażowej instalacji c.o.           i c.w.u. w lokalu.

- Sporządzenie na podstawie wykonanego przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego w wersji uproszczonej i pełnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, z uwzględnieniem wszystkich robót wykonywanych w trakcie zadania rzeczowego.

- Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót konserwatorskich.

Zakres prac wykonawczych do ujęcia w dokumentacji.

1. Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

- Przewody instalacji c.o. w lokalu wykonać przy zastosowaniu rur miedzianych o połączeniach zaciskanych.

- W lokalu zamontować grzejniki stalowe płytowe, w łazience grzejnik drabinkowy. Grzejniki należy wyposażyć w zawory grzejnikowe wraz z głowicami termostatycznymi oraz na powrocie zamontować zawory odcinające. Ponadto zamontować wg potrzeb odpowietrzniki automatyczne.

2. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.

- W razie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dokonać jej przebudowę przy zastosowaniu rur miedzianych o połączeniach zaciskanych, wraz z niezbędnymi zaworami dla potrzeb pieca gazowego oraz kuchenki gazowej.

- W przypadku zamontowanej termy gazowej dokonać jej demontażu.

- Wykonać demontaż starej instalacji gazowej.

- Zamontować przewód powietrzno-spalinowy wg wytycznych kominiarza.

- Zamontować piec gazowy dwufunkcyjny niskoemisyjny z zamkniętą komorą spalania.

3. Przebudowa wewnętrznej instalacji wody zimnej.

- Doprowadzić zasilanie zimnej wody do pieca c.o. Instalację wykonać z rur polipropylenowych.

4. Przebudowa lub budowa wewnętrznej instalacji c.w.u.

- Spiąć istniejącą instalację c.w.u. z piecem c.o., a w przypadku braku instalacji wykonać ją do istniejących odbiorników w lokalu mieszkalnym. Instalację c.w.u. wykonać z rur miedzianych zaciskanych.

5. Roboty budowlane.

W zakresie likwidacji pieców kaflowych należy:

- Wyburzyć piece kaflowe.

- Odłączyć rurę dymną.

- Zamurować otwór po rurze.

- Naprawić popękane tynki na ścianach przy których stał piec.

- Pomalować ściany farbą emulsyjną na kolor biały w miejscu zlikwidowanego pieca /1,0+1,0 mb                 x wysokość pomieszczenia/.

- Naprawić podkład pod istniejącą posadzkę /sama posadzka do uzupełnienia przez lokatora/.

- Wywieść odpady i zutylizować.

W zakresie robót instalacyjnych.

1. Wykonanie przebić, przekuć wraz z zamurowaniem i otynkowaniem.

Zakres opracowania.

- Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu – obejmuje dokonanie oględzin lokali mieszkalnych i pomiarów z natury oraz sporządzenie rysunków w skali 1:50 przedstawiających stan inwentaryzacji pomieszczeń.

- Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji c.w.u. oraz niezbędnej instalacji gazowej – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 02 wrześnie 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) – w 5 egz. dla Zamawiającego, w tym 4 egz. do pozwolenia na budowę i 1 dodatkowy egzemplarz wraz z wersją elektroniczną.

- Przedmiar robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.                      (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) – w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc, pdf).

- Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389) w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc, pdf).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) – w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np. doc, pdf).

Inne wymagania Zamawiającego.

- Opracowana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie organów, których konieczność uzgodnień wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

- Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, decyzji na realizację prac budowlanych.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej tak, aby Zamawiający mógł starać się o dofinansowanie realizacji w/w zadań.

- Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu.

- Projekt budowlany należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy                  i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektantów określa ustawa Prawo Budowlane.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw tub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzętu, materiałów, urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania projektowego.

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych,                            w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką co nie pozwoli opisać materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny" oraz Wykonawca określi minimalne wymagane parametry wskazujące na równoważność zastosowanych materiałów.

- Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

- Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje Wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach tub wydłużeniem terminu wydawania decyzji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności,

- Przedmiot zamówienia  obejmuje   również  udzielanie  pisemnych  odpowiedzi  na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących                              udział w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania.

Nadzór i kontrola przebiegu opracowań projektowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu i bieżącego nadzoru zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy. W tym celu w siedzibie Zamawiającego mogą odbywać się okresowe spotkania/narady przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, na których Wykonawca:

- przedstawi  sprawozdanie z zaawansowania prac  projektowych w formie pisemnej dla każdego spotkania/narady i zaprezentuje bieżący postęp wykonywania usługi.

- przedstawi ewentualne problemy wymagające rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, co do wyboru których upoważniony jest jedynie Zamawiający (w tym zmiany do umowy).

- Notatki ze spotkań/narad Wykonawca wstępnie złoży do zatwierdzenia w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dojazdu i udziału w w/w spotkaniach/naradach.

Wymagania odnośnie przekazania dokumentacji.

- Potwierdzeniem wykonania poszczególnych zadań z etapów realizacji przedmiotu umowy są protokoły przekazania podpisane przez strony.

- Przekazaniem dokumentacji projektowej objętej danym zadaniem jest dostarczenie dokumentacji projektowej do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., wraz z pozwoleniem na budowę oraz podpisanie protokołu przekazania.

- Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej           w chwili jej przekazania Zamawiającemu.

- Zamawiający po podpisaniu protokołu przekazania przystępuje do czynności odbioru, które kończy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

- Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy                              z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w późniejszym etapie realizacji umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie                                  z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) - w takim przypadku za termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy zgodny z umową.

- Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienależycie wykonanej dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiającego na przedłużenie terminów realizacji umowy.

- O zauważonych wadach przekazanej dokumentacji projektowej, w każdym czasie po jej odbiorze, Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków i wad wskazanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego chyba, że strony ustalą inny termin ich usunięcia.

- Dokumentacja opracowana na potrzeby realizacji inwestycji winna być przygotowana                                    i przekazana Zamawiającemu:

- Całość w wersji elektronicznej w formacie PDF, część opisowa w wersji edytowalnej                                w formacie  Word, część rysunkowa w wersji edytowalnej w formacie DWG lub DGN, dodatkowo przedmiar i kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym ATH , mapa do celów projektowych w postaci pliku PDF. Każdy projekt, przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski mają stanowić jeden oddzielny plik w formacie PDF.

- Całość w wersji wydrukowanej i dostarczonej do Zamawiającego.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz.

- Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót - 2 egz.

- Wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlać całość wydrukowanej i dostarczonej Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej (poczynając od strony tytułowej, spisu treści, załączonych uprawnień, części opisowej, rysunków, uzgodnień, wydanych warunków, itd.).

- W przypadku podpisania przez Miasto Gorzów Wlkp. umowy o dofinansowanie realizacji w/w zadania inwestycyjnego, dokumentacja projektowa zostanie oznaczona przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Wydziału Strategii Miasta.