Załącznik nr 1A do SWZ

Specyfikacja oferowanego sprzętu

1. Komputer przenośny (laptop)

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany do wideokonferencji dla potrzeb aplikacji, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. | Producent: ................................ Model: ................................ |
|  | Wydajność komputera | Oferowany komputer przenośny musi osiągać w teście wydajności : SYSMARK 25 Notebook – wynik min. 600 – test z przeprowadzonej konfiguracji załączyć do oferty. Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie „overclokingu”, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Oferowany sprzęt osiąga wynik: ........................ pkt. |
|  | Ekran | Minimum 14,0” FHD (1920 x 1080), matowy lub z powłoką antyrefleksyjną. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć RAM | Minimum 8GB DDR4 z możliwością rozbudowy do min. 16GB RAM. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć Masowa | Minimum 240 GB NVMe SSD M.2 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Grafika | Zintegrowana karta graficzna. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Klawiatura | Klawiatura (układ US QWERTY). Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo. Mikrofon z funkcją redukcji szumów i wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, trwale zainstalowana w obudowie matrycy. 1 port audio typu „combo” (słuchawki i mikrofon). | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Łączność bezprzewodowa | Minimum Wi-Fi + Bluetooth 4.0 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 3x USB w tym minimum 2x USB 3.0, port zasilania. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Bateria i zasilanie | Bateria minimum 2 komorowa [min. 30Whr], czas pracy na baterii - minimum 3 godziny, Zasilacz o mocy min. 60W. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Waga i wymiary | Waga maksymalnie 2,5 kg z baterią. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO9001, ISO 14001, ISO50001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Bezpieczeństwo | Wbudowany moduł TPM 2.0 | Spełnia: TAK / NIE |
|  | System operacyjny – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Windows 10 Home 64 bit lub równoważny. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego, interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim, możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI, wbudowana w system operacyjny przeglądarka Internetowa, zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, wbudowany system pomocy w języku polskim, możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej „reinstalacji” systemu nie było konieczności wpisywania klucza. | Producent: ................................ Pełna nazwa oferowanego oprogramowania: ................................ |
|  | Bezpieczeństwo i oprogramowanie dodatkowe | System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikat VB100%. Silnik detekcji musi umożliwiać co najmniej: wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym osadzonych/skompresowanych plików, które używają w czasie rzeczywistym algorytmów kompresji, wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych, stosowanie kwarantanny, wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa „roguewear”, skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach czasowych lub poprzez harmonogram, w sposób w pełni konfigurowalny w stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrożenia, z możliwością wykluczenia typu pliku lub lokalizacji, musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS, musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów, musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu wykrywania skanowania portów, musi zawierać moduł chroniący dane użytkownika przed działaniem oprogramowania „ransomware”. Działanie modułu polega na ograniczeniu możliwości modyfikowania chronionych plików, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom. musi umożliwiać zdefiniowania dodatkowo chronionych folderów zawierających wrażliwe dane użytkownika. musi umożliwiać zdefiniowania zaufanych folderów. Wspierane platformy i systemy operacyjne: Microsoft Windows 10/11 w wersji Home oraz Professional (32-bit/64-bit). Okres obowiązywania licencji: 2 lata. | Producent: ................................ Pełna nazwa oferowanego oprogramowania: ................................ |
|  | Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii, minimum 12 miesięczna gwarancja producenta, wsparcie techniczne dostępne w języku polskim, firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. | Spełnia: TAK / NIE gwarancja: …….. miesiące |

2. Tablet

| L.p. | Nazwa | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie | Tablet będzie wykorzystywany do wideokonferencji, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. | Producent: ................................ Model: ................................ |
|  | Procesor | Minimum 8 rdzeniowy. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć RAM | Minimum 4GB. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Pamięć wbudowana | Minimum 64GB. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Ekran | przekątna minimum 10,3”, dotykowy pojemnościowy, 10-punktopwy, rozdzielczość minimum 1920 x 1200. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Łączność | wbudowany modem LTE Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) wbudowany moduł Bluetooth | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Nawigacja satelitarna | AGPS GPS, BeiDou, GLONASS | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Czujniki | akcelerometr, czujnik Halla, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Złącza | USB Type-C - 1 szt., czytnik kart pamięci - 1 szt., wyjście słuchawkowe - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Bateria | Litowo-polimerowa, pojemność minimum 5000 mAh. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | System operacyjny | Minimum Android 9.0 Pie | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Aparat | 5.0 Mpix – przód, 8.0 Mpix – tył. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Dodatkowe informacje | wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Dołączone akcesoria | kabel USB Type-C, zasilacz. | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Waga | Maksimum 500g | Spełnia: TAK / NIE |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) | ………….. miesiące |