Załącznik Nr 9B do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

ZAKUP NISKOEMISYJNYCH AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH w ramach projektu Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego

- Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem obejmuje:

  - sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostarczenie do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy 2 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r.), znajdującego się 
w ciągłej produkcji, autobusów jednoczłonowych niskowejściowych elektrycznych, z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, spełniających minimalne parametry określone w pkt. 4, w tym w szczególności spełniające wymagania wynikające z:

    - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.;

    - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475 z późn. zm.), w zakresie w jakim dostarczany pojazd będzie musiał być wyposażony w aktualne na dzień składania ofert, świadectwo homologacji typu pojazdu, wydane przez uprawniony do tego organ;

  - świadczenie usług serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia oraz serwisu przez okres 15 lat od upływu przewidzianego 
w umowie okresu gwarancji jakości na całość autobusu, na rzecz Zamawiającego – na warunkach określonych odpowiednio w pkt. 4;

  - przekazanie (w cenie ofertowej) nośników oprogramowania wyposażenia pojazdu w ilości i na warunkach określonych w pkt. 4 wraz z udzieleniem na rzecz Zamawiającego licencji do dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania, na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8A do SWZ;

  - przeprowadzenie (w cenie ofertowej) szkolenia dla co najmniej 3 wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi i napraw dostarczonego Przedmiotu Zamówienia, w tym zastosowanych systemów/oprogramowań diagnostycznych, na warunkach i w zakresie określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8A do SWZ oraz w pkt. 4.

- Określenie Przedmiotu Zamówienia za pomocą kodu CPV:

34121100-2 	Autobusy transportu publicznego,

34121400-5 	Autobusy niskopodłogowe,

34144910-0 	Autobusy elektryczne

- Każdy dostarczany autobus musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne oraz być wyposażony co najmniej w następujące dodatkowe wyposażenie i urządzenia:

| Lp. | Warunki/ Parametry/ Wyposażenie | Wymagania Zamawiającego dotyczące pojazdu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość autobusu Szerokość Wysokość | Parametry podstawowe: długość autobusu – 8,5-10,0 m szerokość autobusu – 2,40-2,50 m wysokość autobusu – max. 3,4 m |
| 2 | Minimalna liczba miejsc do przewozu pasażerów | Pojazd musi posiadać: ogólną liczbę miejsc – co najmniej 60 od 20 do 25 miejsc siedzących, w tym co najmniej 2 miejsca z poziomu niskiej podłogi tj. bez konieczności pokonywania stopnia lub podestu jedno miejsce dla wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego wraz z urządzeniem przytrzymującym spełniającym wymagania Załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ – miejsce usytuowane przy ścianie bocznej autobusu w przestrzeni przy II drzwiach wejściowych; stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem w zasięgu ręku niepełnosprawnego, informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną z informacją na pulpicie kierowcy; stanowisko wyposażone w pas bezpieczeństwa i uchwyt z paskiem pozwalającym przypiąć wózek dziecięcy |
| 3 | Silnik elektryczny | Pojazd musi zostać wyposażony w silnik elektryczny o następujących parametrach i cechach: silnik centralny o mocy co najmniej 160 kW silnik z funkcją ograniczenia prędkości maksymalnej do 70 km/h zużycie energii elektrycznej przez pojazd w kWh/100km przebiegu bez załączonych urządzeń dodatkowych, w tym ogrzewania i klimatyzacji i systemu informacji pasażerskiej i innych urządzeń pomocniczych – nie więcej niż 100,00 kWh/100km zużycie energii elektrycznej, o którym mowa w pkt. 3 musi zostać ustalone podczas testu wg procedury SORT-2 |
| 4 | Magazyn energii | Pojazd musi zostać wyposażony w magazyny energii spełniające następujące cechy i posiadające następujące parametry techniczne: pojemność: co najmniej 160 kWh zabudowanie w sposób umożliwiający ich wymianę w warunkach warsztatowych Zamawiającego ładowanie magazynu energii systemem plug-in, zewnętrzną ładowarką stacjonarną, z możliwością zastosowania mocy 120 i 60kW. autobus musi być wyposażony w przyłącze do podłączenia ładowarki stacjonarnej o parametrach zapewniających pełne naładowanie magazynu energii w czasie nieprzekraczającym 6 (sześciu) godzin Urządzenia magazynujące energię elektryczną w autobusie (tj. baterie, akumulatory, superkondensatory, inne) mają być ładowane za pomocą: złącza plug-in o mocy dostosowanej do potrzeb ładowania baterii zastosowanych w autobusie, w taki sposób, by można było naładować całkowicie rozładowane baterie w czasie nie dłuższym niż 6 godzin, Ładowanie wykonywane ma być zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Gniazda złącz umieszczone: 1-dno w przedniej części autobusu, 2-gie z prawej strony za II drzwiami, pantografu zamontowanego na autobusie, o możliwości ładowania do 200kW przy napięciu 600 VDC - autobus powinien być konstrukcyjnie przystosowany do szybkiego ładowania przy wykorzystaniu pantografu. Ładowanie prowadzone ma być zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie Wymagana siła docisku pantografu - 250 N. Zarządzanie procesem ładowania ma być realizowane przez system zlokalizowany w autobusie (BMS), komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Kąt obrotu pantografu zamocowanego w autobusie powinien wynosić minimum 20. Wymaga się dodatkowo zainstalowania elektronicznego systemu wspomagającego kierowcę autobusu przy naprowadzaniu pojazdu na stanowisko ładowania. Informacja o stanie naprowadzania powinna być wyświetlana w kabinie kierowcy. W czasie ładowania w autobusach mogą przebywać osoby oczekujące na przejazd oraz mogą wsiadać lub wysiadać z pojazdu. Autobusy wraz z układem ładowania ma być bezpieczny dla pasażerów przebywających wewnątrz autobusu, oczekujących na przejazd oraz w czasie wsiadania lub wysiadania z pojazdu. Autobusy muszą być wyposażone w układ elektroniczny nadzorujący proces ładowania i zabezpieczający pojazd przed ingerencją mechaniczną użytkownika podczas jego trwania. Układ zabezpieczający ma uwzględniać możliwe błędy użytkownika wynikające z roztargnienia, pośpiechu, rutyny lub braku doświadczenia. W autobusach należy zastosować rozwiązanie umożliwiające na indywidualne rozliczanie zużycia energii elektrycznej przez autobus w określonej jednostce przebiegu. autobus powinien być wyposażony w automatyczny układ blokady uruchomienia autobusu podczas ładowania magazynu energii autobus powinien być wyposażony w automatyczny elektryczny/elektroniczny system rozłączania układu ładowania magazynu energii po osiągnięciu stanu pełnego naładowania lub po przekroczeniu parametrów ładowania magazyn energii elektrycznej powinien być doładowywany podczas jazdy autobusu energią elektryczną wygenerowaną podczas hamowania (rekuperacja energii) minimalna ilość cykli pełnego ładowania urządzenia: w czasie 5 lat eksploatacji nie mniej niż 2500 bez spadku pojemności magazynu energii większego niż 20% przy przebiegu autobusu 40 000km Wykonawca zobowiązany jest podać minimalne wymagania techniczne dla ładowarki, zapewniające kompatybilność i wymagany czas ładowania. W parametrach ładowarki uwzględnić opcję umożliwiającą zastosowanie blokady ładowania innych pojazdów. Proces ładowania ma przebiegać tylko dla dostarczonych autobusów. |
| 5 | Instalacja elektryczna | Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać następujące parametry i cechy: złącza przewodów i urządzeń muszą być czytelnie, numerycznie opisane złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach muszą być zabezpieczone przed wilgocią wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych; wiązki przewodów instalacji muszą być ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających je przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych przedział akumulatorów musi być wyposażony w wózek lub szufladę do akumulatorów; każdy z tych elementów musi być wykonany ze stali nierdzewnych lub zabezpieczony przed korozją np.: tworzywami sztucznymi co najmniej 3 (trzy) lustra zewnętrzne (w tym jedno sferyczne z prawej strony) elektrycznie regulowane (z wyłączeniem lusterka sferycznego) z miejsca pracy kierowcy i elektrycznie podgrzewane tylne lampy zewnętrzne pojazdu muszą być wykonane w technologii LED, oświetlenie przednie oraz boczne także wykonane w technologii LED oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED pojazd musi być wyposażony w dodatkowe światła przednie do jazdy dziennej pojazd musi posiadać przednie lampy przeciwmgielne dodatkowe oświetlenie lampą w technologii LED przestrzeni zewnętrznej drugich drzwi (podwójnych) pojazd musi posiadać ekonomizer dwuzakresowy – sygnalizujący ekonomiczny sposób prowadzenia pojazdu instalacja z szyną CAN – minimum 20 sygnałów cyfrowych na magistrali, m.in. poziom energii, klimatyzacja, sygnał otwarcia drzwi, praca ogrzewania, praca silników dopuszczalne jako równoważne rozwiązania w zakresie sygnałów: klimatyzacji – zamiast na szynie CAN, sygnał w formie „analogowej” (czyli pracę klimatyzacji sygnalizuje podanie napięcia na przewodzie) ogrzewania – zamiast na szynie CAN, sygnał w formie „analogowej” (czyli pracę ogrzewania sygnalizuje podanie napięcia na przewodzie) |
| 6 | Instalacja pneumatyczna | Pojazd musi zostać wyposażony w instalację pneumatyczną posiadającą co najmniej następujące cechy: elementy układu pneumatycznego muszą być umieszczone w pojeździe w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniami i solą z posypywania dróg przewody układu pneumatycznego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję instalacja musi być wyposażona co najmniej w odwadniacze, osuszacz, separator cząstek stałych, zabezpieczające przed zamarzaniem w okresie zimowym pojazd musi posiadać zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiału gwarantującego min. 10 letni okres eksploatacji układ winien być wyposażony w szybkozłącze z przodu pojazdu do napełniania sprężonym powietrzem przyłącza diagnostyczne umożliwiające pełną ocenę stanu technicznego instalacji pneumatycznej układu hamulcowego, zawieszenia pojazdu, sterowania drzwi i pozostałych urządzeń pomocniczych |
| 7 | Układ hamulcowy | Układ hamulcowy pojazdu musi posiadać następujące cechy oraz spełniać następujące parametry: Zamawiający wymaga, aby układ hamulcowy pojazdu był pneumatyczny dwuobwodowy, nadciśnieniowy z automatyczną regulacją luzów hamulce tarczowe na obu osiach informacja o stopniu zużycia klocków hamulcowych musi być wyświetlana na desce rozdzielczej układ musi być wyposażony w systemy antypoślizgowe: ABS i ASR lub w EBS pojazd musi być wyposażony w hamulec przystankowy bezdźwigniowy, działający na oś napędową, sterowany zaworem otwarcia/zamknięcia drzwi pojazd musi posiadać układ awaryjnego luzowania hamulca przystankowego z miejsca pulpitu kierowcy |
| 8 | Układ drzwi | Układ drzwi pojazdu musi spełniać następujące warunki: pojazd musi być wyposażony w dwoje drzwi – w układzie 1-2-0 drzwi pojazdu muszą być otwierane elektropneumatycznie lub elektrycznie do wewnątrz z uchwytami wejściowymi. W skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa – Zamawiający dopuszcza autobus, w którym pierwsze drzwi będą otwierały się do wnętrza pojazdu, drugie będą odskokowo-przesuwne i będą otwierać się na zewnątrz pojazdu oraz autobus, w którym poręcze pełniące funkcję pomocniczą przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu nie były umieszczone na skrzydłach II drzwi, ale będą zamontowane do elementów konstrukcji pojazdu w sposób nieograniczający światła wejścia drzwi szerokość otworu drzwiowego – dwuskrzydłowe co najmniej 1200 mm, jednoskrzydłowe – co najmniej: 720 mm obsługa drzwi elektropneumatyczna lub elektryczna , oddzielna obsługa w drzwiach pierwszych – jednoskrzydłowych wszystkie drzwi pojazdu muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed ściśnięciem przy zamykaniu oraz blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłudze zaworu bezpieczeństwa drzwi przednie pojazdu muszą być zamykane na zamek patentowy drzwi drugie autobusu muszą być ryglowane od wewnątrz element sterowania drzwi nie może być wyposażony w potencjometr, który pełni jednocześnie funkcję przegubu kulowego szyba drzwi przednich podgrzewana elektrycznie lub podwójna zamykanie drzwi musi być poprzedzone sygnałem dźwiękowym i świetlnym przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy powinien uniemożliwiać ruch pojazdu do obsługi drzwi należy dołączyć oprzyrządowanie i oprogramowanie systemu sterowania drzwi (licencjonowany program diagnostyczny z interfejsem) |
| 9 | Nadwozie | Zamawiający wymaga, aby nadwozie pojazdu posiadało następujące cechy i spełniało opisane niżej parametry: szkielet i rama – samonośne nadwozie kratownicowe, integralnie ze sobą związane, spawane z zamkniętych profili, wykonane z materiałów odpornych na korozję: ze stali zabezpieczonej metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL-kataforezy) lub z innego materiału odpornego na korozję, np. z aluminium z gwarancją trwałości minimum 10 lat szkielet i rama pojazdu muszą być zabezpieczone przeciw korozji poszycie zewnętrzne (boczne i dachowe) nadwozia pojazdu musi być wykonane z materiałów odpornych na korozję, aluminium lub tworzyw sztucznych i ich kompozytów o grubości minimum 2 mm, zbrojone włóknem szklanym pojazd musi być wyposażony w oddzielną ogrzewaną szybę tablicy kierunkowej przedniej kolorystyka zewnętrzna: Schemat i kolorystyka malowania pojazdów – wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy. Wzór (schemat) malowania uzgodniony z Zamawiającym; nie dopuszcza się stosowania folii dla uzyskania wymaganej kolorystyki, za wyjątkiem folii nakładanych na powierzchnie ze szkła. |
| 10 | Podłoga | Podłoga pojazdu musi posiadać następujące cechy: niska podłoga (bez stopni poprzecznych wzdłuż ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu) od przodu autobusu aż za drugie drzwi pierwsze i drugie drzwi muszą być bezstopniowe wysokość wejść od poziomu jezdni – nie więcej niż 340 mm podłoga pojazdu musi być wykonana ze sklejki wodoodpornej wykładzina podłogowa pojazdu: gładka przeciwpoślizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi, zawijana na ściany boczne przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom inwalidzkim i dziecięcym naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózka, mieszczące wózek inwalidzki lub dziecięcy, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu sposób mocowania wózka inwalidzkiego: tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego |
| 11 | Oś przednia | Zamawiający wymaga, aby oś przednia pojazdu była wyposażona w zawieszenie niezależne |
| 12 | Zawieszenie | Zamawiający wymaga, aby zawieszenie pojazdu było pneumatyczne na miechach gumowych wraz z systemem poziomującym z możliwością zmiany poziomu podłogi i przyklękiem |
| 13 | Układ kierowniczy | Zamawiający wymaga, aby: układ kierowniczy pojazdu był w pełni hydrauliczny ze wspomaganiem układ kierowniczy posiadał możliwość regulacji wysokości nachylenia kierownicy wraz z kokpitem na 2 (dwóch) płaszczyznach z blokadą |
| 14 | Wnętrze | Zamawiający oczekuje, aby wnętrze pojazdu posiadało następujące cechy i spełniało opisane niżej parametry: Kabina kierowcy: wydzielona, typu zamkniętego z okienkiem do sprzedaży biletów, wyposażona w stolik do przyjmowania monet oraz w otwory w szybie kabiny kierowcy w celu lepszej komunikacji z pasażerami wykonana w taki sposób, aby umożliwić pasażerom korzystanie z całej szerokości I drzwi drzwi kabiny w górnej części (co najmniej od dolnego poziomu tablicy rozdzielczej) przeszklone, z okienkiem do sprzedaży biletów; dopuszcza się stosowanie dodatkowej szyby, stanowiącej przedłużenie szyby w drzwiach kabiny w stronę przedniej szyby autobusu; przejrzystość tych szyb nie może być w żaden sposób ograniczona fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, z podłokietnikiem, zawieszony pneumatycznie z możliwością obrotu celem ułatwienia wyjścia kierowcy, koło kierownicy z regulacją położenia tj. wysokości i pochylenia wraz z pulpitem, wieszak na odzież, stanowisko kierowcy z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem LCD informującym w sposób dynamiczny o stanie technicznym pojazdu wyposażona w przesuwane okienko po lewej stronie kierowcy podgrzewane elektrycznie posiadająca co najmniej 1 szt. gniazda 12V i 1 szt. gniazda USB do ładowania telefonu komórkowego wyposażona w ogrzewaną szybę tablicy czołowej wyposażona w dodatkową nagrzewnicę lub inne rozwiązanie zapewniające komfort termiczny kierowcy wyposażona przynajmniej w: 1 szt. uchwytu na napoje 1 szt. podkładki (o minimalnych wymiarach 280 x 170 mm) pod rozkład jazdy wraz z lampka oświetlającą na elastycznym ramieniu oświetlenie stanowiska kierowcy typu „LED” w podsufitce – załączane tylko oddzielnym włącznikiem przez kierowcę na desce rozdzielczej musi być wskaźnik obciążenia silnika/przepływu energii elektrycznej, stanu naładowania magazynu energii, ładowania magazynu energii, prędkości jazdy oraz licznik kilometrów Zamawiający wymaga zapewnienia przekazywania sygnałów: prędkości, drogi, czasu postoju i jazdy itp. oraz możliwości wysyłania poprzez interfejs CAN informacji między innymi o prędkości jazdy, przejechanym dystansie, dacie i godzinie, naładowaniu magazynu energii, procesie ładowania magazynu energii; informacje o dacie i godzinie, pokonanym dystansie przestrzeń wewnętrzna autobusu musi zostać wyposażona co najmniej w: barierkę ograniczającą niekontrolowane przemieszczanie się pasażerów na przednim pomoście strefę przy kabinie kierowcy – obejmującą przestrzeń od I drzwi do wysokości ścianki działowej przy I drzwiach, w której nie powinni przebywać pasażerowie podczas jazdy – wyznaczoną żółtym kolorem podłogi w całej strefie, albo żółtą linią na podłodze pomiędzy tylną ścianą kabiny kierowcy a ścianką działową przy I drzwiach siedzenia pasażerskie w pierwszym rzędzie na nadkolach podwójne – Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zamontowane zostaną podwójne siedzenia tylko na prawym nadkolu w pierwszym rzędzie, natomiast nadkole po lewej stronie zostanie niezabudowane siedzeniami stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną; rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich odkładana ręcznie z wnętrza pojazdu; sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego poręcze pionowe i poziome: dobrze widoczne, malowane na kolor żółty lub inny jaskrawy, wyposażone w uchwyty paskowe (tzw. „lejce”); dopuszcza się zastosowanie wbudowanych w poręcze pionowe świateł LED szyby boczne stałe – pojedyncze lub podwójne co najmniej w 4 (cztery) okna boczne przesuwne (w części górnej), co najmniej 2 (dwa) wentylatory nawiewowo-wyciągowe siedzenia pasażerskie muszą być typu miejskiego o ergonomicznym kształcie, wykonane z tworzywa sztucznego lub stalowe, wyklejone wykładziną tapicerowaną, „twarde” z możliwością łatwego zmywania, demontażu i montażu; ostateczna kolorystyka oraz tworzywo siedzisk pasażerskich będzie przedmiotem zatwierdzenia przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia przez wykonawcę poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty lakierowanej, wodoodpornej lub tworzyw sztucznych, odpornych na wilgoć podstawowe ogrzewanie wnętrza konwektorami i systemem nagrzewnic (min. 3 sztuki), włączanych termostatem lub regulatorem; Zamawiający wymaga, aby ogrzewanie pojazdu zapewniało co najmniej utrzymanie temperatury +10 st. C w pojeździe przy temperaturze zewnętrznej -15 st. C dodatkowe ogrzewanie wodne – niezależny agregat grzewczy o mocy min. 23 kW, zasilany z oddzielnego zbiornika ON o poj. min. 30 litrów, wyposażony w licznik czasu pracy oraz czasowy sterownik cyfrowy odchylaną platformę najazdową dla wózków zamontowana przy II drzwiach klimatyzację całej przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska pracy kierowcy (z jednego urządzenia dachowego) o mocy chłodniczej min. 18 kW z ilością czynnika chłodniczego w przedziale od 3 do 12 kg klimatyzację całej przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska pracy kierowcy interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające pełną diagnozę systemu klimatyzacji Pojazd musi zostać wyposażony w: co najmniej 5 sztuk umieszczonych na poręczach pionowych przycisków „przystanek na żądanie” oznaczonych określeniem „STOP” przyciski, o których mowa w pkt. 1, muszą być rozmieszczone równomiernie w okolicach drzwi pojazdu z zapewnieniem łatwego dostępu przez pasażerów oddzielny przycisk „STOP” przy stanowisku inwalidzkim z niezależną od pozostałych przycisków informacją dla kierowcy o zamiarze opuszczenia pojazdu przez inwalidę (umieszczony na ścianie bocznej obok miejsca na wózek) sygnalizację naciśnięcia przycisku „STOP” na desce rozdzielczej kierowcy wraz z krótkim sygnałem dźwiękowym podświetlenie przycisków „STOP” w kolorze czerwonym działające od wciśnięcia aż do otwarcia drzwi przyciski otwierania drzwi przez pasażerów, służące do otwierania tylko tych drzwi, przy których są umieszczone, które pełnić będą jednocześnie funkcję przycisku „przystanek na żądanie” przyciski otwierania drzwi wyposażone w funkcję pamięci, która powoduje otwarcie tylko tych drzwi, przy których przycisk został naciśnięty po aktywowaniu przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów i zatrzymaniu pojazdu sposób oznakowania przycisków: „<>” oraz napis „STOP” każdy przycisk musi być podświetlony dwukolorowo (przycisk dzielony): na czerwono „STOP”, na zielono funkcja otwarcia drzwi przez pasażerów (jeśli jest aktywowana przez kierowcę) przyciski podwójnie muszą być umieszczone przy drugich drzwiach (po obu stronach) przyciski na zewnątrz autobusu, umieszczone przy II drzwiach po lewej stronie z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych sygnalizujący kierowcy gotowość wejścia do autobusu przez osobę na wózku inwalidzkim napisy i tabliczki spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn.zm.). |
| 15 | System informacji pasażerskiej | Zamawiający oczekuje, aby dostarczony autobus był wyposażony w system informacji pasażerskiej, na który składać się będą co najmniej: elektroniczne tablice zewnętrzne prezentujące treść na zewnętrz pojazdu, wykonane w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, w kolorze białym, z układami ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego, zapewniające doskonałą czytelność (pod względem jasności i kontrastu) w każdych warunkach atmosferycznych; zastosowane muszą być czytelne znaki, w tym polskie znaki narodowe i symbole. Wymagania szczegółowe dla tablic diodowych zewnętrznych: tablica przednia pełnowymiarowa (w stosunku do szerokości autobusu), umożliwiająca wyświetlanie informacji w jednym lub dwóch wierszach, umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy; tablica musi być zasilana napięciem pokładowym 24V +/- 30% tablica boczna, umożliwiająca wyświetlanie informacji w jednym lub dwóch wierszach, jedna sztuka, umieszczona między pierwszymi a drugimi drzwiami, po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy; tablica musi być zasilana napięciem pokładowym 24V +/- 30% tablica tylna (kwadrat) wyświetlająca nr linii w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, centralnie w osi pojazdu. tablica informacyjna wewnętrzna w formie tablicy LED, rozdzielczość 120x16 punktów świetlnych do umieszczenia za kierowcą pod sufitem wraz z uchwytem, |
| 16 | System informacji akustycznej | Pojazd musi zostać wyposażony w system informacji akustycznej, spełniający następujące funkcje: pojazd musi posiadać system zapowiedzi głosowych wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdu, współpracujący z Autokomputerem pokładowym, format zapowiedzi zgodny z MP3 lub równoważny zestaw radioodtwarzacz z wejściem USB + wzmacniacz + nagłośnienie w kabinie kierowcy – minimum 1 głośnik, mikrofon do komunikacji dla kierowcy, w części pasażerskiej wykorzystuje te same głośniki co system zapowiedzi głosowych; minimum cztery głośniki do rozmieszczenia równomiernie wewnątrz autobusu i jeden głośnik zewnętrzny Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia odpowiadał będzie również za zaprogramowanie urządzeń wchodzących w skład systemu w ramach dostawy zostanie przekazane oprogramowanie (wraz z bezterminową licencją) przeznaczone do obsługi systemu informacji pasażerskiej, w tym do samodzielnego tworzenia zapowiedzi głosowych wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu muszą być przystosowane do pracy w warunkach panujących w autobusie podczas realizacji zadań przewozowych |
| 17 | Dodatkowa instalacja | Zamawiający wymaga, aby pojazd w swojej konstrukcji posiadał: System wyświetlania informacji pasażerskiej, składający się z: Monitor LCD od 24” do 32” w obudowie wandaloodpornej z wbudowaną pamięcią min 4GB o rozdzielczości 1920:1080 do edycji informacji z pendrive lub sterownika. Jasność wyświetlacza regulowana. W zależności od zewnętrznych warunków oświetlenia. Lokalizacja monitora do uzgodnienia przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Niezbędne oprogramowaniem do edycji informacji. |
| 18 | Inne elementy elektroniczne | Pojazd musi zostać wyposażony również w następujące elementy elektroniczne: immobilizer przy stacyjce zabezpieczający przed kradzieżą system detekcji i gaszenia w rejonie pieca ogrzewania dodatkowego czujnik cofania (4 punktowy) informujący kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody z sygnałem dźwiękowym ostrzegawczym działającym w trakcie jazdy na biegu wstecznym |
| 19 | Monitoring | Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w system monitoringu wizyjnego, który składał się będzie co najmniej z: kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu, mających za zadanie monitoringu przestrzeni pasażerskiej autobusu; obraz z kamer winien być przekazywany do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy kamer zewnętrznych zamontowanych z przodu na prawej ścianie nadwozia pokazujących obszar przed drzwiami pasażerskimi wyświetlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy umożliwiającego stały podgląd obrazu z kamer rejestratora cyfrowego oraz przełącznika oprogramowania umożliwiającego co najmniej: przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w formacie zabezpieczonym znakiem wodnym za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB, przekazanie zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt (możliwość przekazywania plików nie może być związana z ograniczeniami licencyjnymi), przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery, przeglądanie obrazu w przedziale czasu, przewijanie obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami, zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisania w formie pliku, oglądanie obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie Zamawiający wymaga, aby system posiadał zabezpieczenie zapisanych danych przed utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu. Zapis ten powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. Wymagania funkcjonalne wyposażenia systemu monitoringu pojazdu: Kamery: co najmniej 4 sztuki kamer IP wewnętrznych w kolorze szarym lub białym (co najmniej 3 szt. w przedziale pasażerskim, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem) co najmniej 1 szt. kamery IP zewnętrznej (zamontowana na prawej ścianie nadwozia) co najmniej 1 szt. kamery cofania kamery muszą rejestrować obraz w jakości HD kamera zewnętrzna musi być wyposażona w funkcję „mirror” i podświetlenie IR dla zwiększenia widoczności po zmroku kamery muszą być niedostępne dla pasażerów i zabezpieczone za pomocą wymiennej szyby z poliwęglanu kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej kamery systemu powinny być zasilane z rejestratora napięciem stałym 12V lub poprzez PoE Miejsce montażu kamer zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Rejestrator cyfrowy (1 szt.): powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego powinien umożliwiać zapis ciągły i być odporny na zawieszanie się systemu powinien zapewniać rejestrację również w niskich temperaturach tj. do 10 stopni Celsjusza poniżej zera powinien być odporny na wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej powinien być wyposażony w dysk twardy wymienny o poj. co najmniej 1 TB Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi zapewnić 1 (jeden) dodatkowy dysk twardy o poj. co najmniej 1 TB, do wykorzystania jako zapasowy na wypadek awarii powinien posiadać konfigurowalne wyjścia monitorowe powinien posiadać port USB min. 3.0 powinien posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań Przełącznik kamer (1 szt.) System musi umożliwiać bieżący podgląd rejestrowanego obrazu na monitorze LCD z możliwością wyboru sekwencji, włączający się automatycznie bez opóźnienia Wyświetlacz LCD urządzenie musi zostać wyposażone w ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD, typu TFT, o przekątnej minimum 8" urządzenie musi zapewniać podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy Część stacjonarna systemu dla stacji operatorskiej: laptop min. 15” – 1 szt., rozdzielczość min.1920-1080 dysk SSD o pojemności min. 512 GB RAM min. 8 GB procesor min. 6 rdzeni, taktowanie min. 2,4 GHZ, cache 12MB kieszeń dysków wymiennych – 1 szt. napęd DVD+RW – 1 szt. port LAN/Ethernet 10/100/1000 Mbit/s – 1 szt. port USB min 3.0 – 2 szt. program operacyjny – 1 szt. |
| 20 | Radiofonizacja | Autobus musi być wyposażony w: radioodtwarzacz CD/MP3 (min. 1 szt.) wzmacniacz (min. 1 szt.) mikrofon głośniki zapewniające prawidłowe nagłośnienie wnętrza autobusu (min. 4 sztuki) głośnik (co najmniej 1 szt.) zamontowany na zewnątrz do wykonywania lub odtwarzania zapowiedzi w pojeździe |
| 21 | Ogumienie | Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w: ogumienie kół bezdętkowe, typu miejskiego rozmiar 19,5” koło zapasowe – 1 szt. koła pojedyncze o rozmiarze jak w pkt. 1. – dla przedniej osi pojazdu; koła podwójne (koła bliźniacze) o rozmiarze zewnętrznym jak w pkt. 1 – dla tylnej osi pojazdu zabezpieczenia typu Ric-Clips lub równoważne, zamontowane na kołach |
| 22 | Kolorystyka zewnętrzna | Poszycie zewnętrzne pomalowane na kolor RAL. Zamawiający po zawarciu umowy, na warunkach określonych w jej treści, dostarczy Wykonawcy oczekiwania związane z kolorystyką pojazdów. |
| 23 | Wyposażenie dodatkowe | Pojazd musi zostać wyposażony nadto co najmniej w: gaśnice proszkowe o wadze 6 kg każda, zabezpieczone przed kradzieżą – 2 szt. kliny pod koła – 2 szt. odblaskowy trójkąt ostrzegawczy – 1 szt. apteczkę – 1 szt. kamizelki odblaskowe – 2 szt. latarki – 2 szt. ładowarki USB do ładowania telefonów komórkowych rozmieszczonych przy siedzeniach pasażerskich w przestrzeni pasażerskiej – minimum 4 szt., po 2 szt. na każdej stronie autobusu zaczepy holownicze przednie i tylne koło zapasowe – 1 szt. podnośnik – 1 szt. klucz do kół – 1 szt. napisy podające dopuszczalną ilość miejsc siedzących i stojących napisy „wyjście awaryjne” umieszczone w odpowiednich miejscach i inne konieczne do prawidłowego oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego autobusu ramki reklamowe A3 (297 mm x 420 mm), umożliwiające ekspozycję plakatu formatu A3, wykonane z niełamliwego tworzywa sztucznego – minimum 6 szt.; ramka musi umożliwić 2-stronną prezentację zamieszczonej informacji (do każdej ramki po jednej kieszeni plastikowej na plakat A3 pasującej do ww. ramek); kieszeń plastikowa ma zabezpieczać plakat w ramkach plastikowych); |
| 24 | Wyposażenie diagnostyczne | Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komputer przenośny (notebook) o przekątnej ekranu min. 15”, rozdzielczość min.1920-1080, dysk SSD o pojemności min. 512 GB, RAM min. 8 GB, procesor min. 6 rdzeni, taktowanie min. 2,4 GHZ, cache 12MB, z portem HDMI, portem USB i wejściem do obsługi dostarczonych interfejsów, LAN i wi-fi wraz z licencjonowanym, polskojęzycznym oprogramowaniem systemowym umożliwiającym poprawną pracę z oprogramowaniem diagnostycznym przez dostarczone interfejsy, o których mowa w pkt. 6, 9, 15 i 23 niniejszej tabeli w zakresie wymagań zamawiającego dotyczących autobusu. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pisemne licencje na przekazane oprogramowanie. Koszt dostarczonego systemu (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje) ma być jednorazowy, wkalkulowany w cenę zamówienia. Okres wykorzystania całości dostarczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania ma być bezterminowy. Dostawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie aktualizacje do dostarczonego oprogramowania w okresie trwania gwarancji na dostarczony pojazd (tj. w okresie „gwarancji jakości na całość autobusu”). Zamawiający dopuszcza, aby na potrzeby zapewnienia diagnozy układów, o których mowa w pkt. 6, 9, 15 niniejszej tabeli, Wykonawca dostarczył jedno urządzenie diagnostyczne łączące w sobie funkcje opisane we wszystkich w/w punktach tabeli. |
| 25 | Warunki dodatkowe | Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca: zapewnił czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę nie dłuższy niż 1 dzień roboczy i czas naprawy usterki – do 3 dni, dotyczy dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy . Termin na naprawę usterki może ulec wydłużeniu za zgodą obu stron w przypadku napraw takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny most, przednia oś, elementy kratownicy. zapewnił internetowy serwis zgłaszania usterek wyposażył Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych; całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w 3 (trzech) kompletach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w ogólnodostępnym formacie (np. PDF z co najmniej aktywnym spisem treści oraz z funkcją wyszukiwania słów w treści i możliwością wydruku dostarczył instrukcje naprawy poszczególnych podzespołów w zakresie w jakim takie naprawy są dopuszczane przez producentów autobusu oraz o ile zostały opracowane odpowiednie dokumenty będące instrukcjami zapewnił dostęp bezterminowy do platformy serwisowej umożliwiający odczyt parametrów terminów rozpoczęcia i zakończenia ładowania, wartości pobranej energii, ilości przejechanych kilometrów, przedstawienie danych w okresach dziennych, miesięcznych, za rok , z możliwością drukowania poszczególnych informacji (np. raportów) przekazał polskojęzyczną wersję dokumentacji zastosowanego w autobusie oprogramowania, przy czym licencje oprogramowania powinny być dostarczone również w postaci, w jakiej oryginalnie występują przekazał instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojeździe w wersji elektronicznej lub papierowej w języku polskim – co najmniej 1 komplet Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy kart SIM. |
| 26 | Warunki gwarancji (licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego) oraz dostępność części zamiennych i pogwarancyjnych usług serwisowych | Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia (pojazd) gwarancji jakości na następujących warunkach: na całość autobusu – co najmniej 36 miesięcy bez limitu kilometrów (z zastrzeżeniem warunków, wskazanych po punktach poniżej) na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia, bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji, a także na trwałość konstrukcji i poszycia, tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – co najmniej 144 miesiące, pod warunkiem corocznych przeglądów w ASO na zewnętrzne powłoki lakiernicze – co najmniej 72 miesiące na możliwość zakupu (dostępność) wszystkich części zamiennych do autobusu (w zakresie jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń, wyposażenia dodatkowego itp.) – przez okres co najmniej 15 lat liczonych od dnia upływu okresu gwarancji jakości na całość autobusu na możliwość realizacji usług serwisu przez okres 15 lat od upływu przewidzianego w umowie okresu gwarancji jakości na całość autobusu; koszty realizacji usług serwisowych po okresie gwarancji jakości będą pokrywane przez Zamawiającego stosownie do obowiązujących w tym zakresie cen hurtowych oraz aktualnych stawek za 1 roboczogodzinę Wykonawcy, z zastrzeżeniem serwisu realizowanego w ramach okresów gwarancyjnych wskazanych w pkt. b)-c) powyżej Z gwarancji wyłączone mogą być materiały eksploatacyjne: bezpieczniki, żarówki, świetlówki, diody świetlne, amortyzatory (poza wadami fabrycznymi), normalnie zużywające się tarcze hamulcowe, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych, pióra wycieraczek. Zamawiający dopuszcza również wyłączenie z gwarancji: ogumienie po przebiegu 100 000 km, szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, wkłady filtrów, oleje smary i płyny eksploatacyjne. Zamawiający oczekuje, aby w czasie 5 lat eksploatacji minimalna liczba cykli ładowania pojazdu była nie mniejsza niż 2500 bez spadku pojemności magazynu energii nie większego niż 20%, przy rocznym przebiegu max. 40 000 km. |
| 27 | Szkolenie | Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca w ramach zamówienia (oraz w ramach zaoferowanej ceny) w określonym w umowie terminie (najpóźniej 30 dni po przewidzianej w umowie dacie dostawy autobusu) przeprowadził 1 szkolenie z zasad obsługi pojazdu, w tym zastosowanych systemów/oprogramowań diagnostycznych, dla co najmniej 3 osób wskazanych przez Zamawiającego szkolenie nie może trwać krócej niż 2 dni (łącznie minimum 16 godzin szkoleniowych) Szkolenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania autobusów przeszkoli na terenie zajezdni autobusowej wskazanej przez Zamawiającego minimum 5 kierowców w zakresie prowadzenia i obsługi pojazdów i dostarczy instrukcje obsługi dla kierowców w wersji książkowej w ilości 2 sztuk (po jednej na każdy autobus) minimalny zakres szkolenia: omówienie podstawowych podzespołów wyposażenia (typ, rodzaj): silnik elektryczny akumulatory obsługa i ładowanie tylny most zawieszenie omówienie zakresu oraz częstotliwości obsług technicznych: punkty smarowania punkty wymiany płynów eksploatacyjnych i olejów punkty wymiany filtrów punkty kontrolne zapoznanie z diagnozowaniem pojazdu za pomocą szyny CAN zapoznanie z diagnozowaniem i obsługą urządzeń ABS (EBS) zapoznanie z diagnozowaniem układu elektrycznego zapoznanie z obsługą programów diagnozujących usterki w dostarczonych typach pojazdów prawidłowa weryfikacja wskazań diagnostycznych dostarczonych programów obsługa programów do diagnozowania zapoznanie z podstawowymi naprawami autobusów układ hamulcowy układ kierowniczy oświetlenie pojazdu, instalacja elektryczna, bezpieczniki, przekaźniki itp. szkolenie musi być zakończone pisemnym potwierdzeniem wystawionym przez producenta autobusów Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia i udziałem w nim pracowników Zamawiającego muszą zostać uwzględnione w zaoferowanej przez Wykonawcę cenie |