|  | Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. |
| --- | --- |
|  | ul. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdże tel. +48 77 446 86 00 fax +48 77 446 86 02 gorazdzekruszywa@gorazdzekruszywa.pl www.gorazdzekruszywa.pl |

Chorula 2023-09-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o złożenie oferty na wykonanie i dostarczenie pontonów pod rurociąg tłoczny średnicy 630 zgodnie z dokumentacją.

Zakres oferty

- Wykonanie pontonów 15 szt.:

Zgodnie z dokumentacją:

- pływaki pontonu Ø zewnętrzna 630 mm, wykonać z blachy grubości 4 mm,

- grodzie pływaków z blachy 5 mm,

- pływaki malować na kolor czarny farbami np. Sigmashield 880

- barierka malowana na kolor RAL 6029,

- podest pontonu ocynkowany ogniowo,

- obejmy do rur ocynkowane,

- kraty Wema 35x650x1000 mocowana w 4 punktach.

- Dostawa do :

KSM Stroszowice 10 szt. Stroszowice 19, 49-340 Stroszowice,

KSM Szczytniki 5 szt.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- Ceny składowe zapytania i cenę łączną,

- Termin wykonania,

- Warunki płatności,

Wszelka komunikacja w fazie zbierania ofert prowadzona będzie wyłącznie pomiędzy wyznaczonym przedstawicielem oferenta, a przedstawicielem firmy Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.:

Informacje techniczne:

Wiesław Gomułka

+48 77 777 8630

+48 697 060 561

+48 77 446 86 02

wieslaw.gomulka@gorazdzekruszywa.pl