# Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotła gazowego w obiekcie Komisariatu Policji 
w Ozimku przy ul. Wyzwolenia 15.

- Zakres prac do wykonania.

Wymiana kotła obejmuje:

# demontaż istniejącego kotła gazowego Junkers Cerapur ZBR 11-42 A 23;

b)	dostawa i montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego 2-funkcyjnego o mocy ok. 25kW;

c)	dostawa i montaż kompletnego zestawu wkładu kominowego dla kotła kondensacyjnego (rury, kolano, płyta dachowa, rura uv, adapter przyłączeniowy), łączna długość ok. 5m;

d)	materiały instalacyjne do podłączenia kotła do instalacji;

e)	podłączenie ciepłej wody użytkowej;

# f)	podłączenie centralnego ogrzewania do istniejącej instalacji;

# g)	przeprowadzenie próby szczelności instalacji;

# h)	uruchomienie instalacji;

# i)	dojazd do obiektu;

j)	zdemontowany kocioł i jego elementy należy dostarczyć do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Korfantego 2;

Powyższy zakres prac ma charakter jedynie orientacyjny. Wykonawca na podstawie wizji lokalnej sporządzi zakres robót obejmujący wszystkie niezbędne do wykonania prace.

# Inne wymagania.

a)	Wymiana urządzenia w trybie pilnym jednak nie później niż do 13.01.2023r. Termin wykonania będzie brany pod uwagę przy wyborze ofert podobnych cenowo. Ze względu na sezon zimowy, montaż i uruchomienie kotła należy wykonać w ciągu jednego dnia.

b)	Kocioł wraz z pozostałym osprzętem należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta kotła.

c)	Okres gwarancji na wykonaną usługę zgodny z okresem gwarancji producenta urządzenia.

d)	Wszystkie czynności należy wykonać w obecności pracownika Policji i uzyskać jego potwierdzenie.

e)	Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia usługi w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie, wyposażenie pomieszczenia należy zabezpieczyć przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

f)	Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

-	prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

-	przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

-	zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

-	Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi.

g)	Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

h)	Osoby wykonujące usługę będą posiadały odpowiednie uprawnienia do wykonywania montażu kotłów gazowych. Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzację producenta oferowanego kotła.

# Opis sposobu odbioru robót.

a)	Po zakończeniu prac zostanie sporządzony „Protokół odbioru robót”. Protokół powinien zawierać: miejsce instalacji kotła, typ i numer seryjny kotła, opis wykonanych czynności.

b)	W dniu podpisania Protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną urządzenia oraz instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury: 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania, Henryk Sygulla: 	tel. 47 864 25 21