Generator wodoru x 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Produkcja czystego H2 z wody destylowanej lub demineralizowanej |  |
|  | Wewnętrzny zbiornik wody minimum 5 L |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy 3.5’’ wskazujące aktualne ciśnienie |  |
|  | Komunikaty diagnostyczne, złącza Ethernet i RS 485 |  |
|  | Wydajność minimalna 150 mL/min Ciśnienie wyjściowe minimalne 0.1 - 8 bar |  |
|  | Czystość H2 99.9999% |  |
|  | Waga maksymalna 23 kg |  |
|  | Wymiary maksymalne 245 x 460 x 500 mm |  |

………………………

Podpis Wykonawcy