## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## APARAT USG – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, wyklucza się aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, używany. | TAK |  |
|  | Rok produkcji – 2018 lub 2019. | TAK |  |
| II. | WYMAGANIA SPRZĘTOWE: |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50MHz. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe/bateryjne zintegrowane z aparatem, podtrzymujące pracę systemu przy maksymalnym obciążeniu na min.: 25 minut. | TAK |  |
|  | Aparat przewoźny na kołach z możliwością blokady min. 2 kół. | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 17”. | TAK |  |
|  | Technologia całkowicie cyfrowa, w tym system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej. Minimum 160 000 kanałów procesowych. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy aparatu: 1,0 – 16,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min 10 000 klatek. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania min. 30 ustawień (tzw. Presetów) przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Minimum 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie wyposażony w uchwyt/y na 3 głowice oraz na butelkę z żelem umieszczoną w pozycji pionowej. | TAK |  |
| III | OBRAZOWANIE: |
|  | Tryb B-mode. | TAK |  |
| a | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu min.: 634 obrazów/s. | TAK, podać |  |
| b | Maksymalna głębokość obrazowania min.: 38 cm | TAK, podać |  |
| c | Maksymalna dynamika systemu min.: 256dB. | TAK, podać |  |
| d | Minimum 5 stref ogniskowania przy nadawaniu. | TAK, podać |  |
| e | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego. | TAK |  |
| g | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE. | TAK |  |
| h | Minimum dwie różne techniki obrazowania harmonicznego | TAK, podać |  |
| i | Jednoczesne obrazowanie wieloczęstotliwościowe. | TAK |  |
| j | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Tryb M-mode. | TAK |  |
|  | Tryb M-mode z Dopplerem Kolorowym. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Pulsacyjny: | TAK |  |
| a | Prędkość w PWD: min 8,0 m/s. | TAK, podać |  |
| b | Maksymalna częstotliwość PRF dla PWD min: 22 kHz. | TAK, podać |  |
| c | Dynamika systemu dla PWD w zakresie min.: 30-256 dB. | TAK, podać |  |
| d | Zakres regulacji wielkości bramki w PWD min.: 1 – 15 mm. | TAK, podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
| a | Zakres częstotliwości PRF dla CD min: 0,1-19 kHz. | TAK, podać |  |
| b | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu min.: 391 obrazów/s. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie CD o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach. | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. | TAK |  |
|  | Tryb Triplex – (B+CD/PD+PWD). | TAK |  |
|  | Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi. | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokątowe – obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B+CD lub PD. | TAK |  |
|  | Algorytm do redukcji szumów speklowych polepszający obrazowanie w skali szarości i kontrast z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek dostępne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe – na zaoferowanej głowicy liniowej. | TAK |  |
| IV | FUNKCJONALNOŚCI: |
|  | Bezstratne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym minimum x 8 w trybie B-Mode i CD. | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań, min.: pediatrycznych jamy brzusznej małych narządów naczyniowych mięśniowo-szkieletowych kardiologicznych ginekologicznych położniczych urologicznych. | TAK |  |
|  | Podstawowe pomiary na obrazie: odległości obwodu pola powierzchni objętości | TAK |  |
| V | ARCHIWIZACJA: |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD o pojemności przeznaczonej na archiwum min 500 GB. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach co najmniej DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu pen-drive lub płytach CD/DVD. | TAK |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny. | TAK |  |
|  | Łatwo dostępny minimum 1 wbudowany w aparat port USB. | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania i po zamrożeniu. | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednia z aparatu. | TAK |  |
| VI | GŁOWICE USG (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach): |
|  | Głowica conweksowa szerokopasmowa | TAK |  |
| a | producent i typ; | podać |  |
| b | zakres częstotliwości pracy: min. 2,0 – 5,0 MHz; | TAK, podać |  |
| c | liczba elementów: min. 128; | TAK, podać |  |
| d | kąt skanowania – widzenia: min 60o; | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa: | TAK |  |
| a | producent i typ; | podać |  |
| b | zakres częstotliwości pracy: min. 5,0 – 12,0 MHz; | TAK, podać |  |
| c | liczba elementów: min. 190; | TAK, podać |  |
| d | szerokość skanowania: max 40 mm; | TAK, podać |  |
| e | obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa phased array: | TAK |  |
| a | producent i typ; | podać |  |
| b | zakres częstotliwości pracy: min. 1,0 – 5,0 MHz; | TAK, podać |  |
| c | liczba elementów min.: 64; | TAK, podać |  |
| d | kąt skanowania – widzenia: min 90o; | TAK, podać |  |
| VII | DOKUMENTACJA: |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)