Szczegółowy opis podstawowego zakresu prac

- Przeglądy techniczne.

## Przegląd techniczny wykonywać należy 1 raz w roku, obejmuje on następujące prace:

- oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu oraz wysięgników antenowych (jeżeli występują), stanu anteny (stan osłony dielektrycznej, pęknięcia, rozwarstwienia), stanu złącz antenowych (szczelność osłon, zacieki, korozja), szczelność przepustu dachowego (jeżeli występuje);

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania wspornika i anteny na wsporniku, a w razie potrzeby dokonanie regulacji i pionowanie;

- sprawdzenia poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby dokonanie regulacji naciągu i pionowanie masztu;

- usunięcie widocznych ognisk korozji, pęknięć powłoki farby i zabezpieczenie ich przed rozprzestrzenianiem;

- wymiana niesprawnych śrub rzymskich, ewentualne ich oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją, jeżeli ich sprawność nie budzi zastrzeżeń;

- sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych, a w razie potrzeby likwidacja nieprawidłowości;

- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej maszt i współpracujące z nim urządzenia, a w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości;

- pomiar rezystancji uziomu masztu antenowego;

- w przypadku gdy maszt posiada instalacje elektryczną wraz z oświetleniem przeszkodowym należy dokonać przeglądu instalacji i udokumentować w protokole.

Wykonane przeglądy techniczne należy udokumentować:

- Protokołem stanu technicznego masztu zawierającym orzeczenie o stanie masztu i ewentualnym opisem stwierdzonych nieprawidłowości i wymaganych prac; (oddzielnie dla każdego masztu),

- Protokołem pomiaru rezystancji uziomu masztu antenowego (oddzielnie dla każdego masztu),

- Protokołem rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli zwarcia (instalacje TN-S)– w przypadku masztów posiadających oświetlenie przeszkodowe (oddzielnie dla każdego masztu),

- dokumentacją fotograficzną masztu i systemów antenowych w wersji elektronicznej na nośniku (oddzielny katalog dla każdego masztu),

- zbiorczą tabelę zawierającą lokalizację masztu, rodzaj masztu i wysokość, datę wykonania przeglądu, opis stwierdzonych nieprawidłowości i zakres wymaganych prac naprawczych wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów naprawy (w wersji elektronicznej na nośniku oraz w wersji papierowej).

W/w dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed  odbiorem prac w celu sprawdzenia poprawności i kompletności jej wykonania.

| Wykaz ilościowy obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów i pomiarów w okresie obowiązywania umowy. |
| --- |
|  | ILOŚĆ MASZTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEGLĄDU | WYSOKOŚĆ MASZTU |  |  |
|  | 24 | do 5m |
|  | 95 | do 10 m |
|  | 29 | do 15 m |
|  | 24 | do 20 m |
|  | 3 | powyżej 20 m |
|  | 6 | kratowy do 15 m |
|  | 6 | kratowy do 25 m |
|  | 2 | kratowy powyżej 20m |
|  | 189 | ogółem |

- Wykaz rodzajowy obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów

i pomiarów w okresie obowiązywania umowy. Przedstawiony w tabeli zakres prac jest orientacyjny i może ulec zmianom w trakcie realizacji umowy.