Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek jezdny z regulacją wysokości o budowie kolumnowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | wyposażony w regulowane oparcie pleców, przechył Trendelenburga/Anty-Trendelenburga | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 2-segmentowe leże z materacem o wymiarach 60 x 190 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | wymiary całkowite 60 x 205 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | regulacja wysokości, przechyłów Trendelenburga i Anty-Trendelenburga • Trendelenburga/Anty-Trendelenburga (18o) • Zakres regulacji wysokości: od 65 do 100 cm (włączając materac) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | obudowa podstawy wykonana z wysokoodpornego, termoformowanego ABS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | zdejmowalny 8 cm materac wykonany z wysokiej jakości elastycznej pianki (35kg/m3) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | zdejmowalny pokrowiec PVC powlekany Jersey-em | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 2 miejsca na uchwyt na kroplówki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | obojniki na wszystkich 4 narożnikach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | regulowany segment pleców przy użyciu 2 sprężyn gazowych (0o-90o) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | koła o średnicy 200 mm z systemem centralnej blokady | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | 2 kierunkowe koła od strony głowy pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | poziome, opuszczane w dół barierki boczne wykonane z anodowanego aluminium | TAK |  | Bez punktacji |
|  | jednoczęściowy, zintegrowany uchwyt do prowadzenia wózka od strony nóg i głowy pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | obudowa podstawy z miejscem na butle z tlenem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | kolumny z gładką osłoną z tworzywa sztucznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | składane uchwyty do prowadzenia wózka od strony stóp i głowy pacjenta (2 częściowe) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | waga 80 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | dopuszczalne obciążenie 200 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy