Załącznik nr 1.9

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI DIAGNOSTYKI CKZ ODDZIAŁ ZSS

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  14.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV specyfikacji).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-14)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ IX:

ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI DIAGNOSTYKI CKZ ODDZIAŁ ZSS

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Tester do diagnostyki sterowników samochodów osobowych i dostawczych z modułem bezprzewodowym oraz modułem multimetru (oscyloskopu dwukanałowego) - wersja edukacyjna nie abonamentowa | Transmisja bezprzewodowa z pojazdami poprzez VCI; jednoznaczna identyfikacja pojazdów przez numer VIN, PassThru ready, zapamiętanie każdej informacji – automatycznie w Car History, informacja na ekranie o lokalizacji złącza diagnostycznego OBD w pojeździe, obsługa systemów ciśnienia w ogumieniu, kompatybilność CSC-Tool; kompatybilność z asanetwor; czynności serwisowe sugerowane dla poszczególnego modelu samochodu, czynności obsługi serwisów ASO danego producenta wraz z czasem wykonania, dostęp do informacji technicznych (informacje o podzespołach, dane serwisowe, paski zębate, dane techniczne, schematy połączeń, bezpieczniki/przekaźniki, wartości testowe podzespołów, informacje o jednostkach, dane dotyczące spalin, filtry powietrza-wnętrze pojazdu, akcje serwisowe, itp.). Funkcje diagnostyczne: odczyt i kasowanie kodów usterek, test podzespołów wykonawczych, prezentacja parametrów z objaśnieniem (do 12 parametrów jednocześnie); regulacja podstawowa, kodowanie, kasowanie inspekcji, badanie przebiegów sygnałów elektrycznych przy zastosowaniu modułu oscyloskopu dwukanałowego. Dane techniczne: wyświetlacz - pojemnościowy 10,4“ (1024x768 XGA), płyta główna - system operacyjny, 800 MHz ARM-CPU, 512 MB SDRAM, interfejsy - USB (Device & Host), WLAN, Bluetooth®, 1x gniazdo na moduł multimetru, 1x gniazdo rezerwowe (na przyszłe rozszerzenia), ‒ moduł multimetru (oscyloskopu dwukanałowego) z przewodami pomiarowymi, sondami szpilkowymi i cęgami prądowymi, akumulator - moduł all-in-one, czas pracy min. do 5 godzin, wbudowana kontrolka ładowania do diagnozowania akumulatora, stacja dokująca - do szybkiego ładowania akumulatora, wymiary: 310 mm x 265 mm x 100 mm (dł. x szer. x wys.), masa testera: 2200 g łącznie z akumulatorem i modułami, masa modułu VCI : 80 g, zakres działania wewnątrz 3…10 m, zakres działania na zewnątrz 50 m, obszar roboczy 0-45 °C, zakres roboczy 0–45 °C, zalecana: 10–35 °C, napięcie ładowania akumulatora 12,5–8V, napięcie zasilania 10–15 V. | sztuk | 1 |
| 2 | Refraktometr | refraktometr jest przeznaczony do określania następujących wielkości fizycznych: temp. zamarzania płynu do spryskiwaczy, zakres: -40°C - 0°C, rozdzielczość 5°C temp. zamarzania płynu chłodzącego (G13 – glikol propylenowy, G11/12 – glikol etylowy), zakres -50°C - 0°C, rozdzielczość 1°C gęstość elektrolitu, zakres 1,10 – 1,40 kg/l, rozdzielczość: 0,01kg/l | sztuk | 2 |
| 3 | Tester płynu hamulcowego | tester pozwala na szybie i wygodne sprawdzenie zawartości wody w płynie hamulcowym; podstawowym parametrem określającym jakość płynu hamulcowego jest temperatura wrzenia, która z kolei jest ściśle związana z zawartością wody; zawartość wody na poziomie ok. 3.5% obniża temperaturę wrzenia płynu o ok. 100°C; płyn hamulcowy ma silne właściwości higroskopijne dlatego tak ważna jest okresowa kontrola jego jakości; zasada działania testera opiera się na pomiarze zawartości wody w płynie hamulcowym; płyn hamulcowy nie powinien zawierać więcej niż 1.5% wody, warunkowo dopuszczalna jest zawartość wody do ok. 3%, powyżej tej wartości płyn hamulcowy należy bezwzględnie wymienić; dioda zielona - bateria ok, zawartość wody < 1%; dioda żółta - zawartość wody od 1% do 2%; dwie diody żółte - zawartość wody od 2% do 3%; dioda czerwona - zawartość wody ok. 3%; dwie diody czerwone - zawartość wody powyżej 3%; zawartość opakowania tester; bateria AAA | sztuk | 2 |
| 4 | Tester grubości lakieru | głowica pomiarowa zawieszona sprężyście (zarówno dla wersji z sondą wbudowaną jak i z sondą na przewodzie); pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych; rozdzielczość pomiaru: 10µm lub 1µm w zależności od ustawień - użytkownik ma możliwość zmiany rozdzielczości; zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 2100µm; funkcja ASYSTENT; funkcja HOLD; sygnalizacja dźwiękowa; kalibracja miernika - płytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie; podręczna trwała pamięć 200 pomiarów; podświetlanie wyświetlacza LCD; intuicyjna obsługa za pomocą 11-pozycyjnego menu; automatyczne wyłączenie miernika po dłuższej bezczynności; zasilanie: dwie baterie alkaiczne R3 (AAA); klawiatura poliwęglanowa oparta na mikroprzełącznikach; miernik posiada znak CE; wysoka jakość urządzenia; produkt polski;3 języki (polski, angielski, niemiecki) | sztuk | 2 |
| 5 | Klucz dynamometryczny 5-30 Nm | kwadrat: 1/4"; Zakres: 4,5 - 30Nm; dokładność: ±4%; długość: 340mm; waga: 440g ü; do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji wykonane zgodnie z PN-ISO 6789 na certyfikowanym przyrządzie pomiarowym; opakowanie: kaseta plastikowa | sztuk | 2 |
| 6 | Zestaw do wymiany szczęk hamulcowych | 4 wkrętaki o specjalnych nacięciach, umożliwiające zastosowanie przyrządu do wielu modeli hamulców bębnowych; szczypce 325 mm; 4 wkrętaki z nacięciami; 2 wyprofilowane łyżki; walizka | kpl. | 2 |
| 7 | Kamera endoskopowa | Jakość obrazu FULL HD 1080p (zdjęcia + filmy) 6 diod LED doświetlających; wielostopniowa regulacja świecenia diod; wbudowany duży i czytelny ekran LCD HD 4.3"; kamera na przewodzie HARD 5m Wbudowany akumulator 2600mAh do 3.5h pracy non stop; łatwe ładowanie przez micro USB; w zestawie przewód do ładowania; pełna polska instrukcja obsługi; kamera wodoszczelna IP67 (po założeniu odpowiedniej końcówki); w zestawie 4 dodatkowe końcówki (magnes, haczyk, lusterko, końcówka wodoszczelna); wygodne sterowanie za pomocą łatwo dostępnych przycisków; obsługa kart pamięci do 64GB microSD [brak w zestawie]; funkcja wykonywania zdjęć; funkcja nagrywania materiału VIDEO; możliwość podglądu wykonanych zdjęć i nagrań na urządzeniu; podgląd na żywo bez opóźnień; menu urządzenia w języku polskim | sztuk | 1 |
| 8 | Tester ciśnienia sprężania-Diesel SPCS-50SK Master | Przyrząd diagnostyczny przeznaczony do oceny szczelności przestrzeni nadtłokowej silników wysokoprężnych; pomiar powinien odbywać się przez zastąpienie rozpylacza, wtryskiwacza lub świecy żarowej odpowiednią końcówką pomiarową (adapterem); w rękojeści próbnika powinien być zabudowany włącznik klawiszowy, umożliwiający uruchomienie badanego silnika bez konieczności pomocy drugiej osoby. W celu ułatwienia i przyspieszenia wykonania pomiaru połączenie z przewodami i adapterami próbnika powinno posiadać szybkozłącza. Próbnik ma być wyposażony w urządzenie samopiszące, wykonujące wykres ciśnienia na diagramie rejestracyjnym oraz zawór upustowy. Wymagany zakres pomiarowy przyrządu: 10 do 50 bar (1 do 5 MPa); wyposażenie przyrządu: metalowa obudowa w formie walizki wraz o organizerem na poszczególne elementy, przewody połączeniowe elektryczne do uruchomienia rozrusznika badanego silnika, wąż ciśnieniowy z zaworkiem zwrotnym długości 360 mm, złączka kątowa M 12 x 1,5 z szybkozłączem, złączka kątowa M 14 x 1,5 z szybkozłączem, redukcja szybkomocująca M 12 x 1,5 szybkozłączem, redukcja szybkomocująca M 14 x 1,5 z szybkozłączem, diagramy rejestracyjne 100 sztuk, adaptery (końcówki pomiarowe) zastępujące rozpylacz: A, B, D, E, F (wielkości znormalizowane), adaptery do pomiaru kompresji w miejsce wtryskiwaczy: 15W, 16W, 42W, 44W, 75W, 76W (wielkości znormalizowane), adaptery do pomiaru kompresji w miejsce świec żarowych: 2S, 5S, 6S, 8S, 25S, 26S, 30S, 36S, 52S, 71S (wielkości znormalizowane) | kpl. | 1 |
| 9 | Tester ciśnienia sprężania benzyna SPCS-17,5 SK Master | Przyrząd diagnostyczny przeznaczony do oceny szczelności przestrzeni nadtłokowej silników benzynowych (niskoprężnych); pomiar powinien odbywać się przez zastąpienie świecy zapłonowej odpowiednią końcówką pomiarową (adapterem); w rękojeści próbnika powinien być zabudowany włącznik klawiszowy, umożliwiający uruchomienie badanego silnika bez konieczności pomocy drugiej osoby; w celu ułatwienia i przyspieszenia wykonania pomiaru połączenie z przewodami i adapterami próbnika powinno posiadać szybkozłącza; próbnik ma być wyposażony w urządzenie samopiszące, wykonujące wykres ciśnienia na diagramie rejestracyjnym oraz zawór upustowy; wymagany zakres pomiarowy przyrządu: 3 do 17,5 bar (0,3 do 1,75 MPa); wyposażenie przyrządu: metalowa obudowa w formie walizki wraz o organizerem na poszczególne elementy, przewody połączeniowe elektryczne do uruchomienia rozrusznika badanego silnika, wąż ciśnieniowy długości 360 mm, złączka kątowa 90 stopni z szybkozłączem, diagramy rejestracyjne 100 sztuk, adapter M10 50 mm z szybkozłączem, adapter M10 110 mm z szybkozłączem, adapter M10 250 mm z szybkozłączem, adapter M12 50 mm z szybkozłączem, adapter M12 110 mm z szybkozłączem, adapter M12 250 mm z szybkozłączem, adapter M14 50 mm z szybkozłączem, adapter M14 160 mm z szybkozłączem, adapter M14 250 mm z szybkozłączem, adapter elastyczny wkręcany w otwór świecy M14, przedłużacz sztywny z szybkozłączem z gumką stożkową, redukcja pomiarowa M18, zapasowy zaworek zwrotny 2 sztuki, gumki stożkowe komplet 5 sztuk | kpl. | 1 |
| 10 | Tester oscyloskopowy pięciokanałowy do współpracy z PC | napięcie zasilania: 5V DC (zasilany z USB), warunki pracy: 0-50°C; zakresy (kanały 1 i 2): -1,25..1,25V; -2,5..2,5V, -5..5V, -10..10V, 0..5V, 0..20V; zakresy (kanały 3, 4, 5): 0..5V, 0..20V; Dokładność pomiaru napięcia: 1% Wyposażenie testera: przewód pomiarowy 1m z wtykami bananowymi i krokodylkami - 2 szt., przewód pomiarowy 1m z krokodylkami - 3 szt., kabel podłączeniowy USB, instrukcja obsługi, oprogramowanie testera. | kpl. | 1 |
| 11 | Dźwignik skrzyni biegów | dźwignik skrzyni biegów, udźwig: 500kg, minimalna wysokość podnoszenia: 1135mm, maksymalna wysokość podnoszenia: 1950mm, przejezdny | sztuk | 1 |
| 12 | Myjka z podgrzewanie + płyn | obszar roboczy 73,6x56x45; pojemność wanny na płyn 8-14 litrów.; pneumatyczny pistolet; ciśnienie robocze 5-8 bar; maksymalne ciśnienie robocze 8,3bar; waga brutto/netto 49kg/46kg + płyn 50l | kpl. | 1 |
| 13 | Myjka wysokociśnieniowa | silnik: indukcyjny 2,7 kW, obroty silnika: 2800, pompa: mosiężna, ciśnienie robocze/max: 150/200 ew bar, przepływ wody: 530 l/h, czas pracy: 1-2 h, max temperatura doprowadzanej wody: 60°C, napięcie: 230V, wąż ciśnieniowy: gumowy, zbrojony, 8 m, rodzaj złączek: metal, gwint, waga: 30,5 kg, średnica kół: 200 mm, zestaw zawiera: myjkę DeWalt DXPW 002E (1szt.); pistolet wysokociśnieniowy; lanca płaska wysokiego/niskiego ciśnienia; lanca TURBO / ROTACYJNA; wąż 8 m wysokiego ciśnienia, wzmocniony stalowym oplotem, Profesjonalną pianownicę z mosiężnym korpusem; zewnętrzny filtr wody | sztuk | 1 |
| 14 | Dociskacz kolumnowy | max udźwig: 1200kg; wysokość podnoszenia: 2000mm wysokość po opuszczeniu: 1300mm; regulacja wysokości: dźwignia z zapadką kierunkową; opcjonalne wyposażenie: płyta z regulacją kąta pochylenia; opcjonalne wyposażenie: nasadki z kółkami obrotowymi; lakierowanie proszkowe: Tak; kolor: czerwony lub niebieski | sztuk | 1 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ IX:

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny

38600000-1 Przyrządy optyczne

42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

42920000-1 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące