Załącznik nr 5.2 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 037/2022

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do podaży tlenku azotu – 1 szt.,

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2021

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Fabrycznie nowy aparat do podaży tlenku azotu, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018 i wprowadzonego do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zestawy pacjenta do połączenia z układem oddechowym | TAK |  |
|  | System zapewnia stałe, ustawione przez użytkownika stężenie NO w wykonywanym przez pacjenta wdechu. | TAK |  |
|  | System umożliwia śledzenie kształtu fali wentylatora oraz dostarczanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dozy NO. | TAK |  |
|  | System umożliwia stosowanie różnych typów wentylatorów. | TAK |  |
|  | System zapewnia ciągłe, zintegrowane monitorowanie on-line dostarczanego O2, NO2 i NO, jak również pełny system alarmowania. | TAK |  |
|  | Aparat posiada interaktywny panel sterowania oraz wyświetlacz interfejsu systemu | TAK |  |
|  | Aparat posiada system akumulatorowy zapewnia do 60 minut nieprzerwanego podawania tlenku azotu, przy braku zewnętrznego źródła zasilania. | TAK |  |
|  | System zapewnia zintegrowany system ręcznego podawania NO, do stosowania terapii ze stałym stężeniem NO/N2 za pomocą torby reanimacyjnego aparatu tlenowego. | TAK |  |
|  | Aparat z możliwością instalacji na wózku, który mieści dwie butle leczniczego gazu NO. | TAK |  |
|  | System alarmowy. Monitorowanie dolnych i górnych wartości alarmowych dla NO, NO2, O2. | TAK |  |
|  | Opcjonalny czujnik przepływu do obsługi zewnętrznych wentylatorów (respiratorów) różnych marek | TAK |  |
|  | Wszechstronny zasilacz do transportu wewnątrzszpitalnego (sieć, 12V, bateria) | TAK |  |
|  | Podwójne zarządzanie cylindrem: praca z jednym lub dwoma cylindrami z automatycznym przełączaniem płukania i przełączaniem cylindra | TAK |  |
|  | Zakres kompatybilności z cylindrem (50 - 1000 ppm) | TAK |  |
|  | Bezpieczne dozowanie za pomocą wtórnego systemu dozowania | TAK |  |
|  | Szeroki zakres dozowania dzięki zegarowej dawce (13 μl / min - 17 l / min) | TAK |  |
|  | Rozszerzony zakres stężeń (0,1 - 99,9 ppm) | TAK |  |
|  | Tryb dozowania wyzwalany lub ciągły | TAK |  |
|  | Trend dawkowania (1 h / 24 h) | TAK |  |
|  | Zintegrowany monitoring gazu | TAK |  |
|  | Opcjonalne monitorowanie tlenu | TAK |  |
|  | Monitorowanie powietrza otoczenia | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)