PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …............. r. pomiędzy:

Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000111252, z kapitałem zakładowym w wysokości 52.957.100,00 zł, posiadającą REGON 091605784, NIP 554-031-40-41, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez:

……………………………………

a ...................................... z siedzibą w ....................... przy ul. .............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS ………………………, z kapitałem zakładowym w wysokości ............................., (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) posiadającą NIP: ………….., REGON: ……………. zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

............................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 085/2023) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostawy 12 (dwunastu) fabrycznie nowych autobusów przegubowych zasilanych olejem napędowym, spełniających normę EURO 6, rok produkcji nie starsze niż 2024, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz opisem technicznym autobusów stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu autobusy objęte zamówieniem (dostarczyć i przenieść ich własność) na warunkach wynikających z niniejszej umowy, SWZ oraz pozostałych dokumentów zamówienia.

- Dostarczone autobusy muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późń. zm.), Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej (Dz.U.UE.L.2018.52.1 z dnia 23.02.2018 r.) oraz posiadać świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy wykonać niżej wymienione usługi i dostawy:

- przeprowadzić szkolenie w siedzibie Zamawiającego 30 kierowców w zakresie właściwej i bezpiecznej eksploatacji dostarczonych autobusów, po 10 kierowców po każdej dostawie, nie później jednak niż 20 dni po terminie trzeciej dostawy, terminy szczegółowe do uzgodnienia z Zamawiającym;

- przeprowadzić szkolenie w siedzibie Zamawiającego co najmniej 15 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych autobusów po pierwszej dostawie, nie później jednak niż przed terminem trzeciej dostawy, terminy szczegółowe do uzgodnienia z Zamawiającym;

- przeprowadzić szkolenie w siedzibie Zamawiającego co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie rozliczeń, napraw gwarancyjnych autobusów po pierwszej dostawie, nie później jednak niż przed terminem trzeciej dostawy, termin szczegółowy do uzgodnienia z Zamawiającym;

- przeprowadzić szkolenie w siedzibie Zamawiającego co najmniej 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania do transmisji i analizy danych zebranych z komputerów pokładowych autobusów i systemu automatycznego zliczania pasażerów oraz co najmniej 3 pracowników Zamawiającego w zakresie oprogramowania Systemu Informacji Pasażerskiej i ich transmisji w szczególności wprowadzania przez Zamawiającego danych do systemu, nie później jednak niż 20 dni po terminie trzeciej dostawy, terminy szczegółowe do uzgodnienia z Zamawiającym;

- dostarczyć urządzenie diagnostyczne do diagnozowania uszkodzeń w pojazdach oraz programowania nowych części do ustawień fabrycznych w pełnym zakresie wszystkich układów w autobusach;

- dostarczyć nie później niż z pierwszą dostawą autobusów dokumentację techniczno-eksploatacyjną w szczególności:

-	instrukcje obsługi dla kierowców w języku polskim – po jednym egzemplarzu na pojazd w wersji papierowej i dodatkowo jeden egzemplarz w wersji papierowej i elektronicznej (format PDF) na nośniku pendrive,

-	instrukcje napraw w języku polskim - dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (format PDF),

-	katalogi części zamiennych w języku polskim – dwa egzemplarze, w wersji elektronicznej (format PDF), na nośnikach pendrive,

-	schematy instalacji: elektrycznej, pneumatycznej oraz innych istotnych w szczególności układu chłodzenia, układu klimatyzacji oraz układu zasilania paliwa w języku polskim – cztery egzemplarze, w wersji elektronicznej (format PDF), na nośnikach pendrive,

-	dokumentację obsługowo-naprawczą w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji obsług technicznych dla oferowanej kompletacji – dwa egzemplarze, w wersji elektronicznej (format PDF), na nośnikach pendrive,

-	niezbędne urządzenia (w tym komputer przenośny w obudowie w wykonaniu przemysłowym) wraz z złączami do odczytywania i zapisywania nagrań monitoringu oraz danych z komputera pokładowego,

- niezbędne urządzenia (w tym komputer przenośny w obudowie, w wykonaniu przemysłowym) wraz z niezbędnymi złączami do programowania nowych części do ustawień fabrycznych układów w autobusach w zakresie jakim nie będzie to realizowane przez urządzenie diagnostyczne,

-	dokumenty gwarancyjne (stosowane przez Wykonawcę np. karty, książki) dla wszystkich autobusów.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji na obsługę serwisową i naprawy autobusów będących przedmiotem zamówienia na zasadach określonych w umowie serwisowej oraz zapewni serwis dla podzespołów. W związku z tym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy serwisowej uwzględniający postanowienia SWZ w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. W terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy Zamawiający zgłosi uwagi do projektu umowy lub go zaakceptuje. Wykonawca w terminie 21 dni od zgłoszenia uwag lub zaakceptowaniu projektu umowy przez Zamawiającego przedstawi do podpisu ostateczną treść umowy uwzględniającą uwagi Zamawiającego. Strony ustalają następujące istotne postanowienia umowy serwisowej:

- przedmiotem umowy będzie regulacja zagadnień związanych z konserwacją, naprawą, przeglądami gwarancyjnymi, autoryzacją, zaopatrzeniem w części zamienne i literaturę fachową oraz szkoleniem pracowników dla prawidłowej eksploatacji zakupionych autobusów;

- obsługę serwisową i naprawy autobusów wykonywał będzie Wykonawca lub Zamawiający działający na zlecenie Wykonawcy;

- części zamienne używane do napraw będą dostarczane Zamawiającemu nieodpłatne;

- części zamienne używane do napraw będą nowe;

- czynności serwisowe mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni przed realizacją pierwszej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) do utworzenia magazynu konsygnacyjnego części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji serwisu autobusów w okresie gwarancji, na zasadach określonych w załączniku nr 3 do umowy.

§ 2

- Wraz z pierwszą dostawą wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- oprogramowanie w języku polskim do diagnozowania uszkodzeń w pojazdach zainstalowane i skonfigurowane na urządzeniu diagnostycznym oraz oprogramowanie do programowania nowych części do ustawień fabrycznych w pełnym zakresie wszystkich układów w autobusach zainstalowane i skonfigurowane na urządzeniu diagnostycznym lub komputerze przenośnym;

- oprogramowanie w języku polskim służące do analizy danych zebranych z komputerów pokładowych oraz automatycznego systemu zliczania pasażerów znajdujących się w autobusach; oprogramowanie musi generować następujące raporty: jazdy poza ekonomicznym zakresem obrotów, pracy na biegu jałowym, gwałtownego hamowania oraz przyspieszania, jazdy na biegu neutralnym, efektywnego czasu pracy ogrzewania i klimatyzacji, przekroczeń prędkości ponad 50 km/h, tankowania i zlewania paliwa, zużycia paliwa w odniesieniu do przejechanej drogi na danej linii i w ramach przejazdów technicznych oraz zliczania pasażerów na podstawie aktywności urządzeń kasujących; powyższe raporty muszą być definiowalne przez użytkownika wg wybranego okresu, kierowcy, pojazdu, typu pojazdu; program musi posiadać możliwość określania przez użytkownika dla danego typu pojazdu normy zużycia paliwa na danej linii, dla przejazdów technicznych oraz na czas pracy ogrzewania lub klimatyzacji; raporty zużycia paliwa muszą posiadać opcję porównywania rzeczywistego zużycia paliwa z danymi wzorcowymi (normami) oraz filtrowania danych wg wielkości przepałów i oszczędności (definiowalny w % i w litrach poziom wyświetlanych odchyleń);

- oprogramowanie w języku polskim do samodzielnego wprowadzania przez Zamawiającego danych do Systemu Informacji Pasażerskiej i ich transmisji do autokomputerów w autobusach umożliwiające użytkowanie na co najmniej 8 stanowiskach w siedzibie Zamawiającego; oprogramowanie Systemu Informacji Pasażerskiej powinno umożliwiać wprowadzanie wszelkich niezbędnych danych do prawidłowego funkcjonowania tego systemu w szczególności danych rozkładowych i zapowiedzi przystankowych oraz konfigurację wyświetlania informacji na tablicach wewnętrznych i zewnętrznych;

- dostęp on-line za pomocą przeglądarki internetowej do aktualnych katalogów i dokumentacji technicznej dla minimum 8 stanowisk Zamawiającego co najmniej do 31.12.2039 r.;

- prawa administracyjne do systemów, baz danych i oprogramowania do wszystkich elementów systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych z komputerów pokładowych.

- Oprogramowanie o którym wyżej mowa zostanie przekazane wraz z licencjami, nośnikami danych, dokumentacją techniczną w języku polskim, instrukcjami obsługi w języku polskim, hasłami dostępu umożliwiającymi odtworzenie każdego elementu systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych z komputerów pokładowych zainstalowanych w pojazdach.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji i oprogramowania, o których mowa w ust. 1 i zapewnia, że przekazana dokumentacja i oprogramowanie nie będą naruszać praw osób trzecich.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i z dniem odbioru oprogramowania określonym w § 4 ust. 1 pkt 1, licencji na oprogramowanie określone w ust. 1, w tym na jego aktualizacje co najmniej do dnia 31.12.2039 r. Przez udzielenie licencji rozumie się udzielenie licencji lub sublicencji Zamawiającemu przez Wykonawcę lub nabycie przez Wykonawcę od podmiotu trzeciego na rzecz Zamawiającego licencji umożliwiających korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na warunkach określonych w umowie i przekazanie ich Zamawiającemu.

- Licencja o której wyżej mowa obejmuje co najmniej następujące pola eksploatacji:

- korzystanie, stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii zapasowych, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z oprogramowania;

- rozpowszechnianie w sieciach Zamawiającego.

- Wykonawca udziela również Zamawiającemu licencji na korzystanie z dostarczonej w ramach umowy dokumentacji, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3

- Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wynosi …. zł (słownie: …..) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

- cena ofertowa netto 12 autobusów przegubowych …………... wynosi ……….. zł,

- cena ofertowa netto urządzenia diagnostycznego wynosi …. zł.

- Cena zamówienia (z należnym podatkiem VAT) wynosi …….. zł (słownie: ….), w tym:

- cena (z należnym podatkiem VAT) za 12 autobusów przegubowych …. wynosi …. zł,

- cena (z należnym podatkiem VAT) urządzenia diagnostycznego wraz z oprogramowaniem i licencją wynosi …………………………………...zł.

- Cena jednego autobusu przegubowego wynosi ……………………. zł + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena zamówienia obejmuje usługi i dostawy wymienione w § 1 ust. 4 umowy w tym koszty udzielenia licencji na oprogramowanie i dokumenty.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

- Termin wykonania zamówienia:

- pierwsza dostawa składająca się z 4 autobusów przegubowych, urządzenia diagnostycznego, wykonanie usług i dostaw określonych w § 1 ust. 4 lit. e - h i § 2 ust. 1 oraz podpisanie umowy serwisowej, w terminie 260-270 dni od daty zawarcia umowy,

- druga dostawa składająca się z 4 autobusów przegubowych w okresie od 14 do 20 dni po realizacji pierwszej dostawy, lecz nie później niż w terminie 280-290 dni od daty zawarcia umowy,

- trzecia dostawa składająca się z 4 autobusów przegubowych w okresie od 7 do 10 dni po realizacji drugiej dostawy, lecz nie później niż w terminie 290-300 dni od daty zawarcia umowy,

- wykonanie usług określonych w § 1 pkt. 4 lit. a-d, lecz nie później, niż w terminie 320 dni od daty zawarcia umowy.

- Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ze strony Wykonawcy: ……… nr tel. ………., e-mail: …….. ze strony Zamawiającego: ………., nr tel. ……… , e-mail ………..

§ 5

- Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Wykonawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada siedziby na terenie Polski, odbiór nastąpi w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę, gwarantującym możliwość sprawdzenia stanu technicznego autobusów, na terenie Polski. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności musi zapewnić aby w miejscu odbioru było dostępne stanowisko kanałowe lub z podnośnikami kolumnowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić e-mailem, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o terminie i miejscu odbioru autobusów oraz ich liczbie w ramach dostawy.

- Wykonawca przy odbiorze autobusów zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane aktualnymi przepisami dokumenty umożliwiające ich zarejestrowanie oraz sporządzić wydruk z testera akumulatorów potwierdzający ich właściwy stan techniczny (wydajność pod obciążeniem) i stan naładowania. Każdy autobus przekazany do odbioru musi posiadać w zainstalowanym autokomputerze aktualną bazę danych do prawidłowego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej i systemu nawigacji liniowej w zakresie wszystkich linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Zamawiającego. Wykaz aktualnie obsługiwanych przez Zamawiającego linii komunikacyjnych zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże, a Zamawiający dokona odbioru autobusów na podstawie protokołu odbioru oddzielnie dla każdego autobusu.

- W okresie 10 dni po odbiorze pierwszej dostawy, Zamawiający dokona oceny poprawności funkcjonowania nawigacji liniowej (SNL), komunikacji radiowej komputera pokładowego z serwerem Zamawiającego oraz rejestracji parametrów pracy autobusów przez komputery pokładowe z wymogami Zamawiającego w testach na liniach komunikacyjnych i w zajezdni z wykorzystaniem autobusów z pierwszej dostawy. W przypadku niespełnienia wymagań Zamawiającego kolejne dostawy mogą zostać wstrzymane do czasu usunięcia zastrzeżeń Zamawiającego. Okres ten uznaje się za zwłokę Wykonawcy.

- Za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień określony w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy, po   uprzednim zrealizowaniu zakresu zamówienia określonego w § 1 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 umowy.

§ 6

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Faktury będą wystawione oddzielnie dla każdego autobusu i dla urządzenia diagnostycznego na podstawie protokołów odbioru.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone autobusy i urządzenia diagnostyczne w sposób następujący:

    - za urządzenie diagnostyczne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty odbioru urządzenia diagnostycznego, przelewem na konto Wykonawcy;

    - za autobusy zapłata faktur będzie realizowana następująco:

      - Zamawiający zapłaci wysokość podatku VAT za każdą odebraną dostawę autobusów w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktur, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty zakończenia odbiorów każdej dostawy,

      - pozostała płatność zostanie uregulowana w 84 równych miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. Płatność pierwszej raty z każdej dostawy nastąpi w pierwszym miesiącu przypadającym po miesiącu w którym nastąpiło zakończenie odbiorów.

- Zgodnie z ustawą z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy: https://efaktura.gov.pl/.

- Zamawiający nie dopuszcza przesłanie za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 4 innych dokumentów dotyczących realizacji zamówienia.

- W razie opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktur Wykonawca ma prawo dochodzić odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na innych warunkach niż zostały określone w ust. 5 po uprzednim zawarciu w tej sprawie porozumienia.

Wykonawca zagraniczny

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

- W przypadku gdy faktura zostanie wystawiona w języku innym niż polski Wykonawca załączy do faktury tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu.

- W przypadku gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza granicami RP, przy przelewie zagranicznym Zamawiający ponosi koszty własnego banku, natomiast Wykonawca ponosi koszty banku zagranicznego.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu:

- 36 miesięcznej gwarancji jakości pojazdów licząc od daty odbioru przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru lub do osiągnięcia przebiegu 300.000 km, w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej,

- 10 letniej gwarancji na konstrukcję nadwozia,

- 5 letniej gwarancji na powłoki lakiernicze,

- 36 miesięcznej gwarancji na urządzenie do diagnozowania i komputery przenośne z oprogramowaniem,

- gwarancji na bezusterkową eksploatację mostu i silnika z osprzętem do osiągnięcia przebiegu 500.000 km lub 60 miesięcy, w zależności od tego, która okoliczność wystąpi wcześniej,

- 5 letniej gwarancji na systemy określone w załączniku 1 do umowy (§ 6, § 7, § 9, § 15 i § 16 Załącznika nr 4 do SWZ).

- gwarancji na limit eksploatacji następujących części:

- ogumienie 						minimum 150.000 km,

- tarcze hamulcowe 					minimum 200.000 km,

- bębny hamulcowe 					minimum 250.000 km,

- klocki hamulcowe 					minimum 100.000 km,

- okładziny hamulcowe 					minimum 150.000 km,

- akumulatory 						minimum 300.000 km,

- paski klinowe 						minimum 200.000 km,

- elementy oświetlenia zewnętrznego 			minimum 300.000 km,

- elementy układu kierowniczego 				minimum 300.000 km,

- źródła światła	(w tym żarowe, jarzeniowe i LED)	minimum 300.000 km.

- Z gwarancji wyłączone są: bezpieczniki, elementy szklane, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego.

- Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca może zlecić Zamawiającemu obowiązek usuwania wad w okresie gwarancji na koszt i ryzyko gwaranta zgodnie z umową serwisową.

- Jeżeli naprawa gwarancyjna wykonywana jest przez Zamawiającego, Wykonawca w okresie gwarancji dostarczy nowe oryginalne części zamienne niezwłocznie, najpóźniej w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy …....................................

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas pozostawania pojazdu w naprawie gwarancyjnej.

- Warunki gwarancji (w tym przebiegi) i okres gwarancji na części wymienione obowiązują i biegną na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad przez okresy lub przebiegi określone w § 7 ust. 1 i 7, nie dłużej jednak niż przez kolejne 36 miesięcy.

- Jeżeli naprawę gwarancyjną wykonuje Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdów wyłączonych z eksploatacji ze względów technicznych w terminie 7 dni, a pojazdów dopuszczonych czasowo do eksploatacji z usterkami, które ujawniły się w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas trwania naprawy pojazd zastępczy o tych samych lub lepszych parametrach i posiadający to samo wyposażenie jak pojazd będący w naprawie od następnego dnia po upływie odpowiednio 7 lub 14 dni.

- W przypadku gdy w okresie gwarancji powtarzają się naprawy tego samego rodzaju usterek wynikające z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiające prawidłową eksploatację autobusu, w wyniku których ciągły przestój autobusu spowodowany wadą wynosi ponad 30 dni lub zsumowany okres przestoju autobusu wynosi ponad 60 dni w okresie 365 dni, Zamawiający może żądać wymiany autobusu na nowy o tych samych parametrach co autobus, w którym wystąpiły usterki, a w przypadku niedokonania wymiany autobusu, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej za każdy dzień przestoju licząc odpowiednio od 31 lub 61 dnia przestoju zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 umowy.

- Wyżej opisane postanowienia gwarancji mają charakter istotny i nie podlegają jakimkolwiek modyfikacjom na niekorzyść Zamawiającego w dokumentach gwarancyjnych, jakimi posługuje się gwarant.

- Jeżeli autobusy objęte są gwarancją, na mocy której uprawnienia kupującego są korzystniejsze niż wynikające z gwarancji Wykonawcy (w szczególności, co do terminów, czy wykonania dodatkowych usług), to Wykonawca zapewnia wykonanie uprawnień wynikających z tychże korzystniejszych postanowień gwarancji autobusów.

- Wykonawca wraz z dostawą dołączy dokumenty gwarancyjne (stosowane przez Wykonawcę np. karty, książki, itp. - Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z rozwiązaniem stosowanym przez Wykonawcę) dla wszystkich autobusów, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z niniejszą umową i dokumentami zamówienia.

- Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady autobusów. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminów bądź limitów obowiązujących w ramach gwarancji.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostępność części zamiennych w okresie minimum 15 lat od dnia podpisania umowy.

§ 8

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust 1 lit. a i b umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

    - za zwłokę w dostawach autobusów (w tym w sytuacji o której mowa w § 5 ust. 5) w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto autobusu (autobusów), których dostawa uległa zwłoce za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w wykonaniu usług i dostaw, o których mowa w § 1 ust. 4 w wysokości:

      - 600,00 zł za każdy dzień zwłoki każdej usługi lub dostawy określonej w § 1 ust. 4 lit a – f umowy,

      - 600,00 zł za każdy dzień zwłoki w podpisaniu umowy serwisowej (§ 1 ust. 4 lit. g umowy),

      - 600,00 zł za każdy dzień zwłoki utworzenia magazynu konsygnacyjnego (§ 1 ust. 4 lit. h umowy),

    - za zwłokę w dostarczeniu części zamiennych w okresie gwarancji w wysokości 1% wartości katalogowej danej dostawy części, nie mniej niż 200,00 zł za każdy dzień zwłoki począwszy od 3 dnia licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania na części (§ 7 ust. 5 umowy),

    - za zwłokę w podstawieniu autobusu zastępczego za autobus znajdujący się w naprawie gwarancyjnej w wysokości 1.200,00 zł za każdy dzień zwłoki począwszy od 8 lub 15 dnia licząc od daty zgłoszenia wady Wykonawcy (§ 7 ust. 8 umowy),

    - w wysokości 1.800,00 zł za każdy dzień przestoju autobusu spowodowanego powtarzającą się wadą konstrukcyjną lub wykonawczą tego samego rodzaju objętą gwarancją począwszy od 31 lub 61 dnia przestoju (§ 7 ust. 9 umowy),

    - w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony podczas kontroli, przeprowadzonej  przez  Organizatora transportu na podstawie umowy przewozowej, przypadek nieprawidłowego działania któregokolwiek z systemów, o których mowa w załączniku 1 do umowy (§ 6, § 7, § 9, § 10, § 11 § 15 i § 16 Załącznika nr 4 do SWZ), z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit a i b w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę nie może przekraczać 30% wartości netto umowy.

  - Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na ogólnych zasadach.

§ 9

- Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, w następujących przypadkach:

- zmiany w kompletacji autobusów, ich specyfikacji, danych technicznych, wyposażenia spowodowane postępem technicznym, modernizacją autobusu przez producenta lub koniecznością dostosowania przedmiotu umowy do zmieniających się wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych lub służące bezpieczeństwu ruchu drogowego;

- zmiany postanowień umowy serwisowej, jeśli zmiany te wynikają z postępu technicznego, modernizacji autobusu przez producenta, zmian organizacyjnych lub konieczności dostosowania przedmiotu umowy do zmieniających się wymagań wynikających z przepisów prawnych lub służą bezpieczeństwu ruchu drogowego,

- w zakresie terminów dostaw, jeżeli niemożność dotrzymania tych terminów wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, bądź z przeszkody niezależnej od Wykonawcy i niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż 60 dni dla każdej dostawy,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

- Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa.

- Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

- Pisemny wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

    - zakres proponowanej zmiany,

    - opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

    - podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa lub postanowień umowy,

    - informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

- Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

- W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

    - zaakceptować wniosek o zmianę,

    - wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

    - zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

    - odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.

§ 10

(Postanowienie zostanie odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………….. zł (słownie: ………………….. /100 złotych).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: …………………………..

- W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczalnych Prawem zamówień publicznych.

- Zamawiający zwróci 75% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, tj. po wykonaniu usług określonych w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy, po uprzednim zrealizowaniu zakresu zamówienia określonego w § 1 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 umowy.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady wynosi 25% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi ostatniego dostarczonego autobusu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z zawarcia umowy w tym kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego osobom trzecim z tytułu wykonawstwa zastępczego. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

- O potrąceniu jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę.

§ 11

      - W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmniejszenie lub zwiększenie stawek podatku od towarów i usług, dotyczących dostarczanych części w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie za niewykonaną część umowy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

      - Zmiana, o której mowa w ust. 1, będzie dokonywana automatycznie bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionego sposobu opodatkowania lub zmienionych stawek podatku VAT.

      - Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:

- ceny jednostkowe będą podlegały waloryzacji jednokrotnie wg następującego wzoru:

Cw = Cu x (Ww – 10,00%)

Cw - cena jednostkowa netto po waloryzacji [zł]

Cu - cena jednostkowa netto określona w umowie przed waloryzacją [zł]

Ww - współczynnik waloryzacyjny ceny jednostkowej netto [%],wyliczony wg poniższego wzoru do dwóch miejsc po przecinku:

Ww = W1x(W2/100)x(W3/100)

W1,2,3 – kwartalne wskaźniki wzrostu cen i usług konsumpcyjnych do kwartału (okresu) poprzedniego, ogłaszane w formie komunikatu przez Prezesa GUS na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), za kolejne trzy kwartały następujące po kwartale, w którym zawarto umowę.

- Strona wykaże, że zmiana cen lub kosztów, o której mowa wyżej, ma wpływ na cenę materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem ceny lub kosztu przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy.

      - Strony, w terminie nie później niż 14 dni przed pierwszą dostawą o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, mogą zwrócić się o dokonanie waloryzacji na zasadach określonych w § 9 ust. 4 i nast.

      - Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to nie więcej niż 2% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 lit. a i b umowy.

§ 12

- Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

- ujawnienia wad istotnych autobusu/autobusów,

- zwłoki powyżej 10 dni w dostawie któregokolwiek autobusu ponad termin określony w § 4 ust 1,

- zwłoki w dochowaniu terminów świadczeń gwarancyjnych przez gwaranta.

  - W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Zamawiający może odstąpić w terminie miesiąca od daty dowiedzenia się o wadzie istotnej autobusu.

  - W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od daty bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do wykonania umowy.

  - W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Zamawiający może odstąpić w terminie miesiąca od upływu terminu na wykonanie świadczeń gwarancyjnych.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 zd. 1 k.c.), w przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie wniósł pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 zd. 1 k.c.), w przypadku, gdy Strony w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie podpisały umowy serwisowej o której mowa w § 1 ust. 4 lit. g.

  - Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie otwarcia likwidacji drugiej Strony albo zajęcia istotnej części majątku w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym. W takim przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od daty po powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W przypadku odstąpienia Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

  - Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części.

§ 13

- Informacje dotyczące działalności gospodarczej Stron, pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawnione osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

- Każda ze Stron umowy wykona obowiązki informacyjne, określone przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w takim zakresie, w jakim jest do tego zobowiązana.

- Klauzule informacyjne dotyczące realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przez Zamawiającego i Wykonawcę określają załączniki nr 4 i 5 do umowy.

- Wykonawca oraz Zamawiający oświadczają, że spełnią obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust.2.

§ 14

Niniejsza umowę oraz załączniki i dokumenty w niej wymienione, a także dalsze, które zostaną do niej dołączone, w szczególności wszelkie ewentualne ogólne warunki umów (OWU) w tym dokumenty gwarancyjne, uważa się za wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające. W przypadku, w którym postanowienia dalszych dokumentów, są sprzeczne z postanowieniami umowy i dokumentami stanowiącymi jej integralną część lub nakładają na Zamawiającego obowiązki dalej idące, aniżeli wynikające z postanowień umowy i dokumentów stanowiących jej integralną część lub zwiększające obowiązki Zamawiającego, postanowienia dalszych dokumentów uważa się za niezastrzeżone i nieobowiązujące pomiędzy Stronami.

§ 15

- Spory mogące wyniknąć ze stosunku umownego Strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian, o których mowa w § 11 ust. 1.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności:

- ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 r. poz. 711 ze zm.).

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:    			 	     WYKONAWCA:

Załącznik nr 4

do umowy …../CZ/2023

z dnia …..2023r

Klauzula informacyjna dla Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje do wiadomości oraz zobowiązuje się do realizacji względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), a także go reprezentujących, których dane osobowe ujawniono Zamawiającemu w celu realizacji niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu Zamawiającego, w terminie wskazanym w tym przepisie, o następującej treści:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Inowrocławskiej 11, NIP:554-031-40-41, REGON: 091605784, e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl.

- Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@mzk.bydgoszcz.pl lub listownie na adres Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę, którego Pani/Pan reprezentuje lub pozyskane przez Administratora z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

- Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko,

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy; podstawą prawną przetwarzania jest ich niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, której stroną są Zamawiający i Wykonawca (art.6 ust.1. lit. b RODO),

- realizacji uzasadnionego interesu Wykonawcy oraz Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu sprawnej bieżącej realizacji umowy,

- spełnienia przez Wykonawcę obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrzenia reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej (art.6 ust.1 lit. c RODO),

- ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń (art.6 ust.1 lit. f RODO).

- Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora takie usługi, jak: informatyczne i serwisowe oraz kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez kolejnych 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub do okresu wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji, jeśli okresy te są dłuższe. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające 
z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

- Posiada Pani/Pan prawo:

  - dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

  - sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

  - usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,

  - prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą profilowane.

Załącznik nr 5
do umowy …./CZ/2023

z dnia …...2023r

Klauzula informacyjna dla Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) oraz go reprezentujących, których dane osobowe ujawniono Wykonawcy w celu realizacji niniejszej Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu Wykonawcy, w terminie wskazanym w tym przepisie, o następującej treści:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wykonawca.

- Jeśli Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować poprzez e-mail ………………………………….. lub listownie na adres Administratora 
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Zamawiającego lub pozyskane przez niego z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

- Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię, nazwisko, adres, e-mail, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy; podstawą prawną przetwarzania jest ich niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, której stroną są Zamawiający i Wykonawca (art.6 ust.1. lit. b RODO),

- realizacji uzasadnionego interesu Wykonawcy oraz Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu sprawnej bieżącej realizacji umowy,

- spełnienia przez Wykonawcę obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych, rozpatrzenia reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej (art.6 ust.1 lit. c RODO),

- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art.6 ust.1 lit. f RODO).

- Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, w tym w szczególności świadczącym na rzecz Wykonawcy usługi takie, jak: informatyczne i serwisowe oraz kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez kolejnych 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowy zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub do okresu wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji, jeśli okresy te są dłuższe. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

- sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

- usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,

- przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą profilowane.