Załącznik 1.3 do SWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE – UŻYTKOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ OFERTOWY

na zadanie pn.:

ZAKUP TABORU ZEROEMISYJNEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWIEBODZICE WRAZ Z BUDOWĄ STACJI ŁADOWANIA

Zadanie 3: „Zakup śmieciarki o napędzie elektrycznym”

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |

| I. | Skrzynia ładunkowa |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | pojemność zabudowy min. - 20,5 m³ |  |
| 2 | skrzynia ładunkowa umieszczona w ramie pośredniej, indywidualnie dopasowana do podwozia zapewniając optymalne rozłożenie nacisków na osie, oraz stabilność pojazdu |  |
| 3 | płyta wypychająca skrzyni wyposażona w siłownik teleskopowy dwustronnego działania |  |
| 4 | ściany boczne o gładkiej powierzchni wykonane z jednego arkusza stali |  |
| 5 | konstrukcja odporna na odkształcanie |  |
| 6 | drzwiczki inspekcyjne w skrzyni ułatwiające prace konserwacyjne |  |
| 7 | podwyższona ścianka czołowa zapobiegająca wyciekom płynów i zanieczyszczeń |  |
| 8 | Skrzynia ładunkowa uszczelniona |  |
| 9 | stopień zagęszczenia odpadów minimum 5:1 |  |
| II. | Odwłok |  |
| 1 | wanna zasypowa wykonana ze stali trudnościeralnej |  |
| 2 | objętość kosza zasypowego min. 2,5 m³, |  |
| 3 | odwłok wyposażony w stopnie dla ładowaczy oraz ergonomicznie umieszczone uchwyty |  |
| 4 | odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o gr. min. 4 mm |  |
| 5 | podpory serwisowe zamontowane w odwłoku |  |
| III. | Urządzenie zasypowe |  |
| 1 | wrzutnik do podnoszenia pojemników 120l, 240l, 360l, 600l, 1100l. |  |
| 2 | opuszczana tylna klapa ułatwiająca załadunek gabarytów |  |
| 3 | ramiona do podnoszenia pojemników DIN wg EN 840-2 i EN 840-3 |  |
| 4 | listwa grzebieniowa z automatycznym blokowaniem pojemnika |  |
| IV. | Sterowanie i zabezpieczenia |  |
| 1 | wszystkie elementy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne są bezpiecznie rozmieszczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem |  |
| 2 | główny panel sterujący umieszczony w kabinie |  |
| 3 | elementy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne łatwo dostępne dla obsługi i serwisu |  |
| 4 | sterowanie urządzeniem oraz prasą zasypową po obu stronach odwłoka |  |
| 5 | system wizyjny zapewniający kontrolę i monitorowanie pracy : kamera na odwłoku oraz monitor w kabinie pojazdu |  |
| 6 | sygnał dźwiękowy do komunikacji między ładowaczem a kierowcą |  |
| 7 | podnoszenie i opuszczanie odwłoka z kabiny oraz ręczne z boku skrzyni ładunkowej zgodne z normą EN-1501-1 |  |
| 8 | wysunięcie i wsunięcie ściany wypychającej z kabiny kierowcy |  |
| 9 | włączenie i wyłączenie hydrauliki zabudowy poprzez przystawkę odbioru mocy na pulpicie w kabinie kierowcy |  |
| 10 | boczne zabezpieczenia przeciw-wjazdowe, montowane pod zabudową między osiami podwozia zgodnie z wytycznymi UE |  |
| V | Oświetlenie |  |
| 1 | instalacja oświetleniowa LED zgodna z kodeksem drogowym i normą EN 1501-1 |  |
| VI | Hydraulika |  |
| 1 | elektroniczny wskaźnik poziomu oleju, oraz wskaźnik temperatury na zbiorniku połączony ze sterownikiem głównym w kabinie |  |
| VII | Drenaż i oczyszczanie |  |
| 1 | drenaż w skrzyni załadunkowej z 2 calowym zaworem |  |
| 2 | drenaż wanny zasypowej z 2 calowym zaworem |  |
| VIII | Lakierowanie |  |
| 1 | Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze RAL |  |
| IX | Gwarancja zabudowy minimum 24 miesiące |  |
| X | Podwozie |  |
| 1 | podwozie o napędzie elektrycznym |  |
| 2 | dopuszczalna masa całkowita minimum 26 ton |  |
| 3 | podwozie 3 osiowe z 3 osią skrętną |  |
| 4 | napęd na 2 oś |  |
| 5 | zawieszenie tylne pneumatyczne z możliwością sterowania pilotem w kabinie |  |
| 6 | nacisk na oś przednią min 8,0 t, nacisk na oś napędową min 11,5 t, nacisk na oś wleczoną minimum 7,4 t |  |
| 7 | kabina dzienna 3 osobowa |  |
| 8 | elektryczna regulacja lusterek głównych i szerokokątnych |  |
| 9 | centralny zamek z pilotem i zintegrowanym kluczykiem |  |
| 10 | zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą |  |
| 11 | automatyczna klimatyzacja |  |
| 12 | dźwiękowy sygnał cofania |  |
| 13 | tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |
| 14 | radio z instalacją antenową |  |
| 15 | klucz do kół |  |
| 16 | apteczka |  |
| 17 | gaśnica |  |
| 18 | trójkąt ostrzegawczy |  |
| 19 | pokrowce na siedzenia |  |
| 20 | podnośnik hydrauliczny |  |
| 21 | koło zapasowe luzem |  |
| 22 | dywaniki gumowe pod nogi kierowcy i pasażerów |  |
| 23 | ogumienie w rozmiarze minimum 315/70 R 22,5 |  |
| 24 | napęd elektryczny o mocy min 250 KW/2000 Nm/600V |  |
| 25 | akumulator litowo-jonowy lub niklowo-manganowo-kobaltowy o mocy efektywnej minimum 200 kWh |  |
| 26 | mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 27 | system ABS/ASR/VSC lub ESP |  |
| 28 | złącza aplikacyjne do podłączenia zabudowy śmieciarki |  |
| 29 | ładowarka elektryczna mobilna o mocy wyjściowej min 40kW umożliwiająca ładowanie pojazdu w zakresie 20-100% w czasie 8-10 godzin oraz zakresie 20-80% w czasie 4,5-5 godzin |  |
| 30 | moc wejściowa ładowarki 400V/63A |  |
| 31 | jeden przycisk sterujący ładowarką |  |
| 32 | Gwarancja na podwozie - napęd elektryczny (w tym silnik elektryczny, baterie oraz niezbędny osprzęt) m.in. 4 lata Gwarancja na pozostałe części podwozia – m.in. 2 lata |  |
| 33 | bezpłatny serwis ładowarki w okresie min 2 lat, obejmujący wymagane przez producenta czynności w tym zakresie |  |
| 34 | bezpłatny serwis podwozia o napędzie elektrycznym przez okres 5 lat obejmujący wymagane przez producenta czynności w tym zakresie |  |
| 35 | maksymalny przebieg samochodu 20 tysięcy km |  |
| 36 | rok produkcji 2021 lub nowsze |  |
| 37 | rozstaw osi pomiędzy osią 1-2 w przedziale 3800-4200 mm |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

……………………………………..

(kwalifikowany podpis elektroniczny)