Karuzela tarczowa/barowa- montaż w miejscowości Wiklina (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
 Karuzela z wirującym podestem, której 4 stanowiska stanowi podest z uchwytami na karuzeli.
Wymiary urządzenia: średnica minimum: 1,25 m
Minimalne wymiary strefy bezpieczeństwa: średnica 3,0 m
Materiał: konstrukcja wykonana z elementów stalowych, stanowiska podzielone z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm. Elementy metalowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone antykorozyjnie, cynkowane ogniwo lub malowane proszkowo odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV.
Urządzenie ma być zamontowane na nawierzchni bezpiecznej( trawiastej, piaskowej, lub syntetycznej) betonowane bezpośrednio do gruntu lub na kotwach metalowych. Urządzenie należy montować na powierzchni płaskiej o maksymalnym spadku terenu 2%.
Urządzenie ma spełniać normy bezpieczeństwa : PN-EN 1176-1