Załącznik 7

Nazwa Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp. na wykonanie usługi pn.: Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  w Tczewie  w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Część nr 1

Wymagania dot. Dostawę zamawianego sprzętu i wyposażenia edukacyjnego:

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania minimalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka 3D | 2 | Szt. | Specyfikacja Techniczna: 4” ekran dotykowy Dostepne materiały: Z-PETG, Z-PLA, Z-PLA Pro, Z-ABS, Z-ASA Pro i więcej. Obsługuje materiały zewnętrzne. Temperatury robocze: 20-30°C (68-86°F ) Wymagania dotyczące zasilania: 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz Maksymalny pobór mocy 320 W Eksturder: Pojedynczy (kompatybilny z bardziej wymagającymi filamentami, jak TPU czy nylon) Głowica: Pojedyncza, V3 Platforma robocza: podgrzewana; dostępna płyta perforowana i szklana System operacyjny: Android Procesor: Quad Core Pakiet oprogramowania: Z-SUITE Obsługiwane typy plikó wejściowych: .stl., obj., dxf, 3mf obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS do wersji Mojave / Windows 7 i nowsze Właściwości druku: Technologia druku: LPD technologia warstwowego nakładania stopionego materiału Obszar drukowania: 200 x 200 x 180 mm (7,9 x 7,9 x 7,1 cali) Średnica materiału: 1,75 mm Rozmiar dyszy: 0,4 mm (standard) / 0,3 mm / 0,6 mm Maksymalna temperatura druku: 290°C Maksymalna temperatura platformy: 105°C Rozdzielczośc warstwy: 90-390 mikronów (dla dyszy 0,4mm) Minimalna grubość ściany: 450 mikronów (dla dyszy 0,4mm) Poziomowanie platformy: Autmatyczny pomiar wysokości punktów platformy |
| 2 | Skaner 3D | 1 | Szt. | o parametrach: Moduł skanujący z dwoma kamerami 2Mpix i projektorem LED i statywem, stolik obrotowy do skanowanych przedmiotów,tablice kalibracyjne, ochronna walizka podróżna, okablowanie, instrukcje,oprogramowanie do skanowania (licencja wieczysta) |
| 3 | Metodyka i wdrożenie | 1 | Szt. | - e-kursy w tematyce nowoczesnych technologii, nauczania hybrydowego i metodologii STEAM - gotowe scenariusze lekcji na: matematykę, fizykę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne – zgodne z podstawą programową, - prezentacje multimedialne dla uczniów, - karty pracy dla uczniów, - dodatkowo platforma zintegrowana jest z Microsoft Teams i Google Classroom. |
| 4 | Pracownia Druku 3D Warsztat wdrożeniowy (stacjonarny) | 1 | Szt. | Szkolenie w siedzibie klienta, 5-cio godzinna sesja szkoleniowa dla nauczycieli , modelowanie , podsumowanie wiadomości zdobytych podczas e- kursów. |
| 5 | Filament - komplet 10 różnych kolorów, każdy na rolce, | 2 | Zestaw | kompatybilne z zakupionymi drukarkami |
| 6 | Laptop do współpracy z drukarką 3D | 1 | Szt. | Konfiguracji : Windows 10 Pro EDU, Procesor i5-10210U, Dysk SSD 512GB, Pamięć RAM 16GB, Matryca 16,5” Full HD dotykowa,HDMI, USB-C, kamera internetowa, czytnik kart |
| 7 | Oprogramowanie VR | 1 | Szt. | Program do tworzenia, przeglądania, udostępniania i ożywiania wirtualnej rzeczywistości, elementy gier, filmy 3D, rendering oraz wirtualny spacer |
| 8 | Klocki konstrukcyjne | 22 | Zestaw | - 273 elementy konstrukcyjne - Zestaw kart inżynieryjnych - Narzędzia ułatwiające konstruowanie - Dostęp Creatora - Scenariusz edukacyjny “Witaj w robotycznym świecie” zawierający 3 misje konstruktorskie |
| 9 | Mata inżynieryjna | 20 | Szt. | Maty i karty to pomoce wspierające pracownię robotyki. Pozwalają na realizację zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, techniki, informatyki czy przyrody. Podpowiadają jak połączyć ze sobą elementy mechaniczne i elektroniczne, opisują ich działanie , wspierają na etapie programowania. |
| 10 | Zestaw kart | 20 | Szt. | Maty i karty to pomoce wspierające pracownię robotyki. Pozwalają na realizację zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, techniki, informatyki czy przyrody. Podpowiadają jak połączyć ze sobą elementy mechaniczne i elektroniczne, opisują ich działanie , wspierają na etapie programowania. |
| 11 | SkriBot | 12 | Szt. | Zestaw do samodzielnego stworzenia robota krok po kroku oraz nauka podstaw mechaniki, elektroniki i programowania |
| 12 | Mata miejska | 5 | Szt. | Maty i karty to pomoce wspierające pracownię robotyki. Pozwalają na realizację zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, techniki, informatyki czy przyrody. Podpowiadają jak połączyć ze sobą elementy mechaniczne i elektroniczne, opisują ich działanie , wspierają na etapie programowania. |
| 13 | Skriware Academy | 1 | Szt. | Dostęp do platformy edukacyjnej dla nauczycieli , e- kursy, scenariusze zajęć. Opieka ze strony Skriware. |
| 14 | Pracownia Robotyki Warsztat wdrożeniowy (stacjonarny) | 1 | Szt. | Szkolenie stacjonarne dla nauczycieli – wdrożenie do pracy w pracowni . |
| 15 | Okulary | 1 | Zestaw | 8 x Gogle wirtualne Wymagania: minimum 3 GB RAM/32 GB pamięci, ośmiordzeniowy procesor, soczewka asferyczna 100 stopni, USB-C do kontrolera ręcznego) Skrzynka/i transportowa/e z systemem ładowania 8 x kontroler ręczny USB 8 x kostka 3D rzeczywistość mieszana |
| 16 | Okulary | 2 | Zestaw | 4 x Gogle wirtualne Wymagania: minimum 3 GB RAM/32 GB pamięci, ośmiordzeniowy procesor,soczewka asferyczna 100 stopni, USB-C do kontrolera ręcznego) Skrzynka/i transportowa/e z systemem ładowania 4 x kontroler ręczny USB 4 x kostka 3D rzeczywistość mieszana |
| 17 | Kostka | 12 | Szt. | kostka 3D rzeczywistość mieszana |
| 18 | Licencja | 1 | Szt. | Dostęp do do portalu wirtualnych lekcji, zasobów 3D oraz rozszerzonej rzeczywistości na minimum 3 lat |
| 19 | Szkolenie Wirtualnej Rzeczywistości VR | 1 | Szt. | - czas szkolenia 4 godziny (4 x 45 min) - przedstawienie i konfiguracja systemu - wirtualna i rozszerzona rzeczywistość - tworzenie scenariuszy lekcji wykorzystanie zasobów ClassVR ( portal ClassVR) |
| 20 | Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami | 1 | Zestaw | System operacyjny: Makeblock CyberOS Bezprzewodowa aktualizacja: OTA Procesor : Xtensa® 32-bit LX6 dual-core 240MHZ Chip : ESP32-WROVER-B Pamięć ROM : 448kB, SRAM 520kB, SPI Flash 8MB, PSRAM 8MB Programowanie : mBlock/Scratch/micro Python/Pyton 3 Porty we/wy - Micro USB (typ C) - Szeregowy port I2C do czujników i modułów zewnętrznych - 14-pin port do modułu Pocket Shield Urządzenia we/wy zintegrowane - Joystick x 1 - Przycisk x 3 - Wyświetlacz IPS 128×128 px 1,44″ - RGB LED x 5 - Głośnik x 1 Czujniki zintegrowane - Mikrofon x 1 - 3-osiowy akcelerometr x 1 - 3-osiowy żyroskop x 1 Komunikacja - Bluetooth - WiFi |
| 21 | ZESTAW KONSTRUKCYJNY Z MIKROKONTROLEREM, CZUJNIKAMI I AKCESORIAMI | 1 | Zestaw | -Podstawa konstrukcyjna (obszar roboczy) -12 plastikowych uchwytów do mocowania czujników i modułów na planszy oraz z klockami LEGO® -Kabel USB do połączenia płytki z komputerem, -Zestaw 10 kabelków, w dwóch zestawach kolorystycznych do łączenia modułów elektronicznych z programowalną płytką i rozszerzeniem, -Adapter baterii AA, -Kartonowe pudełko z plastikowym organizerem do porządkowania i przechowywania elementów zestawu, -Zestaw 10 plansz dydaktycznych- kart pracy, tematycznych projektów dla uczniów do zrealizowania w formie nakładek na plastikową podstawę konstrukcyjną (obszar roboczy) o angażującej tematyce: |
| 22 | Zestaw edukacyjny | 1 | Zestaw | Zestawy edukacyjne dla początkujących programistów łączące naukę poprzez zabawę. Zawierają bogaty zestaw akcesoriów zgodnych z wytycznymi projektu Laboratoria Przyszłości, m. in.: płytki stykowe prototypowe, zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie, zestaw przewodów żeńsko-męskich, wyświetlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyświetlacz LED, pilot zdalnego sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu cieczy - analogowy, buzzer, przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, diody LED w różnych kolorach, potencjometry, moduł czujnika wilgotności, rejestr przesuwny, diody LED RGB, czytnik RFID, karta RFID, brelok RFID, klawiatura matrycowa, moduł zegara czasu rzeczywistego, moduł z przekaźnikiem, fotorezystor, silniki z odpowiednimi sterownikami, czujnik dźwięku, mikrofon, serwa, czujnik drgań wibracji, baterie, klipsy na baterie, zestaw rezystorów, konwertery analogowo-cyfrowe, głośnik, wzmacniacze, włącznik, kondensatory. |
| 23 | Zestaw edukacyjny | 1 | Zestaw | Zestaw uruchomieniowy: • Napięcie zasilania: 5V DC • Komponenty: ATMEGA328 • Właściwości zestawów uruchomieniowych i programatorów: linie I/O mikrokontrolera wyprowadzone na złącza szpilkowe • Rodzaj architektury: AVR • Interfejs: GPIO, I2C, PWM, SPI, UART • Rodzaj złącza : gniazdo kołkowe, ICSP, USB B, zasilające • Zawartość zestawu :A000066, dokumentacja, zestaw elementów aktywnych i biernych |
| 24 | Stacja lutownicza na gorące powietrze | 1 | Szt. | - tacka lutownicza cyfrowa - płynna regulacja temperatury od 200°C do 480°C - stabilizacja temperatury - pobierana moc: 75W - kolba zasilana niskim bezpiecznym napięciem 24V - cyfrowy wyświetlacz temperatury NIEBIESKI - na wyświetlaczy realny odczyt temperatury grota - wykonanie ESD (zabezpieczenie antystatyczne zbieraniem się ładunku elektrostatycznego) - ceramiczna grzałka zintegrowana z termoparą - bardzo lekka kolba ok.45g - szeroki wybór opcjonalnych grotów - dostępna seria grotów GOLD i BLACK o zwiększonej wytrzymałości - dioda LED informująca o stanie pracy grzałki - podstawka pod lutownice - gąbka do czyszczenia grota |
| 25 | MIKROSKOP CYFROWY | 1 | Szt. | DANE TECHNICZNE: Materiał układu optycznego: szkło Powiększenie x 20–500 Regulacja ostrości: ręczna, 0-150 mm Podświetlenie: 8 diod LED w kolorze białym Zasilanie: 220 V / 5 V, 50 Hz AC; 5 V, 1 A na wyjściu Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1050 mAh czas pracy: 2 godziny, czas ładowania: 2 godziny Megapiksele: 5 (interpolacja do 12) Nagrywanie wideo: tak Szybkość klatek: 30 kl./s Format obrazu: jpeg Oprogramowanie: Sterownik USB 2.0, oprogramowanie do przetwarzania obrazu i wideo z funkcji pomiaru Interfejs komputera: USB 2.0 Wymagania systemowe: Windows 7/8/10, Mac 10.6-10.15; minimalny P4 1.8 GHz, 512 Mb RAM; 64 Mb karta graficzna, USB port 2.0; nagrywarka CD Zastosowanie: Produkt do użytku ogólnego Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń Obsługa kart microSD o pojemności do 32 GB (nie wchodzi w skład zestawu) Język oprogramowania: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki, polski, portugalski, chiński, koreański, japoński Format plików wideo: avi Maks. rozdzielczość: 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1,3 Mpx, VGA • waga: 0,76 kg (z baterią) • wym. 227 x 104 x 149 mm |
| 26 | ZESTAW BADAWCZY MIKROSKOP+WIZUALIZER | 2 | Szt. | Kluczowe cechy Wyraźne, płynne obrazy: Kamera Full HD 1080p i częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s Uchwyć każdy szczegół: 8-krotny zoom cyfrowy, automatyczne ustawianie ostrości za pomocą jednego dotknięcia i funkcja stop-klatki Proste podłączanie: Zasilanie i sygnał obrazu są doprowadzone jednym kablem USB, nie wymaga dodatkowego źródła zasilania Odpowiedni do prezentowania treści dwu- i trójwymiarowych: Regulowana wysokość, obrotowa głowica (90º) i nasadka z mikroskopem Lekki i przenośny: Łatwy do przenoszenia, waży mniej niż 1 kg, miękki futerał w zestawie |
| 27 | PEN 3 D Z AKCESORIAMI | 2 | Zestawy | Długopisy 3D to zestaw: • Długopisów 3D - 6 szt. • Przenośnych baterii (power bank) do korzystania z długopisów 3D bez zasilania – 6 szt. • Materiału do druku - filamentu • Szablonów do pracy w klasie z długopisami 3D Warunki techniczne: • zakres obsługiwanej temperatury: od 50 do 210*C • 8 ustawień prędkości • system start-stop • ceramiczna głowica • specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału, np: 160 stopni dla typowego PLA • system automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu - mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia • możliwość pracy na zasilaniu z power-banku • wyświetlacz LCD • napięcie zasilania 5V - możliwość zasilania z power banku • ergonomiczny uchwyt z wyściółką gumową • kilkadziesiąt karty pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej • przejrzysta podkładka do druku • instrukcja w języku polskim • obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych |
| 28 | MIKROSKOP Z KAMERĄ | 1 | Szt. | Dane techniczne: • głowica monokularowa obracana o 360º , pochylona pod kątem 45º • obiektywy ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x • okular szerokopolowy ze szklaną optyką: WF10x • możliwość montażu w tubusie okularowym cyfrowej kamery mikroskopowej lub okularów o większym powiększeniu (do dokupienia) • zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym 40x - 400x • pięć różnych kontrastowych filtrów kolorowych plus jedno gniazdo wolne na tarczy obrotowej • trójgniazdowy rewolwer obiektywowy • oświetlenie górne (odbite) i dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności - zmiana trybu pracy za pomocą przełącznika z tyłu mikroskopu • możliwość pracy na bateriach, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej • stolik przedmiotowy o wymiarach 90 x 90 mm z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y) • mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu • współosiowe dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości • solidny ergonomiczny metalowy statyw o nowoczesnym wzornictwie, posiada specjalny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu • wymiary: 120 x 156 mm (podstawa), wysokość: 290 mm • waga: 1500 g • cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa • maksymalna rozdzielczość: 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele) • rozmiar sensora (przekątna): 1/3.2"; • wielkość piksela: 2.8 µm x 2.8 µm • czułość: 1.0 V/lux-sec (550 nm) • zakres dynamiki: 71 dB • przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B • odstęp sygnału od szumu: 42.3 dB • liczba klatek na sekundę (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla pozostałych rozdzielczości • montaż w tubusach o średnicy wewnętrznej 23,2 mm • interfejs: USB 2.0 • zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera • do pobrania polskojęzyczne oprogramowanie Delta Optical DLT-CamViewer z funkcjami podglądu obrazu na żywo, zapisu zdjęć oraz filmów, wbudowane funkcje regulacji parametrów obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe • link do oprogramowania DLT-CamViewer i pełną rozbudowaną polskojęzyczną instrukcją obsługi oraz kabel USB do połączenia z komputerem • minimalne wymagania sprzętowe: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32 & 64 bit), procesor równoważny do Intel Core2 2.8 GHz lub lepszy, pamięć RAM: 2 GB lub więcej, port USB 2.0 lub lepszy, ekran o przekątnej co najmniej 17"; lub większy, napęd CD-ROM |
| 29 | TELESKOP | 1 | Szt. | Dane techniczne: • Konstrukcja optyczna: refraktor achromatyczny • Materiał układu optycznego: szkło optyczne • Powłoka układu optycznego: przeciwodblaskowa • Apertura: 60 mm • Ogniskowa: 700 mm • Maksymalne powiększenie, x: 120 • Liczba przysłony: f/11,6 • Próg rozdzielczości w sekundach kątowych: 11,6 • Ograniczenie wielkości gwiazdowej: 10,99 • Okulary: 4 mm (175 razy), 12,5 (56 razy), 20 mm (35 razy), okular odwracający o powiększeniu 1,5 raza • Średnica okularu: 0,965 • Szukacz: 5x24, optyczna • Statyw: aluminiowy • Wysokość statywu (regulowana): 600–1000 mm • Montaż: azymutalny • Sposób montażu tubusu: śruby • Materiał tubusu: metal |
| UWAGA!!! Wszystkie zamawiane pozycje wyposażenia powinny posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych, a także powinny być zgodne z normą BHP. |

Zamawiający dopuszcza dostawę różnych modeli, różnych producentów pod warunkiem spełniania minimalnych parametrów technicznych opisanych powyżej.

Dopuszcza się inne rozwiązania pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w

minimalnych parametrach technicznych.

Materiały dydaktyczne muszą być kompletne, wolny od wad prawnych i fizycznych.

”

Część nr 2

Wymagania dot. Dostawę zamawianego sprzętu i wyposażenia do nagrania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku:

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania minimalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do nagrywania audio- video | 1 | Zestaw | - Aparat cyfrowy, wyświetlacz 2,9" – 3,3", matryca 20,1 – 24,3 MPix, CMOS. Rozdzielczość filmów: 3840 x 2160. Rodzielczość maksymalna: 5472 x 3648. Lampa błyskowa: Wbudowana. Zoom: 3,1 - 4,9, zakres ISO: 125-25600, złącza i porty GPS, HDMI, Pictbridge, Wi-Fi, mini USB, Bluetooth, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC. Aparat Ze stabilizacją obrazu. - 2 dodatkowe baterie - ładowarka dwukanałowa - Gembal - statyw aparatowy - mikrofon kierunkowy - karta SD 128GB - pasek aparatowy - torba aparatowa - zestaw mikrofonów bezprzewodowych - mikrofon dynamiczny wokalny wersja z wyłącznikiem, pasmo przenoszenia: 50-15000 Hz, - 3 x Lampa LED na statywach oświetleniowych z z dodatkami: softbox prostokątny 60x90 cm, softbox paraboliczny z nakładką typu plaster miodu, softbox typu latarka - blenda 5w1 na statywie - blenda 2w1(green/blue screen) na staywie |
| 2 | Szkolenie studio telewizyjne | 1 | Szt. | - czas szkolenie 5 godzin - przedstawienie i konfiguracja systemu - tworzenie materiałów kluczowanych, streaming video |
| 3 | Kamera cyfrowa | 1 | Szt. | Parametry minimalne: • Nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli) • Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym • Szerokokątny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* 26,8 mm • Zoom optyczny 20× z funkcją Clear Image Zoom 30×/40× (4K/HD) • Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w technologii BSI • Efektywna liczba pikseli (film): około 8,29 megapiksela (16:9) • Zoom optyczny: 20x • Wymiary (dł. x wys.)[mm]: 166,5 x 80,5 • Ekran: Panoramiczny (16:9) wyświetlacz Xtra Fine LCD™ 7,5 cm (3,0"), 921 600 punktów |
| 4 | Dyktafon | 2 | Szt. | Parametry minimalne: • Wejście mikrofonowe: 3,5 mm • Wejście liniowe: 3,5 mm • Wbudowany głośnik • Możliwość nagrywania plików WAV 96kHz/16bit • Możliwość kontrolowania poziomu nagrywania • Blokada Zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu nagrywania • Zasilanie 2x AA lub zasilacz USB 5 V DC • produkt wymaga baterii ( w zestawie) |
| UWAGA!!! Wszystkie zamawiane pozycje wyposażenia powinny posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych, a także powinny być zgodne z normą BHP. |

Zamawiający dopuszcza dostawę różnych modeli, różnych producentów pod warunkiem spełniania minimalnych parametrów technicznych opisanych powyżej.

Dopuszcza się inne rozwiązania pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w

minimalnych parametrach technicznych.

Materiały dydaktyczne muszą być kompletne, wolny od wad prawnych i fizycznych.

Część nr 3

Wymagania dot. Dostawę zamawianego sprzętu , wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do nauki przedmiotów technicznych oraz środków ochrony indywidualnej:

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Ilość | Jednostka Miary | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania minimalne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa do przechowywania | 8 | Szt. | SKŁAD ZESTAWU Regał głęboki - biały, 1 szt. Nadstawka głęboka - biała, 1 szt. Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt. Drzwi średnie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt. SZCZEGÓŁOWY OPIS Regał głęboki - biały, 1 szt. Regały wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. - wym. 82 x 48 x 117.4 Nadstawka głęboka - biała, 1 szt. Nadstawka do głębokich regałów z kolekcji Grande, wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. - wym. 82 x 48 x 70.4 Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt. Drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek. 2 szt. - wym. 40,5 x 105,3 cm Drzwi średnie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt. Drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni. Wyposażone w zamek. 2 szt. - wym. 40,5 x 70,1 cm |
| 2 | Stoliki uczniowskie | 6 | Szt. | Stoły 2-osobowe (130 x 50 cm). Posiadają regulację wysokości . Niezależnie od rozmiaru blaty dostępne są w dwóch wersjach płyty: - laminowanej o gr. 18 mm, w 5 odcieniach do wyboru: buk, klon, brzoza, biały i szary. Można dobrać do nich obrzeże ABS o gr. 2 mm lub wytrzymałe i trwałe obrzeże PU (dostępne odcienie: buk, klon, brzoza) o gr. 4 mm; - o gr. 25 mm, pokryty trwałym laminatem HPL, w 4 odcieniach do wyboru: buk, klon, biały i szary. Można dobrać do nich drewniane obrzeże, przyklejone do płyty lub wybrać opcję bez dodatkowego obrzeża. Narożniki w obu przypadkach mogą być proste lub zaokrąglone, natomiast przy blacie ze sklejki zawsze są zaokrąglone na całej powierzchni i lakierowane. Niezależnie od rodzaju blatu, stelaż występuje w 6 wersjach kolorystycznych: czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny i aluminiowy. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. |
| 3 | Taborety obrotowe | 12 | Szt. | Taboret z okrągłym siedziskiem i regulowaną wysokością siedziska, na kółkach. Siedzisko wykonane ze sklejki. • śr. siedziska 29,7 cm • reg. wysokość 43,7 x 56,5 cm • szer. całkowita krzesła 62 cm |
| 4 | Tablice dwustronne mobilne | 4 | Szt. | Tablica o powierzchni suchościeralno-magnetycznej w profilu UKF. Osadzona na stabilnym stojaku mobilnym. Stała wysokość. W zestawie: półka na markery oraz elementy montażowe. • wym. tablicy 90 x 60 cm • wys. całkowita 120 cm |
| 5 | Regał magazynowy | 8 | Szt. | wym. 84 x 40 x 185 cm Regały magazynowe na metalowych ramach z półkami z płyty laminowanej o gr. 18 mm. |
| UWAGA!!! Wszystkie zamawiane pozycje wyposażenia powinny posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych, a także powinny być zgodne z normą BHP. |

Zamawiający dopuszcza dostawę różnych modeli, różnych producentów pod warunkiem spełniania minimalnych parametrów technicznych opisanych powyżej.

Dopuszcza się inne rozwiązania pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w

minimalnych parametrach technicznych.

Materiały dydaktyczne muszą być kompletne, wolny od wad prawnych i fizycznych.