Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  Dostawa urządzeń końcowych dla laboratorium multimediów i urządzeń dot. wirtualizacji sieci programowalnych

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, które mogą być rozumiane, jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowany przedmiot zamówienia któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.: Opis przedmiotu zamówienia :

| L.p. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1. |
| 1 | Urządzenie mobilne typu tablet typ 1 | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1 | Wyświetlacz |
| 1.1.1 | Przekątna | 12,9" +/- 0,2" | WYMAGANE |
| 1.1.2 | Rodzaj wyświet4acza | dotykowy | WYMAGANE |
| 1.1.3 | Rozdzielczość | nie mniej niż 2732 x 2048 px | WYMAGANE |
| 1.2 | Rozdzielczość |  |
| 1.2.1 | Wersja systemu | iPad OS 16 lub nowszy lub równoważny spełniający następujące wymagania: wsparcie systemowe dla aplikacji rozszerzonej rzeczywistości wykorzystujących skaner Lidar, takich jak Polycam,Night Vision Camera & Video, Scaniverse, LiDAR Pointer, SiteScape, Canvas Lite for Homeowners możliwość stworzenia wielu ekranów blokady i przełączania między nimi możliwość umieszczania widżetów na ekranie blokady konfigurowalny tryb skupienia automatycznie włączanie zgodnie z harmonogramem możliwość edytowania wiadomości po ich wysłaniu możliwość wykrywania, kopiowania i tłumaczenia tekstu ze zdjęć i wideo możliwość nadawania aplikacjom zgody na dostęp do schowka rozpoznawanie twarzy 3D w celu autoryzowanego dostępu do urządzenia lub aplikacji wsparcie dla technologii eSIM | WYMAGANE |
| 1.3 | Procesor |
| 1.3.1 | Typ procesora | ARM | WYMAGANE |
| 1.3.2 | Liczba rdzeni | minimum 8 | WYMAGANE |
| 1.3.3 | Liczba rdzeni GPU | minimum 10 | WYMAGANE |
| 1.4 | Pamięć |  |
| 1.4.1 | Pamięć RAM | nie mniej niż 8 GB | WYMAGANE |
| 1.4.2 | Pamięć wewnętrzna | nie mniej niż 512 GB | WYMAGANE |
| 1.5 | Aparat tylny |  |
| 1.5.1 | liczba obiektywów | nie mniej niż 2 | WYMAGANE |
| 1.5.2 | rozdzielczość obiektywu szerokokątnego | nie mniej niż 12 MPix | WYMAGANE |
| 1.5.3 | rozdzielczość obiektywu ultraszerokokątnego | nie mniej niż 10 MPix | WYMAGANE |
| 1.5.4 | nagrywanie filmów | 4K 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps 1080p HD 25 fps, 30 fps, 60 fps 720p HD 30 fps | WYMAGANE |
| 1.6 | Aparat przedni |
| 1.6.1 | rozdzielczość | nie mniej niż 12 Mpix | WYMAGANE |
| 1.7 | Łączność bezprzewodowa |  |
| 1.7.1 | Wi-Fi | co najmniej 802.11a/b/g/n/ac/ax | WYMAGANE |
| 1.7.2 | Bluetooth | co najmniej wersja 5.3 | WYMAGANE |
| 1.7.3 | Łączność komórkowa | LTE 5G | WYMAGANE |
| 1.8 | Zasilanie |
| 1.8.1 | Pojemność akumulatora | nie mniej niż 40 Wh | WYMAGANE |
| 1.9 | Złącza |  |
| 1.9.1 | USB | Thunderbolt/USB 4 obsługujący: Ładowanie DisplayPort Thunderbolt 3 USB 4 USB 3.1 Gen.2 | WYMAGANE |
| 1.9.2 | Gniazdo kart SIM | nanoSIM | WYMAGANE |
| 1.10 | Czujniki |
| 1.10.1 | Skaner | LiDAR | WYMAGANE |
| 1.10.2 | Wykrywanie twarzy | wbudowane | WYMAGANE |
| 1.11 | Inne parametry |
| 1.11.1 | Waga urządzenia bez akcesoriów | 700 +/- 50 g | WYMAGANE |
| 2 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1: Zasilacz | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.1. | Napięcie AC | 230 V | WYMAGANE |
| 2.2 | Złącze | USB-C lub Lightning | WYMAGANE |
| 2.3 | Moc ładowania | co najmniej 20W | WYMAGANE |
| 2.4 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 2.5 | Wtyczka | wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | WYMAGANE |
| 2.6 | Przewód | dołączony do zestawu przewód kompatybilny z ładowarką i urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 2.7 | Certyfikacja | Posiadanie certyfikatu wystawionego przez producenta urządzenia mobilnego typu tablet –Typ 1 potwierdzającego kompatybilność z tym urządzeniem i zapewniającego prawidłową współpracę z urządzeniem. (wymagany przy dostawie) | WYMAGANE |
| 3 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1: Etui z klawiaturą | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 3.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 3.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 3.3 | Interfejs | magnetyczny | WYMAGANE |
| 3.4 | Złącza | port USB-C do ładowania | WYMAGANE |
| 3.5 | Funkcjonalności | wbudowany gładzik funkcja etui funkcja podstawki swobodna regulacja kąta nachylenia ekranu obsługa gestów | WYMAGANE |
| 3.6 | Klawisze | podświetlane | WYMAGANE |
| 4 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1: Rysik | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 4.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 4.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 4.3 | Waga | nie przekraczająca 25 g | WYMAGANE |
| 4.4 | Łączność | Bluetooth | WYMAGANE |
| 4.5 | Ładowanie | bezprzewodowe | WYMAGANE |
| 4.6 | Inne funkcjonalności | automatyczne parowanie powierzchnia dotykowa reagująca na stuknięcia możliwość magnetycznego mocowania do krawędzi tabletu | WYMAGANE |
| 5 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1: Etui | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 5.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 5.2 | Typ etui | z klapką | WYMAGANE |
| 5.3 | Inne funkcjonalności | wybudzanie tabletu funkcja podstawki | WYMAGANE |
| 6 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1: Słuchawki bezprzewodowe | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 6.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 6.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 6.3 | Typ słuchawek | bezprzewodowe True Wireless | WYMAGANE |
| 6.4 | Budowa słuchawek | dokanałowe | WYMAGANE |
| 6.5 | Redukcja hałasu | aktywna - ANC | WYMAGANE |
| 6.6 | Wodoszczelność | minimum IPX4 (słuchawki i etui) | WYMAGANE |
| 6.7 | Wkładki | silikonowe, dołączone do zestawu minimum w czterech rozmiarach | WYMAGANE |
| 6.8 | Etui | etui ze złączem Lightning/USB-C umożliwiające poprawne ładowanie słuchawek, kompatybilne z ładowarkami bezprzewodowymi, głośnik wbudowany w etui | WYMAGANE |
| 6.9 | Łączność | Bluetooth 5.3 lub nowszy | WYMAGANE |
| 6.10 | Czas pracy na baterii | minimum 4h na jednym ładowaniu minimum 20h z wykorzystaniem etui ładującego | WYMAGANE |
| 6.11 | Pozostałe funkcjonalności | dotykowy panel sterowania pozwalający na: zatrzymywanie odtwarzania obieranie połączeń powrót do poprzedniego utworu regulacja głośności przełączanie między aktywną redukcją hałasu a adaptacyjnym trybem kontaktu wbudowane mikrofony adaptacyjna korekcja adaptacyjny tryb kontaktu spersonalizowany dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy | WYMAGANE |
| 7 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1: Zewnętrzny skaner 3D | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 7.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 7.2 | Typ urządzenia | Zewnętrzny skaner 3D mocowany do obudowy urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 7.3 | Funkcjonalności | przechwytywanie dokładnych modeli 3D obiektów i ludzi wewnątrz i na zewnątrz współpraca z oprogramowaniem uruchamianym na urządzeniu mobilnym typu tablet - Typ 1 pozwalającym na przeniesienie zeskanowanego modelu do oprogramowania typu CAD (ang. Computer Aided Design) | WYMAGANE |
| 7.4 | Kąt widzenia (FOV) | co najmniej w zakresie 59° x 46° | WYMAGANE |
| 7.5 | Zasięg pracy (odległość od skanowanego obiektu) | co najmniej w zakresie 0,3 m - 5 m | WYMAGANE |
| 7.6 | Rozdzielczość głębi (ang. depth resolution) | co najmniej w zakresie 1280 x 960 | WYMAGANE |
| 7.7 | Przetwarzanie 3D | przetwarzanie modeli bezpośrednio na urządzeniu we wbudowanym wielordzeniowym procesorze | WYMAGANE |
| 7.8 | Migawka | migawka globalna (ang. global shutter) | WYMAGANE |
| 7.9 | Tworzenie oprogramowania | urządzenie powinno umożliwiać tworzenie własnego oprogramowania (wykorzystującego skaner 3D) w oparciu o stworzony przez producenta zestaw do tworzenia oprogramowania (ang. software development kit) | WYMAGANE |
| 7.10 | Wymagany skład zestawu | zewnętrzny skaner 3D ramka umożliwiająca montaż skanera do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 1 przewód do ładowania przewód do połączenia skanera 3D z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 1 | WYMAGANE |
| 8 | Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | WYMAGANE |
| 8.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 8.2 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 8.3 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | WYMAGANE |
| 8.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 8.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 8.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 8.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 8.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 8.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 8.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 8.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ 2. |
| 9 | Urządzenie mobilne typu tablet typ 2 | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 9.1 | Wyświetlacz |  |
| 9.1.1 | Przekątna | 12,4” +/- 0,2 ” | WYMAGANE |
| 9.1.2 | Rodzaj wyświetlacza | dotykowy | WYMAGANE |
| 9.1.3 | Rozdzielczość | nie mniej niż 2800x1752px | WYMAGANE |
| 9.1.4 | Głębia kolorów | nie mniej niż 16M | WYMAGANE |
| 9.1.5 | Częstotliwość odświeżania | 120 Hz +/- 20 Hz | WYMAGANE |
| 9.2 | System operacyjny |  |
| 9.2.1 | Wersja systemu | Android 12 lub nowszy lub równoważny: System operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość, pamięć wirtualną i możliwość zarządzania pamięcią Możliwość uruchomienia dwóch aplikacji obok siebie na jednym ekranie Szybkie przełączenie pomiędzy aplikacjami poprzez dwukrotne kliknięcie Możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniej energii Możliwość spersonalizowania ustawień telefonu według preferencji użytkownika Możliwość zmiany kolejności kafelków Szybkich ustawień Możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie Możliwość grupowania powiadomień Możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie Pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłącznie urządzenia Możliwość szyfrowania na poziomie pliku Wbudowany menadżer pamięci Możliwość zapisywanie danych w chmurze Możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu. | WYMAGANE |
| 9.3 | Procesor |  |
| 9.3.1 | Typ procesora | ARM | WYMAGANE |
| 9.3.2 | Liczba rdzeni | minimum 8 | WYMAGANE |
| 9.3.3 | Taktowanie procesora | co najmniej 1x2,99GHz; co najmniej 3x2,4GHz; co najmniej 4x1,7GHz | WYMAGANE |
| 9.3.4 | Wspierane API GPU | Direct X co najmniej w wersji 12; Vulkan co najmniej w wersji 1.1; OpenCL co najmniej w wersji 2.0 | WYMAGANE |
| 9.4 | Pamięć |  |
| 9.4.1 | Pamięć RAM | nie mniej niż 8 GB | WYMAGANE |
| 9.4.2 | Pamięć wewnętrzna | nie mniej niż 256 GB | WYMAGANE |
| 9.4.3 | Możliwość rozszerzenia pamięci kartą MicroSD |  | WYMAGANE |
| 9.5 | Aparat tylny |  |
| 9.5.1 | liczba obiektywów | nie mniej niż 2 | WYMAGANE |
| 9.5.2 | rozdzielczość obiektywu szerokokątnego | nie mniej niż 13 MPix | WYMAGANE |
| 9.5.3 | rozdzielczość obiektywu ultraszerokokątnego | nie mniej niż 6 MPix | WYMAGANE |
| 9.5.4 | Maksymalna rozdzielczość nagrywania wideo | Nie mniej niż 4K (3840 x 2160) 30fps | WYMAGANE |
| 9.5.5 | Wspierane tryby | Co najmniej HDR i panorama | WYMAGANE |
| 9.6 | Aparat przedni |  |
| 9.6.1 | Rozdzielczość | nie mniej niż 12 Mpix | WYMAGANE |
| 9.6.2 | Wspierane tryby | Co najmniej HDR | WYMAGANE |
| 9.7 | Łączność bezprzewodowa |  |
| 9.7.1 | Wi-Fi | co najmniej 802.11a/b/g/n/ac/ax | WYMAGANE |
| 9.7.2 | Bluetooth | co najmniej wersja 5.2 | WYMAGANE |
| 9.7.3 | Łączność komórkowa | co najmniej GSM / HSPA / LTE / 5G | WYMAGANE |
| 9.8 | Zasilanie |  |
| 9.8.1 | Pojemność akumulatora | nie mniej niż 10000 mAh | WYMAGANE |
| 9.9 | Złącza |  |
| 9.9.1 | USB | USB Typ-C – co najmniej 1 szt. | WYMAGANE |
| 9.9.2 | Gniazdo kart SIM | Nano-SIM | WYMAGANE |
| 9.10 | Czujniki |  |
| 9.10.1 | Skaner biometryczny linii papilarnych |  | WYMAGANE |
| 9.10.2 | Inne | Akcelerometr, żyroskop, cyfrowy kompas, czujnik światła | WYMAGANE |
| 9.11 | Inne parametry |  |
| 9.11.1 | Waga urządzenia bez akcesoriów | 575g +/- 25g | WYMAGANE |
| 9.11.2 | Głośnik | Stereo | WYMAGANE |
| 10 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu Tablet - Typ 2: Zasilacz | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 10.1 | Napięcie AC | 230 V | WYMAGANE |
| 10.2 | Złącze | USB-C | WYMAGANE |
| 10.3 | Moc ładowania | 45W +/- 5W | WYMAGANE |
| 10.4 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 10.5 | Wtyczka | wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | WYMAGANE |
| 10.6 | Przewód | dołączony do zestawu przewód kompatybilny z ładowarką i urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 11 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 2: Etui z klawiaturą | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 11.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 11.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 11.3 | Interfejs | magnetyczny | WYMAGANE |
| 11.4 | Funkcjonalności | Etui ochronne, klawiatura, regulacja kąta nachylenia | WYMAGANE |
| 11.5 | Łączność | Bluetooth | WYMAGANE |
| 11.6 | Układ klawiszy | QWERTY | WYMAGANE |
| 12 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 2: Rysik | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 12.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 12.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 12.3 | Łączność | Bluetooth | WYMAGANE |
| 12.4 | Inne funkcjonalności | automatyczne parowanie powierzchnia dotykowa reagująca na stuknięcia rozpoznawanie gestów | WYMAGANE |
| 13 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 2: Etui | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 13.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 13.2 | Typ etui | z klapką | WYMAGANE |
| 13.3 | Inne funkcjonalności | wybudzanie tabletu funkcja podstawki | WYMAGANE |
| 14 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 2: Słuchawki bezprzewodowe | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 14.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem mobilnym typu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 14.2 | Producent | zgodny z producentem urządzenia mobilnego tylu tablet - Typ 2 | WYMAGANE |
| 14.3 | Typ słuchawek | bezprzewodowe True Wireless | WYMAGANE |
| 14.4 | Budowa słuchawek | dokanałowe | WYMAGANE |
| 14.5 | Redukcja hałasu | aktywna - ANC | WYMAGANE |
| 14.6 | Wodoszczelność | minimum IPX7 | WYMAGANE |
| 14.7 | Czujniki | akcelerometr żyroskop czujnik zbliżeniowy czujnik dotykowy | WYMAGANE |
| 14.8 | Etui | etui ze złączem USB-C umożliwiające poprawne ładowanie słuchawek | WYMAGANE |
| 14.9 | Łączność | Bluetooth co najmniej w wersji 5.3 | WYMAGANE |
| 14.10 | Bateria | bateria wbudowana w etui o pojemności nie mniej niż 500 mAh bateria wbudowana w słuchawkę o pojemności nie mniej niż 60 mAh minimum 4h odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, minimum 10h z wykorzystaniem etui ładującego | WYMAGANE |
| 14.11 | Pozostałe funkcjonalności | dotykowy panel sterowania pozwalający na: zatrzymywanie odtwarzania obieranie połączeń powrót do poprzedniego utworu obsługa gestów wbudowane mikrofony wsparcie dla dźwięku przestrzennego wraz ze śledzeniem ruchów głowy możliwość połączenia z wieloma urządzeniami jednocześnie | WYMAGANE |
| 15 | Akcesoria do urządzenia mobilnego typu tablet - Typ 2: Karta microSD | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 15.1 | Kompatybilność | Kompatybilna z urządzeniem mobilnym typu tablet – Typ 2 | WYMAGANE |
| 15.2 | Pojemność | Co najmniej 256 GB | WYMAGANE |
| 15.3 | Klasa prędkości | Co najmniej 10 (dopuszczalne UHS-I, U3 i inne spełniające wymagane prędkości odczytu/zapisu) | WYMAGANE |
| 15.4 | Maksymalna prędkość odczytu | Co najmniej 180 MB/s | WYMAGANE |
| 15.5 | Maksymalna prędkość zapisu | Co najmniej 90 MB/s | WYMAGANE |
| 16 | Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | WYMAGANE |
| 16.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 16.2 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 16.3 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | WYMAGANE |
| 16.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 16.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 16.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 16.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 16.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 16.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 16.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 16.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ 3. |
| 17 | Laptop typ 1 | Liczba sztuk: 8 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 17.1 | Ekran | Ekran o następujących parametrach: powłoka matrycy: matowa przekątna ekranu 14” (+/- 0,2’’) technologia matrycy IPS w rozdzielczości min. 1920 x 1080 (Full HD) jasność matrycy: co najmniej 300 cd/m² (300 Nit) kontrast: co najmniej 800:1 | WYMAGANE |
| 17.2 | Procesor | Procesor mobilny klasy x86 posiadający: co najmniej 10 rdzeni ( w tym co najmniej 2 rdzenie wydajnościowe (ang. performance cores) co najmniej 12 MB pamięci cache, częstotliwość podstawową co najmniej 1,3 GHz i częstotliwość maksymalną co najmniej 4.4GHz osiągający w teście PassMark CPU Mark min. 13600 pkt. (według testu na dzień 21.03.2023 Zapis testów stanowi załącznik nr 8 do SWZ | WYMAGANE |
| 17.3 | Karta graficzna | zintegrowana, obsługująca monitory o rozdzielczości co najmniej: HDMI: 4096 x 2304 60Hz Display Port: 7680 x 4320 60Hz | WYMAGANE |
| 17.4 | Pamięć RAM | zainstalowane co najmniej 24 GB (min. DDR4 o częstotliwości taktowania minimum 3200 MHz) możliwość rozbudowy pamięci RAM do co najmniej 40 GB | WYMAGANE |
| 17.5 | Pamięć masowa | SSD M.2 PCIe NVMe o pojemności min. 500 GB | WYMAGANE |
| 17.6 | Funkcje łączności | wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi co najmniej w wersji 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) wbudowana karta Bluetooth w wersji co najmniej 5.1 | WYMAGANE |
| 17.7 | Złącza | co najmniej 2 x port USB Typu A, w tym co najmniej 1 x port USB 3.2, co najmniej 1 x port Thunderbolt 4 40 Gbps (wspierający transfer danych, ładowanie urządzenia oraz DisplayPort, co najmniej 1 x port HDMI obsługujący rozdzielczość 4K 60 Hz, co najmniej 1 x port Ethernet RJ-45, co najmniej 1 x gniazdo, słuchawkowe/mikrofonowe mini-jack 3,5 mm, gniazdo linki zabezpieczającej, czytnik linii papilarnych | WYMAGANE |
| 17.8 | Bateria | wbudowana bateria o pojemności min. 55 Wh, mechanizmy oszczędzania energii | WYMAGANE |
| 17.9 | Klawiatura wbudowana | układ QWERTY podświetlenie klawiatury odporność na zachlapanie | WYMAGANE |
| 17.10 | Multimedia | wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. 2 MPix (z wbudowaną mechaniczną przesłoną) wbudowane głośniki min. 2 szt. wbudowany mikrofon | WYMAGANE |
| 17.11 | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit (lub równoważny) z licencją, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. Wymagany jest umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta notebook o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. Przez system równoważny do Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) z możliwością ustawienia języka interfejsu użytkownika na polski oraz na angielski Zamawiający rozumie system spełniający następujące wymagania funkcjonalne: Zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania, tj.: oprogramowania biurowego: MS Office 365 OpenOffice, przeglądarek internetowych: MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, oprogramowania antywirusowego: ESET Endpoint Security, oprogramowania wirtualizacyjnego: VMware Workstation 7-10, VMware vSphere Client 4.x/5.x/6.x, Zapewniający pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci Zamawiającego: serwerem Active Directory MS Windows 2008/2012, serwerem plików MS Windows 2008/2012, serwerem usług terminalowych MS Windows 2003/2008. Zapewniający pełne wsparcie dla podzespołów zainstalowanych w zamawianym sprzęcie komputerowym (przy ew. wykorzystaniu sterowników od odpowiednich producentów podzespołów). Umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby aplikacji min. 32 GB przestrzeni adresowej pamięci RAM. Pozwalającego na uruchomienie aplikacji 32 i 64-bitowych. | WYMAGANE |
| 17.12 | Zasilacz | Dedykowany zasilacz sieciowy: o mocy co najmniej 65W, pozwalający na zasilanie laptopa z sieci 230V/50Hz, wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | WYMAGANE |
| 17.13 | Obudowa | wykonana z aluminium | WYMAGANE |
| 17.14 | Waga | waga laptopa (liczona bez zasilacza) nie przekraczająca 1,7 kg | WYMAGANE |
| 18 | Akcesoria do laptopa – Typ 1: Monitor Typ 1 | Liczba sztuk: 12 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 18.1 | Przekątna | 27” +/- 0,5” | WYMAGANE |
| 18.2 | Funkcjonalności obudowy | możliwość pochylenia panelu (tilt) panel obrotowy (pivot) obrotowa podstawa monitora (svivel) regulacja wysokości monitora (height) możliwość montażu na ścianie (w standardzie VESA) | WYMAGANE |
| 18.3 | Porty WE/WY | min. 1 x HDMI 2.0 (wejście) min. 1 x DisplayPort (wejście) min. 1 x wyjście audio | WYMAGANE |
| 18.4 | Matryca | typ ekranu: płaski ramka: wąska matryca antyrefleksyjna (matowa) współczynnik proporcji 16:9 rodzaj matrycy: IPS, rodzaj podświetlenia – LED, deklarowany kontrast statyczny: minimum 1000:1, deklarowana jasność: minimum 350 cd/m2 (350 nit), kąty widzenia: co najmniej 175 stopni w pionie i poziomie, czas reakcji matrycy max. 4 ms, pokrycie palety barw sRGB: co najmniej 99% | WYMAGANE |
| 18.5 | Rozdzielczość | pozioma min. 3840, pionowa min. 2160 (UHD 4K) | WYMAGANE |
| 18.6 | Częstotliwość odświeżania ekranu | Min 60 Hz | WYMAGANE |
| 18.7 | Ochrona wzroku | filtr światła niebieskiego redukcja migotania | WYMAGANE |
| 18.8 | Głośniki | co najmniej 2 wbudowane głośniki o mocy nie mniejszej niż 2W każdy | WYMAGANE |
| 18.9 | Wyposażenie | kabel połączeniowy DisplayPort – DisplayPort lub HDMI – HDMI kabel zasilający podstawka | WYMAGANE |
| 18.10 | Zasilanie | wbudowany zasilacz pozwalający na podłączenie do sieci 230V/50Hz wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | WYMAGANE |
| 18.11 | Waga | umożliwiająca poprawny montaż na uchwycie opisanym w pkt. 23 | WYMAGANE |
| 19 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Replikator zewnętrzny/ stacja dokująca | Liczba sztuk: 8 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 19.1 | Interfejs do laptopa | kompatybilny z zamawianym laptopem - Typ 1 (złącze USB-C wspierające Thunderbolt 4) | WYMAGANE |
| 19.2 | Producent | Zgodny z producentem laptopa - Typ 1 | WYMAGANE |
| 19.3 | Porty USB | co najmniej 1 port USB 3.2 Typ C co najmniej 1 port Thunderbolt 4 co najmniej 4 porty USB 3.2 Typu A | WYMAGANE |
| 19.4 | Porty Ethernet | co najmniej jeden port Gigabit Ethernet RJ-45 | WYMAGANE |
| 19.5 | Interfejsy wideo | co najmniej 1 port HDMI co najmniej 2 porty DisplayPort 1.4 | WYMAGANE |
| 19.6 | Interfejsy audio | co najmniej 1 złącze mini-jack 3,5 mm | WYMAGANE |
| 19.7 | Zasilacz | Zasilacz sieciowy: mocy co najmniej 135W, pozwalający na zasilanie stacji dokującej z sieci 230V/50Hz, wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | WYMAGANE |
| 19.8 | Dołączone okablowanie | przewód USB-C Thunderbolt 4 pozwalający na podłączenie do stacji laptopa - Typ 1 i jego poprawne zasilanie oraz przesyłanie danych | WYMAGANE |
| 20 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Zestaw bezprzewodowy: Mysz i klawiatura | Liczba sztuk: 8 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 20.1 | Mysz | Mysz bezprzewodowa: typ: mysz optyczna rolka gumowa 1 szt. min. 5 przycisków (w tym przyciski ‘wstecz’ i ‘dalej’) możliwość programowania przynajmniej 5 przycisków zasilanie bateryjne/akumulatorowe (AA lub AAA, taki sam typ dla klawiatury i myszy) | WYMAGANE |
| 20.2 | Klawiatura | Klawiatura bezprzewodowa: układ QWERTY, panel numeryczny, typ klawiszy: membranowe, nie mniej niż 6 klawiszy multimedialnych, podkładka pod nadgarstki zasilanie bateryjne/akumulatorowe (AA lub AAA, taki sam typ dla klawiatury i myszy) odporna na zalanie min. 50 ml płynu | WYMAGANE |
| 20.3 | Odbiornik | Odbiornik USB-A umożliwiający bezprzewodowe podłączenie jednocześnie myszy i klawiatury do laptopa - Typ 1 | WYMAGANE |
| 21 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Akumulatory z ładowarką do klawiatury/myszy | Liczba sztuk: 8 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 21.1 | Akumulatory | Zestaw 4 akumulatorów typu NiMH umożliwiających wielokrotne ładowanie, kompatybilnych z myszą/klawiaturą oferowaną w pkt. 4 (typ AA lub AAA) Pojemność: w przypadku typu AA: min. 2000 mAh w przypadku typu AAA: min. 1000 mAh | WYMAGANE |
| 21.2 | Ładowarka | Ładowarka sieciowa: umożliwiająca jednoczesne ładowanie 4 szt. akumulatorów NiMH typu AA lub AAA wyposażona w automatyczny wyłącznik zabezpieczający przed przeładowaniem wyposażona w podświetlenie zmieniające kolor, określające stopień naładowania akumulatorów poprawnie pracująca po podłączeniu do sieci 230V/50Hz wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | WYMAGANE |
| 22 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Etui | Liczba sztuk: 8 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 22.1 | Kompatybilność | Kompatybilne z laptopem - Typ 1 | WYMAGANE |
| 22.2 | Typ | Etui z minimum 2 komorami zamykanymi zamkiem błyskawicznym umożliwiające przechowywanie laptopa | WYMAGANE |
| 22.3 | Rozmiar | Etui powinno mieć rozmiar dopasowany do rozmiaru oferowanego laptopa -Typ 1 (+/- 0,5 ‘’) | WYMAGANE |
| 23 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Uchwyt na 2 monitory | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 23.1 | Typ | Uchwyt o następujących cechach: 2 ramiona ze sprężyną gazową umożliwiający montaż 2 monitorów w układzie horyzontalnym do blatu biurka wyposażony w system zarządzania okablowaniem | WYMAGANE |
| 23.2 | Kompatybilność | Uchwyt powinien umożliwiać poprawny montaż do biurka 2 monitorów opisanych w pkt 18. w szczególności masa monitorów nie powinna przekraczać maksymalnego obciążenia ramion uchwytu. | WYMAGANE |
| 23.3 | Mocowanie do biurka | Możliwość mocowania na 2 sposoby: za pomocą zacisku za pomocą oczka w blacie biurka | WYMAGANE |
| 23.4 | Mocowanie monitorów | Zgodność ze standardem VESA 75×75 i 100×100 | WYMAGANE |
| 23.5 | Maksymalna przekątna ekranu | nie mniej niż 27” | WYMAGANE |
| 23.6 | Regulacja | co najmniej +/- 45°w pionie, co najmniej +/- 90° w poziomie, maks. obrót ekranu 360°, maks. nachylenie (prawo-lewo) 180° maks. nachylenie (góra-dół) +/- 45°, maks. wysokość co najmniej 40 cm | WYMAGANE |
| 24 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Zewnętrzna kamera internetowa | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 24.1 | Typ | Zewnętrzna kamera internetowa | WYMAGANE |
| 24.2 | Mocowanie | Uniwersalny klips | WYMAGANE |
| 24.3 | Rozdzielczość | 4K / 30 kl./s (do 4096 × 2160 pikseli) 1080p / 30 kl./s lub 60 kl./s (do 1920 × 1080 pikseli) 720p / 30 kl./s, 60 kl./s lub 90 kl./s (do 1280 × 720 pikseli) | WYMAGANE |
| 24.4 | Typ matrycy | CMOS | WYMAGANE |
| 24.5 | Łączność | USB 3.0 lub nowszy | WYMAGANE |
| 24.6 | Funkcjonalności | możliwość podpięcia do statywu funkcja HDR (High Dynamic Range) wbudowany mikrofon stereo z funkcją redukcji szumów zastępowanie tła czujnik podczerwieni dioda LED | WYMAGANE |
| 24.7 | Dołączone wyposażenie | podstawka - zaczep mocujący kabel USB do połączenia z komputerem futerał osłona wizjera | WYMAGANE |
| 24.8 | Masa bez zaczepu | nie większa niż 70 g | WYMAGANE |
| 25 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Podstawka | Liczba sztuk: 8 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 25.1 | Typ podstawki | Podstawka pasywna, tj. bez wbudowanych wentylatorów, umożliwiająca podniesienie laptopa na wybraną wysokość i ustawienie go pod zadanym kątem Podstawka do swobodnego postawienia na biurku (niemocowana do krawędzi biurka) | WYMAGANE |
| 25.2 | Wymiary po złożeniu | Nie większe niż 30x30x7cm | WYMAGANE |
| 25.3 | Możliwość regulacji położenia laptopa | Regulacja wysokości położenia laptopa: co najmniej w zakresie od 5 do 15 cm (tzn. możliwość podniesienia najniżej umiejscowionej części laptopa co najmniej w zakresie od 5 do 15 cm powyżej blatu biurka) Kąt nachylenia podstawy laptopa: co najmniej do 45 stopni | WYMAGANE |
| 25.4 | Typ konstrukcji | Składana, umożliwiająca złożenie na płasko | WYMAGANE |
| 25.5 | Mechanizmy zapewniające stabilność | Elementy antypoślizgowe Możliwość trwałego zablokowania wybranej pozycji | WYMAGANE |
| 25.6 | Wentylacja laptopa | Podstawka nie może blokować dostępu powietrza do wentylatorów ułożonego na niej laptopa, tzn. laptop ułożony na podstawce musi mieć przynajmniej 50% powierzchni swojej podstawy niedotykające do konstrukcji podstawki (dla laptopów 10-17 cali). Nie dopuszcza się podstawek, których konstrukcja zakłada postawienie laptopa na jednorodnej, litej, płaskiej powierzchni, która blokuje dostęp powietrza do spodu laptopa. | WYMAGANE |
| 25.7 | Kompatybilne rozmiary laptopów | Co najmniej od 10 do 17 cali | WYMAGANE |
| 25.8 | Materiał | Niekorodujący metal, np. aluminium Jednolity materiał konstrukcji (z wyjątkiem elementów antypoślizgowych) | WYMAGANE |
| 26 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Listwa zasilająca typ 1 | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 26.1 | Kompatybilność | kompatybilna z zasilaczami laptopa, monitora i stacji dokującej opisanych w niniejszym dokumencie pracująca poprawnie w sieci 230 V / 50 Hz | WYMAGANE |
| 26.2 | Typ | listwa antyprzepięciowa | WYMAGANE |
| 26.3 | Gniazda | 5-6 gniazd typu CEE7 (uniwersalne, z uziemieniem) | WYMAGANE |
| 26.4 | Wtyczka | uniwersalna, z uziemieniem | WYMAGANE |
| 26.5 | Długość przewodu | 2 m +/- 0,2 m | WYMAGANE |
| 26.6 | Zabezpieczenie nadprądowe | automatyczny bezpiecznik 10A +/- 2A | WYMAGANE |
| 26.7 | Wyłącznik sieciowy | dwubiegunowy, podświetlany | WYMAGANE |
| 26.8 | Prąd maksymalny | nie mniej niż 10 A | WYMAGANE |
| 26.9 | Absorpcja energii (sumaryczna) | nie mniej niż 170 J | WYMAGANE |
| 26.10 | Sygnalizacja | wskaźnik ochrony antyprzepięciowej LED | WYMAGANE |
| 27 | Akcesoria do laptopa - Typ1: Listwa zasilająca typ 2 | Liczba sztuk: 6 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 27.1 | Kompatybilność | kompatybilna z zasilaczami laptopa, monitora i stacji dokującej opisanych w niniejszej części powyżej pracująca poprawnie w sieci 230 V / 50 Hz | WYMAGANE |
| 27.2 | Typ | listwa antyprzepięciowa | WYMAGANE |
| 27.3 | Gniazda | 5-6 gniazd typu CEE7 (uniwersalne, z uziemieniem) | WYMAGANE |
| 27.4 | Wtyczka | uniwersalna, z uziemieniem | WYMAGANE |
| 27.5 | Długość przewodu | 3 m +/- 0,2 m | WYMAGANE |
| 27.6 | Zabezpieczenie nadprądowe | automatyczny bezpiecznik 10A | WYMAGANE |
| 27.7 | Wyłącznik sieciowy | dwubiegunowy, podświetlany | WYMAGANE |
| 27.8 | Prąd maksymalny | nie mniej niż 10 A | WYMAGANE |
| 27.9 | Absorpcja energii (sumaryczna) | nie mniej niż 350 J | WYMAGANE |
| 27.10 | Sygnalizacja | wskaźnik ochrony antyprzepięciowej LED | WYMAGANE |
| 28 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 28.1 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 28.2 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | WYMAGANE |
| 28.3 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 28.4 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 28.5 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 28.6 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 28.7 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 28.8 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 28.9 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 28.10 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ 4. |
| 29 | Urządzenie typu komputer stacjonarny | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 29.1 | System operacyjny |  |
| 29.1.1 | Wersja systemu | Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją lub równoważny w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. Wymagany jest umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta notebook o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. Przez system równoważny do Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) z możliwością ustawienia języka interfejsu użytkownika na polski oraz na angielski Zamawiający rozumie system spełniający następujące wymagania funkcjonalne: Zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania, tj.: oprogramowania biurowego: MS Office 365 OpenOffice, przeglądarek internetowych: MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, oprogramowania antywirusowego: ESET Endpoint Security, oprogramowania wirtualizacyjnego: VMware Workstation 7-10, VMware vSphere Client 4.x/5.x/6.x, Zapewniający pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci Zamawiającego: serwerem Active Directory MS Windows 2008/2012, serwerem plików MS Windows 2008/2012, serwerem usług terminalowych MS Windows 2003/2008. Zapewniający pełne wsparcie dla podzespołów zainstalowanych w zamawianym sprzęcie komputerowym (przy ew. wykorzystaniu sterowników od odpowiednich producentów podzespołów). Umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby aplikacji min. 32 GB przestrzeni adresowej pamięci RAM. Pozwalającego na uruchomienie aplikacji 32 i 64-bitowych. | WYMAGANE |
| 29.2 | Procesor |  |
| 29.2.1 | Typ procesora | Procesor do komputerów stacjonarnych | WYMAGANE |
| 29.2.2 | Liczba rdzeni/wątków | co najmniej 24 rdzenie, 32 wątki (w tym co najmniej 8 rdzeni wydajnościowych ang. performence core, P-Core) | WYMAGANE |
| 29.2.3 | Pamięć cache | co najmniej 36MB | WYMAGANE |
| 29.2.4 | Taktowanie procesora | częstotliwość bazowa co najmniej 2,2GHz; częstotliwość maksymalna co najmniej 5,8GHz | WYMAGANE |
| 29.2.5 | Osiągi | osiągający w teście PassMark CPU Mark min. 55000 pkt. (według testu na dzień 21.03.2023 - Zapis testów stanowi załącznik nr 9 do SWZ). | WYMAGANE |
| 29.3 | Pamięć |  |
| 29.3.1 | Pamięć RAM | nie mniej niż 64 GB w technologii DDR5 | WYMAGANE |
| 29.3.2 | Taktowanie pamięci RAM | nie mniej niż 5200MHz | WYMAGANE |
| 29.3.3 | Pamięć wewnętrzna | nie mniej niż 2 TB w technologii SSD NVMe M.2 PCIe | WYMAGANE |
| 29.4 | Karta graficzna |  |
| 29.4.1 | Rodzaj karty | Dedykowana | WYMAGANE |
| 29.4.2 | Pamięć VRAM | co najmniej 24GB GDDR6X | WYMAGANE |
| 29.4.3 | Złącza | Co najmniej 3 złącza DisplayPort w standardzie 1.4 lub wyższym; Co najmniej 1 złącze HDMI w standardzie 2.1 lub wyższym | WYMAGANE |
| 29.4.4 | Osiągi | osiągająca w teście PassMark G3D Mark min. 30000 pkt. (według testu na dzień 21.03.2023 - Zapis testów stanowi załącznik nr 10 do SWZ) | WYMAGANE |
| 29.5 | Łączność |  |
| 29.5.1 | Wi-Fi | co najmniej 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | WYMAGANE |
| 29.5.2 | Bluetooth | co najmniej w wersji 5.2 | WYMAGANE |
| 29.5.3 | LAN | co najmniej 10/100/1000 Mb/s | WYMAGANE |
| 29.6 | Złącza |  |
| 29.6.1 | USB | Co najmniej 3xUSB-C 3.2 Gen.2; Co najmniej 5xUSB-A 3.2 Gen.1; Co najmniej 4xUSB-A 2.0 | WYMAGANE |
| 29.6.2 | Audio | Co najmniej 1 wyjście optyczne S/PDIF (TOSLINK); Co najmniej 1 wyjście koncentryczny S/PDIF; Co najmniej 1x 3 gniazda surround (boczne, centralne, tylne) | WYMAGANE |
| 29.7 | Zasilanie |  |
| 29.7.1 | Moc zasilacza | Nie mniej niż 1350W | WYMAGANE |
| 29.7.2 | Inne | pozwalający na zasilanie komputera z sieci 230V/50Hz; wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E); Dołączone okablowanie | WYMAGANE |
| 29.8 | Inne parametry |  |
| 29.8.1 | Typ chłodzenie procesora | Cieczą | WYMAGANE |
| 29.8.2 | Zabezpieczenie przed kradzieżą | gniazdo blokady | WYMAGANE |
| 29.8.3 | Akcesoria w zestawie | mysz komputerowa przewodowa; klawiatura komputerowa przewodowa | WYMAGANE |
| 30 | Akcesoria do urządzenia typu komputer stacjonarny – Monitor | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 30.1 | Kompatybilność | kompatybilny z urządzeniem typu komputer stacjonarny | WYMAGANE |
| 30.2 | Przekątna ekranu | 34" ± 2" | WYMAGANE |
| 30.3 | Rodzaj matrycy | VA (Vertical Alignment) | WYMAGANE |
| 30.4 | Rozdzielczość ekranu | co najmniej 3440x1440 (UWQHD) | WYMAGANE |
| 30.5 | Format obrazu | 21:9 | WYMAGANE |
| 30.6 | Częstotliwość odświeżania | co najmniej 165Hz | WYMAGANE |
| 30.7 | Czas reakcji matrycy | nie więcej niż 1 ms | WYMAGANE |
| 30.8 | Możliwość regulacji | wysokości (w zakresie co najmniej 130 mm); kąta pochylenia (tilt); kąta obrotu (swivel) | WYMAGANE |
| 30.9 | Złącza | HDMI w wersji 2.0 lub wyższej – co najmniej 1 szt; DisplayPort w wersji 1.4 – co najmniej 1 szt; Wyjście audio jack 3,5mm – co najmniej 1 szt; | WYMAGANE |
| 30.10 | Dołączone okablowanie | kabel zasilający – co najmniej 1szt; kabel HDMI – co najmniej 1szt; kabel DisplayPort – co najmniej 1szt; | WYMAGANE |
| 31 | Akcesoria do urządzenia typu komputer stacjonarny - Mysz komputerowa | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 31.1 | Typ myszy | bezprzewodowa (z możliwością pracy przewodowej) | WYMAGANE |
| 31.2 | Rozdzielczość sensora | co najmniej 16000dpi | WYMAGANE |
| 31.3 | Liczba przycisków | co najmniej 5 | WYMAGANE |
| 31.4 | Inne | możliwość ładownia przez USB; wbudowany akumulator; podświetlenie; programowalne przyciski; regulacja DPI | WYMAGANE |
| 31.5 | Dołączone akcesoria | kabel USB do ładowania | WYMAGANE |
| 31.6 | Kompatybilność | Kompatybilne z urządzeniem typu komputer stacjonarny | WYMAGANE |
| 32 | Akcesoria do urządzenia typu komputer stacjonarny – klawiatura komputerowa | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 32.1 | Układ klawiatury | QWERTY z polskimi znakami | WYMAGANE |
| 32.2 | Rodzaj klawiatury | przewodowa | WYMAGANE |
| 32.3 | Rodzaj przełączników | mechaniczne lub opto-mechaniczne | WYMAGANE |
| 32.4 | Częstotliwość próbkowania USB (Report rate) | co najmniej 1000Hz | WYMAGANE |
| 32.5 | Długość przewodu | co najmniej 1,5m | WYMAGANE |
| 32.6 | Dodatkowe klawisze | numeryczne; multimedialne | WYMAGANE |
| 32.7 | Wytrzymałość klawiszy | co najmniej 100mln kliknięć | WYMAGANE |
| 32.8 | Inne | podświetlenie klawiszy; regulacja nachylenia; obsługa makr | WYMAGANE |
| 32.9 | Kompatybilność | Kompatybilne z urządzeniem typu komputer stacjonarny | WYMAGANE |
| 33 | Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | WYMAGANE |
| 33.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 33.2 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 33.3 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | WYMAGANE |
| 33.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 33.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 33.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 33.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 33.8 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 33.9 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 33.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 33.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ 5. |
| 34 | Urządzenie typu laptop typ 2 | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 34.1 | Ekran |
| 34.1.1 | Przekątna | co najmniej 16” | WYMAGANE |
| 34.1.2 | Rodzaj wyświetlacza | matowy | WYMAGANE |
| 34.1.3 | Rozdzielczość | co najmniej 2560 x 1600 (WQXGA) | WYMAGANE |
| 34.1.4 | Częstotliwość odświeżania | co najmniej 240Hz | WYMAGANE |
| 34.1.5 | Czas reakcji matrycy | nie więcej niż 3ms | WYMAGANE |
| 34.2 | System operacyjny |
| 34.2.1 | Wersja systemu | Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją lub równoważne, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. Wymagany jest umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta notebook o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego. Przez system równoważny do Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) z możliwością ustawienia języka interfejsu użytkownika na polski oraz na angielski Zamawiający rozumie system spełniający następujące wymagania funkcjonalne: Zapewniający pełne wsparcie dla wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania, tj.: oprogramowania biurowego: MS Office 365 OpenOffice, przeglądarek internetowych: MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, oprogramowania antywirusowego: ESET Endpoint Security, oprogramowania wirtualizacyjnego: VMware Workstation 7-10, VMware vSphere Client 4.x/5.x/6.x, Zapewniający pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci Zamawiającego: serwerem Active Directory MS Windows 2008/2012, serwerem plików MS Windows 2008/2012, serwerem usług terminalowych MS Windows 2003/2008. Zapewniający pełne wsparcie dla podzespołów zainstalowanych w zamawianym sprzęcie komputerowym (przy ew. wykorzystaniu sterowników od odpowiednich producentów podzespołów). Umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby aplikacji min. 32 GB przestrzeni adresowej pamięci RAM. Pozwalającego na uruchomienie aplikacji 32 i 64-bitowych. | WYMAGANE |
| 34.3 | Procesor |  |
| 34.3.1 | Typ procesora | procesor mobilny x86-64 | WYMAGANE |
| 34.3.2 | Liczba rdzeni/wątków | co najmniej 24 rdzenie, 32 wątki (w tym co najmniej 8 rdzeni wydajnościowych ang. performence core, P-Core) | WYMAGANE |
| 34.3.3 | Pamięć cache | co najmniej 36MB | WYMAGANE |
| 34.3.4 | Taktowanie procesora | częstotliwość bazowa co najmniej 2,2GHz; częstotliwość maksymalna co najmniej 5,6GHz | WYMAGANE |
| 34.3.5 | Osiągi | osiągający w teście PassMark CPU Mark min. 46300 pkt. (według testu na dzień 21.03.2023 - Zapis testów stanowi załącznik nr 11 do SWZ). | WYMAGANE |
| 34.4 | Pamięć |  |
| 34.4.1 | Pamięć RAM | nie mniej niż 64 GB w technologii DDR5 | WYMAGANE |
| 34.4.2 | Taktowanie pamięci RAM | nie mniej niż 4800MHz | WYMAGANE |
| 34.4.3 | Pamięć wewnętrzna | nie mniej niż 1 TB w technologii SSD M.2 PCIe NVMe | WYMAGANE |
| 34.5 | Karta graficzna |  |
| 34.5.1 | Rodzaj karty | dedykowana | WYMAGANE |
| 34.5.2 | Pamięć VRAM | co najmniej 16GB GDDR6X | WYMAGANE |
| 34.5.3 | Osiągi | osiągająca w teście PassMark G3D Mark min. 30000 pkt. (według testu na dzień 21.03.2023 - Zapis testów stanowi załącznik nr 12 do SWZ) | WYMAGANE |
| 34.6 | Łączność |  |
| 34.6.1 | Wi-Fi | co najmniej 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | WYMAGANE |
| 34.6.2 | Bluetooth | co najmniej w wersji 5.2 | WYMAGANE |
| 34.6.3 | LAN | co najmniej 10/100/1000 Mb/s | WYMAGANE |
| 34.7 | Złącza |  |
| 34.7.1 | USB | co najmniej 1szt. USB-C 3.2 Gen.2; co najmniej 2szt. USB-A 3.2 Gen.2 | WYMAGANE |
| 34.7.2 | Thunderbolt | co najmniej 1szt. w wersji 4 | WYMAGANE |
| 34.7.3 | HDMI | co najmniej 1szt. w wersji 2.1 lub nowszej | WYMAGANE |
| 24.7.4 | Złącze audio 3,5mm | co najmniej 1szt. | WYMAGANE |
| 34.8 | Zasilanie |  |
| 34.8.1 | Pojemność akumulatora | nie mniej niż 90Wh | WYMAGANE |
| 34.8.2 | Typ akumulatora | Litowo-jonowy (Li-Ion) | WYMAGANE |
| 34.8.3 | Dołączony zasilacz | o mocy co najmniej 300W pozwalający na zasilanie laptopa z sieci 230V/50Hz; wtyczka przeznaczona na rynek UE (Typ C lub E) | WYMAGANE |
| 34.9 | Inne parametry |  |
| 34.9.1 | Wbudowane urządzenia | mikrofon, kamerka internetowa, głośniki | WYMAGANE |
| 34.9.2 | Klawiatura | wbudowana, układ QWERTY | WYMAGANE |
| 35 | Akcesoria do urządzenia typu laptop typ 2 – mysz komputerowa | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 35.1 | Kompatybilność | Kompatybilne z urządzeniem typu laptop typ 2 | WYMAGANE |
| 35.2 | Producent | Zgodny z producentem urządzenia typu laptop typ 2 | WYMAGANE |
| 35.3 | Typ myszy | bezprzewodowa (z możliwością pracy przewodowej) | WYMAGANE |
| 35.4 | Rozdzielczość sensora | co najmniej 16000 dpi | WYMAGANE |
| 35.5 | Liczba przycisków | co najmniej 5 | WYMAGANE |
| 35.6 | Inne | możliwość ładownia przez USB; wbudowany akumulator; podświetlenie; programowalne przyciski; regulacja DPI | WYMAGANE |
| 35.7 | Dołączone akcesoria | kabel USB do ładowania | WYMAGANE |
| 36 | Akcesoria do urządzenia typu laptop typ 2 – klawiatura komputerowa | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 36.1 | Kompatybilność | Kompatybilne z urządzeniem typu laptop typ 2 | WYMAGANE |
| 36.2 | Producent | Zgodny z producentem urządzenia typu laptop typ 2 | WYMAGANE |
| 36.3 | Układ klawiatury | QWERTY z polskimi znakami | WYMAGANE |
| 36.4 | Rodzaj klawiatury | przewodowa | WYMAGANE |
| 36.5 | Rodzaj przełączników | mechaniczne lub opto-mechaniczne | WYMAGANE |
| 36.6 | Częstotliwość próbkowania USB (Report rate) | co najmniej 1000Hz | WYMAGANE |
| 36.7 | Długość przewodu | co najmniej 1,5m | WYMAGANE |
| 36.8 | Dodatkowe klawisze | numeryczne; multimedialne | WYMAGANE |
| 36.9 | Wytrzymałość klawiszy | co najmniej 100mln kliknięć | WYMAGANE |
| 36.10 | Stopień ochrony IP | IP57 lub wyższa | WYMAGANE |
| 36.11 | Inne | podświetlenie klawiszy; regulacja nachylenia; obsługa makr | WYMAGANE |
| 37 | Akcesoria do urządzenia typu laptop typ 2 – słuchawki | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 37.1 | Kompatybilność | Kompatybilne z urządzeniem typu laptop typ 2 | WYMAGANE |
| 37.2 | Producent | Zgodny z producentem urządzenia typu laptop typ 2 | WYMAGANE |
| 37.3 | Budowa | Nauszne, zamknięte | WYMAGANE |
| 37.4 | Rodzaj słuchawek | Przewodowe | WYMAGANE |
| 37.5 | Pasmo przenoszenia słuchawek | Co najmniej w zakresie 20 - 20000 Hz | WYMAGANE |
| 37.6 | Mikrofon | dopinany do słuchawek, o paśmie przenoszenia minimum w zakresie 100 - 10000 Hz | WYMAGANE |
| 37.7 | Czułość mikrofonu | -40dB | WYMAGANE |
| 37.8 | Charakterystyka mikrofonu | Jednokierunkowy | WYMAGANE |
| 37.9 | Długość kabla | Co najmniej 1,5 m | WYMAGANE |
| 37.10 | Złącze | USB typu C | WYMAGANE |
| 37.11 | Pozostałe funkcjonalności | Dźwięk przestrzenny | WYMAGANE |
| 38 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |
| 38.1 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 38.2 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | WYMAGANE |
| 38.3 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 38.4 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 38.5 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 38.6 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 38.7 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 38.8 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 38.9 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 38.10 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| CZĘŚĆ 6. |
| 39 | Programowalna karta sieciowa z wbudowanym procesorem | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 39.1 | Porty sieciowe |  |
| 39.1.1 | Interfejsy sieciowe | Co najmniej 2 porty 100 GbE kompatybilne z QSFP56 | WYMAGANE |
| 39.1.2 | Port zarządzający | Co najmniej 1 o szybkości bitowej min. 1 GbE poza pasmem (ang. out of band). Wejście RJ-45. | WYMAGANE |
| 39.2 | Pamięć RAM |  |
| 39.2.1 | Typ | DDR4 lub nowszy | WYMAGANE |
| 39.2.2 | Pojemność | Co najmniej 16 GB | WYMAGANE |
| 39.2.3 | Prędkość | 3200 MT/s | WYMAGANE |
| 39.3 | Instalacja |  |
| 39.3.1 | Interfejs PCIe | Zgodny ze standardem PCIe Gen 4.0 x8 lub x16 oraz kompatybilny ze standardami PCIe 1.1, 2.0 oraz 3.0. | WYMAGANE |
| 39.4 | Kontroler zarządzania płyty bazowej (BMC) |  |
| 39.4.1 | Funkcjonalność | Kontroler BMC umożliwiający co najmniej zdalny dostęp, zdalne wyłączanie/włączanie zasilania, monitorowanie temperatury oraz poboru mocy, włączanie/wyłączanie pojedynczych interfejsów sieciowych. | WYMAGANE |
| 39.4.2 | Izolacja | Kontroler BMC powinien być w pełni wyizolowany (niezależny) od serwera, do którego będzie podłączona karta sieciowa. | WYMAGANE |
| 39.5 | Wbudowany procesor |  |
| 39.5.1 | Architektura | Armv8, 64-bit | WYMAGANE |
| 39.5.2 | Taktowanie | Co najmniej 2.0 GHz | WYMAGANE |
| 39.5.3 | Liczba rdzeni | Co najmniej 8 | WYMAGANE |
| 39.6 | System operacyjny |  |
| 39.6.1 | Instalacja | Musi być możliwość instalacji systemu operacyjnego bezpośrednio na karcie sieciowej. | WYMAGANE |
| 36.6.2 | Kompatybilność | Musi być kompatybilny z oprogramowaniem Data Plane Development Kit (DPDK). | WYMAGANE |
| 39.7 | Kompatybilność |  |
| 39.7.1 | Standard Ethernet | Zgodny ze standardami 100GBASE-CR4, 100GBASE-KR4, 100GBASE-SR4, 50GBASE-R2, 50GBASE-R4, 40GBASE-CR4, 40GBASE-KR4, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, 40GBASE-ER4, 40GBASE-R2, 25GBASE-R, 20GBASE-KR2, 10GBASE-LR,10GBASE-ER, 10GBASE-CX4, 10GBASE-CR, 10GBASE-KR, SGMII, 1000BASE-CX, 1000BASE-KX, 10GBASE-SR | WYMAGANE |
| 39.8 | Zasilanie |  |
| 39.8.1 | Napięcie zasilania | Co najwyżej 12 V | WYMAGANE |
| 39.8.2 | Maksymalna moc dostępna przez port QSFP56 | 2.5 W | WYMAGANE |
| 39.8.3 | Źródło zasilania | Jedynym źródłem zasilania musi być interfejs PCIe. Karta nie może wymagać dodatkowych źródeł zasilania. | WYMAGANE |
| 39.9 | Wymiary |  |
| 39.9.1 | Wymiary karty sieciowej | Zgodne z wymiarami FHHL (Full Height Half Length) - 115.15 mm x 167.65 mm | WYMAGANE |
| 40 | Akceleracja sprzętowa z wykorzystaniem procesora przetwarzania pakietów |  |
| 40.1 | Akceleracja funkcji bezpieczeństwa sieciowego | Musi umożliwiać sprzętową realizację dla co najmniej wyrażeń regularnych (ang. RegEx), protokołów IPSec i TLS, szyfrowania AES-GCM o kluczu długości 128/256 bitów, AES-XTS, SHA 256-bit, generatora liczb losowych. | WYMAGANE |
| 40.2 | Akceleracja funkcji dostępu do pamięci masowej | Musi umożliwiać sprzętową realizację dla co najmniej techniki NVMe. | WYMAGANE |
| 40.3 | Akceleracja funkcji sieciowych | Musi umożliwiać sprzętową realizację co najmniej protokołów RoCE, Zero Touch RoCE, protokołów TCP/UDP/IP, oznaczania pakietów VLAN. | WYMAGANE |
| 41 | Dodatkowe funkcje |  |
| 41.1 | Interfejs programistyczny | Musi udostępniać interfejs API lub bibliotekę programistyczną do implementacji co najmniej funkcji Deep Packet Inspection, IPSec, RegEx (obsługa wyrażeń regularnych), NetFlow, Connection Tracking, integracja z DPDK, RDMA oraz sterowanie przepływami sieciowymi (ang. flow). | WYMAGANE |
| 41.2 | Wspierane tryby ładowania systemu operacyjnego | Secure Boot, Remote boot over Ethernet, Remote boot over iSCSI, PXE. | WYMAGANE |
| 41.3 | Wsparcie dla technologii wirtualizacji interfejsów sieciowych | Musi wspierać przynajmniej technikę SR-IOV oraz VirtIO-net. | WYMAGANE |
| 42 | Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | WYMAGANE |
| 42.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 42.2 | Czas reakcji serwisu do 48 godzin. | WYMAGANE |
| 42.3 | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | WYMAGANE |
| 42.4 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 42.5 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 42.6 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 42.7 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 7 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 42.8 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 42.9 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 42.10 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 42.11 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 42.12 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |