Opis usługi monitorowania aplikacji

- Wykonawca zapewni usługę monitorowania aplikacji przez okres 36 miesięcy. Monitorowanie ma obejmować szpitalny system informacyjny (HIS) w zakresie serwerów baz danych, serwerów aplikacji, baz danych oraz webserwerów dla HIS.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia szczegółowy zakres informacji na temat wskazanego do monitorowania środowiska:

| Lp. | System Operacyjny | Silnik bazy danych /aplikacji | CPU / RAM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rocky Linux | jboss | 8 vCPU / 16GB |
|  | Rocky Linux | Jboss | 8 vCPU / 16GB |
|  | Rocky Linux | Jboss | 8 vCPU / 16GB |
|  | Rocky Linux | Jboss | 8 vCPU / 16GB |
|  | Rocky Linux | Jboss | 8 vCPU / 16GB |
|  | Rocky Linux | Jboss | 8 vCPU / 16GB |
|  | Rocky Linux | Jboss | 8 vCPU / 16GB |
|  | Rocky Linux | Jboss | 8 vCPU / 16GB |
|  | Rocky Linux | httpd | 4 vCPU / 16GB |
|  | OraLinux | Oracle RAC | 16 vCPU / |

- Wymagania w zakresie monitorowania infrastruktury na potrzeby szpitalnego systemu informatycznego.

  - Monitorowanie aplikacji ma odbywać się w sposób ciągły, z wykorzystaniem oprogramowania monitorującego. Część centralna oprogramowania może być udostępniona w modelu SaaS.

  - Rozwiązanie oparte o model SaaS musi zapewniać poziom bezpieczeństwa potwierdzony min. Certyfikatem SOC-2 lub ISO/IEC 27001 lub równoważnym. Rozwiązanie powinno być zgodne z zasadami dyrektywy GDPR oraz zapewniać, że dane w SaaS będą przechowywane oraz przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Komunikacja pomiędzy komponentami rozwiązania w SaaS a komponentami w infrastrukturze Zamawiającego musi być szyfrowana z wykorzystaniem min. AES-256 lub równoważnym.

  - Część centralna Oprogramowania musi być dostępna z poziomu przeglądarki internetowej.

  - Dostęp do usługi musi zapewniać zabezpieczenie dostępu z poziomu operatora i użytkownika oprogramowania za pomocą protokołu HTTPS.

  - Elementy oferowanego rozwiązania muszą w zakresie komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) umożliwiać wykorzystywanie protokołów bezpieczeństwa, przynajmniej SSL.

  - Oprogramowanie musi zapewniać, aby dostęp do oprogramowania był zabezpieczony hasłem. Autentykacja i autoryzacja w komponencie centralnym musi wspierać dodatkowe metody uwierzytelniania z wykorzystaniem zewnętrznych dostawców tożsamości (Identity Proivders), pozwalać na uruchomienie autoryzacji wieloskładnikowej (MFA) oraz umożliwiać kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC).

  - Oprogramowanie wykorzystywane dla świadczenia usługi musi umożliwiać integrację bazy użytkowników z LDAP.

- Usługa monitorowania musi zapewniać:

    - Możliwość uruchomienia monitoringu dla aplikacji pracujących przynajmniej na następujących AIX

    - Linux:

      - CentOS

      - Debian

      - Red Hat Enterprise Linux

      - OraLinux

      - SUSE Linux Enterprise

      - Ubuntu

  - Windows:

      - 2016

      - 2019

      - 2022

  - Usługa powinna zapewniać możliwość monitorowania wielowarstwowych aplikacji wykonanych w następujących technologiach:

    - Java

    - .Net

    - PHP

    - Node.js

    - Python

  - Na podstawie wykrytych przepływów, w sposób automatyczny pozwala odwzorować w formie graficznej monitorowany system obrazując powiązania i zależności monitorowanych komponentów i procesów oraz ich wzajemną komunikację, w szczególności uwzględniając takie warstwy jak serwery aplikacyjne, bazy danych, zewnętrzne serwisy i kolejki. W przypadku wykrycia odstępstwa od normy skutkującej wygenerowaniem alertu, monitorowany komponent, musi zostać oznaczony na wizualizacji w sposób jednoznacznie wskazujący na wystąpienie problemu w danym miejscu.

  - Usługa musi zapewnić wykrywanie i monitorowanie przebiegów wszystkich transakcji przepływających przez aplikację w sposób automatyczny oraz możliwość ręcznego dostosowania sposobów wykrywania i monitoringu transakcji. Oprogramowanie musi wspierać definiowanie własnych transakcji biznesowych na podstawie spersonalizowanych reguł dopasowania, opartych o:

    - URL

    - wartość parametru z nagłówka HTTP,

    - wartość parametru z zapytania GET lub POST,

    - wykonanie konkretnej metody w kodzie Java lub .NET,

    - wywołanie konkretnej usługi WebService.

  - Usługa zapewnia automatyczne wykrywanie rodzajów komunikacji pomiędzy wykrytymi komponentami monitorowanych aplikacji, a w tym wspiera śledzenie transakcji wykorzystujących co najmniej następujące technologie synchroniczne i asynchroniczne:

    - HTTP

    - REST

    - SOAP/XML

    - JMS

  - Usługa musi oferować możliwość uzyskania następujących informacji o wybranych transakcjach:

    - drzewo wywołania kodu oprogramowania w ramach transakcji uwzględniając nazwy wywoływanych metod, zarówno dla wątków wywoływanych synchronicznie jak i asynchronicznie wraz z czasem wykonania pojedynczych metod

    - czasach odpowiedzi serwera do aplikacji klienckiej jak i całkowitym czasie wykonania transakcji po stronie serwera (wątków synchronicznych oraz asynchronicznych)

    - zapytaniach SQL wykonanych w ramach transakcji z możliwością uzyskania informacji o użytych w nich zmiennych lub celowego ich maskowania,

    - wartościach parametrów wywołania wskazanych metod,

    - wartościach zwracanych przez wskazane metody.

  - Usługa musi umożliwiać korelację transakcji realizowanych przez monitorowane komponenty z odpowiadającymi im danymi infrastrukturalnymi, bazodanowymi i sesją użytkownika końcowego.

  - Usługa musi umożliwiać automatyczne wytwarzanie linii bazowych dla wszystkich metryk kolekcjonowanych przez dostarczoną usługę, które są wyliczane z uwzględnieniem sezonowości w charakterystyce zapytań przepływających przez aplikację, z uwzględnieniem dni, tygodni i miesięcy (z rozdzielczością godzinną). Zamawiający musi mieć możliwość definiowania własnych linii bazowych, budowanych na podstawie kroczącego okresu czasu i na podstawie danych pobieranych w odstępach dziennych, tygodniowych lub miesięcznych.

  - Usługa musi udostępniać reguły powiadamiania w przypadku wykrycia problemów z wydajnością w aplikacji lub innych anomalii w oparciu o automatycznie wygenerowane linie bazowe lub statyczne wartości.

  - Oferowana usługa musi automatycznie, na podstawie danych bazowych/wzorcowych wykrywać problemy związane co najmniej z:

    - wydłużeniem czasów odpowiedzi poszczególnych usług po stronie serwerowej,

    - zwiększeniem poziomu problemów dla poszczególnych usług po stronie serwerowej,

    - wydłużeniem czasów odpowiedzi dla poszczególnych akcji wykonywanych przez użytkownika końcowego na aplikacji WWW lub aplikacji mobilnej,

    - zwiększeniem poziomu problemów dla poszczególnych akcji wykonywanych przez użytkownika końcowego na aplikacji WWW lub aplikacji mobilnej,

    - przeciążeniem CPU,

    - nadmiernym wykorzystaniem pamięci,

    - spadkiem wydajności dysków,

    - brakiem dostępności aplikacji.

  - Usługa musi umożliwiać definiowanie, konfigurację i modyfikację reguł, na podstawie których oprogramowanie generuje alerty. Usługa musi mieć możliwość wygenerowania alertu na podstawie zadanego odchylenia danej metryki od wyżej wspomnianej linii bazowej lub na podstawie statycznego progu. Funkcjonalność ta musi umożliwiać tworzenie złożonych warunków generowania tych alertów przy użyciu wyrażeń logicznych.

  - Na podstawie wygenerowanego alertu, musi umożliwiać wykonanie automatycznie następujących akcji:

    - wysłanie powiadomienia do konkretnych użytkowników za pomocą wiadomości SMS lub e-mail,

    - uruchomienie dokładnej diagnostyki dla monitorowanych transakcji biznesowych, dla których został wygenerowany alert

    - automatyczne wykonanie zrzutu wątku dla technologii Java (ang. thread dump)

    - wykonać dowolny skrypt na monitorowanym serwerze aplikacyjnym

    - wysłać zapytanie HTTP o dowolnej treści na dowolny URL

  - Usługa musi posiadać mechanizm przeciwdziałania generowania fałszywych alertów.

  - Usługa musi pozwalać na zbieranie i monitorowanie najbardziej wpływających na wydajność monitorowanej aplikacji, zapytań SQL wykonywanych z poziomu monitorowanej aplikacji z możliwością ich powiązania z transakcjami, które dane zapytania wykonują.

  - Usługa musi ograniczać swój wpływ na monitorowane platformy i aplikacje m.in poprzez inteligentne zbieranie informacji celem uniknięcia zbędnego zużywania zasobów. Dodatkowo rozwiązanie musi oferować możliwość zbierania zwiększonego zakresu informacji poprzez manualne wyłączanie mechanizmu ograniczania narzutu na zasoby monitorowanego serwera dla wybranych transakcji biznesowych lub serwerów aplikacyjnych, np. w celach diagnostycznych lub testowych.

  - Usługa musi posiadać możliwość prezentowania na wykresach dowolnych metryk gromadzonych przez Usługę.

  - Usługa musi pozwalać na tworzenie dowolnych niestandardowych pulpitów prezentujących gromadzone w ramach usługi dane, z poziomu interfejsu graficznego. Usługa musi umożliwiać nadawanie użytkownikom uprawnień wyświetlania lub edycji poszczególnych pulpitów.

  - Wykonawca w ramach usługi musi w przypadku wykrycia problemu automatycznie wskazać możliwe przyczyny wystąpienia problemu.

  - Usługa musi umożliwiać porównywanie działania aplikacji w różnych przedziałach czasowych na poziomie czasów odpowiedzi, liczby błędów, poziomu ruchu i tym podobnych.

  - W ramach usługi muszą być zbierane informacje o błędach i wyjątkach. Musi istnieć możliwość zobaczenia szczegółowych informacji na temat transakcji, w których wystąpił błąd bądź został wygenerowany wyjątek.

  - Usługa, poza domyślnym mechanizmem detekcji problemów, musi oferować możliwość konfiguracji tzw. wyjątków – odstępstwa od reguły, pozwalające na odrzucenie błędów technicznych, które nie mają wpływu na biznesowe działanie aplikacji.

  - Oprogramowanie wykorzystywane w ramach usługi musi zapewniać wyszukiwanie w zgromadzonym przez niego zbiorze danych dotyczących transakcji na podstawie definiowalnych filtrów lub zapytań. Musi istnieć możliwość definiowania wielu filtrów lub zapytań wraz z możliwością ich zapisu celem ciągłego lub wielokrotnego użycia. Administrator lub użytkownik oprogramowania musi mieć możliwość utworzenia niestandardowych metryk na podstawie wcześniej wspomnianych filtrów lub wyszukiwań. Dla tych niestandardowych metryk, Oprogramowanie również musi automatycznie wygenerować linie bazowe.

  - Oprogramowanie wykorzystywane w ramach usługi musi pozwalać na użycie operatorów logicznych, wzorców, wyrażeń regularnych (REGEX) w filtrach lub zapytaniach używanych do przeszukiwania danych dotyczących transakcji.

  - Oprogramowanie wykorzystywane w ramach usługi musi posiadać możliwość tworzenia lub konfigurowania definiowanych przez administratora lub użytkownika aplikacji dodatkowych niestandardowych wtyczek monitorujących. Dla metryk dostarczanych przez te dodatkowe wtyczki, Oprogramowanie musi automatycznie wygenerować linie bazowe.

  - Usługa musi logować wszystkie aktywności użytkowników związane ze zmianami konfiguracji. Logowanie musi umożliwiać jednoznaczne wskazanie osoby, która wykonała zmianę.

  - Oprogramowanie musi oferować udokumentowany interfejs programistyczny (API) służący do konfiguracji Oprogramowania, pobierania danych, a w tym metryk historycznych.

  - Oprogramowanie musi pozwalać analizować wpływ zmian wersji oprogramowania na wydajność procesów, transakcji oraz wartość metryk związanych z obsługą użytkowników aplikacji, celem wskazania czy wprowadzane zmiany prowadzą do pożądanego stanu funkcjonowania aplikacji. Usługa musi oferować możliwość rejestracji zdarzenia wgrania nowej wersji aplikacji.

  - Oprogramowanie musi posiadać możliwość budowania i wizualizacji niestandardowych, złożonych ścieżek biznesowych wykonywanych przez użytkowników w aplikacji połączonych unikalnym identyfikatorem, celem analizy czasu jaki zajmuje użytkownikom wykonanie poszczególnych kroków

- W zakresie monitorowania baz danych, Usługa musi spełniać poniższe wymagania techniczne i posiadać niżej wymienione funkcje:

  - Umożliwia monitorowanie następujących baz danych:

    - MySQL

    - Microsoft SQL Server

    - Oracle

    - PostgreSQL

  - Umożliwia monitorowanie baz danych będących częścią monitorowanego środowiska, celem wykrycia źródeł problemów wydajnościowych, zarówno z punktu widzenia wykonywania zapytań i procedur zainicjowanych przez monitorowane aplikacje jak i przez inne podmioty nieobjęte monitoringiem.

  - Monitoruje bazy danych w sposób nie wymagający instalacji agenta na hoście bazy danych.

  - Zapewnia informacje dotyczące zużycia zasobów serwera bazy danych takich jak CPU, Pamięć, I/O dysku i I/O sieci.

  - Zapewnia ogólne informacje dotyczące ilości zapytań wykonywanych w bazie w zadanym okresie czasu wraz z czasem spędzonym na ich wykonywaniu.

  - Zapewnia informacje dotyczące stanów oczekiwania (ang. Wait States) wraz z dystrybucją czasu spędzonego w każdym ze stanów oczekiwania.

  - Zapewnia informacje na temat zapytań i procedur, które zajmują najwięcej czasu w bazie danych przedstawiając ich składnie, ilość wykonań lub ilość wykonywujących je sesji oraz czas spędzony na wykonywaniu, jednocześnie pozwalając na grupowanie zapytań i procedur o tej samej lub zbliżonej składni.

  - Zapewnia możliwość uzyskania informacji o identyfikatorach sesji korzystających z bazy danych wraz z informacją o czasie spędzonym w bazie danych o ile architektura i/lub konfiguracja bazy danych na to pozwala.

  - Pozwala na uzyskanie informacji dotyczących blokujących się wzajemnie sesji celem zbadania powodów występowania deadlock’ów.

  - Pozwala na generację i analizę planów zapytań SQL do bazy danych.

  - Umożliwia definiowanie niestandardowych metryk tworzonych na podstawie zapytań bazodanowych definiowanych przez Administratora lub użytkownika oprogramowania. Dla tych niestandardowych metryk, Oprogramowanie również musi automatycznie wygenerować linie bazowe.

- W zakresie gromadzenia, monitorowania i analizy logów, Usługa musi spełniać poniższe wymagania i posiadać niżej wymienione funkcje:

  - Musi umożliwiać dostęp do logów aplikacyjnych i systemowych, przeszukiwanie ich i przeglądanie bez konieczności logowania na serwer monitorowany.

  - Musi zapewniać zbieranie danych wyodrębnianych z plików logów umieszczonych w wyszczególnionym katalogu.

  - Musi zapewniać rozpoznanie formatów czasu i daty w przetwarzanych danych z logów i normalizowanie ich do jednego wspólnego formatu.

  - Musi Zapewniać użytkownikowi posiadającemu uprawnienia samodzielne konfigurowanie reguł odczytu logów w celu umożliwienia analizy zebranych w nich informacji.

- W zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa rozwiązań aplikacyjnych rozwiązanie powinno:

  - Weryfikować podatności stosowanych w aplikacjach bibliotek w oparciu o powszechnie stosowane sygnatury podatności CVE oraz CVSS.

- Wykonawca zapewni usługę analityczną w postaci dedykowanego zespołu inżynierskiego w ilości 80 dni rocznie, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Czynności Konsultacyjne w oparciu o Oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usługi monitoringu. Czynności Konsultacyjne powinny w szczególności obejmować:

  - Transfer wiedzy eksperckiej w zakresie sposobów i możliwości korzystania z Oprogramowania do monitoringu,

  - Wsparcie w konfiguracji Oprogramowania zgodnie z potrzebami Zamawiającego (w tym konfiguracja dashboard’ów, alertów),

  - Wsparcie w analizie i późniejszej interpretacji danych zebranych przez Oprogramowanie do monitoringu oraz ewentualną asystę w rozwiązywaniu problemów zidentyfikowanych przy użyciu Oprogramowania do monitoringu,

  - Kompleksowe doradztwo w zakresie najlepszych praktyk dotyczących wykorzystania Oprogramowania,

  - Wsparcie w procesach: instalacji, konfiguracji, rekonfiguracji agentów systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji objętych monitoringiem.