|  | Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. |
| --- | --- |
|  | ul. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdże tel. +48 77 446 86 00 fax +48 77 446 86 02 gorazdzekruszywa@gorazdzekruszywa.pl www.gorazdzekruszywa.pl |

Chorula 2023-08-25

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o złożenie oferty na wykonanie fundamentów wraz z płytą posadzki wraz z robotami towarzyszącymi budynku magazynowego na terenie Kopalni Surowców mineralnych Stroszowice na działce nr 116/31 w Stroszowicach gmina kąty Wrocławskie.

Zakres oferty

- Zabezpieczenie wydzielenie placu budowy.

- Przygotowanie miejsca budowy, zdjęcie płyt drogowych i chodnikowych, przełożenie rurociągu wody.

- Wytyczenie obiektu w terenie.

- Wykonanie wykopu pod obiekt.

- Zaszalowanie i ułożenie zbrojenia zabetonowanie stup i ław fundamentowych oraz płyty posadzki, z zamontowanie kotew.

- Uporządkowanie placu budowy ułożenie płyt, dobetonowanie wjazdu, wyrównanie terenu wokoło.

Beton oraz stal zbrojeniowa do wykonania prac zostanie dostarczony przez inwestora.

Wytyczenie budynku oraz mapę powykonawczą zleci inwestor dla uprawnionego geodety.

Oczekiwany termin zakończenie budowy koniec 2023 roku.

Proszę uwzględnić w kosztach przeprowadzenie spraw formalno- prawnych związanych z rozpoczęciem budowy, prowadzeniem budowy oraz zakończeniem budowy, a to jest:

- Zarejestrowanie dziennika budowy,

- Zgłoszenie rozpoczęcia budowy,

- zatrudnieniem kierownika budowy na cały okres prowadzenia prac wraz z pracami montażowymi budynku,

- zgłoszenie zakończenia budowy,

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- Ceny składowe zapytania i cenę łączną,

- Termin wykonania,

- Warunki płatności,

Wszelka komunikacja w fazie zbierania ofert prowadzona będzie wyłącznie pomiędzy wyznaczonym przedstawicielem oferenta, a przedstawicielem firmy Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.:

Informacje techniczne:

Wiesław Gomułka

+48 77 777 8630

+48 697 060 561

+48 77 446 86 02

wieslaw.gomulka@gorazdzekruszywa.pl