OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym na podstawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.”

Rozdział 4 - Zamówienia udzielane z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 zwana dalej: PZP)

tj. o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Zadanie pn.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo, gmina Milicz”

nr zamówienia: ZP-105/PGK/2020

# Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Rynek 21

56-300 Milicz

tel./fax 71 38 40 987

adres e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

adres strony internetowej: www.bip.pgkdolinabaryczy.pl zakładka „Platforma zakupowa”

# Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.” - Rozdział 4 - Zamówienia udzielane               z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 zwana dalej: PZP) tj. o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

# Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo, gmina Milicz”. Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, o łącznej projektowanej długości 174 m. Zakres robót instalacyjnych do wykonania przedstawia się następująco:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCW SN8 Dn200 mm – 174 mb,

- studnie prefabrykowane betonowe Dn 1000 mm – 1 szt.

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego Dn 600 mm – 4 szt.

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego Dn 425 mm – 1 szt.

W ramach zamówienia należy wykonać roboty ziemne wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, szalowaniem, odwodnieniem, wymianą gruntu; zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu; roboty odtworzeniowe terenu (do stanu pierwotnego niepogorszonego) oraz odbudowa nawierzchni drogowych zgodnie z decyzją zarządcy drogi; wywóz z terenu budowy materiałów z rozbiórki; przeprowadzenie próby szczelności w obecności Zamawiającego; prace geodezyjne, w tym mapę inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnioną zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania i oddania robót do eksploatacji, a także dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu administracji publicznej.

Roboty budowlane objęte zamówieniem będą wykonane na podstawie zgłoszenia budowy.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy                       i nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić pełnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Zakres prac nie obejmuje inspekcji kanału kamerą TV. Przegląd kanałów kamerą zostanie wykonany staraniem i na koszt Zamawiającego.

- Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składają się następujące elementy:

- Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 1:

- Projekt budowlany inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo”, działki nr 263, 382, 384, 385, 386,  AM-1, obręb Kaszowo (ABRYS Technika Spółka z o.o. Biuro Projektowe z/s w Poznaniu, marzec 2020 r.)

- Projekt wykonawczy inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo”, działki nr 263, 382, 384, 385, 386,  AM-1, obręb Kaszowo (ABRYS Technika Spółka z o.o. Biuro Projektowe z/s w Poznaniu, marzec 2020 r.)

- Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo” (ABRYS Technika Spółka z o.o. Biuro Projektowe z/s w Poznaniu, kwiecień 2020 r.)

- Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym inwestycji pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo” (ABRYS Technika Spółka z o.o. Biuro Projektowe z/s w Poznaniu, styczeń 2020 r.)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 2,

- Przedmiar robót – Załącznik nr 3,

(Przedmiar Robót stanowi dla Wykonawcy dokument pomocniczy do przygotowania oferty, nie stanowi i nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w zakresie zwiększenia stawek jednostkowych wprost wynikających z umowy.)

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach                                       i warunkach opisanych we Wzorze Umowy – Załącznik nr 4.

# Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2020 r.

# Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty:

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.

# Sposób rozliczenia robót:

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót,               w oparciu o stawki określone przez Wykonawcę w Wykazie Elementów Rozliczeniowych – Załącznik nr 5.

# Opis sposobu przygotowywania ofert.

# Łączną cenę ofertową netto i brutto, wynikającą z wycenionego Wykazu Elementów Rozliczeniowych, należy wpisać w Elektronicznym Formularzu Ofertowym w pkt. 2.

# Załączniki:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja Projektowa

Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 3 – Przedmiar Robót

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz Elementów Rozliczeniowych