Bujak - Konik - montaż w miejscowości Zbaków Górny (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy świetlicy wiejskiej)
Bujak - urządzenie kołyszące - korpus z uchwytami dla rąk i podparciem dla nóg, przytwierdzony do sprężyny stalowej o minimalnych wymiarach: 20x200x400mm. Bujak mocowany do gruntu kotwą stalową. Korpus wykonany z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne:
· długość: minimum 107cm
· szerokość: minimum 26 cm
· wysokość: minimum 84 cm
· minimalna wysokość siedziska: 50 cm
· minimalna wysokość swobodnego upadku: 50 cm
· strefa upadku: minimum 404 x 322 cm
· normy bezpieczeństwa EN 1176-1, EN 1176-6
· liczba użytkowników : 1
· przedział wiekowy: 3-6 lat.
Materiały: elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV, korpusy bujaków z płyty PE-HD odporne na odbarwienia i promieniowanie UV.
Zabezpieczenia: stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powłoką poliestrową. · śruby ze stali nierdzewne.

Urządzenie zabawowe POCIĄG- montaż w miejscowości Zbaków Górny (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
Urządzenie drewniane, wolnostojące przeznaczone dla dzieci 7-14 lat.
W skład urządzenia wchodzą:
- lokomotywa z kierownicą,
- dwa wagoniki
Wymiary urządzenia:
-wysokość: minimum 1,6m
-szerokość: minimum 1,2m
-długość: minimum 6,0 m
Minimalna strefa bezpieczeństwa: 3,2 m/8,0m
Elementy drewniane klejone lub lite drewno iglaste, toczone lub kwadratowe impregnowane, zabezpieczone farbą podkładową oraz pokryte kolorową lakierobejcą odporną na UV. Urządzenie zabawowe musi być zamontowane na bezpiecznej nawierzchni( trawiastej, piaskowej lub syntetycznej) betonowane bezpośrednio do gruntu lub na kotwach metalowych. Urządzenie należy montować na powierzchni płaskiej o maksymalnym spadku terenu 2%.
Urządzenie zgodne z normami bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1.