Rozdział II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

„Najem pojazdu z silnikiem zasilanym CNG,  do wywozu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16 m3 ”.

CPV: 34 14 45 10-6 Pojazdy do transportu odpadów.

- Przedmiot zamówienia – najmu.

Jednostka transportowa z silnikiem zasilanym CNG, do wywozu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu trzyosiowym z nadwoziem do pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16 m3,

  - Cena musi być wyrażona w zł ( PLN ).

  - Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy - najmu np. ( ubezpieczenie akcyza, cło, podatki) itp.

  - Pojazd musi być zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadać niezbędne dokumenty umożliwiające dopuszczenie do ruchu.

  - Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia jest siedziba Najemcy.

  - Wynajmujący bezpłatnie przeszkoli pracowników Najemcy w zakresie pełnej obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia.

  - Pojazd kompletny, sprawny technicznie – gotowy do pracy.

  - Dostarczony pojazd musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych1), 2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 317, 1356, 2348.)

- Parametry techniczne podwozia.

  - Podwozie: trzyosiowe.

  - Osie skrętne: pierwsza i trzecia

  - DMC jednostki transportowej minimum 26 Mg.

  - Ładowność pojazdu: minimum 10,5 Mg.

  - Silnik zasilany gazem CNG

  - Moc silnika: minimum 250 kM.

  - Pojemność zbiorników gazu CNG  minimum 600 litrów

  - Skrzynia biegów: automatyczna lub zautomatyzowana.

  - Oś napędowa: blokada mechanizmu różnicowego.

  - Zawieszenie tylne pneumatyczne.

  - Ogumienie: nie mniejsze niż R 22,5.

  - Kabina: minimum 3 osobowa.

  - Klimatyzacja.

  - Kamera cofania.

  - Oświetlenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

- Parametry techniczne podwozia.

  - Nadwozie: szufladowe – jednokomorowe.

  - Pojemność skrzyni załadunkowej minimum 16 m³.

  - Ładowność pojazdu: minimum 10,5 Mg.

  - Zabudowa skrzyniowa opróżniana poprzez ścianę wypychającą

  - Urządzenie załadowcze:

- Tylne dla pojemników od 80 do 1100 litrów.

- Za pomocą łap i grzebieni.

  - Tryb załadunku odpadów: manualny i automatyczny,

  - Układ prasowania odpadów,

  - Dwa stopnie robocze ładowaczy.

  - Oświetlenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

  - Lampy ostrzegawcze – pulsacyjne:

- Termin realizacji.

  - Wynajmujący zobowiązany jest do dostarczenia sprawnego pojazdu 
w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

  - Umowa zostanie  zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy …………….…….
 (tj. od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy), na okres 12 miesięcy, 
z możliwością przedłużenia umowy. (termin najmu 01.01. – 31.12.2022 rok).

- Wymagania serwisowe – naprawy.

Wynajmujący zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Najemcy w przypadku naprawy 
lub obsługi przedmiotu zamówienia.

  - Bezpłatne serwisowanie obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych, a także koszty robocizny oraz planowane przeglądy techniczne , które nie wynikły z winy Najemcy

  - Bezpłatne naprawy obejmują koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych, 
a także koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy Najemcy.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Wynajmujący jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  2 000,00 zł.

  - Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. 
nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem: „Najem pojazdu z silnikiem zasilanym CNG,  do wywozu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 16 m3 ”.

  - Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.

- Kryteria i ocena kryteriów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w kryteriach:

  - Kryterium cena całego zamówienia – waga 100 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny.

  - Kryterium cena całego zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wynajmującego w „Formularzu ofertowym”.

  - Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

-------------------------------------------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów

Cena brutto badanej oferty