- AE/ZP-27-58/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry szyny rehabilitacyjnej CPM 2 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry trechniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry szyny rehabilitacyjnej CPM 2 szt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |
|  | Szyna rehabilitacyjna CPM dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów |  |  |
|  | Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 11 kg | TAK Punktacja: Warunek max. - 0 pkt Minimalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia długość, szerokość oraz wysokość w najniższym punkcie: 100 x 40 x 25 cm | TAK |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego. | TAK |  |
|  | Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów. | TAK |  |
|  | Wyraźny podświetlany ekran pilota z regulacją kontrastu. Ze względów użytkowania przez osoby starsze wyklucza się ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Intuicyjna obsługa z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie pilota oraz komunikatów w języku polskim | TAK |  |
|  | Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota. | TAK |  |
|  | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia. | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji oparcia uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych. | TAK |  |
|  | Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej | TAK |  |
|  | Funkcja „transport” automatyczne ustawiająca szynę w pozycji do transportu | TAK |  |
|  | Zapis całkowitego czasu terapii. | TAK |  |
|  | Menu serwisowe dla celów serwisu. | TAK |  |
|  | Zakres wymiaru uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25-57 cm | TAK |  |
|  | Zakres wzrostu pacjenta 120 – 200 cm | TAK |  |
|  | Obciążenie szyny w zakresie od 1 do 25 kg | TAK |  |
|  | Minimalny zakres ruchu biernego w stawie kolanowym od -10°do 120° | TAK |  |
|  | Minimalny zakres ruchu biernego w stawie biodrowym od 0°do 115° | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od -40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych. | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości pracy w minimum 15 poziomach | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pauza w wyproście/zgięciu nastawiana w zakresie minimum: od 0 do 59 sekund - regulowana co 1 sekundę i od 1 do 59 minut - regulowana co 1 minutę. | TAK |  |
|  | Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych. | TAK |  |
|  | Nastawy w czasie rzeczywistym – urządzenie porusza się odpowiednio w czasie ustawiania zakresu ruchu w celu uniknięcia urazów | TAK |  |
|  | Zatrzymanie ruchu szyny po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny. | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy. | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze – autorewers. | TAK |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania. | TAK |  |
|  | Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim | TAK |  |
|  | Wielorazowe oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa w pełni dezynfekowane środkami bez konieczności rozcieńczania. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego minimum IIa. | TAK |  |
|  | Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu | TAK |  |
|  | Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota | TAK |  |
|  | Program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach, rozpoczynając ruch od środka tego zakresu | TAK |  |
|  | W komplecie oryginalny dedykowany stabilny, aluminiowy i lekki wózek jezdny tego samego producenta co zaofrowana szyna z matami antypoślizgowymi i czterema blokowanymi kołami w ilości 2 sztuk | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty