REGAŁ BIUROWY

Wymiary:

szerokość:	  800 mm

wysokość:	1999 mm

głębokość:	 440 mm

Regały wykonane z płyty meblowej laminowanej dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką w kolorze dąb sonoma  lub przybliżony z możliwością wyboru przez zamawiającego . Korpusy 
w kolorze aluminium, wieńce górne regału wykonane z płyty laminowanej gr. min. 25 mm, korpus  
i półki wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, plecy płyta HDF, wieńce regału i drzwiczki wykończone PCV gr. min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone PCV gr. min. 0,5 mm, PCV w kolorze płyty meblowej. Regał wyposażony w plastikowe stopki wysokości 24-34mm z możliwością regulacji wysokości od wnętrza mebla. Uchwyty metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 160mm. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samo dociągiem i systemem cichego domyku. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe. Dolna  część regału do wys. 800 mm zamykana podwójnymi drzwiczkami, górna część otwarta. Meble wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie mebla od wewnątrz. Sposób mocowania półek zapobiega ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększa sztywność korpusu.