Załącznik nr 4

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH

Dział I – HODOWLA LASU

I.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1 a) MA-PORZ /WPOD....

Ręczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez wycięcie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.)

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WPOD-32N | Wycinanie podszytów i podrostów (wys. od 1 do 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-32N), 31-60% (…-62N) i pow. 60% (…>62N) | HA |
| WPOD-62N |  |  |
| WPOD>62N |  |  |
| WPOD-33N | Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(…-33N), 31-60% (…-63N i pow. 60% (…>63N) | HA |
| WPOD-63N |  |  |
| WPOD>63N |  |  |

Zakres prac obejmuje:

- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni,

- wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą na odległość wskazaną przez leśniczego, do  rozdrobnienia lub zrębkowania.

1.1 b) MA-PORZ/ROZD-A500

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki), pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek roślinności zielnej i pozostałości po pozyskaniu drewna, utrudniających wprowadzenia młodego pokolenia lasu. Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem warstwą do 5 cm. Na powierzchniach wskazanych przez leśniczego pozostałości pozrębowe należy wymieszać z glebą.

UWAGI: Pozostające po wykonaniu rozdrabniania fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm.

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| ROZD-A500 | Mechaniczne rozdrabnianie pozostałości zrębowych | HA |

Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2018 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp

I.2 Ręczne przygotowanie gleby

I.2 a) ODN-…, POPR/WYK-TAL40

Ręczne wykonanie talerzy przy pomocy motyki lub szpadla poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) określonej w zleceniu.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WYK-TAL40 | Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm | TSZT |

I.2  b) ODN-…, POPR/PRZ-TALSA

Przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia, na talerzach i na placówkach na głębokość minimum 25 cm. Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza, przekopanie na placówkach o średnicy 1,2 m.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| PRZ-TALSA | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia | TSZT |

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu (przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy policzonych na powierzchniach próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni próbnych - na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia).

I.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.

I.3 a) ODN-GLEB/WYK-PASCZ, WYK-PASCP

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WYK-PASCZ | Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ na powierzchni pow. 0,50 ha | HA |
| WYK-PASCP | Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ pod okapem | HA |

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,3 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień.

I.3 b) ODN-GLEB/WYK-POGCZ

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WYK-POGCZ | Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha | HA |

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,3  m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm.  Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień. W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm.

Przewidywany okres wykonania to druga połowa roku 2019.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

I.3 c) ODN-GLEB/WYK-RABR

Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 cm i usypanie wałka o wysokości minimum 30 cm. Odległość pomiędzy wałkami powinna wynosić od 1,2 m do 1,5 m. Zabieg należy wykonać przy pomocy pługo-frezarki.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WYK-RABR | Wykonanie rabatowałków | HA |

Przewidywany okres wykonania to druga połowa roku 2019.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności wykonania rabatowałków z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości rabatowałków przyjęty zostanie środek wałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

I.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia

I.4 a) ODN-…/SADZ-1KP-  sadzenie pod kostur jednolatek

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SADZ-1KP | Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach | TSZT |

Zakres prac obejmuje:

- odbiór sadzonek własnym transportem z Gospodarstwa Szkółkarskiego w Skułach, w tym załadunek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem w czasie transportu

- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek.

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:

- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,

- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce,

- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień,

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

UWAGI: sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed wysychaniem hydrożelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2019 z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju.

I.4 b) ODN-…/SADZ-WM, POPR-WM- sadzenie/poprawki w jamkę wielolatek

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SADZ-WM | Sadzenie wielolatek w jamkę | TSZT |
| POPR-WM | Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT |

Zakres prac obejmuje:

- odbiór sadzonek własnym transportem z Gospodarstwa Szkółkarskiego w Skułach, w tym załadunek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem w czasie transportu

- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. 
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką,

- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek

- posiadanie specjalistycznego sprzętu do sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (kostur).

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:

- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki,

- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,

- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać,

- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień,

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2019 z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju.

I.4 c) ODN-…/SAD-B<150, SAD-B>300- sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SAD-B<150 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150 cm³ | TSZT |
| SAD-B>300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce powyżej 300 cm³ | TSZT |

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w kasetach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy specjalnego kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki do 150 cm³ (So) oraz do 300 cm³ (Db.s, Bk) . (W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset do miejsca załadunku sadzonek.

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:

- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki,

- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być przykryta ziemią 1-2 cm,

- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając zagłębień,

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

Przewidywany okres wykonania to wiosna i jesień 2019.

Dot. pkt. I.4 a). do I.4 c).

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający. Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. Wykonawca powinien posiadać specjalistyczny sprzęt do sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych - na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone po sztucznie.

I.5 Pielęgnowanie upraw

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności,

- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych,

- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów,

- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

I.5 a) PIEL/KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2, KOSZ-CHN3

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| KOSZ-CHN | Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych | HA |
| KOSZ-CHN2 | Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych (II zabieg) | HA |
| KOSZ-CHN3 | Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych (III zabieg) | HA |

Zakres prac obejmuje:

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może być wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym (podać typ opryskiwacza, doprecyzować), wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. Przerzedzanie siewów poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej więźby, z pozostawieniem usuniętych siewek na międzyrzędach.

Przerzedzanie bądź usuwanie skupień odrośli i układanie usuniętego materiału w sposób określony w zleceniu.

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Sprzęt zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień roku 2019 z możliwością zlecenia części prac w maju i wrześniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

I.5 a) CW/CW-SZTIL, CW-SZTM

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| CW-SZTIL | Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych iglastych lub liściastych | HA |
| CW-SZTM | Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów | HA |

Zakres prac obejmuje:

Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawę mieszaną uznaje się powierzchnię na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 0,7.

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2019 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

I.6 Pielęgnowanie młodników

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,

- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunków występujących w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych.

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.

I.6 a) CP/CP-SZTIL, CP-SZTM

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| CP-SZTIL1 | Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg I | HA |
| CP-SZTIL2 | Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia zabieg II | HA |
| CP-SZTM1 | Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg I | HA |
| CP-SZTM2 | Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia zabieg II | HA |

Zakres prac obejmuje:

Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.

Za młodnik wielogatunkowy uznaje się powierzchnię, na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 0,7.

UWAGI: O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2019 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

Dział II – Ochrona lasu

II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną

1.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA |

Zakres prac obejmuje:

1) odbiór materiału (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycję roboczą.

2) przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi do smarowania,

3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilości, którą określi leśniczy – w zależności od gatunku, który ma być chroniony,

- gat. So i Św należy posmarować igły otaczające pączek szczytowy

- gat. liściaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarując ostatni przyrost,

Dawka preparatu (CERVACOL EXTRA PA) dla jednorazowego zastosowania:

- sadzonki 2-5 letnich drzew liściastych i iglastych: 5 kg/1000 sadzonek.

4) oczyszczenie urządzeń,

5) zdanie opakowań do wskazanego miejsca.

Materiały zapewnia Zamawiający.

II.2 Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem

2.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| ZAB-MCHRN | Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów | TSZT |

Zakres prac obejmuje:

- odbiór materiału (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycję roboczą,

- przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi do smarowania,

- wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i posmarowanie na nich dwóch odcinków strzałki, pomiędzy okółkami  pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m,

Dawka preparatu (CERVACOL EXTRA PA) dla jednorazowego zastosowania:

- sadzonki 5-10 letnie drzewka  iglaste: 10-14 kg/1000 sadzonek

- oczyszczenie urządzeń,

- zdanie opakowań do wskazanego miejsca.

Ilość zabezpieczonych drzewek w ilości 2 tys./ha z tolerancją +/- 10% (wg wskazań Zamawiającego).

Materiały zapewnia Zamawiający.

II.3 Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne

3.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| PUŁ-WT | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne | SZT |

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego drzewa,

- opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-…).

Pułapki zostaną wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez Zamawiającego.

Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

II.4 Wykładanie pułapek na ryjkowce

4.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| PUŁ-RYJ | Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce | SZT |

1) przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,

2) dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą,

3) wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi,

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający.

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.

II.5 Próbne poszukiwania owadów w ściole

5.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SZUK-OWAD | Próbne poszukiwania owadów w ściole | SZT |

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny (metodą 10 powierzchni) tj. w szczególności:

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich powierzchniach próbnych ,

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający.

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

II.6 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką

6.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| GRODZ-SN | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką nową | HM |

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie siatki na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu znajdującego się na Szkółce w Skułach oraz słupków z wydzielenia, gdzie były wyrabiane lub z sąsiedniego leśnictwa.

  - słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach.

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających         w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m 
(z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi 4 m (do + 0,5m).

4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt)  – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki polega na:

- jej opalikowaniu lub

- obsypaniu ziemią lub

- przybiciu żerdzi lub

- stosowaniu drutu nośnego.

5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:

- słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia

- wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg załączonego schematu.

Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki,

Wykonawca – skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg  na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 4x100  (ok. 0,1 kg  na 1 hm). Ilość skobli i gwoździ musi gwarantować solidność zamocowania siatki oraz wykonanych łączeń.

II.7 Demontaż (likwidacja) ogrodzeń

7.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| DEMONT | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM |

Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej,

- demontaż żerdzi,

- zdjęcie i zrolowanie siatki,

- rozbiórkę przełazów/bram,

- wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,

- wyrównanie powierzchni gleby,

- załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa lub punktu skupu złomu,

- rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu.

II.8. Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych

8.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| REM.GRODZ | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | HM |

Zakres prac obejmuje:

- dowóz materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną 40 km

- wymianę słupów na nowe,

- naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu  na   Szkółce w Skułach na koszt Wykonawcy). Zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć do punktu skupu złomu)

- naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek

- usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji

- fakultatywnie: przymocowanie siatki

Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu, a Wykonawca gwoździe, skoble, drut. Przygotowanie słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane odrębnie.  Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami.

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzeń, związane z usuwaniem przeszkadzającej roślinności (np. jeżyny przerastającej ogrodzenia upraw), nie związane z bieżącą konserwacją ogrodzenia w miejscach wskazanych przez leśniczego w okresie przedzimowym.

II.9 Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych

9.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| KOR-PSO | Ręczne korowanie drewna i niszczenie kory | M3 |

Zakres prac obejmuje:

- korowanie zasiedlonego surowca,

- dostarczenie kory do miejsca spalenia,

- spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.10 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy

10.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| ZAW-SCHR | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT |

Zakres prac obejmuje:

- odbiór budek/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa,

- rozwiezienie budek/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa,

- przymocowaniu budki/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 m otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód.

Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.

Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający.

II.11. Czyszczenie i naprawa budek lęgowych dla ptaków

11.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| CZYSZ-BUD | Naprawa i czyszczenie starych budek lęgowych dla ptaków | SZT |

Zakres prac obejmuje:

- wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.).

- zabranie zniszczonych elementów pochodzących z budek

Gwoździe ocynkowane zapewnia Wykonawca.

II.12. Prace wykonywane w rezerwatach przyrody

12.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| REZERWAT | Wycinka drzew stwarzających zagrożenie w rezerwacie przyrody. | M3 |

Zakres prac obejmuje:

- Wycięcie drzew wskazanych przez leśniczego (bez wyróbki sortymentów) i odciągnięcie ich z dróg i linii oddziałowych.

- Drzewa pozostają na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu.

12.2.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| ŚCIEŻKA | Usunięcie zarośli ze ścieżki edukacyjnej. | KMTR |

Zakres prac obejmuje:

- Wycięcie i oczyszczenie ścieżki edukacyjnej polegające na usunięciu zarośli utrudniających poruszanie się po ścieżce.

12.3.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| REZ - PORZ | Prace porządkowe w rezerwacie | GODZ |

Zakres prac obejmuje: Konserwacja i czyszczenie infrastruktury.

II.13. Sprzątanie śmieci z terenów leśnych

13.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| ZBIER-ŚM | Zbieranie śmieci na terenie lasu | M3 |

Zakres prac obejmuje:

- Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez leśniczego. Zanieczyszczenia zbierane są do plastikowych worków oraz składowane w miejscu wskazanym przez leśniczego.

- Zakres prac obejmuje również załadunek worków ze śmieciami na podstawiony środek transportu.  Decyzję w tej sprawie podejmuje leśniczy.

Worki i inne niezbędne materiały zapewnia Wykonawca.

II.14. Porządkowanie pozostałości pozrębowych związane ze zwalczanie kornika ostrozębnego

14.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| PORZ-STOS | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe | 1mp (M3P) |
| GODZ CH | Godziny pracy ciągnika związane z wywożeniem pozostałości pozrębowych do miejsca spalania. | GODZ |
| PORZ-SPAL | Spalanie zniesionych pozostałości pozrębowych | 1mp (M3P) |

Zakres prac obejmuje:

- Wynoszenie i układanie w nieregularne stosy pozostałości pozrębowych zasiedlonych przez kornika ostrozębnego.

- Godziny pracy ciągnika w zagospodarowaniu lasu - wywóz pozostałości z wyciętych drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego – do miejsca, gdzie mogą być bezpiecznie spalone.

- Spalanie pozostałości zasiedlonych przez kornika ostrozębnego wraz z dozorem ognisk - do całkowitego ich wygaszenia.

Podczas spalania pozostałości pozrębowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Do prac należy przystąpić w godzinach rannych, przy bezwietrznej pogodzie oraz w miejscu gwarantującym największe bezpieczeństwo pożarowe.

- Należy zapewnić łączność (sprawny telefon komórkowy) oraz środek lokomocji.

- Palenie gałęzi nie może być wykonywane w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m.

-Miejsce pod spalanie należy przygotować usuwając ściółkę na odległość gwarantującą bezpieczne spalanie.

- Należy zapewnić stały dozór gwarantujący bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewentualne tłumienie ognia.

- W przypadku najmniejszej groźby powstania pożaru należy natychmiast przystąpić do likwidacji ognia oraz zaniechać czynności związanych z posługiwaniem się ogniem.

- Po zakończeniu zadania , należy bardzo dokładnie zabezpieczyć miejsca wypalania – zasypać je ziemią lub zalać wodą oraz upewnić się czy nie ma zarzewi ognia. W razie potrzeby należy pozostawić dozór z odpowiednim wyposażeniem.

- Termin wykonania zadania określa leśniczy.

II.14. Pozostałe prace z ochrony lasu

14.1. Naprawa i konserwacja  rogatek zainstalowanych w lesie

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| NAPR-ROG | Naprawa rogatek w lesie. | SZT |
| MAL-ROG | Konserwacja i malowanie rogatek | SZT |

Zakres prac obejmuje:

- Naprawy uszkodzonych rogatek – według zaistaniałych potrzeb i wskazań leśniczego.

- Oczyszczenie rogatek z brudu i rdzy a następnie nałożenie farby.

- Niezbędne materiały zapewnia Wykonawca.

14.2. Wywieszanie tablic informacyjnych

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WYW-TAB | Wywieszanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych | SZT |

Zakres prac obejmuje:

- Dostarczenie tablic z magazynu leśnictwa i ustawienie w miejscu wskazanym przez leśniczego.

- Montaż tablicy z wykonaniem słupka lub samo wywieszenie.

- Materiały niezbędne do montażu lub wywieszenia – zapewnia Wykonawca.

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

III.1 Pozyskanie drewna

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| CWDPN | Całkowity wyrób drewna pilarką niziny | M3 |
| CWDMN | Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny | M3 |
| CWDN-D | Całkowity wyrób drewna niziny | M3 |

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w załączniku do SIWZ nr 4.

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 10

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności :

  - Tereny nizinne :

| Stopnie trudności | Warunki pracy/rodzaj cięć |
| --- | --- |
| 01 | Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 grubizny na ha |
| 02 | - Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, - Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, - Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów |
| 03 | - Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, - Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, - Trzebieże III i starszych klas wieku, - Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas wieku |
| 04 | - Trzebieże II klas wieku, - Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, - Czyszczenia późne |

  - Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

| Stopnie trudności | Warunki pracy/rodzaj cięć |
| --- | --- |
| 01 | - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu |
| 02 | - tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) |

Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ

Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SIWZ nr 3

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć

| Kategorie cięć | Grupy czynności |
| --- | --- |
| Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) | IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, |
| Pozostałe cięcia rębne | IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, |
| Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS) | CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, |
| Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy | CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, |
| Cięcia przygodne i pozostałe | DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW |

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:

- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,

- ograniczenia sprzętowe,

- ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody,

- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte.

- Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

- Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty.

- Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający.

- W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN)

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania drewna.

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:

- Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic,

- Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

- Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ,

- Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu obydwóch powyższych technologii (1a i 1b).

III.2 Zrywka drewna

2.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| ZRYWKA | Zrywka drewna | M3 |

Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach (np. w warunkach górskich i podgórskich) dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną.

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości.

Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania,

b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy.

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu.

- Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi).

- Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

- Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.

- Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską.

- Drewno stosowe powinno być układane w stosy regularne na podkładach pomiędzy dwoma pionowymi kołkami. W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń  zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne dopuszcza się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 2 m. Dla stosów układanych na podłożu utwardzonym (np. składnica przy drodze wywozowej) dopuszcza się rezygnację z pionowych kołków.

- Drewno wielkowymiarowe należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem , a podłożem. Drewno dłużycowe przygotowane do wywozu powinno być ułożone, co najmniej, na dwóch legarach (średnica legarów określana jest przez zlecającego prace – powinna zapewnić ułożenie drewna powyżej powierzchni gruntu).

- Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.

UWAGA: ogranicza się wysokość układanych stosów do 2 m (od poziomu gruntu).

Opis stref trudności zrywki drewna:

| Strefy trudności | Warunki pracy |
| --- | --- |
| I | Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu |
| II | Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) |
| III | Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) |
| IV | Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) |

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew.

III.3 Podwóz drewna

3.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| PODWOZ-DR | Podwóz drewna | M3 |

Zakres prac obejmuje :

Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna.

III.4 Pozostałe prace w pozyskaniu i zrywce drewna

4.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| DRZ-TRUDN | Usuwanie drzew niebezpiecznych i trudnych | SZT |

Pozostałe prace obejmują w szczególności:

1) DRZ-TRUDN:

- ścięcie drzewa,

- wyróbka sortymentów wg wskazań leśniczego,

- uprzątnięcie terenu po wycince z ewentualnym wywiezieniem gałęzi.

Dział IV - OCHRONA P.POŻ

IV.1Wywieszanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

1.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WYW-TAB | Wywieszanie tablic ostrzegawczych | SZT |

Zakres prac obejmuje:

Dostarczenie słupka i tablicy we wskazane przez leśniczego miejsce, wkopanie słupka i umocowanie tablicy oraz jej zdjęcie po zakończeniu akcji bezpośredniej.

Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do zamocowania tablicy.

1.2

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WYK SŁUP | Wykonanie słupków do zamocowania tablic | SZT |

Drewno na słupki zapewnia Wykonawca. Materiałem jest drewno liściaste twarde: dębowe lub akacjowe. Wysokość słupka – min. 250cm a w przekrój: 15 x 15 cm.

Zakres prac obejmuje:

Pomalowanie słupka w biało zielone pasy – według wskazań leśniczego. Farbę do pomalowania zapewnia wykonawca. Słupki należy dostarczyć na miejsce ustawienia tablicy.

IV.2 Utrzymanie pasów p-poż

2.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| P-PASYS | Mineralizacja pasów p-poż ciągnikiem | KMTR |

Zakres prac obejmuje:

Zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruździe o szerokości minimum 2 metrów.

IV.3 Gaszenie, dogaszanie pożarzysk oraz pozostałe prace w ochronie p.poż.

3.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| GODZ-RH | Prace wykonywane ręcznie | GODZ |

Zakres prac obejmuje:

- Prace ręczne związane z gaszeniem i dogaszaniem pożarzysk  oraz dozorowanie pożarzysk,

- Przygotowanie w bazach p.poż.  sprzętu gaśniczego do sezonu pożarowego;  czyszczenie i porządkowanie po wykorzystaniu akcji gaśniczej

3.2

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| GODZ-CH | Prace wykonywane ciągnikiem | GODZ |

Zakres prac obejmuje:

Oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk, przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów przeciwpożarowych, przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego oraz inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa.

IV.4 Utrzymanie punktów czerpania wody

4.1.

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| UTRZ NAPR | Utrzymanie i naprawa zbiorników wodnych p.poż | GODZ |
| GODZ CH | Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem | GODZ |
| GODZ RH | Prace godzinowe wykonywane ręczne | GODZ |

Zakres prac obejmuje:

1) wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek ssawnych, drobne naprawy.

2) Prace transportowe wykonywane ciągnikiem.

Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych oraz miejsc pamięci

1.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| GODZ RH | Prace godzinowe wykonywane ręcznie. | GODZ |
| GODZ CH | Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem. | GODZ |
| REM-URZT | Odnowienie urządzeń turystycznych. | GODZ |
| UTRZ-MP UTRZ-MPAM | Porządkowanie miejsca postoju Porządkowanie Miejsca Pamięci | GODZ |

Zakres prac obejmuje:

- dokonywanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń turystycznych;

- wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdów oraz miejsc pamięci od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdów oraz miejsc pamięci w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci w okresie  całego roku;

- inne prace  wg. potrzeb i wskazań leśniczego.

Dział VI – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA

VI.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych

Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych.

Prace obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewów, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez osłony z włókniny, mat, lub materiału organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwastów. Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkółkowanie sadzonek . Prace związane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkółki.  Wyjmowanie sadzonek,  przygotowanie do wywozu i załadunek

1.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SPUL-C | Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami | AR |
| BRON-SC | Bronowanie gleby | AR |
| ORKA-SC | Orka pełna | AR |
| SPUL-SC | Mechaniczne spulchnianie gleby | AR |
| SPUL-R | Spulchnianie ręczne gleby na międzyrzędach dla DB i BK również w okresie wschodów | AR |
| SPUL-R1 | Spulchnianie ręczne gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką. | AR |
| WYOR-CK | Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem klamrowym | AR |
| WYOR-CS | Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym | AR |
| ZBIÓR-KAM | Zbiór i wywóz kamieni z powierzchni uprawnych szkółki | AR |
| WŁÓK-SC | Mechaniczne włókowanie powierzchni | AR |
| WAŁ-SC | Mechaniczne wałowanie siewów np. Db. sz. i bsz. Bk. | AR |
| UPR-CZÓŁK | Uprawa gleby czół kwater | AR |
| MECH-RÓWN | Mechaniczne równanie powierzchni pod siewy | AR |
| WYC-SC | Mechaniczne wyciskanie rowków siewnych | AR |
| PODC-KORZ | Mechaniczne podcinanie systemu korzeniowego jedno i wielolatek | AR |

Zakres prac obejmuje:

Zawieszenie lub doczepienie sprzętu , regulację, uprawę gleby, zbiór i wywóz kamieni poza szkółkę do 200 m  (zbieranie  i wybieranie z powierzchni uprawnych kamieni do głębokości 25 cm a także pojedynczych dużych kamieni poniżej tej głębokości), odsortowanych sadzonek i innych pozostałości roślinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce w obrębie szkółki lub w odległości do 200 m od szkółki, spalenie odsortowanych sadzonek,  oczyszczenie sprzętu i jego  zakonserwowanie oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla czynności SPUL-C obejmuje także udział pracownika pomocniczego. Przy spulchnianiu w sadzonkach również obsługa spulchniacza (regulacja głębokości i rozstawu gęsiostopek, pazurków). Dla czynności WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje bieżące ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni (udeptywanie gleby wokół wypiętrzonych sadzonek). Należy bezwzględnie przestrzegać głębokości wyorania sadzonek, która zapewni  co najmniej  25 cm długości korzeni szkieletowych sadzonek. Ilość wyorywanych  sadzonek należy dostosować do tempa ich sortowania i zabezpieczania przed przesychaniem- żelowania, dołowania. Czynność SPUL-S.C. należy wykonywać ciągnikiem nie cięższym niż  URSUS C330.

Spulchnianie gleby na międzyrzędach z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (haczki, motyki, pazurki).

Uprawa czół kwater – 12 zabiegów broną talerzową i 12 glebogryzarką. Mechaniczne równanie powierzchni np. ciągnikową równiarką doczepioną do jego tyłu, która ma zapewnić idealnie równą, bez zagłębień (niecek) powierzchnię pod siewy. Czynność MECH-RÓWN należy wykonywać ciągnikiem nie przekraczającym masy ciągnika  2700 kg., ze względu na właściwe zagęszczenie gleby. Mechaniczne wyciskanie rowków siewnych obejmuje rozmierzenie taśmą mierniczą powierzchni pod siew, naciągnięcie sznurka wyznaczającego linię siewu, wyciśnięcie rowków siewnych w ilości pięciu na grzędzie  siewnej. Podczas podcinania systemu korzeniowego sadzonek należy wyregulować głębokość pracy urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza, wykonywać zabieg zgodnie ze wskazaniami leśniczego prowadząc stały nadzór nad prawidłowością wykonania zabiegu i  na bieżąco dokonywać  koniecznych korekt, następnie oczyścić narzędzie  po zakończeniu zabiegu i ustawić  go we wskazanym przez leśniczego-szkółkarza miejscu. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia podcinanych lub wyorywanych drzewek ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernego skracania systemu korzeniowego.

1.2

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| NAW-MINSC | Nawożenie mineralne w sadzonkach –wykonywane mechanicznie przystawką do wysiewu nawozów miner. EGEDAL | AR |
| OPR-MINSC | Nawożenie mineralne – dolistne podwieszanym ciągnikowym opryskiwaczem np. typu TERMIT z regulowaną wysokością lanc | AR |
| SIEW-KC | Rozsiew kompostu rozrzutnikiem | M3P |
| POZ-LIŚCI | Pozyskanie liści z dróg w oddziałach leżących przy szkółce tj. nr 97, 96, 95 | M3P |
| ZAŁ-LIŚCI | Załadunek na przyczepy pozyskanych liści w oddziałach leżących przy szkółce i dowiezienie na teren szkółki (kompostowni) | M3P |
| ZAŁ-KOMP | Załadunek mechaniczny kompostu, liści, trocin na przyczepy | M3P |

Zakres prac obejmuje:

Dostarczenie nawozu organicznego (liści, torfu kwaśnego, trociny iglastej) z magazynu szkółki bądź miejsca pozyskania na powierzchnię (załadunek i dowóz), rozrzucenie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni, przyoranie kompostu, torfu kwaśnego, liści, wymieszanie nawozu z glebą, uprzątnięcie opakowań na wskazane przez leśniczego miejsce na szkółce. Przy czynnościach wykonywanych mechanicznie, czynności obejmują także zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu, konserwację oraz odstawienie go do miejsca postoju. W przypadku nawożenia dolistnego  przygotowanie cieczy roboczej, oprysk równomierny sadzonek w dawce ustalonej przez leśniczego. Nawożenie dolistne wykonywać w godzinach przedwieczornych, uprzednio zraszając powierzchnię, na której będzie wykonywany zabieg.

Materiał zapewnia Zamawiający.

1.3

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| OPR-SC | Oprysk ochronny podwieszanym opryskiwaczem ciągnikowym np. typu TERMIT z regulowaną wysokością lanc , oprysk w namiocie | AR |

Zakres prac obejmuje:

Odbiór środków chemicznych z magazynu środków chemicznych nadleśnictwa – Centrum Ogrodnicze Zagórowicz Grażyna, Kopana, Al. Krakowska 31, 05-555 Tarczyn, przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie równomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez leśniczego przy właściwych warunkach pogodowych, w godzinach popołudniowych, uprzątnięcie pojemników po środkach chemicznych – zdanie opakowań ,  także zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację oraz odstawienie do miejsca postoju.  Opryski należy wykonywać ciągnikiem nie cięższym niż URSUS C330.

Materiał zapewnia Zamawiający.

1.4

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| PIEL-RN | Pielenie ręczne w rzędach lub pasach | AR |
| PIEL-RN1 | Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów | AR |
| SPUL-R | Spulchnianie gleby na międzyrzędziach ręcznie | AR |
| SPUL-R1 | Spulchnianie gleby na międzyrzędziach w okresie wschodów | AR |
| PIEL-NAM | Ręczne pielenie w namiocie | AR |

Zakres prac obejmuje:

Ręczne usuwanie chwastów z powierzchni z sadzonkami, ręczne spulchnienie gleby na międzyrzędziach i wybranie chwastów. Czynności obejmują również powierzchnię ścieżki między grzędami. Czynności związane z pieleniem obejmują  wyniesienie chwastów z powierzchni pielonej i zgromadzenie – przygotowanie do załadunku.

1.5

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| OSŁ-GAŁ | Ręczne przykrycie i odkrycie siewów Db., Lp. Bk. Brz. , itd. | AR |
| OSŁ-REG | Regulowanie położenia osłon | AR |
| OSŁ-PIASEK | Przykrycie zasiewów Md. e. piaskiem | AR |

Zakres prac obejmuje:

Zakładanie lub zdejmowanie osłon wraz z załadunkiem i dowozem z magazynu szkółki. Czasowe odsłonięcie uprawy celem wykonania pielenia bądź oprysku i ponowne założenie łącznie z wbiciem haków lub podpór podtrzymujących lub przykopanie brzegów  agrowłókniny ziemią. Regulacja położenia osłon. Po zdjęciu agrowłókniny należy ją oczyścić, wysuszyć, zwinąć i złożyć w magazynie szkółki.  Przykrycie siewów jesiennych tj. Db., Bk. Lp. Kl.  itd.  obejmuje załadunek trociny lub liści  na przyczepy, dowóz na powierzchnię i równomierne przysypanie powierzchni siewów warstwą  o grubości od 3 do 5 cm.

Uwaga: zamawiający zapewnia następujące osłony:  trocina iglasta, włóknina, siatki cieniujące.

1.6

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SZK-1R | Szkółkowanie sadzonek 1-rocznych | TSZT |

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grząd, w tym wywyższenie i wałowanie, rozmierzenie taśmą mierniczą powierzchni pod szkółkowanie, naciągnięcie sznurka wyznaczającego linię wyciskania szpar,  wyciśnięcie szpar, ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem tj. żelowanie, doniesienie lub dowóz sadzonek na powierzchnię szkółkowania, poprawienie szpary, szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek, wyrównanie gleby na międzyrzędach.  Sadzonki do szkółkowania należy składować w miejscu zacienionym (dołowniki). W trakcie szkółkowania należy pobierać  sadzonki stopniowo, w niewielkich ilościach,  w zależności od tempa szkółkowania, aby nie dopuszczać do ich przesuszania .

Materiał zapewnia Zamawiający. Wykonawca z chwilą jego przejęcia ponosi odpowiedzialność za powierzony materiał.

1.7

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| BALOT | Balotowanie sadzonek | TSZT |
| UKŁ-BALOT | Układanie balotów | TSZT |
| WIĄZ-PE | Wiązanie sznurkiem sadzonek w pęczki, etykietowanie | TSZT |
| WYJ-1IN | Ręczne wyjęcie, sortowanie, liczenie i transport 1-latek iglastych z doniesieniem do miejsca składowania | TSZT |
| WYJ-1IW | Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie | TSZT |
| WYJ-1LW | Wyjęcie 1-latek liściastych wyoranych mechanicznie | TSZT |
| WYJ-2LW | Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie | TSZT |
| FORM-DRZ | Formowanie drzewek | ar |
| WYJ-2IR | Wyjęcie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego | TSZT |
| WYJ-4LR | Wyjęcie wielolatek liściastych bez wyorania mechanicznego | TSZT |
| ŻEL-KORZ | Żelowanie korzeni sadzonek | TSZT |
| DOŁ-1L | Dołowanie 1-latek liściastych z doniesieniem | TSZT |
| DOŁ –2I | Dołowanie 2-3 latek iglastych z doniesieniem | TSZT |
| DOŁ-2L | Dołowanie 2-3-latek liściastych z doniesieniem | TSZT |
| DOŁ-4L | Dołowanie 4-5-latek liściastych z doniesieniem | TSZT |
| SORT-1I | Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek iglastych | TSZT |
| SORT-1L | Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek liściastych | TSZT |
| SORT-2I | Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-latek iglastych | TSZT |
| SORT-2L | Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-latek liściastych | TSZT |
| SORT-4L | Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek liściastych | TSZT |

Zakres prac obejmuje:

Wyjęcie sadzonek z gleby po wcześniejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek z gleby, rozkruszenie bryłki ziemi, sortowanie, liczenie, wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek sosny i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania tj dołowników, zebranie i wywóz odpadów sadzonek po sortowaniu na wskazane miejsce na szkółce. W przypadku żelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do żelowania, żelowanie korzeni, ułożenie w pojemnikach (np. Md. e. 1/0k), transport do miejsca składowania. Formowanie części nadziemnych sadzonek 2-3 letnich liściastych. Balotowanie sadzonek  So. posp. 1/0  (500szt. sadz. w bal.)  . Balotowanie obejmuje przygotowanie i pocięcie folii na arkusze o wym. 1,5 m x 0,90 m, dowiezienie torfu  do stołu manipulacyjnego oraz beczek (pojemników ) z wodą celem rozpuszczenia w nich  AQUA GELU, przygotowanie  posortowanych sadzonek, rozłożenie arkusza folii na stole, na której układane są sadzonki z zażelowanym systemem korzeniowym, a następnie zażelowany system korzeniowy jest przysypywany torfem. Końcowym etapem jest zwinięcie folii w rulon i sklejenie go taśmą pakową z odstawieniem balotu na tymczasowe miejsca składowania. Układanie balotów  obejmuje przygotowanie powierzchni pod baloty, wyrównanie i wygrabienie powierzchni, ułożenie i przykrycie balotów uprzednio przygotowanymi świerkowymi gałęziami  lub matami  z zabezpieczeniem zewnętrznych ścian (czarnej folii) balotów przed szkodliwymi działaniami atmosferycznymi (słońce, przymrozki itp.), baloty, przed złożeniem na balotowisku należy dodatkowo zrosić wodą (zabieg ten należy powtarzać na balotowisku w miarę potrzeb)

DOŁ-1IL …4L- dołowanie sadzonek w dołowniku z doniesieniem  lub na powierzchni kwatery w zależności od gatunku (jednolatki i wielolatki iglaste/liściaste).  Sadzonki dołowane na powierzchni kwatery  mają być dołowane wg dwóch klas wysokości, po 500 szt. w rządku, przez rozłożenie cienką warstwą w dole i dokładne przysypanie systemu korzeniowego glebą.

Materiał zapewnia Zamawiający.

1.8

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| ZAŁ-1IL | Załadunek 1-latek iglastych , rozładunek, zabezpieczenie | TSZT |
| ZAŁ-1LL | Załadunek 1-latek liściastych , rozładunek, zabezpieczenie | TSZT |
| ZAŁ-2IL | Załadunek wielolatek iglastych , rozładunek, zabezpieczenie | TSZT |
| ZAŁ-4LL | Załadunek wielolatek liściastych , rozładunek, zabezpieczenie | TSZT |

Zakres prac obejmuje:

Doniesienie sadzonek do środka transportowego, ułożenie sadzonek na pojeździe oraz zabezpieczenie przed przesychaniem.

1.9

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SIEW-DC | Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie | AR |
| SIEW-GC | Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie | AR |
| SIEW-PRC | Siew ręczny nasion rzutem w namiocie | AR |

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grzęd  (orka, spulchnienie i wyrównanie, wywyższenie) , rozmierzenie taśmą mierniczą powierzchni pod siew, naciągnięcie sznurka wyznaczającego linię siewu, doniesienie lub dowóz nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu i regulację siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia.

Należy zachować bezwzględnie szerokość grzędy siewnej w wymiarze 1,60 m ( wg Zasad Hodowli Lasu). Łączna powierzchnia siewu ma  być iloczynem krotności  1,60 m (mierzonych od środka bruzd wyciśniętych kołami ciągnika) i długości grząd siewnych.

Doczepianie siewnika, regulację, oczyszczenie sprzętu i konserwacja oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Siewy mechaniczne należy wykonywać ciągnikiem nie przekraczającej masy 2300 kg..

Materiał zapewnia Zamawiający.

1.10

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SIEW-R | Ręczny wysiew nasion | AR |

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grzęd  (orka, spulchnienie i wyrównanie, wywyższenie i wałowanie), rozmierzenie taśmą mierniczą powierzchni pod siew, naciągnięcie sznurka wyznaczającego linię siewu, wyciskanie rowków siewnych, poprawienie rowków siewnych, doniesienie lub dowóz nasion,  zaprawianie nasion, wysiew nasion.

Przy czynnościach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzęd) także zawieszanie lub doczepianie.  Materiał zapewnia Zamawiający.

1.11

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| OBS-UGÓRZ | Ręczny wysiew nasion na ugorze zielonym | AR |

Zakres prac obejmuje:

Doniesienie lub dowóz nasion np.  gorczycy , przygotowanie nasion do siewu,  ręczny wysiew, wałowanie, włóka  przed i po siewie.

Materiał zapewnia Zamawiający.

1.12

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| SZUK-PĘDR | Badanie zapędraczenia gleby- doły próbne | SZT |

Zakres prac obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom I § 22 tj. w szczególności:

- przygotowanie pojemników i roztworu soli kuchennej,

- wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m,

- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego,

- zakopanie dołu. Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.

Materiał zapewnia Zamawiający.

1.13

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| GODZ-MH | Prace godzinowe z mechanicznego zagospodarowania | H |
| GODZ-RH | Prace godzinowe ręczne | H |

Zakres prac obejmuje:

Dowóz i przewóz instalacji deszczujących(rurociągów, zraszaczy) w obrębie szkółki i kwater, czyszczenie mikrozraszaczy  oraz filtrów, udrażnianie ich wylotów, dowóz kamieni i bloczków betonowych (materiały ) do napraw ogrodzenia, wywóz kamieni, odsortów, stratyfikacja, ochrona przed przymrozkami, zamuleniami, podtopieniami, sprzątanie pomieszczeń garażowych, ręczne przekopywanie-odprowadzanie nadmiaru wody z powierzchni kwater, porządkowanie palet i skrzynek  ze szkółki kontenerowej, czyszczenie rynien  na budynkach itp. oraz pozostałe prace porządkowe na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego.

1.14

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| MONT-DESS | Montaż deszczowni przenośnej na powierzchni kwater | AR |
| MONT-DESN | Montaż deszczowni w namiocie | AR |
| DMONT-DS | Demontaż elementów deszczowni na kwaterach i w namiocie | AR |
| DESZCZ-DN | Deszczowanie powierzchni kwater | AR |

Zakres prac obejmuje:

Montaż deszczowni przenośnej na powierzchni kwatery sprowadza się do przewiezienia części deszczowni z magazynu na powierzchnie kwater, rozłożenia i spięcia (połączenia) rur aluminiowych oraz z tworzyw sztucznych wraz ze zraszaczami, montowanych do hydrantów przy studzienkach i ewentualnie ich przenoszenie z kwatery na kwaterę lub w obrębie kwatery.

Demontaż  elementów deszczowni przenośnej  będących na  powierzchni kwater i w namiocie (1,4 ar), ich oczyszczenie z piasku  (umycie), wysuszenie i złożenie w magazynie. Demontaż mikrozraszaczy w namiocie, ich umycie i złożenie w magazynie.

Deszczowanie powierzchni kwater w okresie wegetacyjnym- 200 dni (w godzinach przedwieczornych), konserwacja zraszaczy i hydrantów ( np. smarowanie tawotem), naprawy i uszczelnienia bieżące, czyszczenie mikrozraszaczy, częściowy demontaż deszczowni -kładzenie stojaków i metalowych pikiet na ziemi celem umożliwienia wykonania zabiegów ochronnych (opryski) i ponowne ich ustawienie po zabiegu .

1.15

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| WYKASZ-TR | Mechaniczne wykaszanie trawy na powierzchni szkółki oraz osady Gospodarstwa Szkółkarskiego | AR |
| PRZYC-PAS | Przycinanie gałęzi pasów wiatrochronnych i wzdłuż ogrodzenia | AR |
| NAPR-OGRO | Naprawa ogrodzenia szkółki | H |
| WYWÓZ-CHW | Wywóz chwastów z plewionych powierzchni | AR |
| ZBIÓR-ODS | Zebranie odsortów z powierzchni wyjęć poszczególnych gatunków | AR |

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykaszanie trawy wraz z jej zgrabieniem, załadunkiem i wywiezieniem na kompost (zabieg czterokrotny w sezonie) na pow.  165 ar na powierzchniach dróg szkółki, grobli nad stawem oraz odrośli olszowych na styku grobli  i lustra wody zbiornika  oraz na pow.  35 ar przy budynku garażowym, socjalnym i osady Gospodarstwa Szkółkarskiego(zabieg dwunastokrotny w sezonie).

Przycinanie gałęzi po zewnętrznej części pasów wiatrochronnych do wysokości   3 m  a następnie wrzucenie ich w środek pasa oraz wycinanie gałęzi wrastających w ogrodzenie (siatkę) szkółki  i odrzucenie ich na kilka metrów od ogrodzenia w głąb lasu, na odcinkach o  łącznej długości   3500 mb.

Naprawa ogrodzenia szkółki polega na łataniu siatki, wbudowywaniu odcinków nowej siatki w miejsce zniszczonej, usuwaniu uszkodzonych słupków, obsadzaniu nowych słupków zasypywaniu kamieniami podkopów, prostowaniu siatki, poprawianiu naciągów itp.)

Chwasty należy wywozić  w miarę plewienia na kompostownik, nie dopuszczając do ich przelegiwania  na szkółce.

Odsorty należy dokładnie zebrać z powierzchni, przewieźć na miejsce spalenia w obrębie szkółki i spalić z zachowaniem przepisów PPOŻ.

1.16

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| GRAB-WYR | Grabienie i wyrównanie substratu w namiocie | AR |
| UKŁ-SUB | Układanie warstwy substratu od 15 do 30 cm | M3P |
| WAŁ-FOL | Wałowanie ręczne substratu w namiocie | AR |
| GRAB-R | Ręczne wygrabianie powierzchni kwatery | AR |
| WAŁ-RECZ | Ręczne wałowanie siewów nasion Sosny posp. oraz pozostałych gatunków | AR |

Zakres prac obejmuje:

częściowe usunięcie zużytego substratu z koryt, wygrabienie pozostałości po rosnących w korytach roślinach i ich wyniesienie we wskazane przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki, załadunek zużytego substratu na środki transportowe, jego dowóz na wskazane przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki i rozładunek, doniesienie substratu koniecznego do uzupełnienia koryt z terenu szkółki i uzupełnienie koryt substratem (Zamawiający zakłada, że w ramach zabiegu należy uzupełnić koryta warstwą substratu o przeciętnej grubości 15 cm. W efekcie zabiegu warstwa substratu powinna osiągnąć grubość 25 cm),- dosypanie 30 mp substratu, ręczne powierzchniowe rozdrobnienie  bryłek substratu, wymieszanie wierzchniej warstwy substratu z nawozem mineralnym  poprzez grabienie do uzyskania idealnie równej powierzchni pod siew, ręczne uwałowanie powierzchni koryta.

Ręczne wygrabianie powierzchni kwatery (gleby)  z  kamieni, korzeni i pozostałości drzewnych grabiami do głębokości  10 cm

Dział VII – NASIENNICTWO I SELEKCJA

VII.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmują zbiór nasion i szyszek z drzew ściętych i stojących z bazy własnej lub udostępnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostanów nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilości szyszek lub nasion i miejsce zbioru stanowi załącznik nr 3.1.

Zbiór szyszek z drzew ściętych.

1.1

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| N-ZSGOSP | Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych | KG |

Zakres prac obejmuje:

Zbiór szyszek z drzew ściętych na zrębach w gospodarczych drzewostanach nasiennych pod nadzorem służby leśnej. Szyszki należy zbierać do worków, oznaczać je adresem drzewostanu, z którego pochodzą  i przewozić do miejsca odbioru wskazanego przez pracownika służby leśnej.  Zbierany materiał musi być czysty, bez gałązek i igieł. Worki zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU: Szyszki zebrane danego dnia powinny zostać przekazane leśniczemu-szkółkarzowi w dniu dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż określonym w zleceniu powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia). Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek.

Zbiór szyszek i nasion z drzew stojących.

1.2

| Kod czynności | Opis kodu czynności | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| N-ZSDN | Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych | KG |
| N-ZNGOSP | Zbiór nasion z gospodarczych drzewostanów nasiennych | KG |
| N-ZNDN | Zbiór nasion z wyłączonych drzewostanów nasiennych | KG |

Zakres prac obejmuje:

- Zbiór szyszek ze wskazanych drzew stojących pod nadzorem służby leśnej przy użyciu wysięgnika, drabinek, ciągnika z platformą lub maszyny specjalistycznej. Osoby wykonujące zbiór muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia.

- Zbiór oraz oczyszczenie bądź spławienie nasion z drzew ściętych na płachty lub spod drzew (z płachty lub bezpośrednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach nasiennych i gospodarczych drzewostanach nasiennych pod nadzorem służby leśnej. Dojazd na powierzchnię, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru wskazanego przez pracownika służby leśnej. Płachty, worki na nasiona i sprzęt do termoterapii zapewnia Wykonawca.

UWAGI: Czynność nie obejmuje wejścia na drzewo w celu pozyskania próbek, które zostaną przekazane do wykonania oceny przedzbiorowej.

PROCEDURA ODBIORU: Szyszki i nasiona zebrane danego dnia powinny zostać przekazane leśniczemu-szkółkarzowi w dniu dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż określonym w zleceniu powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia).

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek.