Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne dotyczące:

Dzierżawa automatycznego analizatora, dostawa  zestawów odczynnikowych CE IVD i kontroli do wykrywania i różnicowania materiału genetycznego DNA/RNA wybranych patogenów, w tym: Legionella spp., Pneumocystis jirovecii, Influenza A, podtypu A/H1N1 oraz Influenza B, Adenovirus / Rotavirus/Astrovirus/Norovirus oraz dostawa zestawów do manulanej izolacji wraz z materiałami zużywalnymi

Wymagania graniczne dla dzierżawionego sprzętu:

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora |
|  | Automatyczny analizator w technologii Real time kompatybilny i/lub posiadający walidację Producenta zgodną z wykazem oznaczeń podanym od poz. 1 do poz. 4 w części 2 |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2020 r. |
|  | Analizator wyposażony w komputer, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania |
|  | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów |
|  | Analiza wyników oparta o najnowszą wersję oprogramowania, które umożliwi kontrolę działania aparatu, zbieranie i analizę danych |
|  | Programowanie i automatyczna interpretacja wyników poprzez odpowiednie oprogramowanie |
|  | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora |
|  | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |
|  | W przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania analizatora np. kalibracji, wymiana lampy optycznej itp. – czynności wykonywane (w cenie oferty) w ramach obsługi serwisowej w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane odczynniki. |
|  | Przy dostawie aparatu Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia badań określonych w specyfikacji |
|  | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy |
|  | Analizator posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracją Zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |
|  | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |

Wymagania graniczne dla oferowanych produktów:

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| Część 2, poz. 1: Zestawy CE IVD typu multiplex do wykrywania materiału genetycznego Legionella pneumophila/ Chlamydophila pneumoniae/ Mycoplasma pneumoniae |
|  | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA określonych bakterii z rodzaju Legionella, w tym L. pneumophila w materiale ludzkim z dolnych dróg oddechowych |
|  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR z możliwością oceny ilościowej z użyciem standardów zewnętrznych (nie jest wymogiem obligatoryjnym) |
|  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/ detekcji DNA |
|  | Kontrola wewnętrzna (Internal Control) dodawana do próbki na etapie ekstrakcji (kontrola ekstrakcji i inhibicji) |
|  | Zestaw zawiera zewnętrzną kontrolę dodatnią |
|  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 50 reakcji |
|  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników dla serii próbek) |
|  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |
|  | Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |
|  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |
|  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |
|  | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA określonych bakterii z rodzaju Legionella, w tym L. pneumophila w materiale ludzkim z dolnych dróg oddechowych |
| Część 2, poz. 2: Zestawy CE IVD do wykrywania materiału genetycznego Pneumocystis jirovecii |
|  | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA P. jirovecii w materiale ludzkim z dolnych dróg oddechowych |
|  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR z możliwością oceny ilościowej z użyciem gotowych do użycia standardów zewnętrznych lub wewnętrzny standard ilościowy |
|  | Zestaw zawiera startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji DNA P. jirovecii |
|  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji DNA |
|  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji |
|  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla określonej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |
|  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |
|  | Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |
|  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |
|  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy |
| Część 2, poz. 3: Zestawy CE IVD do wykrywania materiału genetycznego Influenza A, podtypu A/H1N1 oraz Influenza B |
|  | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie (multiplex) oraz zróżnicowanie swoistego regionu RNA (cDNA) wirusa grypy typu A, podtypu pandemicznego H1N1 oraz grypy typu B w materiale ludzkim z dróg oddechowych |
|  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |
|  | Reakcja typu one step (RT-PCR oraz amplifikacja/detekcja w jednej probówce) |
|  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji (RT-PCR) oraz amplifikacji/detekcji |
|  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji RNA |
|  | Zestaw zawiera zewnętrzne kontrole dodatnie |
|  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji |
|  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |
|  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |
|  | Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |
|  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |
|  | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |
|  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |
| Część 2, poz. 4 - Zestawy CE IVD do wykrywania materiału genetycznego wirusów: Adenovirus / Rotavirus/Astrovirus/Norovirus |
|  | Zestaw typu multiplex umożliwia jednoczasowe wykrycie oraz zróżnicowanie swoistego regionu DNA/RNA (cDNA) wirusów powodujących stany biegunkowe, w tym: Adenovirus / Rotavirus / Astrovirus/Norovirus |
|  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |
|  | Reakcja typu one step (RT-PCR oraz amplifikacja/detekcja w jednej probówce) |
|  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji (RT-PCR) oraz amplifikacji/detekcji |
|  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji RNA |
|  | Zestaw zawiera zewnętrzne kontrole dodatnie |
|  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 90-100 reakcji |
|  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |
|  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |
|  | Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |
|  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. |
|  | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |
|  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |
| Część 2, poz. 5: Zestawy CE IVD do manualnej ekstrakcji DNA/RNA |
|  | Oferowane zestawy posiadają walidację z zestawami do amplifikacji/detekcji podanymi w części 2, pozycje od 1-4 |
|  | Zestawy zawierają wszystkie niezbędne materiały zużywalne np. kolumienki oraz odczynnikowe (np. zestaw buforów) |
|  | Dla danej serii (LOT-u) zestawu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta i dostarczony do Zamawiającego wraz z zamawianym zestawem odczynników |
|  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |
| Część 2, poz. 6: Materiały zużywalne |
|  | Wymagane wszystkie niezbędne materiały zużywalne, tj. probówki PCR oraz zatyczki do probówek, które posiadają walidację z oferowanym aparatem w ramach dzierżawy |
|  | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |
|  | Wszystkie wymagane materiały zużywalne należy wyszczególnić w ofercie (arkusz cenowy) oraz dostarczyć w ilości odpowiadającej ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego |
|  | Zaoferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w diagnostyce molekularnej (PCR clean) |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

** Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego, jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są dostępne u Zamawiającego.